| Stato di fatto | Stato di progetto |
| --- | --- |
| OGGETTO: Manutenzione sponda destra Laghi Inferiore e Di Mezzo mediante tecniche di ingegneria naturalistica - primo stralcio |
| DESCRIZIONE SINTETICA: La soluzione proposta consiste nel consolidamento delle sponde mediante la realizzazione di piccole gradonate finalizzate alla riduzione delle pendenze ed efficaci nel contenimento del terreno. Le strutture sono state realizzate mediante pali in legno di castagno, con le regole e secondo i metodi dell’ingegneria naturalistica. A seconda della larghezza della sponda da consolidare sono stati realizzati da uno a due ordini di palificate, per dare luogo ad una sponda il più possibile omogenea e degradante verso lo specchio acqueo. ----------------------------------- I lavori sono stati realizzati durante lo scorso inverno, periodo in cui solitamente non si presentano condizioni di piena dei laghi. Pur tuttavia pochi giorni dopo la fine dei lavori la quota dei laghi di mezzo e inferiore si è alzata fino a raggiungere e superare le gradonate realizzate. Questo evento ha messo alla prova l’efficacia della soluzione adottata, in quanto, sebbene in alcuni tratti un leggero strato di terreno sia stato eroso dal movimento dell’acqua, la scarpata spondale sistemata e le protezioni in legno hanno decisamente difeso l’impianto di illuminazione e la ciclabile a monte. Attualmente il tappeto erboso è cresciuto consolidando ulteriormente i gradoni. Solo in alcuni brevi tratti sarà necessario un leggero riporto di terreno, da eseguirsi con le ordinarie manutenzioni nei periodi a basso rischio di piena. |
| IMPORTO LAVORI: euro 39.900,00 oltre iva |
| FINANZIAMENTO: Comune di Mantova e Fondazione Cariverona (euro 25.000,00) |
| DITTA ESECUTRICE: Impresa Boschiva F.lli Valentini s.r.l. di Spilamberto (MO) |
| LAVORI TERMINATI |
| TECNICO REFERENTE: DOTT.SSA MARCELLA GHIDONI |