# Prefettura di Mantova - Ufficio Territoriale del Governo

# PIANO DI EMERGENZA

ESTERNO PER L’AZIENDA

POLIMERI EUROPA S.p.A.

- STABILIMENTO DI MANTOVA -

# Edizione 2012

# SOMMARIO

provvedimento di approvazione	9

ELENCO DI DISTRIBUZIONE	10

INTRODUZIONE	12

FINALITA’ DEL PIANO	23

PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI	24

METODOLOGIA PROCEDIMENTALE ADOTTATA	25

PARTE PRIMA	26

ELEMENTI GENERALI DESCRITTIVI DEL SITO	27

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI DI  SUPPORTO	27

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  DEL SITO	27

a) Coordinate geografiche dello stabilimento:	27

b) Caratteristiche geomorfologiche dell’area interessata	28

c) corsi d’acqua:	30

d) viabilità e trasporti:	31

e) dati metereologici: Condizioni meteorologiche prevalenti	31

STRUTTURE STRATEGICHE UTILIZZABILI PER LE EMERGENZE	33

RETI TECNOLOGICHE DI SERVIZI	33

Energia Elettrica e Vapore	33

Rete metano e gas miscelato	33

Rete acqua di raffreddamento (industriale – pozzi)	33

Rete acqua antincendio	33

Rete fognaria (raffreddamento, processo acida, processo oleosa, processo acque nere)	33

Esclusivamente interne	33

Rete acqua demineralizzata	33

Rete torcia di stabilimento	33

Aria strumenti	33

Rete azoto	33

RISCHI NATURALI	38

a)	Inondazioni	38

b)	Terremoti	38

c)	Trombe d’aria	38

d)	Fulmini	38

PARTE SECONDA	39

INFORMAZIONI SULLO STABILIMENTO	40

b)	Certificazioni	40

c)	Recapiti telefonici figure Responsabili:	41

d)	Numeri telefonici di emergenza:	41

e)	Tipologia dell’azienda:	41

DATI SUGLI IMPIANTI E SUL PROCESSO PRODUTTIVO	42

CICLO PRODUTTIVO: Produzione Stirene (Impianto STM)	43

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)	43

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)	43

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)	43

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)	44

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)	44

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)	44

CICLO PRODUTTIVO: Produzioni di chimica di base (Impianto CHIBA )	44

CICLO PRODUTTIVO: Produzioni di chimica di base (Impianto CHIBA )	45

CENTRI VULNERABILI E entro i 2 km	46

IL PIANO DI EMERGENZA INTERNO DI POLIMERI EUROPA S.p.A.	47

FINALITÀ:	47

INDICE PIANO DI EMERGENZA INTERNO	48

Sunto della Procedura 5/MN-HSE “Norme generali per i casi di emergenza”	49

1)	DEFINIZIONI	49

2)	SEGNALAZIONE	51

3)	COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA	52

4)	COMPITI E RESPONSABILITA’	53

a)	RESPONSABILE DELL'UNITA' IN EMERGENZA	53

b)	RESPONSABILI DELLE UNITA’ DICHIARATE IN PRE-ALLARME	54

c)	RESPONSABILI DELLE UNITA’ NON COINVOLTE NELL’EMERGENZA	55

d)	TECNICO DI TURNO	55

e)	OPERATORE DI PRONTO INTERVENTO DI PRESIDIO ALLE COMUNICAZIONI DEL CENTRO OPERATIVO	57

f)	COORDINATORE D'INTERVENTO	59

g)	PERSONALE DEL SERVIZIO VIGILANZA	60

h)	MEDICO DI GUARDIA	62

i)	PERSONALE IN TURNO DEL REPARTO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA MANU/DEE	62

l)	PERSONALE IN TURNO DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS TECNICI DELLA SOCIETA’ SOL	62

m)	ASSISTENTE IN TURNO E  PERSONALE IMPIANTO SERVIZI AUSILIARI	63

n)	REPERIBILI DI UNITA'	64

o)	PERSONALE DELLE IMPRESE ADDETTE ALLA MOVIMENTAZIONE FERROVIARIA ED ALLE OPERAZIONI CON BOTTI A DEPRESSIONE	64

p)	PERSONALE ESTERNO  (Personale d'Impresa, visitatori, autisti e terzi)	64

AGGIORNAMENTI, ESERCITAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE	66

INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE E STOCCATE	69

Elementi territoriali e ambientali vulnerabili:	249

CENTRI VULNERABILI E entro i 2 km	249

PARTE TERZA	250

SCENARI INCIDENTALI	251

EVENTI CON EFFETTI COINVOLGENTI AREE ESTERNE ALLO STABILIMENTO	251

NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI - INFORMAZIONI GENERALI	251

EVENTI CON EFFETTI COINVOLGENTI AREE ESTERNE ALLO STABILIMENTO	252

SCENARI INCIDENTALI	257

EVENTI CON EFFETTI COINVOLGENTI AREE ESTERNE ALLO STABILIMENTO	257

NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI - INFORMAZIONI GENERALI	257

EVENTI CON EFFETTI COINVOLGENTI AREE ESTERNE ALLO STABILIMENTO	260

PARTE QUARTA	264

Legenda Acronimi	265

Il modello di intervento	266

Compiti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	267

Compiti del Servizio Sanitario Urgenza Emergenza – 118	269

Compiti delle Forze dell’ordine	271

Polizia Locale	274

Compiti dell’A.R.P.A.	276

Compiti dell’A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione	277

Compiti del gestore aziendale	279

Compiti delle Forze Armate	280

Compiti della Croce Rossa Italiana	281

Strutture Ospedaliere	283

Compiti del Sindaco	286

Compiti del Prefetto	288

Compiti della Provincia	289

Regione	291

Notazioni aggiuntive: posti di blocco e cancelli	292

PARTE QUINTA	293

SINTESI DELLA “SCHEDA d’INFORMAZIONE sui RISCHI di INCIDENTI RILEVANTI per i CITTADINI ed i LAVORATORI”	294

RAGIONE SOCIALE E RIFERIMENTI AZIENDA A RISCHIO	294

Descrizione delle attività dello Stabilimento.	295

NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI INFORMAZIONI GENERALI	310

TIPO DI EFFETTI PER LA POPOLAZIONE E PER L'AMBIENTE	313

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA ADOTTATE	314

Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire gli incidenti	314

MEZZI DI SEGNALAZIONE DI INCIDENTI	321

COMPORTAMENTO DA SEGUIRE	322

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI	325

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO	325

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DI EVENTI CHE DETERMINANO EFFETTI ESTERNI.	325

-	Allertamento Autorità ed Enti Esterni	325

-	Modalità di allertamento delle Autorità e degli Enti esterni	325

-	Comunicazioni verso l’esterno	326

-	Modalità di allertamento delle Autorità e degli Enti esterni in mancanza dei mezzi di comunicazione standard	326

TERRITORIO CIRCOSTANTE NEL RAGGIO DI 5 KM.	327

ELENCO DEGLI ENTI	328

# ALLEGATI:

- Diagrammi di flusso;

- riferimenti cartografici di supporto:

  - Carta IGM	(scala 1:25000)

  - Cartografia del sito	(scala 1:10000)

  - Planimetria dello Stabilimento 	(scala 1:2500)

  - Cartografia centri vulnerabili entro 2 km

  - Planimetrie conseguenze esterne (RdS 2005-2010)

  - Mappa relativa ai posti di blocco in caso di incidente rilevante

- Tabelle degli scenari incidentali con conseguenze (RdS 2005-2010).

provvedimento di approvazione

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

UFFICIO – ENTE O COMANDO		SEDE

# PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

- Dipartimento Protezione Civile		ROMA

# MINISTERO INTERNO

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e Della Difesa Civile	ROMA

# MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

- Gabinetto		ROMA

# MINISTERO DELLA SANITA’

- Gabinetto		ROMA

PREFETTURA		MANTOVA

# REGIONE LOMBARDIA

- Servizio Prevenzione Rischio Tecnologico		MILANO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE		MANTOVA

COMUNE		MANTOVA

QUESTURA		MANTOVA

1° COMANDO FORZE DI DIFESA STATO MAGGIORE – UFFICIO CIMIC (G9) 	VITTORIO VENETO

IV RGT. ARTIGLIERIA C.A. “PESCHIERA” Caserma San Martino – Dosso del Corso			MANTOVA

DIREZIONE REGIONALE VV.F.		MILANO

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO		MANTOVA

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI		MANTOVA

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA		MANTOVA

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI 		MANTOVA

COMANDO STAZIONE CARABINIERI 		MANTOVA

COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE	 	MANTOVA

AZIENDA SANITARIA LOCALE	 	MANTOVA

ARPA LOMBARDIA Dipartimento di		MANTOVA

UFFICIO ZONA E.N.E.L.	 	MANTOVA

COMITATO PROVINCIALE CROCE ROSSA ITALIANA		MANTOVA

S.S.U.Em 118 c/o Az. Ospedaliera “Carlo Poma”	 	MANTOVA

# SEZIONE PROV.LE ASSOCIAZIONE

Radioamatori Italiani (ARI)	 	MANTOVA

SEZIONE PROV.LE ASSOCIAZIONE CB		MANTOVA

AZIENDA POLIMERI EUROPA S.p.A.		MANTOVA

INTRODUZIONE

## FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO (NORMAZIONE EUROPEA, NAZIONALE, DECRETI ATTUATIVI)

DIRETTIVA CONSIGLIO Ce 96/82/Ce
Controllo pericoli incidenti rilevanti sostanze pericolose - cd. 'Seveso bis' - Testo vigente

DPR 17 maggio 1988, n. 175
Rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali - Attuazione della direttiva 82/501/Cee - Testo vigente

Direttiva 96/82/CE del Consiglio Europeo del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

(G.U. C.E. n. L. 10/13 del 14/1/97)

DM 21 luglio 1998
adempimenti attività industriali

DECRETO 16 marzo 1998.

“Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ”.

(G.U. n. 74 del 30-3-1998)

D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334: “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, così come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238.

N.B.: ogni riferimento, nel testo del presente P.E.E. al D.Lgs. 334/99 è da intendersi fatto a tale fonte così come da ultimo modificata dal citato D.Lgs. 238/2005

DECRETO 9 agosto 2000.

“Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza”.

(G.U. n. 195 del 22/8/2000)

DECRETO 9 agosto 2000.

“Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, dì processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio”.

(G.U. n. 196 del 23/8/2000)

# DECRETO del Ministero dell'Interno 19 marzo 2001.

“Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante”.

(G.U. n° 80 del 5 aprile 2001)

DECRETO 9 maggio 2001.

“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.

(S.O. n. 151 alla G. U. n° 138 del 16 giugno 2001)

DECRETO 10 maggio 2001.

“Depositi di G.P.L in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m³, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza”.

(G.U. n. 18 del 23 maggio 2001)

DECRETO 16 maggio 2001, n. 293.

“Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. (Porti industriali e petroliferi).

(G. U. n. 165 del 18 luglio 2001)

Decisione 2002/605/CE
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - questionario relativo alla relazione triennale prevista dalla direttiva 96/82/CE

# Legge 55 del 9 aprile 2002 - centrali elettriche.

Testo del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”.

(G. U. - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002)

DECRETO 16 ottobre 2002.

Depositi di G.P.L in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg. Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi dì cui al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quello dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 13 ottobre 1994.

DIRETTIVA 2003/105/Ce
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti - modifica della direttiva 96/82/Ce, cd. "Seveso bis"

DLGS 21 settembre 2005, n. 238

Attuazione della direttiva 2003/105/Ce, che modifica la direttiva 96/82/Ce, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - cd "Seveso ter"

DLGS 22 febbraio 2006, n. 128
Legge 23 agosto 2004, n. 239 - Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di Gpl, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di Gpl in recipienti

LEGGE 3 agosto 2007 n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

# D.M. 24 luglio 2009 n. 139

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

## ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E CIRCOLARI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

# Lettera Circolare NS 6442/4192 sott.1 del 20 aprile 1999

Tariffe di prevenzione incendi - Applicazione ad attività a rischio di incidente rilevante. Chiarimenti.

# Lettera Circolare NS 3677/4192 sott.1 del 10 giugno 1999

Modificazioni alle attività industriali esistenti che non comportano aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 13.05.1996.

Lettera Circolare NS 6005/4184 sott. 17 dell'11 ottobre 1999 Art. 19 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n° 334: Composizione del Comitato tecnico regionale o interregionale.

# Lettera Circolare NS 6252/4192 sott.1 del 28 ottobre 1999

# Art. 24 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n° 334. Accadimento di incidente rilevante.

Lettera Circolare NS 7244/4184 sott. 17 del 17 dicembre 1999 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

Composizione e funzionamento del Comitato Tecnico Regionale.

# Lettera Circolare NS 733/4192 sott. 1 del 7 febbraio 2000

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Corsi di formazione degli ispettori V.F. (I.A.C., I.A.D. I.A.) nel settore dei rischi di incidente rilevante.

Lettera Circolare NS 1307/4184 sott. 17 del 25 febbraio 2000 Composizione del Comitato Tecnico Regionale nel settore dei rischi di incidente rilevante - Chiarimenti.

Lettera Circolare NS 1308/4192 sott. 17 del 25 febbraio 2000 D.Lgs. 334/99, Art.6 - Notifica

Lettera Circolare Protezione Civile 994/028/S/22 del 27 giugno 2000 Piani di emergenza esterna per le attività industriali a rischio d'incidente rilevante.

# Lettera Circolare N° 12 MI.SA.

# Prot. n. NS 4528/4192 sott. 1 del 5 luglio 2000

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante non soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

# Lettera circolare NS 6195/4192 sott. 1 del 3 ottobre 2000

Notifica per attività a rischio di incidente rilevante. (art.6 del decreto legislativo 334/99).

CIRCOLARE N° 22 MI.SA. - NS 7047/4192 sott. 1 del 10 novembre 2000 Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

# Lettera-Circolare NS 1360/4192 sott.1 del 6 marzo 2001

Adeguamento dei depositi esistenti di GPL, che rientrano nella disciplina del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334, alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994.

Lettera Circolare Prot. n° NS 3664/4192 sott. 1 del 30 maggio 2001 Procedure da applicare in caso di modifiche ad attività industriali a rischio di incidente rilevante - Chiarimenti.

# Lettera-Circolare Prot. NS 4777/4192 sott.1 del 10 luglio 2001

# Scali merci terminali di ferrovia. Assoggettabilità al D.Lgs. 334/99.

# Lettera-Circolare NS 4564/4192 sott. 1 del 16 luglio 2001

Procedure da applicare in caso di attività industriali a rischio di incidente rilevante. Chiarimenti.

# Nota NS 4962/4192 sott. 1 del 17 luglio 2001

Stabilimenti e depositi costieri. Partecipazione dei rappresentanti delle Autorità Portuali e delle Autorità Marittime alle sedute dei Comitati (art. 19 D.Lgs. 334/99).

# Lettera-Circolare NS 5074/4192 sott. 1 del 18 luglio 2001

Servizi di prevenzione incendi relativi ad attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione di rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 334/99. Chiarimenti.

# Lettera-Circolare NS 5308/4192 sott. del 26 luglio 2001

Decreto 16 maggio 2001, n. 293, in materia di sicurezza in ambito portuale. Chiarimenti.

Lettera-Circolare NS 5958/4192 sott. 2 del 10 settembre 2001 Classificazione del bromuro di metile ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 334/99.

Lettera-Circolare Prot. n. NS 6781/4192 sott. 1 del 10 ottobre 2001 Sportello Unico per le attività produttive ex D.P.R. 447/98

Applicabilità dei procedimenti alle attività a rischio di incidente rilevante.

Lettera-Circolare NS 6817/4192 sott. 1 del 15 ottobre 2001 Pianificazione dell'emergenza interna per attività industriali a rischio di incidente rilevante. Chiarimenti.

Lettera-Circolare NS 7012/4192 sott. 1 del 22 ottobre 2001 Applicabilità del D.Lgs. 334/99 agli inceneritori di rifiuti solidi.

# Nota NS 7526/4192 sott. 1 del 12 novembre 2001

# Disposizioni di esercizio per i depositi di G.p.L.- Chiarimenti

# Nota NS 7526/4192 sott. 1 del 12 novembre 2001

Istruttorie Tecniche ai sensi del D.Lgs. 334/99 e Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dal D.Lgs. 372/99, per gli impianti esistenti.

Nota NS 7527/4192 sott. 1 del 12 novembre 2001 Rilevamento dati sugli incidenti.

# Nota NS 7577/4192/sott. 1 del 15 novembre 2001

Pianificazione d'emergenza esterna per attività industriali a rischio di incidente rilevante.

# Lettera-Circolare NS 1494 /4192 sott. 1 del 6 marzo 2002

# Conclusione delle istruttorie per attività industriali a rischio di incidente rilevante.

# Lettera-Circolare NS 2400/4192 sott. 1 del 10 aprile 2002

Tutela dell'ambiente. Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Dubbio di legittimità di alcune disposizioni legislative alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

# Lettera-Circolare del 21 maggio 2002

Rischi di grandi incidenti rilevanti - Art 8 D.Lgs. 334/1999 - istruttoria dei rapporti di sicurezza.

Lettera-Circolare Prot. DCPST/A4/00222/RA/84 del 4 giugno 2002 Legge 9 aprile 2002, n. 55 concernente “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”. Procedimento autorizzativo unico coordinato dal Ministero delle Attività Produttive.

Nota DCPST/A4/RS/310 del 18 novembre 2002 Disposizioni di esercizio per i depositi di g.p.l. Chiarimenti.

# Nota DCPST A4 509 RS del 10 marzo 2003

# D.Lgs.334/99  depositi di benzina e gasolio.

# Nota DCPST A4 510 RS del 10 marzo 2003

# Attività dei Comitati Tecnici Regionali nel settore dei rischi di incidente rilevante.

Lettera Circolare Prot. n. DCPST/A4/ 1046 /RS del 12 maggio 2003 Legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 8, concernente “Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell’energia”. Procedura autorizzativa per impianti di rigassificazione di gas naturale liquido.

# Nota Prot. n. DCPST/A4/RS/ 3409 del 3 dicembre 2003

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività di fabbricazione e deposito di sostanze esplosive soggette agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e non alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo.

# Nota Prot. n. DCPST/A4/RS/3558 30 dicembre 2003

Attività di fabbricazione e deposito di sostanze esplosive soggette a presentazione di rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99. Semplificazione delle procedure.

Lettera Circolare Prot. n. DCPST/A4/RS/209 del 23 gennaio 2004 Semplificazione delle procedure di prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette al D.Lgs. 334/99. Chiarimenti.

# Lettera Circolare Prot. DCPST/A4/RS/401 del 17 febbraio 2004

# Depositi di Metanolo ed Etanolo. Chiarimenti.

# Nota Prot. n. DCPST/A4/RS/429 del 18 febbraio 2004

# D.Lgs. 334/99, art. 6 -Notifica.

3. Rapporti tecnici redatti dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

- Informazione alla popolazione

- Mappatura del rischio in Italia

- Sicurezza dei reattori chimici

# Nota Prot. n. DCPST/A4/RS/1040 del 27 maggio 2004

D.Lgs. 334/99 - Individuazione dell'autorità preposta al controllo e adempimenti connessi ai rapporti finali d'ispezione.

# Nota Prot. n. DCPST/A4/RS/1054 del 31 maggio 2004

Certificato di Prevenzione Incendi per attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 334/99. Chiarimenti.

# Nota Prot. n. DCPST/A4/RS/1067 del 01 giugno 2004

# Controlli ed ispezioni nella attività a rischio di incidente rilevante.

# Nota DCPST/A4/RS/1409 del 07 luglio 2004

“D.Lgs 334/99. Individuazione dell'autorità preposta al controllo e adempimenti connessi ai rapporti finali d'ispezione”

# Nota DCPST/A4/RS/1469 del 14 luglio 2004

# “Certificato di Prevenzione Incendi per le attività a rischio di incidente rilevante”

# Nota DCPST/A4/RS/1513 del 20 luglio 2004

“Quantitativi di sostanze detenute in un deposito di prodotti petroliferi e campo di applicazione del D.Lgs. 334/99”

# Nota DCPST/A4/RS/1640 del 26 luglio 2004

“Procedure di prevenzione incendi per attività a rischio di incidente rilevante non soggette a presentazione di rapporto di sicurezza. Chiarimenti”

Lettera Circolare DCPST/A4/RS/2600 dell'11 novembre 2004 “Procedure di prevenzione incendi relative agli stabilimenti costieri di lavorazione e deposito di oli minerali e di sostanze esplosive”

# Lettera Circolare DCPST/A4/RA/2800 del 1° dicembre 2004

“Centrali elettriche installate all'interno di attività a rischio dì incidente rilevante. Procedure di prevenzione incendi”

Lettera Circolare DCPST/A4/RS/3000 del 10 dicembre 2004 “Regolamento interno del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi”

Lettera Circolare Prot. n. DCPST/A4/RS/115 del 24 Gennaio 2005 Prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del D.Lgs. 334/99).

Lettera Circolare Prot. n. DCPST/A4/RA/CE/200 del 1° Febbraio 2005 Progetti di centrali elettriche presentati ai sensi della Legge 9 aprile 2002, n° 55 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”

- Elenco progetti centrali elettriche

Lettera Circolare Prot. n. DCPST/A4/RS/250 del 2 Febbraio 2005 Attività a rischio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto dì sicurezza (art. 8 del D.Lgs. 334/99).

- Elenco attività art. 8

- Elenco comuni con attività art. 8

DPCM 25 febbraio 2005

Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334

# Lettera Circolare prot. DCPST/A4/RS/600 del 28 febbraio 2005

Rilascio di pareri di competenza del Ministero dell'Interno e procedure di prevenzione incendi relative alle attività soggette al D.Lgs. 334/99 e agli stabilimenti di lavorazione e deposito di oli minerali.

LETTERA CIRCOLARE prot. n. DCPST/A4/RS/1000 del 14 aprile 2005 Attività dei Comitati Tecnici Regionali in materia di rischi di incidente rilevante.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/2300 del 15 settembre 2005 Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Riflessi sulle attività a rischio di incidente rilevante e del settore energetico.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/3000 del 15 novembre 2005 Riesame del rapporto di sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 334/99. Chiarimenti.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005 Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 recante Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

# LETTERA CIRCOLARE Prot. n. DCPST/A4/ST/1400

# Attività a rischio di incidente rilevante soggette all'art. 6 del D.Lgs. 334/99.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/300 del 23 gennaio 2006 Attività a rischio di incidente rilevante. Art. 23 del D.Lgs. 238/2005

NOTA DPCST/A4/RS/700 del 15 febbraio 2006 Notifica ex art. 6 del D.Lgs. 334/99, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 238/2005

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/800 del 22 febbraio 2006 Obblighi generali dei gestori delle attività a rischio di incidente rilevante soggette al decreto legislativo 334/99. Procedure di prevenzione incendi.

NOTA DCPST/A4/RS/900 del 1 marzo 2006 Attività a rischio di incidente rilevante. Composizione, compiti e funzionamento del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 20 del D.P.R. 577/82 e all’art. 19 del D.Lgs. 334/99

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/1000 del 10 marzo 2006 Formazione e addestramento dei lavoratori in attività a rischio di incidente rilevante

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/1650 del 4 maggio 2006 Sicurezza dei lavoratori nelle attività a rischio di incidente rilevante.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/1900 del 15 maggio 2006 – informazione alla popolazione interessata dalla presenza di attività a rischio di incidente rilevante

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/2700 del 5 luglio 2006 Norme transitorie stabilite dal D.Lgs. 334/99

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/2900 del 12 luglio 2006 D.Lgs.334/99. Scali merci terminali di ferrovia.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/3000 del 14 luglio 2006 Attività di verifica e controllo ai sensi del D.Lgs. 334/99

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/4100 del 4 ottobre 2006 d.Lgs. 334/99. Scali merci terminali di ferrovia

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/200 del 17 gennaio 2007 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. Notifica e procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza di nuovi stabilimenti o di modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/250 del 24 gennaio 2007 D.Lgs. 334/99. Rinnovo Certificato di Prevenzione Incendi - Chiarimenti.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/400 del 31 gennaio 2007 Applicabilità D.Lgs. 334/99 s.m.i. agli inceneritori di rifiuti solidi.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/450 del 2 febbraio 2007 DLgs 334/99, art.23. Consultazione della popolazione.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/500 dell’8 febbraio 2007 Verifiche ispettive e misure di controllo nelle attività a rischio di incidente rilevante.

DPCM 16 febbraio 2007

Linee guida per la consultazione della popolazione - 2007

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/1000 del 26 marzo 2007 Attività a rischio di incidente rilevante. Dati identificativi e responsabilità del gestore e dell'estensore del rapporto di sicurezza.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RA/1300 del 10 aprile 2007 Impianti di produzione di energia elettrica soggetti al D.Lgs.334/99 e s.m.i.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/1700 del 6 maggio 2007 Rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti e per le modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/2000 del 23 maggio 2007 Autorizzazioni Integrate Ambientali(AIA) di competenza statale per gli impianti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza.

NOTA DCPST/A4/RS/2100 DEL 4 GIUGNO 2007 Attività di produzione e deposito di BIO-DIESEL. Quesito sull'assoggettabilità al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/2500 del 6 luglio 2007 Informazioni alla popolazione sulle misure di sicurezza

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/3200 dell' 11 settembre 2007 - Tutela e sicurezza sul lavoro negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/5000 del 28 dicembre 2007 – Gestione della sicurezza nelle attività a rischio di incidente rilevante.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/108 del 15 gennaio 2008 – Pianificazione dell’emergenza esterna a stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/1008 del 15 aprile 2008 – Procedure di prevenzione incendi in caso di modifiche in attività a rischio di incidente rilevante.

LETTERA CIRCOLARE DCPST/A4/RS/1108 del 24 aprile 2008 – Certificato di Prevenzione Incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante.

Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde.

## FINALITA’ DEL PIANO

In compiuta attuazione del disposto del D.Lgs. 334/99 e successive modifiche ed integrazioni, il presente piano risponde alla fondamentale esigenza di assicurare il contenimento nella misura massima possibile degli effetti dannosi derivanti da eventuali incidenti rilevanti che si possano produrre sul territorio in relazione all’attività industriale del Petrolchimico “Polimeri Europa S.p.A.” in cui risultano presenti sostanze pericolose nei limiti quantitativi stabiliti dalla legge.

Rispetto a tali fini, il P.E.E. in questione ambisce a configurarsi come uno strumento strutturalmente e funzionalmente agile in grado di assicurare, in caso di emergenza, una risposta tempestiva, sottesa all’obbiettivo di evitare quanto più possibile gli effetti dannosi di un evento emergenziale alla popolazione esposta.

Sotto il profilo ed ai fini dell’efficacia di questo Piano si è riconosciuta così primaria rilevanza ad aspetti quali:

a) la previsione e la verifica della concreta predisposizione di adeguati sistemi di allarme alla popolazione residente;

b) l’allestimento a livello cartografico di tutti i più utili riferimenti per l’individuazione degli elementi territoriali vulnerabili, della viabilità, dei siti e delle aree per l’allocazione ed il dispiego delle unità e dei mezzi di soccorso;

c) l’informazione alla popolazione articolata in relazione ai dati concernenti la sostanza pericolosa, stoccata nel Deposito, agli effetti sul piano della salute, alle norme disciplinanti la condotta di autotutela da adottarsi da parte dei residenti in caso di incidente.

## PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI

L’elaborazione del Piano ha fatto sostanziale riferimento, in ordine all’identificazione del rischio, al “Rapporto di Sicurezza” ed alle conclusioni della relativa istruttoria di competenza regionale, avuto riguardo alle indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la predisposizione del piano d’emergenza esterna di cui all’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 334/99” contenute nel D.P.C.M. del 25 febbraio 2005. Si sono, poi, tenute nel debito conto le connotazioni morfologiche e le caratteristiche territoriali, nonché le relative, prevalenti condizioni metereologiche. Sotto il profilo dell’efficacia temporale il Piano è stato improntato alla contemplazione del culmine dell’evento sinistroso. Infine, carattere scontato di tutti i meccanismi procedurali per l’emergenza previsti nel P.E.E. risulta essere quello dell’automatismo, nel senso della loro automatica attivazione, in caso di sinistro a prescindere da impulsi autoritativi sovraordinati.

## METODOLOGIA PROCEDIMENTALE ADOTTATA

In sintonia con le direttive in materia, il metodo per la formazione del Piano è stato conformato all’intento di raggiungere il massimo della compartecipazione e della condivisione possibili nella scelta delle strategie, del modello d’intervento e delle modalità di gestione dell’emergenza. Sono state così convocate apposite Conferenze di Servizi tra tutti gli Enti e le Autorità interessati, in modo da consentire a tutti i Soggetti convocati, ivi compresi il Sindaco del territorio comunale su cui insiste lo stabilimento industriale ed il Gestore di quest’ultimo, di rendere, nell’ambito dello schema generale del disegno procedimentale unanimemente adottato, i rispettivi contributi sulla base delle proprie competenze ed in assoluta autonomia. I risultati prodotti sono stati poi oggetto di confronto e valutazione e successivamente partecipati e validati all’unanimità da tutti i Soggetti interessati.

#### PARTE PRIMA

ELEMENTI GENERALI DESCRITTIVI DEL SITO

## RIFERIMENTI CARTOGRAFICI DI  SUPPORTO

  - Carta IGM	(scala 1:25000)

  - Cartografia del sito	(scala 1:10000)

  - Planimetria dello Stabilimento 	(scala 1:2500)

  - Cartografia centri vulnerabili entro 2 km

  - Planimetrie conseguenze esterne (RdS 2005-2010)

  - Mappa relativa ai posti di blocco in caso di incidente rilevante

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE  DEL SITO

#### a) Coordinate geografiche dello stabilimento:

Le coordinate geografiche georeferenziate dello stabilimento sono:

Latitudine  		45° 09’

# Longitudine		10° 50’

Coordinate UTM:

# X = 44,5

# Y = 1,125

FUSO = 32

Lo Stabilimento è ubicato a circa 3 km dal centro di Mantova, nella zona industriale di Frassine, sulla riva sinistra del Mincio.

I maggiori insediamenti industriali sono rappresentati nel settore chimico da POLIMERI EUROPA, energetico da EniPower Mantova, dei gas tecnici da SOL e SAPIO, petrolifero da IES, metalmeccanico da Belleli Energy e Sogefi Filtration, tessile da Corneliani, TEA.

L’integrazione con gli altri insediamenti produttivi POLIMERI EUROPA dell’area padana (Porto Marghera, Ferrara, Ravenna) ed i rapporti con clienti e fornitori sono garantiti da molteplici collegamenti: via pipeline (130 km), via acqua (fiumi Mincio e Po), via ferrovia e via terra, grazie alla vicinanza delle importanti autostrade del Brennero, Serenissima e del Sole.

#### b) Caratteristiche geomorfologiche dell’area interessata

L’area di Stabilimento ricade nella piana alluvionale del fiume Mincio ed è pertanto costituita da terreni e sedimenti scaricati in epoche successive dal fiume e rappresentati prevalentemente da sabbie, intercalate da livelli e lenti a granulometria più fine (argille, limi e torbe).

Dal punto di vista morfologico, l’area si presenta abbastanza omogenea e pianeggiante, con quote topografiche comprese tra 21 m s.l.m. (zona meridionale) e 23 m s.l.m. (zona settentrionale).

L’unica irregolarità morfologica è rappresentata dalla scarpata erosionale del Mincio (settore meridionale dello Stabilimento ora di proprietà Syndial) che segna l’inizio del terrazzo più basso e recente del fiume, costituito da terreni e tipi litologici (depositati dal fiume in epoche più recenti) in parte distinguibili da quelli presenti nel settore più settentrionale dell’area.

Nell’area in cui ricade lo Stabilimento sono individuabili tre orizzonti acquiferi, così denominati:

1)	falda superficiale o sospesa,

2)	falda principale,

3)	falda profonda,

e rappresentati schematicamente come segue:

# 1)	Falda superficiale o sospesa

I sondaggi geotecnici hanno evidenziato la presenza di orizzonti superficiali, costituiti da terreni eterogenei di riporto a granulometria argilloso-limosa e talvolta sabbioso-limosa, ove si riscontrano locali accumuli idrici sotterranei discontinui (falda superficiale o sospesa), legati alla variabilità stagionale degli afflussi meteorici. La falda superficiale non presenta caratteristiche di apprezzabile continuità, limitandosi ad aree circoscritte, più permeabili, e spesso prive di flussi significativi. Tale falda si localizza quindi nei riporti superficiali e, localmente, in alcuni livelli limoso-sabbiosi di superficie ed è sostenuta generalmente da un livello a permeabilità molto bassa o pressoché nulla, comprendente limi argillosi, argille e materiali torbosi, che allo stesso tempo confina al tetto la falda superficiale sottostante. Gli spessori del riporto sono consistenti soprattutto nella parte meridionale dell’area. Più a Nord invece, la copertura artificiale è praticamente assente, mentre nel settore occidentale e nordoccidentale gli spessori sono ridotti.

# 2)	Falda Principale

E’ presente su tutta l’area una falda principale, rinvenibile mediamente da 4 a 8 metri da piano campagna e contenuta in un orizzonte costituito da sabbie medie e fini, debolmente limose, a volte anche grossolane e con presenza di locali livelletti o lenti limoso-argillosi. Si tratta del primo acquifero di una certa consistenza, e per questo è denominato “principale” in quanto rappresenta la formazione acquifera di maggior interesse dello Stabilimento.

Gli spessori medi dell’acquifero sono dell’ordine di 15-20 metri, con massimi fino a circa 30 metri. Procedendo verso sud, in corrispondenza del limite meridionale dello Stabilimento, si nota una progressiva riduzione dello spessore fino a valori inferiori a 10 metri.

Dagli studi condotti risulta che l’acquifero principale sabbioso è limitato alla base da un orizzonte limoso-argilloso, rinvenuto in tutti i sondaggi profondi. Tale strato, costituito in prevalenza da argille e limi argillosi, presenta caratteri idraulici propri di un livello impermeabile.  I valori della conducibilità idraulica “k” sono  compresi fra 9.5x10-8  e 5.1x10-11 m/s. E’ pertanto ragionevole aspettarsi una buona protezione naturale degli acquiferi presenti a maggiore profondità. Il tetto del basamento impermeabile è stato rinvenuto mediamente a circa 20 m da piano campagna, ed il suo spessore ha valori medi di 5-10 m, con punte di oltre 20 m.

L’acquifero principale sabbioso è limitato al tetto da un altro livello a permeabilità molto bassa, comprendente limi argillosi, argille e materiali torbosi. I valori di conducibilità idraulica “k” sono sempre inferiori a 10-8  m/s, con punte a 2.4x10-10 m/s. Tale livello risulta generalmente continuo, ad eccezione di elementi di locale discontinuità. Nei settori settentrionali ed occidentali, il livello ha spessori dell’ordine di 3-6 m, mentre nei settori sudorientali ha spessori fino ad oltre 8-10 m. In alcuni casi, soprattutto nel settore meridionale del sito, l’orizzonte impermeabile superiore determina il verificarsi di condizioni di confinamento della falda principale.

I rilievi effettuati mostrano che la falda principale si muove con direzione e verso prevalente da Nord a Sud. Le linee di flusso presentano una marcata convergenza verso la zona valliva (che è di proprietà Syndial).

La soggiacenza nelle aree di pertinenza di Polimeri Europa è compresa tra circa 6.00 e 8.00 m dal piano campagna.

Le quote piezometriche sono comprese fra circa 16.00 m s.l.m. (settore settentrionale dello Stabilimento) e 14.00 m s.l.m. (zona valliva).

I gradienti idraulici variano da valori inferiori a 10-3  fino a valori decisamente superiori a 10-2.

# 3)	Falda profonda

Costituita da sabbie medie, la falda profonda è riscontrabile ad una profondità compresa tra 60 e 80 m dal piano campagna, al di sotto dell’orizzonte impermeabile che limita alla base l’acquifero principale. Questo orizzonte impermeabile garantisce un’efficace protezione naturale dell’acquifero profondo da eventuali impatti ascrivibili ad attività dello Stabilimento.

I controlli della qualità dell’acqua della falda profonda confermano l’assenza di contaminazione.

Le acque per il raffreddamento e per uso civile sono prelevate da falde a profondità maggiori di 150 m.

#### c) corsi d’acqua:

Lo stabilimento confina con i seguenti corsi d’acqua:

a nord-est e ad est con il canale artificiale Diversivo regolatore dei Laghi;

a sud-ovest con il canale ex Sisma, punto di conferimento degli scarichi industriali;

a sud con il fiume Mincio, in corrispondenza alla darsena di stabilimento;

ad ovest con il Cavo S. Giorgio;

Inoltre lo stabilimento è collegato con il fiume Mincio mediante il canale di presa dell’acqua industriale.

Il territorio in cui ricade lo Stabilimento presenta un’idrografia superficiale fortemente influenzata dagli insediamenti produttivi ed è caratterizzata dalla presenza di quattro corsi d’acqua principali: il Fiume Mincio, il Canale Diversivo, il Canale di presa delle acque industriali ed il Canale Sisma (le cui acque sono costituite dagli effluenti liquidi della fabbrica), ubicati all’interno e lungo il perimetro dell’area dell’insediamento produttivo.

Periodicamente sono effettuate, da parte dello Stabilimento, misurazioni dei livelli dei suddetti corsi d’acqua e in generale i livelli medi sono i seguenti:

-	il fiume Mincio ha un livello medio di circa 14,00 m s.l.m. con variazioni a 15,00 – 16,00 nel corso dell’anno.

-	il Canale Diversivo ha invece livelli medi di circa 14,50 m s.l.m. e, in generale, variazioni d’entità confrontabile a quelle registrate nel fiume Mincio.

-	il Canale Sisma ha valori medi di livello di 15,00 m s.l.m. e variazioni di circa 1 m nel corso dell’anno.

-	il Canale di presa infine, è allo stesso livello del Mincio.

Per tutte le acque della rete idrografica superficiale, le variazioni di livello tendono ad avvenire in modo più o meno contemporaneo e sono strettamente correlate alle precipitazioni delle quali ricalcano sia le criticità sia il trend generale.

#### d) viabilità e trasporti:

Le strade e autostrade più vicine sono:

Strada Provinciale 28 (Via Brennero), Ex S.S. 482 “Ostigliese”, Ex S.S. 10 “Legnaghese” Autostrada A22 (Casello Mantova Nord)

Le linee ferroviarie più vicine sono:

Linea ferroviaria Mantova-Monselice (Stazione di Mantova-Frassine)

Lo Stabilimento Polimeri Europa dista circa 30 km dall’aeroporto più vicino (il “Catullo” di Villafranca di Verona).

Non rientra nelle zone di rispetto prescritte dalle norme I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization), non essendo interessato dai piani di volo previsti per il decollo e l’atterraggio.

#### e) dati metereologici: Condizioni meteorologiche prevalenti

# Venti

Le informazioni sulla ventosità e stabilità atmosferica, che sono determinanti anche per la valutazione degli effetti e conseguenze degli incidenti ipotizzabili, sono tratti dal “Rapporto annuale sulla qualità dell’aria – 2008” a cura dell’ARPA Lombardia.

In particolare, le informazioni che maggiormente possono condizionare i fenomeni di diffusione di sostanze nell’aria (comprese le eventuali nubi di sostanze infiammabili / tossiche derivanti da eventi incidentali) sono di seguito riepilogate:

# Velocità del vento (media negli ultimi 12 anni): 2,3 m/s

Umidità relativa (media negli ultimi 12 anni): 73 %

# Distribuzione % della velocità del vento nell’anno 2008

| VELOCITA’ DEL VENTO (m/s) | % |
| --- | --- |
| 0 - 0,5 | 3,91 |
| 0,5 - 1 | 14,41 |
| 1 - 1,5 | 17,22 |
| 1,5 - 2 | 16,85 |
| 2 - 2,5 | 14,16 |
| 2,5 - 3 | 0,73 |
| 3 - 3,5 | 8,30 |
| 3,5 - 4 | 7,08 |
| 4 - 4,5 | 4,27 |
| 4,5 - 5 | 3,66 |
| 5 – 5,5 | 2,44 |
| 5,5 - 6 | 2,20 |
| 6 - 6,5 | 1,83 |
| 6,5 - 7 | 0,61 |
| 7 - 7,5 | 0,85 |
| 7,5 - 8 | 0,49 |
| >= 8 | 0,98 |

La dispersione atmosferica di un effluente gassoso proveniente da una qualsiasi sorgente è determinata, oltre che dalla velocità e direzione del vento, anche dai moti turbolenti dell'aria i quali determinano la velocità stessa dei processi di dispersione. La concentrazione al suolo delle sostanze è quindi funzione del grado di equilibrio o stabilità atmosferica dello strato d’aria interessato dalle emissioni degli inquinanti. Gli indicatori più usati per esprimere quantitativamente la misura della stabilità atmosferica sono le categorie di Pasquill, che sono identificate in funzione della velocità del vento, del grado di insolazione e del gradiente termico verticale dello strato d’aria.

Nell'area in esame, le classi di stabilità misurate in questo capo presso la stazione di Verona-Villafranca (non sono infatti disponibili nel citato studio del 2008 dell’ARPA Lombardia) evidenziano una situazione predominante di alta stabilità (classi F e G) con il 40% di frequenza, a cui è associata una direzione del vento molto variabile; in particolare le nebbie si verificano nella stagione autunnale ed invernale nell’8% dei casi. Per quanto riguarda la classe di neutralità atmosferica (classe D) si manifesta nel 31% dei casi, ad essa è invece associata prevalentemente la direzione dei venti Nord-Est, Est. Le situazioni di instabilità atmosferica (classi A, B, C), si rilevano per lo più durante la stagione primaverile ed estiva, per circa il 20% delle volte.

# Precipitazioni piovose

La piovosità, dai dati rilevati dalla stazione meteorologica di Mantova, è di circa 700 mm/anno, con massimi in primavera e autunno e minimi nei mesi estivi ed invernali.

STRUTTURE STRATEGICHE UTILIZZABILI PER LE EMERGENZE

In caso di emergenza saranno informati gli Enti di controllo al fine di organizzare un coordinamento delle attività da intraprendere ed individuare le strutture strategiche da utilizzare per gestire l’emergenza.

RETI TECNOLOGICHE DI SERVIZI

# Energia Elettrica e Vapore

# Rete metano e gas miscelato

Rete acqua di raffreddamento (industriale – pozzi)

# Rete acqua antincendio

Rete fognaria (raffreddamento, processo acida, processo oleosa, processo acque nere)

# Esclusivamente interne

# Rete acqua demineralizzata

# Rete torcia di stabilimento

# Aria strumenti

# Rete azoto

# Energia Elettrica e Vapore

Viene prodotta dalla società EniPower, coinsediata nello stabilimento, mediante un impianto a ciclo combinato per la produzione di E.E. e vapore con due unità, della potenzialità complessiva di 780 MWE e fornisce mediamente allo stabilimento 30 MWE; producono anche il vapore utilizzato dallo stabilimento, mediamente 300 t/h, distribuito in reti a 5 e 18 barg).

In caso di fuori servizio, l’E.E. viene ritirata dalla Rete Nazionale a cui lo stabilimento è collegato.

# Rete metano e gas miscelato.

Stazione di decompressione e distribuzione metano e gas miscelato. Il metano, fornito dalla SNAM alla pressione di 12 bar arriva in Stabilimento mediante due tubazioni, indipendenti fra loro (una a servizio di EniPower Mantova, e una a servizio di Polimeri Europa), collegate nella parte finale tramite una tubazione con valvola DN200.

In caso di emergenza che comporti l’interruzione dell’erogazione del metano, la SNAM dà un tempo massimo di una ora per eseguire le manovre indispensabili prima della chiusura totale.

In questo tempo è possibile immettere, nella rete metano di Stabilimento e rete gas miscelato, etilene attraverso un by-pass appositamente predisposto.

Lo Stabilimento per i suoi cicli produttivi utilizza combustibili gassosi distribuiti separatamente su due reti:

· Metano;

· Gas miscelato.

Il metano viene erogato alla pressione di ca 3,3 bar con una portata media alla Polimeri Europa, per un periodo di circa 10 mesi, di 12.000 Nm3/h.

Per circa 2 mesi/anno, periodo di marcia della centrale B6 per manutenzione Turbogas, la portata è di circa 35.000 Nm3/h, di cui 23.000 a ENI POWER e 12.000 a Polimeri Europa.

Il gas miscelato viene erogato alla pressione di ca 1,5 bar con una portata media, in condizioni normali, di 10.000 kg/h.

La miscela è composta da off-gas provenienti dai reparti ST20, ST40 e PR11/12, integrati da metano attraverso una regolatrice di pressione.

# Rete acqua di raffreddamento

L’acqua necessaria per il raffreddamento nei cicli produttivi è prelevata dal fiume Mincio (acqua industriale) e dalla falda (acqua pozzi).

- Acqua Industriale

L’acqua viene prelevata dal fiume Mincio e da qui trasferita in due vasche polmone della capacità complessiva di circa 3.000 m³.

La stazione di sollevamento (SA3) è costituita da 8 pompe da 3.600 m³/h e da una pompa da 1.200 m³/h tutte con prevalenza 14 m.

Prima di entrare nelle vasche, l’acqua passa attraverso due filtri meccanici autopulenti della potenzialità di 12.000 m³/h cadauno.

Nelle vasche l’acqua viene additivata con una soluzione di ipoclorito per abbattere i microrganismi e la flora algale.

Dalle vasche, l’acqua viene inviata in rete (p. 3-3,5 bar) tramite 7 pompe da 3.600 m³/h e 3 pompe da 1.200 m³/h tutte con prevalenza 35 m.

I quantitativi di acqua industriale mediamente necessari allo Stabilimento sono 10.000 m³/h nel periodo invernale e 12.000 m³/h nel periodo estivo.

- Acqua Pozzi

L’acqua viene prelevata dal sottosuolo ed erogata ai reparti per due usi:

come acqua di raffreddamento e come acqua per servizi igienici.

L’acqua pozzi, che viene distribuita su una rete separata da quella dell’acqua industriale ad una pressione di 2÷2,5 bar, ha una temperatura di 14÷15°C.

I pozzi hanno una profondità media di 190÷200 m rispetto al piano di campagna.

I pozzi utilizzabili dallo Stabilimento sono 15, di cui tre alimentano una rete separata adibite agli usi igienici.

La quantità di acqua pozzi ad uso raffreddamento è di 300 m³/h nel periodo invernale e 500 m³/h nel periodo estivo, e di 150-200 m³/h per i servizi.

# Reti acqua antincendio

Lo Stabilimento è dotato di una rete interrata di acqua antincendio distinta dalla rete acqua industriale, con la quale ha in comune il sistema di sollevamento dal fiume Mincio.

Il tracciato della rete è del tipo a maglie (anello chiuso) con valvole di intercetto ad azionamento manuale su ogni incrocio, in modo da permettere gli interventi manutentivi senza privare gli impianti di acqua antincendio.

La rete antincendio, gestita ad una pressione di 10 bar, è alimentata da:

-	n. 1 elettropompa da 250 m3/h;

-	n. 1 elettropompa da 500 m3/h;

-	n. 2 motopompe da 1000 m3/h.

In condizioni normali, la pressione della rete A.I. viene mantenuta dall’elettropompa da 250 m3/h.

In caso di utilizzo del servizio, partono, in automatico ed in sequenza, prima l’elettropompa da 500 m3/h e poi (se la pressione continua a scendere) la motopompa da 1000 m3/h.

Nel caso di fuori-servizio elettrico si utilizza un gruppo elettrogeno (MTM) che attiva la pompa di sollevamento sigla G212 da 1200 m3/h in modo da garantire l’alimentazione di una delle due motopompe. La rete è provvista di n. 256 idranti.

# Reti fognarie

I reflui liquidi effluenti dallo Stabilimento sono convogliati nel corpo ricevente (fiume Mincio) attraverso reti fognarie di raccolta, impianti di trattamento e canale collettore (ex Sisma).

Lo scarico reflui liquidi è autorizzato dall’Amministrazione Provinciale di Mantova con Determina n. 1259 del Giugno 2003 “Autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua superficiale fiume Mincio, attraverso il canale denominato ex Sisma, delle acque reflue industriali provenienti dagli insediamenti Polimeri Europa, EniPower e SOL, siti in Via Taliercio, 14 Mantova”.

Le fognature si distinguono in:

-	raffreddamento;

-	processo acida;

-	processo oleosa;

-	processo acque nere.

- Fognatura di raffreddamento

E’ costituita da tre collettori che raccolgono le acque bianche previsti dai sistemi a ciclo chiuso (torri di raffreddamento), dagli impianti di produzione e dai servizi.

Raccoglie pure le acque meteoriche che non ricadono sulle aree di impianto e le acque di raffreddamento delle Società EniPower e SOL.

- Fognatura di processo acida

La fognatura di processo acida raccoglie le acque provenienti da SA9 (acqua demi), SG30 (inceneritore), PR7 (fenolo), CER (Centro Ricerche).

Tali acque, con inquinamento di tipo unicamente acido e/o basico, sono scaricate in tale fognatura per essere convogliate in una sistema di tre vasche dove si realizza il loro trattamento tramite le fasi di equalizzazione e neutralizzazione.

Dopo tale trattamento le acque sono normalmente inviate tramite linea aerea in fognatura di raffreddamento.

In caso di tenore di SOA (Solventi Organici Aromatici) superiore al valore di attenzione, la fognatura acida è deviata all’impianto biologico.

- Fognatura di processo oleosa

Raccoglie i reflui potenzialmente inquinati da sostanze organiche provenienti da tutti gli impianti della fabbrica, incluse le acque di emungimento dalla falda principale e le acque meteoriche decadenti sugli impianti e sulle aree con potenziale presenza di sostanze organiche.

Il terminale della fognatura oleosa è provvisto di un sistema di strippaggio atto ad eliminare i SOA che viene attivato quando la loro concentrazione supera il valore di attenzione.

Le acque della fognatura oleosa sono convogliate all’impianto di trattamento biologico di cui è dotata la fabbrica.

- Fognatura di processo acque nere

Tale sistema è costituito da vasche di raccolta e pompe di rilancio al collettore di trasferimento al biologico; l’avviamento del sistema di pompaggio è automatico mediante un controllore di livello; un allarme di alto livello segnala situazioni anomale (avaria pompa, etc.) e prevede la messa in servizio della pompa di riserva.

# Reti esclusivamente interne

#### Rete acqua demineralizzata

L’acqua demineralizzata viene utilizzata in Stabilimento per la produzione di vapore per scopi di processo ed in altri casi in cui necessita un’acqua dalle caratteristiche non incrostanti.

L’impianto di trattamento acqua è costituito da un chiariflocculatore (chiarificatore) e da una serie di torri di resine a scambio ionico.

Il chiariflocculatore ha il compito di abbattere le sostanze in sospensione e la durezza temporanea (bicarbonati di calcio e magnesio).

Si procede poi con la demineralizzazione chimica sfruttando lo scambio ionico che si ha facendo passare l’acqua attraverso apposite resine.

# Sistema di torcia di Stabilimento

La torcia B1601 è dedicata alla combustione degli sfiati di emergenza che provengono, tramite collettore DN900, dagli impianti collegati.

Al fine di mantenere pulito il collettore di torcia e per ridurre la possibilità che si possano accidentalmente formare delle miscele infiammabili nella guardia idraulica e nel corpo della torcia (piccole perdite e/o trafilamenti sono sempre possibili), viene inviato in continuo un flusso di azoto per l’inertizzazione del sistema; un’ulteriore inertizzazione viene effettuata mediante immissione di azoto nella guardia idraulica.

La torcia ha un’altezza di 49 m, è realizzata in struttura autoportante ed è stata progettata per una portata massima di 250.000 kg/h di benzene.

Essa è corredata sia di un sistema per evitare ingressi di aria nel corpo torcia (molecular seal), inserito nella parte terminale della medesima, sia di smokeless per migliorare la combustione e ridurre l’emissione di residui carboniosi (fumate nere): quest’ultimo è dimensionato per una portata massima di 30 t/h.

Sempre nella parte terminale della torcia è installato un analizzatore in continuo di ossigeno per la rilevazione tempestiva di accidentali ingressi di aria; tale analizzatore presenta una soglia di allarme ad una concentrazione di ossigeno pari all’1,5%, con segnalazione in sala quadri.

Nella parte terminale della torcia sono infine inseriti i pilota (n. 3), che sono gestiti in maniera automatica da un package fornito dal costruttore della torcia, asservito al sistema di controllo distribuito.

Un loro accidentale spegnimento, che può avvenire sia per mancanza di fuel gas dovuta a disservizi e/o malfunzionamenti strumentali, sia per elevata ventosità, viene tempestivamente evidenziato da tre termocoppie le quali, oltre a dare segnalazione di allarme, attivano la sequenza per la loro riaccensione automatica; lo stato dei pilota (accesi o spenti) è riportato in sala quadri.

# Rete Aria strumentale

Viene immessa nella rete di stabilimento dalla società SOL tramite due compressori.

In caso di fuori servizio di questi, in automatico, si procede a:

-	mettere in marcia uno dei tre compressori di riserva;

-	produrre aria sintetica tramite evaporazione e miscelazione controllata di azoto liquido ed ossigeno liquido prodotti dalla SOL.

# Rete Azoto

Viene prodotto dalla società SOL, coinsediata nello stabilimento, tramite un impianto di liquefazione e frazionamento dell’aria, che alimenta la rete di distribuzione dell’azoto gassoso di stabilimento.

In caso di fuori servizio dell’impianto SOL questa provvede ad alimentare la rete evaporando azoto liquido contenuto in un serbatoio di stoccaggio: l’autonomia prevista è di circa 20 giorni di alimentazione della rete. In ogni caso è possibile aumentare la capacità attraverso lo scarico di autobotti provenienti da impianti limitrofi della SOL.

RISCHI NATURALI DEL TERRITORIO

a)	Inondazioni

Dall’analisi del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (“PAI”), l’area dello stabilimento è collocata entro le fasce fluviali A (fascia di deflusso della piena) e B (fascia di esondazione), che rappresentano la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico per gli eventi di piena del fiume Mincio.

Non si sono mai registrate in passato inondazioni tali da creare problemi allo stabilimento.

b)	Terremoti

l’area in esame è stata classificata zona 4 secondo l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2005 n. 3431.

c)	Trombe d’aria

non risultano registrati casi di rilievo.

d)	Fulmini

risulta classificata dalla Norma CEI 81.3 come zona con frequenza attesa di 4 fulmini/anno·km2.

#### PARTE SECONDA

# INFORMAZIONI SULLO STABILIMENTO

# a)	Dati sull’azienda:

# Ragione Sociale: Polimeri Europa S.p.A.

# Capitale sociale deliberato 1553.400.000 Euro

Capitale sociale sottoscritto e versato: Euro 1.240.077.000,00

- C.F. e Reg. Imprese Milano n. 03823300821

# P.IVA IT 01768800748 - R.E.A Milano n. 1351279

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A.

Società con unico socio

# Sede legale: Piazza Boldrini n. 1 - 20097 - San Donato Milanese (MI)

Nel sito industriale di Mantova/Frassine, Via Taliercio, 14, sono presenti le Società:

- Polimeri Europa (produzione di materie plastiche e intermedi chimici);

- EniPower Mantova (produzione di energia elettrica e vapor d’acqua);

- SOL (produzione di gas tecnici);

- Syndial (proprietaria di aree prive di strutture impiantistiche in corso di bonifica/dismissione).

Ogni società ha il proprio gestore ed è proprietaria delle aree connesse alle proprie attività produttive o di servizio.

Sono pure presenti Imprese terze in aree di proprietà Polimeri Europa ad esse assegnate in comodato d’uso. Ogni impresa ha il proprio gestore che è responsabile di tutte le attività svolte nell’area assegnata.

L’insediamento Polimeri Europa si estende su una superficie di circa 125 ettari, incluse le aree esterne al muro di cinta.

L’area occupata da installazioni tecniche è di 110 ettari circa.

Lo stabilimento confina a:

- Nord-Est con il canale diversivo del Mincio lungo la strada Ex S.S. 482 “Ostigliese”;

- Sud-Ovest con Via Taliercio;

- Sud e Sud-Est con il Parco del Mincio;

- Nord-Ovest con la linea ferroviaria Mantova-Monselice lungo la Strada Provinciale 28 (Via Brennero).

# Infrastrutture interne

strade asfaltate interne 15,0 km

ferrovia interna 11,5 km

pipeline 2 per gas, 2 per liquidi

pontile in grado di ricevere chiatte fino a 1300 t di stazza lorda

b)	Certificazioni

Lo Stabilimento di Mantova è certificato OHSAS 18001 dal 20/12/2007 (n.12526). Il Sistema di Gestione della Sicurezza definisce l’organizzazione dello Stabilimento ai fini dell’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Tutti i requisiti del Sistema di Gestione della Sicurezza sono finalizzati alla prevenzione e protezione dagli eventi incidentali e tengono conto dei requisiti di legge e delle attese delle varie parti interessate (enti pubblici, associazioni, cittadinanza, RLS).

Le attività, le responsabilità e l’organizzazione dello Stabilimento Polimeri Europa di Mantova nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza sono descritte nel Manuale di Gestione della Sicurezza (Ed. 8, Aprile 2010).

Il sistema di gestione della sicurezza è stato sviluppato conformemente alla Procedura di Sede n. 59 di Polimeri Europa “Principi e Politiche in materia di Salute, Sicurezza, Ambiente e Incolumità Pubblica”, ed al documento sulla Politica di Prevenzione (D.Lgs. 17/08/1999 n. 334 – art. 7) emesso dal Direttore di Stabilimento il 21/01/2010 ed. 8.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza è inoltre strutturato secondo le sezioni ed i requisiti della norma OHSAS 18001 e nel rispetto degli elementi del D.M. 9 agosto 2000.

Inoltre lo Stabilimento Polimeri Europa di Mantova è certificato ISO14001 dal 26/05/1998 (n.1413) ed ha ottenuto la Registrazione EMAS dal 09/06/1999 (n. I-000015).

c)	Recapiti telefonici figure Responsabili:

Direttore Polimeri Europa S.p.A	Tel. 	0376/3051

Fax 	0376/305232

d)	Numeri telefonici di emergenza:

Tecnico di Turno (24 ore su 24): 	Tel. 0376 305615

Le procedure di stabilimento prevedono che per le emergenze di 2° e 3° livello si insedi il "Comitato di Emergenza"; in tali scenari sono disponibili, per le comunicazioni con gli Enti Esterni previsti dal P.E.E.:, i seguenti numeri riservati:

0376 270168

0376 370705

e)	Tipologia dell’azienda:

Petrolchimico

DATI SUGLI IMPIANTI E SUL PROCESSO PRODUTTIVO

L’attività produttiva di Polimeri Europa si articola in tre cicli produttivi:

- Il ciclo produttivo “produzione di Stirene” utilizza come materie prime l’etilene e il benzene e li trasforma prima in etilbenzene e poi, per deidrogenazione dello stesso, in stirene monomero.

Lo stirene monomero è utilizzato come materia prima per gli impianti del ciclo produttivo Polistirene.

Dalla deidrogenazione dell’etilbenzene si produce un gas ricco di idrogeno che è utilizzato come materia prima per l’idrogenazione del fenolo.

b)	Il ciclo produttivo “produzione di Polimeri” attua la polimerizzazione dello stirene monomero e la sua copolimerizzazione con acrilonitrile e/o gomma per la produzione di Polistiroli di diversa tipologia (polistirolo cristallo, antiurto, espandibile, copolimero SAN, terpolimero ABS).

Questi materiali sono destinati principalmente ai settori automobilistico, elettrodomestico e dell’imballaggio.

- Il ciclo produttivo “produzioni di Chimica di base” utilizza come materie prime cumene, e idrogeno e li trasforma in fenolo, acetone, (-metilstirene, acetofenone, cumene idroperossido, cicloesanolo, cicloesanone.

I settori di impiego di questi prodotti sono per lo più legati alle produzioni di: nylon,detergenti, plastificanti, stabilizzanti, resine e farmaci.

Di seguito si riporta lo schema dei cicli produttivi e le schede per ciascun impianto/linea produttiva.

# CICLO PRODUTTIVO: Produzione Stirene (Impianto STM)

Linee: ST20 / ST40

Il ciclo produttivo utilizza l’etilene ed il benzene e li trasforma prima in etilbenzene, poi mediante deidrogenazione in stirene.

MATERIE PRIME : Benzene, Etilene, Etilbenzene

PRODOTTI: Etilbenzene, Stirene

# UTILIZZO DEI PRODOTTI

La maggior parte dell’etilbenzene necessario alla produzione di stirene viene prodotto dagli stessi impianti ST20-40. Una piccola quantità (10-20%) viene acquistata dall’esterno.

Lo stirene è in parte autoconsumato negli impianti di polimerizzazione e in parte destinato alla vendita e all’utilizzo in altri stabilimenti di Polimeri Europa.

# CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea: ST12

Il ciclo produttivo utilizza lo stirene e lo trasforma in Polistirolo cristallo, mediante polimerizzazione in massa continua.

Può essere prodotto anche Polistirolo espandibile utilizzando Stirene e Pentano.

# MATERIE PRIME : Stirene, Pentano

PRODOTTI : Polistirolo cristallo (GPPS), Polistirolo Espandibile (EPS)

# UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il polistirene cristallo si presta a svariate utilizzazioni nel campo degli imballaggi, dell’elettronica, dei casalinghi e in tutte le applicazioni in cui sono richieste la trasparenza dei manufatti ed elevata rigidità. Il polistirene espandibile è largamente utilizzato nell’edilizia e nell’imballaggio per le sue eccellenti proprietà: isolamento termico, insonorizzazione, leggerezza e capacità di assorbire gli urti.

# CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea: ST14

Il ciclo produttivo utilizza lo stirene e lo trasforma, mediante polimerizzazione in sospensione e successivi trattamenti, in un tipo di polistirene che può essere poi espanso in forme e manufatti a bassissima densità.

MATERIE PRIME : Stirene, Pentano

PRODOTTI : Polistirolo espandibile (EPS)

# UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il polistirene espandibile è largamente utilizzato nell’edilizia e nell’imballaggio per le sue eccellenti proprietà: isolamento termico, insonorizzazione, leggerezza e capacità di assorbire gli urti.

# CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea ST15

Il ciclo produttivo utilizza come materie prime lo Stirene e la gomma e li trasforma in Polistirolo antiurto mediante polimerizzazione in massa continua.

MATERIE PRIME : Stirene, Gomma polibutadienica

PRODOTTI : Polistirolo antiurto (HIPS)

# UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il polistirene antiurto viene impiegato in applicazioni dove sono richieste elevate proprietà meccaniche (principalmente la resistenza all’urto ed ai solventi): imballaggi, elettronica, casalinghi ed elettrodomestici (in particolare frigoriferi), contenitori per alimenti, giocattoli.

# CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea ST16

La linea trasforma le materie prime stirene, acrilonitrile e gomma, in un terpolimero (ABS), mediante polimerizzazione in massa continua.

# MATERIE PRIME : Stirene, Acrilonitrile, Gomma polibutadienica

PRODOTTI : Terpolimero Stirene-Acrilonitrile-Gomma (ABS)

# UTILIZZO DEI PRODOTTI

L’ABS si presta ad applicazioni in parte analoghe a quelle del polistirene antiurto: elettronica, casalinghi ed elettrodomestici, componenti per auto, giocattoli e laddove siano richieste elevate proprietà meccaniche, estetiche, di resistenza all’urto ed ai solventi. Alcuni tipi di ABS sono dotati di una resistenza termica superiore rispetto agli altri materiali plastici.

# CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea ST17

La linea può produrre polistirolo cristallo (da stirene) oppure il co-polimero stirene/acrilonitrile (SAN) mediante polimerizzazione in massa continua.

# MATERIE PRIME : Stirene, Acrilonitrile

PRODOTTI : Polistirolo cristallo (GPPS), Copolimero stirene/acrilonitrile (SAN)

# UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il polistirene cristallo si presta a svariate utilizzazioni nel campo degli imballaggi, dell’elettronica, dei casalinghi e in tutte le applicazioni in cui sono richieste la trasparenza dei manufatti ed elevata rigidità.

Il prodotto SAN si presta ad applicazioni dove siano richieste elevate proprietà estetiche, di trasparenza e di resistenza ai solventi: elettronica, casalinghi ed elettrodomestici, componenti per auto, giocattoli o packaging per cosmetica.

# CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea ST18

La linea può produrre, mediante polimerizzazione in massa continua, polistirolo antiurto di due tipologie: HIPS da stirene e gomma e ABS da stirene, acrilonitrile e gomma.

# MATERIE PRIME : Stirene, Acrilonitrile, Gomma polibutadienica

PRODOTTI : Polistirolo antiurto (HIPS), Terpolimero Stirene-Acrilonitrile-Gomma Polibutadienica (ABS)

# UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il polistirene antiurto viene impiegato in applicazioni dove sono richieste elevate proprietà meccaniche (principalmente la resistenza all’urto ed ai solventi): imballaggi, elettronica, casalinghi ed elettrodomestici (in particolare frigoriferi), contenitori per alimenti, giocattoli.

CICLO PRODUTTIVO: Produzione Fenolo e Derivati (Impianto FED)

Linea: PR7

Il ciclo produce fenolo ed acetone partendo dal cumene.

L’impianto, il più grande d’Europa in termini di capacità produttiva installata, consente a Polimeri Europa di essere tra i principali produttori mondiali di fenolo.

Nello stesso impianto vengono prodotti ed inviati a vendita alfa-metilstirene, acetofenone e cumene idroperossido.

# MATERIE PRIME : Cumene

PRODOTTI : Fenolo, Acetone, alfa-metilstirene, Acetofenone, Cumene Idroperossido

# UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il fenolo viene venduto per una quantità pari a un terzo della produzione. La parte rimanente viene trasformata in intermedi di base utilizzati per la produzione di nylon, detergenti, plastificanti e stabilizzanti. L’acetone è destinato alla vendita.

CICLO PRODUTTIVO: Produzione Fenolo e Derivati (Impianto FED)

Linea: PR11

Il ciclo produce prodotti idrogenati del fenolo partendo da fenolo (autoprodotto) e Idrogeno.

# MATERIE PRIME : Fenolo, Idrogeno

PRODOTTI : Cicloesanone, Cicloesanolo, Olone (miscela di cicloesanolo e cicloesanone)

# UTILIZZO DEI PRODOTTI

# I prodotti costituiscono intermedi di base per la produzione di nylon.

CENTRI VULNERABILI E entro i 2 km

# SCUOLE

1.	Scuola elementare ALLENDE 	Viale Calabria – Lunetta – Mantova

2.	Scuola materna comunale VISENTINI	Via Suzzara Verdi – Frassino – Mantova

3.	Asilo nido comunale PETER PAN	Via Juvara – Lunetta – Mantova

4.	Scuola materna statale A. FRANK	Via Volta – Mantova

5.	Scuola materna statale BERNI	Via Canneti – Lunetta – Mantova

6.	Scuola media ALBERTI succursale	Viale Calabria – Lunetta – Mantova

7.	Scuola elementare	Via Caselle - S. Giorgio di Mantova

8.	Scuola materna	Piazza della Repubblica – Motella - S. Giorgio di Mantova

9.	Scuola materna	Via Salvo D’Acquisto - S. Giorgio di Mantova

10.	Scuola media MILANI	Via Caselle - S. Giorgio di Mantova

11.	Scuola materna	Via Georgiche – Pietole - Virgilio

# EDIFICI RESIDENZIALI

12.	Quartiere Valletta Valsecchi – Mantova

13.	Centro abitato LUNETTA – Mantova

14.	Centro abitato FRASSINO – Mantova

15.	Centro abitato BORGO VIRGILIANA – Mantova

16.	Centro Servizi e Commerciale BOCCABUSA – Mantova

17.	Centro abitato S. GIORGIO DI MANTOVA

18.	Centro abitato MOTTELLA - S. Giorgio di Mantova

19.	Centro abitato FORMIGOSA - Roncoferraro

20.	Centro abitato PIETOLE - Virgilio

21.	Centro abitato PIETOLE VECCHIO - Virgilio

# STRADE

22.	Autostrada Brennero A22

23.	Strada Statale SS236 Bis Viale Della Favorita

24.	Strada Statale SS482 Via Ostiglia

25.	Strada Statale SS10 Via Legnago

26.	Strada Provinciale SP28 Via Brennero

27.	Strada Provinciale SP30 Mantova Cadè

# FERROVIE - STAZIONI

28.	Linea FS Mantova – Monselice

29.	Stazione FS Frassino

IL PIANO DI EMERGENZA INTERNO DI POLIMERI EUROPA S.p.A.

# FINALITÀ:

Il “Piano di Emergenza Interno” ha lo scopo di garantire in caso d’incidente:

- la protezione delle persone presenti in stabilimento;

- il contenimento immediato dell’incidente;

- la riduzione dei possibili danni;

- la messa in sicurezza della zona coinvolta;

- la cooperazione con gli Enti pubblici per l’attuazione del Piano di Emergenza Esterno.

In ottemperanza al D.Lgs 334/99 è stato redatto il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno); il documento viene riemesso almeno ogni 3 anni dalla Funzione HSE. Eventuali modifiche organizzative, impiantistiche o procedurali che comportino impatti significativi sul P.E.I., vengono recepite nel documento anche nel corso dei tre anni e riportate nel registro delle modifiche all’interno del documento stesso con l’approvazione del Direttore di Stabilimento.

I documenti eliminati o superati vengono conservati per un periodo di 5 anni dalla Funzione HSE.

Il piano di emergenza interno dello Stabilimento Polimeri Europa di Mantova definisce modalità e responsabilità per garantire una corretta gestione di ogni situazione di emergenza dello stabilimento, in coerenza con il piano di emergenza esterno, sia in termini operativi che nei rapporti interni che esterni per minimizzare gli effetti di tali situazioni.

All’interno del piano vengono sviluppati i seguenti contenuti:

- definizione delle situazioni di emergenza prevedibili per lo Stabilimento anche in relazione con gli eventi incidentali previsti dai rapporti di sicurezza;

- definizione delle apparecchiature e degli strumenti disponibili per la gestione dell'emergenza;

- definizione delle "figure chiave" per la gestione dell'emergenza;

- responsabilità di ciascuna "figura chiave" nella gestione dell'emergenza;

- modalità di segnalazione delle condizioni di emergenza;

- modalità e strumenti per la diffusione dell'allarme;

- comportamento del personale non direttamente coinvolto nella gestione dell'emergenza;

- modalità di sfollamento parziale o totale dello stabilimento;

- responsabilità, modalità e strumenti per la comunicazione con le Autorità esterne durante la gestione dell'emergenza;

- modalità di "cessato allarme";

- definizione della frequenza e delle modalità per l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale sui temi riguardanti le emergenze.

Di seguito si riporta l’indice del Piano di Emergenza Interno ed un sunto della Circolare Applicativa 5/MN-HSE “Norme generali per i casi di emergenza”:

INDICE PIANO DI EMERGENZA INTERNO

# REGISTRO DELLE MODIFICHE

# SEZIONE A:	PREMESSA – Scopo – Riferimenti normativi

SEZIONE B:	EMERGENZA – responsabilità, compiti, attrezzature, casi considerati

Allegato 1:	Circolare Applicativa 5/MN-HSE “Norme generali per i casi di emergenza”

Allegato 2:	Procedura 37/MN-SIA “Norme per la gestione delle segnalazioni provenienti dall’interno e dall’esterno riguardanti aspetti ambientali e di sicurezza”

Allegato 3:	Piani emergenza palazzine (esempio)

Allegato 4:	Elenco sostanze pericolose e descrizione scenari (esempio)

Allegato 5:	Documentazione di reparto (Paragrafi 1.2 - 1.3 - 1.17 - 5.20 - 8.1)

Allegato 6:	Descrizione sistemi di comunicazione

SEZIONE C:	PIANO DI EMERGENZA ESTERNO – testo, modalità di attivazione

Allegato 7:	Piano di Emergenza Esterno per gli impianti a rischio della zona industriale di Mantova

Allegato 8:	Circolare Applicativa 69/MN-HSE “Comunicazione con Autorità, Enti di controllo ed Aziende limitrofe nel caso di eventi che determinano effetti esterni”

SEZIONE D:	INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, DPI

Allegato 9:	Circolare Applicativa MN/43 “Informazione, formazione, addestramento in materia di salute, sicurezza, ambiente ed incolumità pubblica”

Allegato 10:	Circolare Applicativa MN/40 “Dispositivi di protezione individuale e collettiva”

Allegato 11:	Documentazione di reparto (Paragrafi 1.16 - 5.17 - 5.19)

Allegato 12:	Circolare Applicativa MN/51 "Gestione degli incidenti, quasi incidenti, infortuni, medicazioni e condizioni pericolose”

Sunto della Circolare Applicativa 5/MN-HSE “Norme generali per i casi di emergenza”

1)	DEFINIZIONI

# Stato di Emergenza

Situazione di pericolo per persone, ambiente, impianti, derivante da eventi o condizioni anomale che, ovunque insorgano, coinvolgono lo Stabilimento e/o l'esterno quali:

• incendi;

• esplosioni;

• anomalie che determinano fuoriuscite di sostanze tossiche, infiammabili, esplosive, corrosive o comunque dannose;

• crolli;

• inondazioni;

• altri eventi di particolare gravità.

Si configura in:

•	Emergenza di 1° Livello

Evento dannoso circoscritto a una o più zone di una stessa unità. Si attiva ogni qualvolta viene effettuata una chiamata al numero telefonico 222 o quando viene premuto il tasto rosso del diffusore di emergenza.

•	Emergenza di 2° Livello (Locale):

E’ proclamata qualora l'evento che ha determinato lo stato di emergenza comporti l'instaurarsi di una situazione di pericolo nell'Unità interessata e in quelle immediatamente adiacenti, che sono messe in stato di preallarme;

•	Emergenza di 3° Livello (Generale)

E’ proclamata qualora l'evento che ha provocato lo stato di emergenza determini una situazione di grave pericolo che interessa un'ampia zona di Stabilimento, tutto lo Stabilimento e/o l'esterno.

# Unità

Reparti di produzione di beni o servizi, uffici e qualsiasi altra attività svolta da personale diretto, indiretto e delle Società coinsediate all'interno dello Stabilimento.

# Responsabile di Unità

Si intende il Responsabile di Impianto e/o Servizio, più elevato in grado della linea gerarchica(nell'ambito delle competenze e delle responsabilità assegnate dagli Ordini di Servizio e dalle Comunicazioni Organizzative  in essere) presente al momento dell’emergenza. In assenza di questi la Funzione di Responsabile di Unità è assunta dall'Assistente in Turno fino all’arrivo del Responsabile di Impianto e/o Servizio. In caso di inabilità del Responsabile, la gestione dell'emergenza è affidata alle posizioni subalterne previste dalle procedure di emergenza di Reparto.

# Comitato di Emergenza

Assicura il coordinamento generale delle Funzioni di Stabilimento e del Centro Operativo, e garantisce la completezza dei collegamenti con la Sede e le Autorità Esterne.

E’ costituito da:

•	Direttore dello Stabilimento Polimeri Europa;

•	Vice Direttore Servizi Industriali;

•	Responsabile di Gestione Stirenici;

•	Responsabile di Gestione Intermedi;

•	Responsabile di Salute, Sicurezza e Ambiente di Polimeri Europa e delle società coinsediate;

•	Responsabile di Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi;

•	Responsabile di Logistica (LOGI);

•	Reperibile di Direzione Polimeri Europa;

•	Reperibile di Direzione della società coinsediata interessata all’evento;

•	Responsabile dello Stabilimento EniPower Mantova;

•	Responsabile dello Stabilimento SOL

Può essere integrato, su richiesta del Tecnico di Turno, da altre funzioni di Stabilimento.

# Centro Operativo

Il Centro Operativo è la sede logistica per la gestione dell'emergenza.

E’ dotato di mezzi di comunicazione, strumenti per l’elaborazione dei dati e documentazione di supporto alla gestione dell’emergenza.

Con emergenza di 1° LIVELLO il Centro Operativo è ubicato nella caserma del Pronto Intervento (VVF Aziendali).

Con emergenze di 2° e 3° LIVELLO il Centro Operativo è ubicato nei locali posti al primo piano della palazzina Direzione (palazzina DIR).

Il Centro Operativo è presidiato da un Operatore di Pronto Intervento e dal Tecnico di Turno.

Il Tecnico di Turno ha la responsabilità del Centro Operativo durante l'emergenza, l’Operatore di Pronto Intervento presidia il sistema di comunicazione.

Nel caso l’Operatore di Pronto Intervento debba raggiungere il luogo dell'emergenza, il presidio alle comunicazioni è assunto dal Tecnico di Turno.

Durante l'emergenza, il personale del Centro Operativo riceve e richiede al Coordinatore d'Intervento e al Responsabile dell'Unità in emergenza informazioni e valutazioni che permettono di attuare le azioni necessarie.

# Coordinatore d'Intervento

E' l'Assistente in Turno del Pronto Intervento che, durante l'emergenza, assume la responsabilità di coordinare le operazioni di pronto intervento in campo.

La funzione di Coordinatore d'Intervento è assunta dal più alto in grado (nell'ambito delle competenze e delle responsabilità assegnate dagli Ordini di Servizio e dalle Comunicazioni Organizzative in essere) della linea gerarchica del Pronto Intervento al suo arrivo sul luogo dell'emergenza, quando l'Assistente dei VVF Aziendali ne richiede la presenza.

# Gestori dell'Emergenza

Di seguito sono indicate le Funzioni/posizioni che gestiscono l'emergenza:

•	Responsabile dell'Unità in emergenza e suo personale;

•	Coordinatore d'Intervento e suo personale;

•	Operatore di Pronto Intervento di presidio alle comunicazioni del Centro Operativo;

•	Tecnico di Turno;

•	Personale del Servizio Vigilanza;

•	Personale del Servizio Sanitario;

•	Personale in turno del Reparto Distribuzione Energia Elettrica;

•	Personale in turno della Società SOL;

•	Personale di Impianto Servizi Ausiliari (SAU);

•	Assistente in turno dell’impianto Servizi Ausiliari;

•	Funzioni Direzionali/Reperibile di Direzione;

•	Reperibili di Unità di Produzione e Servizi;

# Sistemi di comunicazione

Sono di seguito identificati:

•	diffusori di emergenza (generali e locali);

•	telefoni (fissi e cellulari);

•	radio ricetrasmittenti;

•	cercapersone;

•	altoparlanti;

•	sirene.

# Squadra di Emergenza

E’ costituita da:

- Squadra di VVF Aziendali:

- n° 1 Assistente in Turno di Pronto Intervento

- n° 4 Operatori di Pronto Intervento

- mezzi di pronto intervento in dotazione

- Squadra sanitaria:

- n° 1 Medico di Guardia

- n° 1 addetto del Servizio Vigilanza con compiti di autista

- n° 1 autoambulanza

- Autopattuglia del Servizio Vigilanza

- Squadra di intervento del Reparto Distribuzione Energia Elettrica MANU/DEE;

- n° 1 Coordinatore elettrico in Turno (3)

- n° 1 Operatore elettrico in Turno (3)

(3) In caso di emergenza all’interno della Società coinsediata SOL le figure di Coordinatore elettrico e operatore elettrico in turno MANU/DEE non sono richieste in quanto la Società SOL supporta la squadra di emergenza con il proprio personale.

# Personale della categoria protetta

# Personale così definito ai sensi della L. 68 del 12/03/1999.

# Mezzi di protezione individuali

Dispositivi destinati alla protezione individuale. Fanno parte delle dotazioni delle Unità e sono individuati nelle specifiche procedure dei manuali operativi di Unità.

2)	SEGNALAZIONE

Chiunque rilevi un evento causa di emergenza deve comunicarlo al Centro Operativo utilizzando il numero telefonico 222 o premendo il tasto rosso di attivazione del diffusore di emergenza.

In ogni caso il Responsabile dell'Unità, appena viene a conoscenza dell'evento, deve assicurarsi che la segnalazione sia stata fatta o effettuarla.

3)	COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA

Il Vigile del Fuoco che presidia le comunicazioni del Centro Operativo ricevuta la segnalazione di allarme, utilizza i canali  di  comunicazione previsti e  trasmette  alle  Funzioni interessate il messaggio:

ATTENZIONE, ATTENZIONE, EMERGENZA DI 1° LIVELLO PER... (1) AL REPARTO ... (2)

(1)incendio, esplosione, fuga di gas, ecc.

(2)specificare chiaramente il reparto

Per conseguenza diretta di un evento e/o evoluzione negativa di un evento minore iniziato come emergenza di 1° livello, Il Tecnico di Turno, sulla base dei dati in suo possesso e delle informazioni ricevute dal Coordinatore di Intervento e dal Responsabile dell'Unità, decide la proclamazione dell'Emergenza Locale o di 2° livello e quindi dispone che il Vigile del Fuoco di presidio al Centro Operativo effettui la seguente comunicazione allo Stabilimento:

ATTENZIONE, ATTENZIONE, EMERGENZA DI 2° LIVELLO PER ... (1) AL/AI REPARTO/I ... (2) SI PONGANO IN PREALLARME I REPARTI ...

(1)incendio, esplosione, fuga di gas, ecc.

(2)specificare chiaramente il reparto

Per conseguenza diretta di un evento e/o evoluzione negativa di un evento minore iniziato come emergenza di 1° livello o di 2° livello, Il Tecnico di Turno, sulla base dei dati in suo possesso e delle informazioni ricevute dal Coordinatore di Intervento e dal Responsabile dell'Unità, decide la proclamazione dell'Emergenza Generale di 3° livello, inviando la seguente comunicazione allo Stabilimento:

ATTENZIONE, ATTENZIONE, EMERGENZA DI  3° LIVELLO PER... (1) AL/AI  REPARTO/I ... (2) FERMATA RAPIDA ED EVACUAZIONE DI TUTTI I REPARTI

# I REPARTO COMPRESI NEI SETTORI…. (3) VERSO IL VARCO…(4)

(1)incendio, esplosione, fuga di gas, ecc.

(2)specificare chiaramente il reparto

(3) specificare i settori

(4) specificare il varco

Al termine dell'intervento, completata la messa in sicurezza dell’impianto o dello Stabilimento, il Tecnico di Turno o il Comitato di Emergenza che ha assunto il coordinamento generale, se necessario in accordo con le Autorità Esterne competenti, decide la CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, che viene comunicato mediante la diffusione del messaggio;

# ATTENZIONE, ATTENZIONE, CESSATA EMERGENZA AL REPARTO ... (1)

(1) specificare chiaramente il reparto

Tutto il personale coinvolto nell'emergenza rientra al posto di lavoro. Il Coordinatore di intervento acquisisce e conserva prove per relazionare.

4)	COMPITI E RESPONSABILITA’

a)	RESPONSABILE DELL'UNITA' IN EMERGENZA

# Emergenza di 1° LIVELLO

•	al verificarsi dell'evento, deve assicurarsi della avvenuta segnalazione al Centro Operativo o  comunicarla personalmente;

•	mette in atto le procedure specifiche di emergenza del reparto e tutte le azioni necessarie al fine di:

-	evitare danni alle persone, all'ambiente ed agli impianti;

-	fronteggiare le condizioni di pericolo;

-	soccorrere eventuali infortunati;

inoltre:

•	indossa il bracciale giallo fosforescente di identificazione della mansione;

•	fornisce informazioni al Tecnico di Turno ed ai superiori gerarchici;

•	da disposizioni per l'accoglimento della Squadra di Pronto Intervento;

•	collabora con il Coordinatore d'Intervento e fornisce allo stesso tutte le informazioni opportune e necessarie per migliorare l'efficacia dell'intervento e per valutare le possibili evoluzioni;

•	dispone con il Coordinatore elettrico e/o l’operatore elettrico in turno MANU/DEE gli interventi di sezionamento elettrico;

•	se necessario provvede a far sospendere i lavori in corso nell'area interessata e ad allontanare il personale non necessario alla gestione dell'emergenza.

# Emergenza di 2° e di 3° LIVELLO

•	ascolta la sirena dell'allarme (di 2° o 3° livello) e le comunicazioni effettuate tramite i diffusori di emergenza generali e gli altoparlanti di Stabilimento.

Oltre a quanto già previsto nel caso di Emergenza di 1° LIVELLO:

•	continua a fornire al Coordinatore d'Intervento ed al Tecnico di Turno tutte le informazioni utili alla valutazione dell'evoluzione dell'evento e alle eventuali conseguenze indotte;

•	effettua la FERMATA RAPIDA dell'impianto e la relativa messa in sicurezza;

•	sospende tutti i lavori in corso;

•	dispone che tutto il personale, non necessario alla gestione dell'emergenza, indossi i mezzi protettivi individuali e abbandoni l'Unità portando con se quelli di scorta non necessari;

•	indica, in funzione delle comunicazioni del Tecnico di Turno (Centro Operativo), o attraverso informazioni rilevate da indicatori locali (maniche a vento), la via d'esodo più sicura specificando la direzione che il personale deve seguire in funzione del settore d’interesse (vedi allegato 1);

•	completa la messa in sicurezza dell'impianto e da disposizioni a tutto il personale affinché abbandoni, a piedi, l'Unità;

•	comunica al Centro Operativo (tel. 5322) l'avvenuta fermata rapida dell'impianto con relativa messa in sicurezza, e l’evacuazione del posto da parte del personale addetto alla fermata.

Il Responsabile di una Unità che valuti di trovarsi esposto a rischio immediato, anche se non allertato dal Tecnico di Turno, deve attuare la fermata rapida e l'evacuazione su sua autonoma decisione ed informarne contestualmente il Centro Operativo.

# Cessazione Emergenza di 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	ascolta la comunicazione di CESSATA EMERGENZA;

•	dispone per la ripresa della normale attività.

b)	RESPONSABILI DELLE UNITA’ DICHIARATE IN PRE-ALLARME

# Emergenza di 1° LIVELLO

# L'Emergenza di 1° LIVELLO non prevede Unità dichiarate in pre-allarme.

# Emergenza di 2° LIVELLO (Locale)

•	ascoltano la sirena dell'Emergenza 2° livello (Locale);

•	ricevono la comunicazione di Emergenza e la dichiarazione di stato di pre-allarme dal Centro Operativo;

•	attuano quanto previsto dalle procedure di emergenza dell'Unità ed in particolare:

-	interrompono le azioni in corso affidate al personale dello Stabilimento e/o a Terzi;

-	concentrano il personale, non necessario per l'esercizio degli impianti, in sala quadri o negli altri punti di raccolta previsti;

-	rimangono in attesa di ulteriori disposizioni del Centro Operativo.

# Emergenza di 3° LIVELLO (Generale)

•	ascoltano la sirena dell'Emergenza di 3° livello (Generale) e le comunicazioni effettuate tramite i diffusori di emergenza generali e altoparlanti di Stabilimento;

•	forniscono al Coordinatore d'Intervento ed al Tecnico di Turno tutte le informazioni utili alla valutazione dell'evoluzione dell'evento e alle eventuali conseguenza indotte;

•	effettuano la FERMATA RAPIDA dell'impianto e la relativa messa in sicurezza;

•	sospendono tutti i lavori in corso;

•	dispongono che tutto il personale interrompa le azioni in corso, indossi i mezzi protettivi individuali ed abbandoni l'Unità portando con se quelli di scorta non necessari;

•	indicano, in funzione delle comunicazioni del Tecnico di Turno o attraverso informazioni rilevate da indicatori locali (maniche a vento), la via d'esodo più sicura specificando la direzione che il personale deve seguire in funzione del settore d’interesse;

•	completata la messa in sicurezza dell'impianto danno disposizioni a tutto il personale affinché abbandoni, a piedi, l'Unità.

•	comunicano al Centro Operativo (tel. 5322) l'avvenuta fermata rapida dell'impianto con relativa messa in sicurezza, e l’evacuazione del posto da parte del personale addetto alla fermata.

# Cessazione Emergenza di 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	ascoltano la comunicazione di CESSATA EMERGENZA;

•	dispongono per la ripresa della normale attività .

c)	RESPONSABILI DELLE UNITA’ NON COINVOLTE NELL’EMERGENZA

# Emergenza di 1° LIVELLO

•	ricevono la comunicazione di emergenza trasmessa dal Centro Operativo attraverso i diffusori di emergenza generali delle sale quadri;

•	restano in attesa di ulteriori comunicazioni del Centro Operativo.

# Emergenza locale o di 2° LIVELLO

•	ascoltano la sirena dell'Emergenza di 2° livello e le comunicazioni effettuate tramite i diffusori di emergenza generali e altoparlanti di Stabilimento;

•	restano in attesa di ulteriori comunicazioni del Centro Operativo.

# Emergenza generale o di 3° LIVELLO

•	ascoltano la sirena dell'Emergenza di 3° livello e le comunicazioni effettuate tramite i diffusori di emergenza generali e altoparlanti di Stabilimento;

•	effettuano la FERMATA RAPIDA dell'impianto e la relativa messa in sicurezza;

•	sospendono tutti i lavori in corso;

•	dispongono che tutto il personale aziendale, delle Società coinsediate e i Terzi non necessario alla gestione dell'emergenza, indossi i mezzi protettivi individuali e abbandoni l'Unità portando con se quelli di scorta non necessari;

•	indicano, in funzione delle comunicazioni del Tecnico di Turno - Centro Operativo o attraverso informazioni individuate da indicatori locali (maniche a vento), la via d'esodo più sicura specificando la direzione che il personale deve seguire in funzione del settore d’interesse;

•	completata la messa in sicurezza dell'impianto dando disposizioni a tutto il personale affinché abbandoni, a piedi, l'Unità;

•	comunicano al Centro Operativo (tel. 5322) l'avvenuta fermata rapida dell'impianto con relativa messa in sicurezza, e l’evacuazione del posto di lavoro da parte del personale addetto alla fermata.

# Cessazione Emergenza di 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	ascoltano la comunicazione di CESSATA EMERGENZA;

•	dispongono per la ripresa della normale attività.

d)	TECNICO DI TURNO

# Emergenza di 1° LIVELLO

•	assume la responsabilità del Centro Operativo;

•	ascolta la segnalazione di emergenza, direttamente o attraverso la radio ricetrasmittente che porta con sé durante il servizio, in questo caso dà conferma al Centro Operativo e vi si reca immediatamente;

•	riceve informazioni sulla natura e l'evoluzione dell'evento dal Responsabile di Unità in emergenza e dal Coordinatore di Intervento e, valutata la situazione, decide se confermare l'emergenza o dichiararne la cessazione;

•	in relazione alla natura dell'evento, in base alle informazioni assunte

- informa, ed eventualmente convoca, il Reperibile di Direzione (per le sole emergenze connesse con il funzionamento degli impianti EniPower Mantova e SOL, anche i Reperibili di Direzione delle rispettive società), i Responsabili e/o i Reperibili di Unità/Funzione ed i componenti del Comitato di Emergenza, di cui è necessario il coinvolgimento, utilizzando se necessario l'Addetto del Servizio Vigilanza;

- richiede l’intervento del personale addetto alla movimentazione ferroviaria e/o del personale della ditta terza addetta alle operazioni con botti a depressione, anche utilizzando l'Addetto del Servizio Vigilanza;

•	qualora l’Operatore di Pronto Intervento di presidio alle comunicazioni debba raggiungere la squadra di emergenza, assume il presidio delle comunicazioni, coadiuvato dal personale della Vigilanza in Portineria con il quale è in contatto tramite il citofono diretto.

# Emergenza di 2° LIVELLO

Nel caso in cui l’Operatore di Pronto Intervento di presidio al centro Operativo non abbia già raggiunto la squadra di emergenza sul luogo dell’evento, oltre a quanto previsto per l'Emergenza di 1° LIVELLO dispone che:

•	sulla base dei dati in possesso e delle informazioni ricevute dal Coordinatore d'Intervento e dal Responsabile dell'Unità in emergenza, venga proclamata l'Emergenza di 2° LIVELLO;

•	dispone che la Vigilanza attivi la sirena di allarme di 2° livello (tre suoni di 10'' intervallati da 5'');

•	continua ad assicurare la gestione del Centro Operativo utilizzando i diffusori di emergenza generali (opzione “emergenza”) e diffonde la seguente comunicazione allo Stabilimento:

ATTENZIONE, ATTENZIONE EMERGENZA DI 2° LIVELLO PER...(1) AL/AI REPARTI...(2) SI PONGANO IN PREALLARME I REPARTI....(2)

(1) Incendio, esplosione, fuga di gas, fuoriuscita di..., crollo, etc.

(2) Specificare bene il reparto

•	in orario extra-giornaliero richiama in Stabilimento il Reperibile di Direzione, i componenti del Comitato di Emergenza e gli altri reperibili di Funzione interessati, o da lui ritenuti necessari

•	assicura il coordinamento delle azioni richieste alle Unità di Stabilimento coinvolte;

•	sulla base delle informazioni ricevute dal Coordinatore dell’Intervento indica la direzione da seguire per l’evacuazione;

•	se necessario estende l'Emergenza alle Unità precedentemente poste in allarme, affinché le stesse attuino le procedure di fermata rapida ed evacuazione del personale.

•	se necessario richiede l'intervento dei VVF di Mantova e/o del servizio 118.;

•	trasmette informazioni utili a tutto il personale dello Stabilimento tramite i diffusori di emergenza generali (opzione “generale radiobox”) o la rete altoparlanti di Stabilimento: in questo secondo caso si avvale del supporto del personale del Servizio di Vigilanza.

# Emergenza Generale o di 3° LIVELLO

Oltre a quanto previsto per l'Emergenza di 1° e 2° LIVELLO, sulla base dei dati in suo possesso e delle informazioni ricevute dal Coordinatore d'Intervento e dal Responsabile dell'Unità in emergenza, dispone:

•	la proclamazione dell'Emergenza di 3° LIVELLO;

•	che  gli Addetti della Vigilanza attivino la sirena di allarme generale (suono continuo di 45'');

•	l’evacuazione dello Stabilimento, utilizzando i diffusori di emergenza generali (opzione “emergenza”) e gli altoparlanti di Stabilimento, specificando la direzione che il personale deve seguire in funzione del settore d’interesse;

di conseguenza lancia la seguente comunicazione allo Stabilimento:

ATTENZIONE, ATTENZIONE EMERGENZA DI 3° LIVELLO PER...(1) AL / AI REPARTI...(2) FERMATA RAPIDA ED EVACUAZIONE DI TUTTI I REPARTI.

# I REPARTI COMPRESI NEI SETTORI (3)….  VERSO IL VARCO (4)….

(1) Incendio, esplosione, fuga di gas, fuoriuscita di..., crollo, etc.

(2) Specificare bene il reparto

(3) Specificare i settori.

(4) Specificare il varco

•	effettua le comunicazioni previste dal piano di Emergenza esterna, in particolare informa le Autorità esterne, Comando Provinciale VVF, Questura, Prefettura e Comune di Mantova e le Funzioni Competenti di Sede, fornendo i dati principali dell'evento in corso, della possibile evoluzione e i dati meteorologici disponibili;

•	assicura il coordinamento delle azioni richieste alle Unità di Stabilimento coinvolte ed i collegamenti con l'esterno.

# Cessazione Emergenza 1° - 2° - 3° LIVELLO

Al termine dell'evento, valutate le informazioni in suo possesso o su disposizione del Comitato di Emergenza comunica la cessazione dello Stato di Emergenza, quindi:

utilizzando i diffusori di emergenza generali (opzione “generale radiobox” per il 1° livello ed “emergenza” per il 2° o 3° livello) ripete 2 volte la seguente comunicazione allo Stabilimento:

# ATTENZIONE, ATTENZIONE CESSATA EMERGENZA AL/AI REPARTI …..(1)

(1) Specificare bene il reparto

e)	OPERATORE DI PRONTO INTERVENTO DI PRESIDIO ALLE COMUNICAZIONI DEL CENTRO OPERATIVO

# Emergenza di 1° LIVELLO

•	Riceve la segnalazione d'Emergenza al numero 222 o tramite i diffusori di emergenza generali;

•	riceve informazioni sul tipo di incidente e sull'Unità interessata;

•	trasmette il seguente messaggio:

ATTENZIONE, ATTENZIONE EMERGENZA DI 1° LIVELLO PER ...(1) AL REPARTO ... (2)

(1)Incendio, esplosione, fuga di gas, fuoriuscita di..., crollo, etc.

(2) Specificare bene il reparto

con diverse modalità;

(a)	con base radio (allertamento diffusori di emergenza locali -miniradiobox- e sistema radio ricetrasmittenti) informa:

(i)	Reparto Pronto Intervento;

(ii)	Centro Sanitario;

(iii)	Tecnico di Turno; (se fuori ufficio rientra immediatamente al Centro Operativo)

(iv)	Funzione Salute Sicurezza e Ambiente;

(v)	Vigilanza;

(vi)	Direzione;

(vii)	Funzione Servizi Tecnici.

(viii)	Coordinatore elettrico del Reparto Distribuzione Energia Elettrica;

(ix)	Personale in turno del Reparto Distribuzione Energia Elettrica;

(b)	con diffusori di emergenza generali (radiobox) informa le Sale controllo e le Palazzine

(c)	con i cercapersone primari (attivati mediate i diffusori di emergenza generali in opzione “generale radiobox”) informa:

(i)	Responsabile Pronto Intervento (in orario giornaliero);

(ii)	Responsabile Vigilanza (in orario giornaliero);

(iii)	Assistente in Turno Impianto Servizi Ausiliari;

(iv)	Assistente del Reparto Movimentazione e Stoccaggio Liquidi della Funzione LOGI;

(v)	Personale appartenente alla “categoria protetta”;

•	attiva i semafori premendo l'apposito pulsante;

•	su richiesta del Coordinatore d'Intervento, raggiunge la squadra di Emergenza. In tal caso i compiti di presidio alle comunicazioni sono assunti dal Tecnico di Turno;

•	su richiesta del Tecnico di Turno richiede l’intervento del personale addetto alla movimentazione ferroviaria e/o del personale della ditta terza addetta alle operazioni con botti a depressione.

# Emergenza di 2° LIVELLO

Oltre alle azioni previste dall'Emergenza di 1° LIVELLO l’Operatore di Pronto Intervento di presidio alle comunicazioni del centro operativo, se ancora presente in caserma:

•	attiva, tramite i diffusori di emergenza generali (opzione “emergenza”), la rete altoparlanti quindi trasmette il seguente messaggio:

ATTENZIONE, ATTENZIONE EMERGENZA DI 2° LIVELLO PER ...(1) AL REPARTO ... (2)

(1) Incendio, esplosione, fuga di gas, fuoriuscita di..., crollo, etc.

(2) Specificare bene il reparto

•	su richiesta del Coordinatore dell’intervento si reca con il proprio automezzo sul luogo dell'evento e si mette a disposizione del proprio Responsabile.

# Emergenza di 3° LIVELLO

Oltre alle azioni previste dall'Emergenza di 1° e 2° LIVELLO:

•	si reca con il proprio automezzo sul luogo dell'evento e si mette a disposizione del Coordinatore di Intervento.

# Cessazione Emergenza 1° - 2° - 3° LIVELLO

Alla fine dell’Emergenza:

•	se presente in Centro Operativo, su disposizione del Tecnico di Turno, utilizzando i diffusori di emergenza generali (opzione “generale radiobox” per il primo 1° livello ed emergenza per il 2° ed il 3° livello), ripete 2 volte la seguente comunicazione allo Stabilimento:

# ATTENZIONE, ATTENZIONE CESSATA EMERGENZA AL/AI REPARTI/I….

•	se presente sul luogo dell’emergenza, resta a disposizione del Coordinatore d'Intervento per il ripristino dei mezzi e delle attrezzature.

f)	COORDINATORE D'INTERVENTO

# Emergenza di 1° LIVELLO

•	è riconoscibile dall’elmetto giallo;

•	se presente in caserma, riceve dal Centro Operativo la segnalazione dell'allarme tramite diffusori di emergenza locali, via radio se fuori sede;

•	se fuori sede dà conferma via radio al Centro Operativo di messaggio ricevuto;

•	tenendo conto della direzione del vento, si reca immediatamente sul luogo dell'evento con la squadra di emergenza, facendo azionare i sistemi acustici e visivi dei mezzi antincendio;

•	giunto sul luogo dell’evento, provvede a interdire la circolazione in prossimità dell’emergenza e prende contatto con il Responsabile dell’Unità interessata identificabile dalla fascia di colore giallo;

•	verifica la situazione e informa via radio il Centro Operativo;

•	se il Tecnico di Turno, in base alle informazioni in suo possesso, decide la Cessata Emergenza , dispone per il rientro al Reparto di Pronto Intervento della squadra;

•	se il Tecnico di Turno conferma l'emergenza, stabilisce modalità di intervento con uomini e mezzi a disposizione, tenendo conto delle informazioni fornite dal Responsabile di Unità in emergenza;

•	coordina tutte le operazioni di emergenza con le seguenti priorità:

-	assicurare l'incolumità del personale;

-	minimizzare i danni all'ambiente;

-	minimizzare i danni all’Unità e, in genere, al patrimonio sociale;

•	si assicura che l'area dell'incidente sia stata ispezionata per individuare eventuali infortunati e, se del caso, provvede per il loro soccorso;

•	se necessario richiede l'intervento del superiore diretto o in orario extragiornaliero del Reperibile di Pronto Intervento;

•	tenendo conto delle informazioni ricevute dal Responsabile dell'Unità in emergenza, comunica al Tecnico di Turno via radio, le proprie valutazioni sull'evolversi dell'evento e sull'efficacia delle azioni intraprese;

•	se necessario richiede l'intervento sul posto dell’Operatore di Pronto Intervento di presidio alle comunicazioni del Centro Operativo;

•	se necessario richiede al Tecnico di Turno l'intervento del personale addetto alla movimentazione ferroviaria e/o del personale della ditta terza addetta alle operazioni con botti a depressione;

•	se necessario dispone che un Operatore di Pronto Intervento, provveda a recarsi presso il deposito attrezzatura e materiali antincendio (ex SG11, in prossimità della sala pompaggio acqua antincendio) al fine di reperire quanto necessario

•	all’intervento.

# Emergenza di  2° LIVELLO ed Emergenza di 3° LIVELLO

Oltre a quanto prescritto nel caso di Emergenza di 1° LIVELLO:

•	consultandosi con il Responsabile dell'Unità, comunica al Tecnico di Turno le informazioni relative all'evoluzione dell'Emergenza e all'efficacia dell'intervento di contenimento in corso;

•	si tiene in costante collegamento con il Centro Operativo per fornire ogni notizia utile a definire la situazione sulla dimensione dell'evento, l'efficacia dell'azione di contenimento, i rischi in atto o possibili;

•	se necessario, richiede al Tecnico di Turno la chiamata dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, ai quali cede l’attività di coordinamento delle operazioni, assicurando il sostegno richiesto, al comandante della squadra intervenuta;

•	in funzione di una possibile evacuazione, informa il Tecnico di Turno sulla direzione del vento;

•	acquisisce e conserva le prove che possano facilitare l'inchiesta sulle cause e sulle circostanze dell'incidente, effettuando se possibile anche rilievi fotografici.

# Cessazione Emergenza 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	fornisce al Tecnico di Turno gli elementi utili a decidere la Cessazione dell'Emergenza;

•	dopo la proclamazione della Cessata Emergenza:

•	effettua il primo sopralluogo e raccoglie e conserva le eventuali prove utili all'indagine;

•	ripristina i mezzi e le attrezzature antincendio.

g)	PERSONALE DEL SERVIZIO VIGILANZA

# Emergenza di 1° LIVELLO

•	riceve la segnalazione di emergenza in atto tramite i diffusori di emergenza locali.

Un operatore di Vigilanza dotato dei mezzi di protezione individuale:

•	si reca in Caserma Vigili del Fuoco, si mette alla guida dell'ambulanza e si dirige, con a bordo il Medico di Guardia, sul luogo dell'evento con la squadra di emergenza.

Il personale di Vigilanza:

•	mantiene il contatto con il Centro Operativo (Tecnico di Turno) tramite il citofono diretto, lo coadiuva per le necessità di comunicazione interne ed esterne;

•	assicura il presidio alla portineria ed interrompe l’accesso di Terzi allo Stabilimento (persone ed automezzi);

•	effettua le comunicazioni e gli avvisi diretti alle Unità o alle persone, utilizzando radio e telefono;

•	richiama in Stabilimento il Reperibile dell'Unità di Pronto Intervento;

•	su indicazione del Tecnico di Turno richiede l’intervento del personale addetto alla movimentazione ferroviaria e/o del personale della ditta terza addetta alle operazioni con botti a depressione.

# Emergenza di 2° LIVELLO

Oltre a quanto previsto nel caso di Emergenza di 1° LIVELLO, su richiesta del Tecnico di Turno, alla proclamazione dello stato di Emergenza Locale:

•	attiva le sirene di allarme 2° livello (tre suoni di 10'' intervallati da pause di 5'');

•	al loro eventuale arrivo, riceve le Autorità esterne, informando il Tecnico di Turno;

L'Autopattuglia di Vigilanza:

•	sulla base delle indicazioni ricevute dal Centro Operativo, collabora alle operazioni di evacuazione;

•	apre il varco di Stabilimento prescelto per l’evacuazione e/o per il transito dei mezzi di emergenza esterni e al loro arrivo, provvede ad accompagnarli sul luogo dell'incidente percorrendo le strade indicate dal Centro Operativo;

•	su indicazione del Tecnico di Turno provvede al delimitare con sistemi segnaletici appropriati le aree interessate all'emergenza ed assicura che vi acceda solo il personale direttamente interessato nelle operazioni di intervento.

# Emergenza di 3° LIVELLO

Oltre a quanto previsto nel caso di Emergenza di 1° e 2° LIVELLO, su richiesta del Responsabile del Centro Operativo, alla proclamazione dello stato di Emergenza Generale:

•	attiva le sirene di allarme Generale (suono continuo di 45'');

L'Autopattuglia di Vigilanza:

•	sulla base delle indicazioni ricevute dal Centro Operativo, collabora alle operazioni di evacuazione.

•	apre i varchi di Stabilimento (il varco C viene aperto dal personale dell’impianto SOL) prescelti per l’evacuazione e/o per il transito dei mezzi di emergenza esterni e, al loro arrivo, provvede ad accompagnarli sul luogo dell'evento percorrendo le strade indicate dal Centro Operativo;

# Cessazione Emergenza 1° - 2° - 3° LIVELLO

Alla proclamazione della Cessata Emergenza:

•	provvede alla rimozione delle delimitazioni per il ripristino della viabilità;

•	chiude il varco di Stabilimento prescelto per il transito dei mezzi di emergenza esterni;

h)	MEDICO DI GUARDIA

# Emergenza di 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	riceve la segnalazione di emergenza dal Centro Operativo tramite i diffusori di emergenza locali;

•	si reca presso la Caserma dei Vigili del Fuoco e raggiunge il luogo dell'evento con l'ambulanza;

•	giunto sul luogo dell'evento, indossa i mezzi di protezione individuale, e provvede al Pronto Soccorso degli eventuali infortunati;

•	se necessario richiede al Centro Operativo l'intervento di personale e di mezzi del Servizio Sanitario esterno;

# Cessazione Emergenza 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	rientra al Centro Sanitario per la ripresa della normale attività.

i)	PERSONALE IN TURNO DEL REPARTO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA MANU/DEE

# Emergenza di 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	riceve attraverso i diffusori di emergenza generali o tramite le radio ricetrasmittenti la segnalazione di emergenza e dà conferma alla Vigilanza di messaggio ricevuto;

•	sospende immediatamente i lavori in corso;

•	indossa la fascia rossa di identificazione della mansione;

•	si reca sul posto dotato dei mezzi individuali di protezione e si mette a disposizione del Responsabile dell’Unità in emergenza e del Coordinatore di Intervento per le operazioni necessarie sulla rete elettrica.

# Cessazione Emergenza 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	su disposizione del Centro Operativo rientra al proprio Reparto per la ripresa della normale attività.

N.B: In caso di emergenza all’interno della Società coinsediata SOL le figure di Coordinatore elettrico e operatore elettrico in turno MANU/DEE non sono richieste in quanto la Società SOL supporta la squadra di emergenza con il proprio personale.

l)	PERSONALE IN TURNO DELL’IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS TECNICI DELLA SOCIETA’ SOL

# Emergenza di 1° LIVELLO

•	riceve attraverso i diffusori di emergenza generali la segnalazione di emergenza e dà conferma alla Vigilanza di messaggio ricevuto;

•	resta in attesa di ulteriori comunicazioni del Centro Operativo.

# Emergenza di 2° e 3° LIVELLO

In caso venga disposta dal Centro Operativo l’evacuazione dell’impianto:

•	ascolta la sirena dell'Emergenza Generale e le comunicazioni effettuate tramite i diffusori di emergenza generali e altoparlanti di Stabilimento;

•	effettua la FERMATA RAPIDA dell'impianto e la relativa messa in sicurezza,

•	assicura la disponibilità di azoto dell’evaporatore, lasciando aperti i relativi gasdotti, per le reti dello Stabilimento Polimeri Europa;

•	sospende tutti i lavori in corso;

•	dispone che tutto il personale interrompa le azioni in corso, indossi i mezzi protettivi individuali ed abbandoni l'Unità portando con se quelli di scorta non necessari;

•	completa la messa in sicurezza dell'impianto dando disposizioni a tutto il personale affinché abbandoni, a piedi, l'Unità.

•	indica, in funzione delle comunicazioni del Tecnico di Turno o attraverso informazioni rilevate da indicatori locali (maniche a vento), la via d'esodo più sicura specificando la direzione che il personale deve seguire in funzione del settore d’interesse;

•	comunica al Centro Operativo (tel. 5322) l'avvenuta evacuazione e fermata rapida dell'impianto con relativa messa in sicurezza e la successiva evacuazione del posto.

# Cessazione Emergenza 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	su disposizione del Centro Operativo rientra al proprio Impianto per la ripresa della normale attività.

m)	ASSISTENTE IN TURNO E  PERSONALE IMPIANTO SERVIZI AUSILIARI

# Emergenza di 1° e 2° LIVELLO

•	riceve attraverso i diffusori di emergenza di sale quadri o tramite il cercapersone la segnalazione di emergenza e dà conferma alla Vigilanza di messaggio ricevuto;

•	effettua le manovre previste dalle procedure di Unità per il controllo ed il contenimento di rischi di inquinamento;

•	allerta il personale esterno di servizio al sistema fognario;

# Emergenza di 3° LIVELLO

Oltre a quanto prescritto nel caso di Emergenza di 1° e 2° LIVELLO:

•	su disposizione del Centro Operativo l’Operatore dell’Impianto Servizi Ecologici ed  Ausiliari abbandona la sala pompe antincendio e si attiva per l'evacuazione.

# Cessazione Emergenza 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	su disposizione del Centro Operativo il personale dell’impianto Servizi Ausiliari rientra nell'Unità per la ripresa della normale attività.

Il Responsabile dell'Unità,  su richiesta del Centro Operativo:

•	invia un operatore alla sala pompe antincendio per controllarne la regolarità di marcia ed, eventualmente, segnalare tempestivamente la necessità di rifornimento di gasolio per i gruppi antincendio.

•	durante l’orario di presenza in stabilimento dispone che il personale dell’impresa cui è stato appaltato il contratto di fornitura del trattore, destinato al traino dei rimorchi/pianali con materiali di supporto, provveda a portare il mezzo presso il deposito attrezzatura e materiali antincendio (ex SG11, in prossimità della sala pompaggio acqua antincendio); quando il suddetto personale non è presente in stabilimento il mezzo deve essere parcheggiato presso il deposito attrezzatura e materiali antincendio (ex SG11) a disposizione del Servizio di Pronto Intervento.

•	dispone al personale della ditta incaricata di fornire il servizio con botti a depressione di portarsi in sala controllo Servizi Ausiliari (SAU) a disposizione di comunicazioni del Centro Operativo.

n)	REPERIBILI DI UNITA'

# Emergenza di 1°- 2°- 3°  LIVELLO

Su richiesta del Tecnico di Turno:

•	raggiungono immediatamente l’Unità di appartenenza ;

•	svolgono le attività previste nel manuale operativo d'Unità .

# Cessazione Emergenza 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	Terminate le attività richieste, in accordo con il Tecnico di Turno lasciano lo Stabilimento.

o)	PERSONALE DELLE IMPRESE ADDETTE ALLA MOVIMENTAZIONE FERROVIARIA ED ALLE OPERAZIONI CON BOTTI A DEPRESSIONE

# Emergenza di 1°-  2° o 3° LIVELLO

•	se presente in Stabilimento e su richiesta del Tecnico di Turno, trasmessa tramite gli Assistenti dei reparti Movimentazione e Stoccaggio Liquidi della Funzione LOGI e di Servizi Ausiliari, si porta presso le sale controllo di LOGI/MSL e SAU a disposizione di eventuali comunicazioni da parte del Centro Operativo.

•	se non è presente in Stabilimento, deve essere rintracciato tramite il Centro Operativo o la Vigilanza.

# Cessazione Emergenza di 1°-  2° o 3° LIVELLO

•	su disposizione del Centro Operativo il personale ritorna al posto di lavoro.

p)	PERSONALE ESTERNO 	(Personale d'Impresa, visitatori, autisti e terzi)

# Emergenza di 1° LIVELLO

Su eventuale disposizione del Responsabile dell'Unità presso cui opera:

•	sospende le azioni in corso e si reca presso le sale quadri o altro punto di raccolta in attesa di ulteriori indicazioni.

# Emergenza di 2° LIVELLO

Oltre a quanto già previsto nel corso dell'Emergenza di 1° LIVELLO il personale esterno presente nell'area dell'Emergenza locale, udite le sirene di Stabilimento (3 suoni di 10” intervallati da 5''):

•	segue le disposizioni impartite dai Responsabili di Unità e durante l'evacuazione quelle impartite dal Tecnico di Turno tramite la rete altoparlanti di Stabilimento.

In particolare deve allontanarsi, indossando i mezzi protettivi individuali in dotazione, ordinatamente e a piedi, dopo aver messo in sicurezza le attrezzature in dotazione quali saldatrici, bombole, attrezzature portatili, ecc.

Il personale di impresa che si trovi per ragioni di lavoro presso le Unità non direttamente coinvolte nell'Emergenza deve:

•	comportarsi come il personale di reparto.

Il personale di impresa che si trovi presso il proprio cantiere deve:

•	interrompere le operazioni che richiedono l'impiego di fiamme libere o che si svolgono all'interno di recipienti;

•	fermare tutte le apparecchiature che possono dare origine a fiamme o inneschi;

•	attuare ogni altra misura che si rendesse necessaria per evitare rischi.

I conducenti di automezzi e di ogni altro veicolo in movimento, devono:

•	arrestare immediatamente il proprio mezzo sul lato destro della strada lontano dagli idranti della rete antincendio, in modo da non costituire ostacolo al passaggio ed alle manovre dei mezzi di Pronto Intervento;

•	tenere i motori spenti ed il finestrino aperto, in modo da poter ascoltare le disposizione eventualmente impartite a mezzo rete altoparlanti di Stabilimento.

# Emergenza di 3° LIVELLO

Oltre a quanto già previsto nel corso dell'Emergenza di 2° LIVELLO il personale esterno, udite le sirene di Stabilimento con suono continuo di 45'', deve:

•	indossare i mezzi protettivi individuali in dotazione;

•	abbandonare a piedi lo Stabilimento per la via di esodo più breve e sicura che sarà loro indicata dal Responsabile di Unità in cui si trovano e dagli altoparlanti di Stabilimento, allontanandosi in modo ordinato per non intralciare le operazioni di emergenza.

Il personale di impresa che sta lavorando presso il proprio cantiere deve:

•	allontanarsi ordinatamente, seguendo le norme di evacuazione esposte in cantiere, o le indicazioni trasmesse a mezzo rete  altoparlanti, lasciando il cantiere stesso in condizioni di sicurezza (fiamme spente, ecc.).

Il Responsabile dell'Impresa, alla comunicazione di Emergenza di 3° LIVELLO:

•	verifica che tutto il suo personale si allontani dalla zona interessata all'emergenza;

•	si rende reperibile con i propri collaboratori ancora presenti per collaborare, se invitato, con i propri mezzi e personale per il superamento dell'evento.

Gli autisti con mezzi alle rampe di carico/scarico, devono:

•	abbandonare i mezzi (a motore spento) e allontanarsi a piedi seguendo il personale del reparto in cui si trovano.

I conducenti di mezzi in movimento, devono:

•	arrestare immediatamente il proprio mezzo sul lato destro della strada lontano dagli idranti della rete antincendio, in modo da non costituire ostacolo al passaggio e alle manovre dei mezzi di Pronto Intervento e allontanarsi a piedi, seguendo il personale di Stabilimento verso il varco indicato.

# Cessazione Emergenza 1° - 2° - 3° LIVELLO

•	ascolta la comunicazione di CESSATA EMERGENZA;

•	dispone per la ripresa della normale attività secondo le disposizioni impartite dai propri responsabili.

AGGIORNAMENTI, ESERCITAZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Sistema di Gestione della Sicurezza adottato dallo Stabilimento Polimeri Europa prevede che, per il corretto svolgimento delle operazioni relative alle attività svolte all’interno dello Stabilimento, la Società provveda a fornire al personale direttivo ed alle maestranze le necessarie conoscenze.

In particolare le attività di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, descritte al punto 4.4.2 del Manuale di Gestione della Sicurezza, sono di seguito sintetizzate:

# Personale sociale

- Inserimento e formazione di base per il personale neo assunto: consiste in attività di prima formazione volte ad integrare la preparazione scolastica con le conoscenze tecniche di base e delle norme comportamentali richieste a fronte delle mansioni da svolgere.

- Formazione all’ambiente e sicurezza: è in generale assicurata dalla funzione Salute, Sicurezza e Ambiente e, quando necessario, dalla funzione Sanitario, in accordo con i piani formulati da Sviluppo e Formazione, con l'appoggio delle funzioni interessate, per gli aspetti di conoscenza e rispetto di procedure ed istruzioni tecniche relative ad attività specifiche. Gli argomenti trattati comprendono i riferimenti del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 16/03/98.

- Formazione tecnica specifica nello Stabilimento (on the job): viene realizzata principalmente sul posto di lavoro e viene direttamente assicurata dai responsabili di Reparto, i quali verificano periodicamente il livello di apprendimento del proprio personale; essi provvedono anche a interventi di aggiornamento, in particolare mediante illustrazione dei manuali operativi, delle prescrizioni legislative, delle procedure ed istruzioni in essi contenute e di tutte le norme di interesse del reparto.

- Aggiornamento e sviluppo, al fine di far acquisire al personale conoscenze professionali e di comportamento coerenti con l'evoluzione tecnica, organizzativa e legislativa.

La registrazione relativa all’attività formativa svolta sul posto di lavoro nello Stabilimento viene conservata presso il Reparto o servizio di appartenenza.

# Personale esterno

Lo Stabilimento si avvale di fornitori qualificati di servizi (imprese terze), che garantiscono l’idoneità del proprio personale allo svolgimento delle attività specifiche richieste.

Già in sede di offerta, ai fornitori viene fornito un documento tecnico utile per preparare il POS per il successivo ingresso in Stabilimento; inoltre, per quanto attiene gli obblighi individuati dal D.M. 16 marzo 1998, dall’inizio del 2006 sono stati istituiti incontri trimestrali con i rappresentanti delle imprese operanti all’interno dello stabilimento ai quali vengono fornite informazioni e documentazione equivalente a quella trasmessa ai lavoratori Polimeri Europa.

Nel corso degli audit effettuati ai cantieri di impresa, vengono verificati i riscontri dell’avvenuta formazione del personale di impresa sulla base di quanto diffuso dalla Committente. La diffusione di tali informazioni ai dipendenti viene registrata e la formazione effettuata monitorata dalla funzione Efficienza e Controlli di Merito che periodicamente trasmette alla funzione Salute, Ambiente e Sicurezza i verbali inviati dalle imprese.

# Programma di Addestramento del Personale

Per il personale addetto all’esecuzione delle manovre per la messa in sicurezza dell’installazione, in caso di emergenza, sono previste prove simulate secondo il seguente programma:

- emergenza di Reparto 2 volte/anno per i reparti di produzione di beni e servizi;

- emergenza per palazzine, uffici e laboratori 1 volta/anno;

- emergenza di Stabilimento 1 volta/anno.

Nel corso di tali esercitazioni vengono interessate, oltre al personale preposto alle manovre, tutte le Funzioni interessate alla gestione dell’emergenza ed è prevista una verifica del comportamento del personale rispetto a tali situazioni e dell’adeguatezza delle procedure definite.

I verbali delle prove simulate di emergenza vengono compilati dal Responsabile di Impianto e dal Coordinatore d’Intervento (ruolo assunto dall’Assistente in Turno dei VVF aziendali in caso di emergenza) che hanno coordinato la simulazione d’emergenza effettuata e trasmessi ai Responsabili di Reparto e Gestione oltre che alla Funzione HSE e alla Direzione. Le eventuali osservazioni o anomalie riscontrate e riportate sui verbali, implicano l’emissione di una “segnalazione di non conformità” da parte di HSE e quindi il conseguente inserimento della segnalazione nelle tabelle di consuntivo da presentare ai Comitati bimestrali di Salute, Sicurezza e Ambiente di Direzione.

Il personale addetto agli interventi di emergenza, dopo l’addestramento iniziale fornito all’atto dell’inserimento nell’organico, viene aggiornato ed addestrato mediante prove simulate di emergenza e con corsi periodici.

INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE E STOCCATE

Le sostanze pericolose presenti nello Stabilimento sono raggruppate nelle seguenti categorie, a confronto con le soglie previste dall’applicazione dell’Art. 8 (Rapporto di Sicurezza 2010):

| categorie di sostanze o preparati | Quantità massima [t] | Soglia Art. 8 D.Lgs. 334/99 [t] |
| --- | --- | --- |
| Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale (metano) | 0,37 | 200 |
| Idrogeno | 0,197 | 5 |
| Prodotti petroliferi (gasolio) | 10 | 25000 |
| 1. molto tossiche | 0 | 20 |
| 2. tossiche | 59626,719 | 200 |
| 3. comburenti | 551,500 | 200 |
| 4. esplosive (UN/ADR 1.4) | 5,780 | 200 |
| 5. esplosive (UN/ADR 1.1,1.2,1.3,1.5,1.6, R2,R3) | 0 | 50 |
| 6. infiammabili | 60915,269 | 50000 |
| 7a. facilmente infiammabili | 517,456 | 200 |
| 7b. liquidi facilmente infiammabili | 64773,065 | 200 |
| 8. estremamente infiammabili | 352,507 | 50 |
| 9. i) sostanze pericolose per l’ambiente | 220,594 | 200 |
| 9. ii) sostanze pericolose per l’ambiente | 30143,005 | 500 |
| 10 i) altre categorie | 0 | 500 |
| 10 ii) altre categorie | 0 | 200 |

CLASSIFICAZIONI DI PERICOLO E FRASI DI RISCHIO DI CUI ALLA LEGGE N° 256 DEL 1974 E SUCCESSIVE MODIFICHE E NORME DI ATTUAZIONE

Per facilità di lettura di seguito si riporta una legenda dei simboli utilizzati dalla normativa vigente per la classificazione.

| T | Tossico | F | Facilmente infiammabile |
| --- | --- | --- | --- |
| T+ | Molto tossico | F+ | Estremamente infiammabile |
| C | Corrosivo | E | Esplosivo |
| Xn | Nocivo | O | Comburente |
| Xi | Irritante | N | Pericoloso per l'ambiente |

|  | Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante |  |
| --- | --- | --- |
| Numero/i CAS | Nome comune o generico | Classificazione di pericolo (*) |  | Principali caratteristiche di pericolosità (*) | Max quantità presente (t) |  |
| 98-83-9 | ALFA-METILSTIRENE | Xi, N | R | 10-36/37-51/53 | 960 |  |
| 67-64-1 | ACETONE | F, Xi | R | 11-36-66-67 | 9433 |  |
| 74-05-8 | ACETONITRILE | F, Xn, Xi | R | 11-20/21/22-36 | 0,36 |  |
| VARI | ACQUE FENOLICHE E ACQUE OLEOSE | F,T | R | 10-11-35-23/24/25-34-35-48-20/21/22-66-67-68 | 8952 |  |
| a) 108-95-2 b) 67-64-1 | ACQUE SOLFATICHE Componenti: a) Fenolo ; b) Acetone. | F, Xn | R | 11-34-20/21/22-68 | 120 |  |
| 107-13-1 | ACRILONITRILE | F, T, N | R | 11-23/24/25-37/38-41-43-45-51/53 | 1645 |  |
| 85655-44-7 | ALTOBOLLENTI FENOLICI | C, N | R | 24/25-34-36/37-51/53 | 1326 |  |
| a) 108-95-2 b) 98-86-2 c) 98-83-9 d) 599-64-4 | ALTOBOLLENTI GREZZI Componenti: a) Fenolo ; b) Acetofenone; c) Alfa-metilstirene; d) Cumilfenolo. | T, N | R | 23/24/25-34-37-48/20/21/22-68-51/53 | 620 |  |
| a) 110-82-7 b) 71-43-2 c) 108-94-1 | MISCELA BASSOBOLLENTI GREZZI Componenti: a) Cicloesano ; b) Benzene; c) Cicloesanone | T, F, N | R | 11-20-45-46-48/23/24/25-36/38-65-50/53 | 200 |  |
| 000071-43-2 | BENZENE | F, T | R | 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65 | 22477 |  |
| a) 100-42-5 b) 100-41-4 | CERE ST12/15 Componenti: a) Stirene ; b) Etilbenzene. | F, Xn | R | 11-20-36/38 | 18 |  |
| a) 100-42-5 b) 107-13-1 c) 100-41-4 | CERE ST16-17-18 Componenti: a) Stirene ; b) Acrilonitrile; c) Etilbenzene. | F, T, N | R | 11-45-23/24/25-36/37/38-41-43-51/53 | 8,6 |  |
| 108-94-1 | CICLOESANONE | Xn | R | 10-20 | 7781 |  |
| 75-00-3 | CLORURO DI ETILE | F+, Xn | R | 12-40-52/53-65 | 187 |  |
| a) 100-41-4 b) 71-43-2 c) 7446-70-0 | CATALIZZATORE COMPLESSO AlCl3 Componenti: a) Etilbenzene ; b) Benzene; c) Tricloruro di alluminio | T, F, C, Xn | R | 11-20-45-46-48/23/24/25-34-65 | 9,4 |  |
| a) 100-42-5 b) 100-41-4 c) 1330-20-7 d) 103-65-1 e) 98-82-8 | CONDENSATI ST12-15 Componenti: a) Stirene ; b) Etilbenzene; c) Xilene; d) n-propilbenzene; e) Cumene. | Xn | R | 10-20-36/38-52/53-65 | 126 |  |
| a) 100-42-5 b) 100-41-4 c) 107-13-1 | CONDENSATI ST16-18 Componenti: a) Stirene ; b) Etilbenzene; c) Acrilonitrile. | F, T, N | R | 11-45-23/24/25-36/37/38-41-43-51/53 | 302421,17 |  |

|  | Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante |  |
| --- | --- | --- |
| Numero/i CAS | Nome comune o generico | Classificazione di pericolo (*) |  | Principali caratteristiche di pericolosità (*) | Max quantità presente (t) |  |
| 98-82-8 | CUMENE | Xi, N | R | 10-37-51/53-65 | 21306 |  |
| a) 71-43-2 b) 100-41-4 c) 98-82-8 | CUMENE DI SPUNTA Componenti: a) Benzene ; b) Etilbenzene; c) Rumene. | F, T | R | 11-37-45-48/23/24/25 | 1184 |  |
| 124-18-5 | DECANO | Xn | R | 10-65 | 0,23 |  |
| a) 67-64-1 b) 98-83-9 c) 98-82-8 | OLIO DA1202F Componenti: a) Acetone; b) Alfa-metilstirene; c) Cumene | F, Xn, N | R | 11-36/37-65-51/53-66-67 | 17 |  |
| 142-82-5 | EPTANO | F, XN, N | R | 11-38-51/53-65-67 | 0,21 |  |
| 5637-99-4 | EBCD (ESABROMOCICLODODECANO) E ADDITIVI A BASE DI EBCD | N |  | 50/53 | 10 |  |
| 100-41-4 | ETILBENZENE | F, Xn | R | 11-20 | 13636 |  |
| 100-41-4 | ETILBENZENE TECNICO | F; T | R | 11-20-45/46 | 1660 |  |
| 74-85-1 | ETILENE | F+ | R | 12-67 | 0,1 |  |
| 110-54-3 | ESANO | F, Xn, Xi, N | R | 11-38-48/20-62-65-67-51/53 | 0,21 |  |
| 108-95-2 | FENOLO | T, C | R | 23/24/25-34-48/20/21/22-68 | 6561 |  |
| --- | GASOLIO | Xn, N | R | 40-51/53-65-66 | 10 |  |
| a) 108-95-2 b) 98-86-2 c) 98-83-9 d) 98-82-8 | IDROCARBURI FENOLICI (PR7) Componenti: a) Fenolo ; b) Acetofenone; c) Alfa-metilstirene; d) Cumene. | T, N | R | 23/24/25-34-37-48/20/21/22-68-51/53 | 327 |  |
| a) 98-83-9 b) 98-06-6 c) 85655-44-7 | IDROCARBURI (PR7) Componenti: a) Alfametilstirene; b) ter-butilbenzene; c) miscela altobollenti. | C, N | R | 10-34-37-22-62-63-68-51/53 | 177 |  |
| 1333-74-0 | IDROGENO | F+ | R | 12 | 0,2 |  |
| 80-15-9 | IDROPEROSSIDO DI CUMENE | O, T, N | R | 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53 | 540 |  |
| a) 71-43-2 b) 100-41-4 c) 25340-17-4 | MISCELA LIQUIDA ALCHILATA Componenti: a) Benzene ; b) Etilbenzene c) Dietilbenzene | F, T, Xi, Xn | R | 11-45-46-38-48/23/24/25-45-46-65 | 1218 |  |
| 90193-64-9 | MEDIOBOLLENTI FENOLICI | F, T, N | R | 11-20/21/22-36/37-45-52/53-66-67 | 89 |  |
| 68410-63-9 | METANO – GAS NATURALE | F+ | R | 12 | 0,35 |  |
| a) 100-42-5 b) 100-41-4 c) 108-88-3 d) 71-43-2 | MISCELA DEIDROGENATA Componenti: a) Stirene ; b) Etilbenzene; c) Toluene; d) Benzene. | F, T | R | 11-45-46-36/38-48/23/24/25-63-65-67 | 5105 |  |

|  | Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante |  |
| --- | --- | --- |
| Numero/i CAS | Nome comune o generico | Classificazione di pericolo (*) |  | Principali caratteristiche di pericolosità (*) | Max quantità presente (t) |  |
| a) 1333-74-0 b) 71-43-2 c)108-88-3 d) 630-08-0 | OFF-GAS (IDROGENO CON IMPUREZZE) Componenti: a) Idrogeno ; b) Benzene; c) Toluene; d) Monossido di carbonio | F+, T | R | 12-45-46-48/23/24/25-61 | 0,035 |  |
| a) 108-93-0 b) 108-94-1 | OLONE Componenti: a) Cicloesanolo; b) Cicloesanone | Xn | R | 10-20/22-37/38 | 1753 |  |
| 203-692-4 | PENTANO | F+, Xn, N | R | 12-51/53-65-66-67 | 160 |  |
| a) 003006-86-8 b) 008042-47-5 | 1,1-DI(TERZ-BUTILPEROSSI) CICLOESANO, SOLUZIONE AL 50% IN OLIO MINERALE (TRIGONOX 22E50; CH-50-WO) Componenti: a) 1,1-DI(TERZ-BUTILPEROSSI) CICLOESANO; b) Olio Minerale bianco. | O | R | 7 | 5 |  |
| 34443-12-4 | (PERCARBONATO DI O,O-TERZ-BUTILE E DI O-2-ETILESILE (TRIGONOX 117) | O, Xi | R | 7-38 | 3,5 |  |
| 000094-36-0 | PEROSSIDO DI DIBENZOILE (PERCADOX L-W75; BP-75-W) | E, Xi | R | 2-36-43 | 6 |  |
| 000080-43-3 | PEROSSIDO DI DICUMILE (PERCADOX BC-FF)–(LUPEROX DCP) | O, Xi, N | R | 7-36/38-51/53 | 3 |  |
| a) 108-93-0 b) 71-43-2 c) 108-94-1 | PRODOTTO IDROGENATO Componenti: a) Cicloesanolo; b) Benzene; c) Cicloesanone. | R10 | R | 10-45-46-48/20/21/22-37/38 | 1832 |  |
| a) 108-95-2 b) 67-64-1 c) 98-83-9 d) 98-82-8 | PRODOTTO SCISSO Componenti: a) Fenolo; b) Acetone; c) Alfa-metilstirene; d) Rumene. | T, F, N | R | 11-23/24/25-34-48/20/21/22-65-68-51/53 | 1358 |  |

|  | Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante |  |
| --- | --- | --- |
| Numero/i CAS | Nome comune o generico | Classificazione di pericolo (*) |  | Principali caratteristiche di pericolosità (*) | Max quantità presente (t) |  |
| Vari | REFLUI LIQUIDI (MIX DI POLIMERI DI STIRENE, PARAFFINE, VASELINA, ACRILONITRILE, BENZENE, CUMENE, ETILBENZENE, FENOLO, STIRENE, TOLUENE, XILENI ED ALTRE SOSTANZE IN PERCENTUALI VARIABILI) | (#) |  | (#) | 297 |  |
| 100-42-5 | STIRENE | Xn | R | 10-20-36/38 | 16689 |  |
| a) 100-42-5 b) 106-99-0 c) 100-40-3 d) 108-88-3 e) 100-41-4 f) 1330-20-7 | STIRENE REJECT Componenti: a) Stirene; b) Butadiene; c) Vinilcicloesene; d) Toluene; e) Etilbenzene; f) Xileni. | F, T | R | 11-45-46-38-48/23/24/25-63-65-67 | 356 |  |
| 98-29-3 | 4-ter-BUTIL-DIIDROSSIBENZENE 85% in METANOLO 15% | F, T, N, C, Xn | R | 11-34-20/21/22-23/24/25-39-43-51/52 | 4 |  |
| a) 586-62-9 b) 138-86-3 | TERPINOLENE Componenti: a) P-menta 1,4 (8)-diene; b) Dipentene; | Xn, N | R | 51/53-65 | 2 |  |
| 25103-58-6 | TERZ-DODECILMERCAPTANO | N, Xi | R | 36/38-50/53 | 6,35 |  |
| a) 108-88-3 b) 71-43-2 | TOLUENE TECNICO ST Componenti: a) Toluene; b) Benzene; | F, T, Xi, Xn | R | 11-45-46-38-48/23/24/25-63-65-67 | 16 |  |
| a)108-88-3 b) 71-43-2 c) 100-41-4 d) 98-82-8 | TOLUOLO SEMILAVORATO Componenti: a) Toluene ; b) Benzene; c) Etilbenzene; d) Cumene. | F, T | R | 11-45-46-36/38-48/23/24/25-63-65-67-52/53 | 7394 |  |

# CLASSIFICAZIONI DI PERICOLO E FRASI DI RISCHIO

| T | tossico | F | facilmente infiammabile |
| --- | --- | --- | --- |
| T+ | molto tossico | F+ | estremamente infiammabile |
| C | corrosivo | E | esplosivo |
| Xn | nocivo | O | comburente |
| Xi | irritante | N | pericoloso per l'ambiente |

# INFORMAZIONI GENERALI

# Sistemi di detenzione ed utilizzo

Le sostanze vengono utilizzate in serbatoi, tubazioni apparecchiature macchine e componenti di impianto su tutto lo Stabilimento

# Misure antincendio

Normalmente i sistemi di estinzione impiegati sono: acqua, schiuma, CO2, polveri chimiche in base ai materiali coinvolti.

Sistemi vietati: nessuno.

Procedure speciali: evitare di respirare i fumi di combustione.

Mezzi di protezione: usare le protezioni delle vie respiratorie.

# Dispositivi di Protezione Individuale

Protezione respiratoria: maschera antigas con filtro tipo ABEK o autorespiratore.

Protezione delle mani: usare guanti protettivi.

Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza.

Protezione della pelle: indossare indumenti a completa protezione.

# Misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti.

Contatto con la cute: lavare immediatamente con abbondantemente acqua corrente ed eventualmente sapone.

Ingestione : E' necessario un trattamento medico mostrando la scheda di sicurezza.

Inalazione: Allontanare l'infortunato dalla zona inquinata. Praticare la respirazione artificiale solo nel caso in cui l'infortunato non respiri più. Non usare il metodo bocca a bocca. E' necessario un trattamento medico.

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER ACRILONITRILE, BENZENE E CATALIZZATORE COMPLESSO DI TRICLORURO DI ALLUMINIO.

# ACRILONITRILE

# MISURE ANTINCENDIO

- Mezzi di estinzione appropriati: Schiuma alcool resistente, polvere chimica e anidride carbonica. Raffreddare i contenitori esposti al fuoco irrorandoli con acqua nebulizzata.

- Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza: Idrocarburi alogenati.

- Rischi derivanti dall' esposizione alla sostanza o al preparato, ai prodotti di combustione, ai gas prodotti: Nella combustione può emettere fumi molto tossici (NOx e CN-).

- Equipaggiamento di protezione per gli addetti all' estinzione: Usare idonei mezzi protettivi delle vie respiratorie (autorespiratore) e della cute - Operare tenendosi sopravento.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Equipaggiamento in grado di fornire una adeguata protezione individuale:

- Protezione respiratoria: Maschera antigas a pieno facciale con filtro per vapori organici (tipo A-Marrone). Autorespiratore

- Protezione delle mani: Guanti in PVA (polivinilalcool)

- Protezione degli occhi: Occhiali a tenuta o schermo facciale.

- Protezione della pelle: Indumenti e stivali impermeabili all'acrilonitrile.

Prevenire qualsiasi contatto con la sostanza.

# INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

- Inalazione

Sintomi: l'inalazione dei vapori concentrati determina i segni tipici dell'avvelenamento da cianuri; possono aversi irritazione dell'apparato respiratorio, effetti sul sistema nervoso centrale con mal di testa, sonnolenza, nausea ed affaticamento, effetti sul tratto gastroenterico con vomito e diarrea, sul fegato e, nei casi più gravi, perdita di conoscenza, convulsioni e morte.

Interventi di soccorso: allontanare l'infortunato dalla zona inquinata. Praticare la respirazione artificiale solo nel caso in cui l'infortunato non respiri più, non usare il metodo bocca a bocca. Richiedere il soccorso di emergenza.

- Contatto con la pelle

Sintomi: determina irritazioni della cute, può causare dermatiti.

Effetti ritardati da attendersi: Può, per contatto con dosi massive, essere assorbito dalla cute con effetti sistemici.

Interventi di soccorso: Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle con molta acqua. Consultare un medico.

- Contatto con gli occhi

Sintomi: causa irritazione.

Interventi di soccorso: se la sostanza ha colpito gli occhi irrigarli immediatamente con molta acqua mantenendo le palpebre ben aperte.

- Ingestione

Sintomi: Irritazione alla bocca, dolori addominali, nausea, vomito, segni di intossicazione

sistemica, con perdita di conoscenza, fino al coma.

Effetti ritardati da attendersi: i segni di intossicazione sistemica si possono verificare anche dopo molte ore.

Interventi di soccorso: lavare la bocca con acqua. Provocare il vomito. E' necessario un trattamento medico.

Mezzi per il trattamento specifico ed immediato da tenere a disposizione sul posto di lavoro:

Antidoti specifici: cobalto edetato, nitrito di amile, 4-DMAP, idrossidocobalamina e sodio

tiosolfato.

Avvelenamento non grave: idrossicobalamina 50-180 mg endovena (e.v.), e sodio tiosolfato 0,2 g/kg e.v. lentamente, correggere l'acidosi con soluzione di sodio bicarbonato.

Avvelenamento senza coma: idrossicobalamina 50-180 mg e.v., ripetere ogni 5-10 min. e sodio tiosolfato 0,5 g/kg e.v., se non si ha remissione dei sintomi, cobalto edetato 300 mg e.v., contemporaneamente ossigenoterapia, in caso di ingestione gastrolusi.

Avvelenamento con coma: rianimazione cardiorespiratoria e somministrazione di cobalto editato fino a 600 mg. Se non è disponibile, somministrare sodio tiosolfato 0,5 g/kg e.v. abbinato a 1,2 e.v. g di idrossicobalamina in bolo di 100 mg ogni 2-5 minuti.

# BENZENE

# MISURE ANTINCENDIO

– Idonei mezzi estinguenti: polvere chimica, schiuma, anidride carbonica.

Raffreddare i contenitori esposti al fuoco irrorandoli con acqua nebulizzata.

– Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: N.A.

– Speciali pericoli di esposizione derivanti dalla sostanza, dai prodotti di combustione o dai gas prodotti: intossicazione, irritazione della pelle e degli occhi

– Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio: usare idonei mezzi protettivi per le vie respiratorie (autorespiratore)

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Protezione respiratoria: maschera antigas a pieno facciale con filtro per vapori organici (tipo A) o autorespiratore.

- Protezione delle mani: guanti in gomma nitrilica, butilica, in neoprene o alcool polivinilico o in altri materiali impermeabili al benzene.

- Protezione degli occhi: occhiali a tenuta e schermo facciale

- Protezione della pelle: indumenti impermeabili al benzene (ad es. tuta antiacido). Stivali impermeabili al benzene.

# INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

- Inalazione

Sintomi: sono dose dipendenti. Cefalea, vertigini, euforia, disturbi visivi, tremore, agitazione. Senso di costrizione al torace, tosse, nausea, vomito, dolori viscerali, aritmie cardiache. Effetti ritardati da attendersi: sfocamento del visus,tremori, eccitazione, euforia, convulsioni, respiro superficiale, perdita della coscienza, talora dopo stato di eccitazione e delirio, coma; la morte può intervenire per paralisi respiratoria o fibrillazione ventricolare.

Interventi di soccorso : allontanare l'infortunato dall'ambiente contaminato e portarlo all'aria aperta. Togliere gli abiti contaminati. Se il soggetto non è cosciente non provocare il vomito e non somministrare nulla per bocca. Se il soggetto non respira, praticare la respirazione artificiale.

-  Contatto con la pelle

# Sintomi: arrossamento, bruciore, dermatiti da contatto

Interventi di soccorso: Togliere gli abiti contaminati e lavare immediatamente la parte interessata con abbondante quantità di acqua per almeno 15 minuti, utilizzare unguenti lenitivi contenenti eventualmente un analgesico.

-  Contatto con gli occhi

Sintomi: bruciore, lacrimazione.

Interventi di soccorso: lavare immediatamente gli occhi con abbondante quantità di acqua per almeno 15 minuti, mantenendo le palpebre ben aperte.

-  Ingestione

Sintomi: come inalazione

Effetti ritardati da attendersi: come inalazione

Interventi di soccorso: come inalazione, inoltre evitare la somministrazione di latte o grassi. Somministrare carbone attivo in sospensione acquosa ed allontanare la sostanza con lavanda gastrica.

# COMPLESSO CATALITICO DI TRICLORURO DI ALLUMINIO

# MISURE ANTINCENDIO

Il prodotto è facilmente infiammabile.

- Idonei mezzi estinguenti : Schiuma, polvere chimica, anidride carbonica.

- Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza : Acqua.

- Speciali pericoli di esposizione derivanti dal preparato, dai prodotti di combustione o dai gas prodotti : Per combustione incompleta si prevede possano essere generate sostanze pericolose quali ossido di carbonio ed idrocarburi aromatici. Si può inoltre liberare acido cloridrico.

- SPECIFICI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE

Il prodotto è facilmente infiammabile. I vapori possono presentare un pericolo di incendio ed esplosione. I vapori sono più pesanti dell’aria e possono propagarsi sul terreno raggiungendo fonti di ignizione distanti. Eliminare tutte le fonti di incendio. Prendere precauzioni per evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere le possibili fonti di calore lontano dai vapori.

- Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio : Indossare autorespiratori ed idonei indumenti protettivi antincendio.

- METODI SPECIFICI ANTINCENDIO

Raffreddare i contenitori chiusi di stoccaggio con acqua nebulizzata se sono esposti al fuoco.

Utilizzare acqua nebulizzata per disperdere i vapori.

Non usare il getto d’acqua ad alta pressione.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Protezione dell'apparato respiratorio.

I livelli di concentrazione ambientale dovrebbero essere tenuti sotto i limiti di esposizione. Quando è richiesto, per certe operazioni, l'uso di un mezzo di protezione per le vie respiratorie, usare un respiratore con filtro per vapori organici di tipo approvato, ed idoneo anche per vapori corrosivi.

Nelle emergenze e nelle altre situazioni in cui i limiti di esposizione possono essere largamente superati, usare autorespiratori a pressione positiva e di tipo approvato.

- Protezione della pelle.

Usare guanti idonei impermeabili e resistenti agli agenti chimici corrosivi.

Durata limite del materiale dei guanti : vedasi dati del produttore.

- Protezione degli occhi e del volto.

Usare occhiali di sicurezza.

# INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

• Inalazione

Sintomi : Cefalee, vertigini, disturbi della coordinazione, nausea, convulsioni e cianosi, tosse, senso di soffocamento, dolore toracico. Bruciore agli occhi, naso e gola.

Effetti ritardati da attendersi : Esposizioni ripetute possono causare a lungo termine effetti cancerogeni.

Interventi di soccorso : Allontanare l'infortunato dalla zona inquinata e tenerlo al caldo in ambiente ventilato. Se il soggetto non respira praticare la respirazione artificiale. Se la respirazione è difficoltosa somministrare ossigeno. Consultare un medico.

• Contatto con la pelle

# Sintomi : Da irritazioni fino a ustioni/corrosioni cutanee

Effetti ritardati da attendersi : Esposizioni ripetute possono causare a lungo termine effetti cancerogeni.

Interventi di soccorso : Sostituire prontamente gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente e a fondo con molta acqua; coprire con una benda sterile se necessario. Consultare un medico.

• Contatto con gli occhi

Sintomi : Arrossamento, irritazione fino a lesioni corneali; dolore

Effetti ritardati da attendersi : N.D.

Interventi di soccorso :

Lavare immediatamente gli occhi con acqua corrente per almeno 15 minuti. Consultare un medico oculista.

• Ingestione

# Sintomi : Nausea, dolori addominali

Effetti ritardati da attendersi : L'ingestione può provocare danni quali corrosioni della mucosa gastrica e danni epatici e renali.

Interventi di soccorso :

Lavare immediatamente la bocca e bere abbondante acqua. Chiamare un medico e trasferire il soggetto

immediatamente all'ospedale.

INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE

| Sostanza: | ALFA METILSTIRENE |
| --- | --- |
| Codice aziendale | 3.13A |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 6-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Alfa Metilstirene |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Isopropilbenzene, 1- Metil-1-Fenilbenzene |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | 2-Fenilpropene |
| Numero di registro CAS: | 98-83-9 |
| Formula bruta: | C9H10 |
| Peso molecolare: | 118.19 |
| Formula di struttura: |  |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | 0,0027 g/l |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Etere, Benzene, Cloroformio |
| Densità: | 0,9082 (d 20/4) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria (aria=1): | 4,1 |
| Punto di fusione: | - 24,3 °C |
| Punto di ebollizione: | 163,4 °C a 101325 Pa |
| Punto di infiammabilità: | 54 °C (V.C.) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,9 % UEL: 6,1 % |
| Temperatura di autoaccensione: | 574 °C |
| Tensione di vapore: | 253.3 Pa 20°C |
| Reazioni pericolose: | Reagisce con ossidanti, se riscaldato emette fumi irritanti. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | Xi; N |
| Indicazioni di pericolo: | Irritante; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 10: Infiammabile 36/37: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provoccare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 orale: 4900 mg/Kg ratto CL50 inalazione: LCL0 porcellino d’india: 3000 ppm; LCL0 ratto: 3000 ppm; DL50 cutanea: n.d. CL50 su uomo (30 minuti): TCL0 umano: 600 ppm. IDLH: 700 ppm La tossicità sistemica è bassa ma l ’inalazione ripetuta può dare effetti tossici sul sistema nervoso centrale e cardiovascolare, nonchè sul sangue, fegato e reni. |
| Tossicità cronica: | Non sono disponibili informazioni in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | - cute moderata (Coniglio) - occhi blanda (Coniglio) - vie respiratorie irritante |
| Potere sensibilizzante: | Nessun effetto |
| Cancerogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Mutagenesi: | Sono stati notati effetti mutageni |
| Teratogenesi: | Sono stati notati effetti teratogeni ed embriotossici |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | Elevata | Dato il valore della costante di Henry 11073,9 Pa x m3/mole a 25°C) la volatilizzazione dalle acque è definibile alta. | Il valore calcolato di Koc (419,2) indica una media mobilità e una trascurabile tendenza a sedimentare. |
| Persistenza | - | Sulla base della costante di Henry (essendo stata stimata in 5 ore la volatilizzazione dall’ambiente acquatico la degradabilità può essere definita rapida | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Dato il basso valore di bioconcentrazione (log BCF= 1,47), non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione |

| Sostanza: | ACETONE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | DIMETILCHETONE |
| Nomi commerciali e sinonimi: | ACETONE |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | DIMETILCHETONE |
| Numero di registro CAS: | 67-64-1 |
| Formula bruta: | C3H6O |
| Peso molecolare: | 58,08 |
| Formula di struttura: | CH3-C-CH3 ¦¦ O |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Dolciastro |
| Solubilità in acqua: | Completamente solubile |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Alcool, etere, cloroformio |
| Densità: | 0,783 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 2 |
| Punto di fusione: | - 95,35 °C |
| Punto di ebollizione: | 56,2 °C (a 101325 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | -18 °C (V.C.), - 9,4 °C (V.A.) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 2,5 UEL: 13 |
| Temperatura di autoaccensione: | 538°C |
| Tensione di vapore: | 24,7 KPa a 20 °C |
| Reazioni pericolose: | Reagisce violentemente con sostanze ossidanti e con alcuni idrocarburi alogenati |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F Xi |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente infiammabile, Irritante |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 36: Irritante per gli occhi 66: L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle 67: L’inalazione dei vapori può provocare secchezza e vertigini |
| Consigli di prudenza S: | 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 17: Tenere lontano da sostanze combustibili 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 orale: 7400 mg/kg RATTO; 3000 mg/kg TOPO 7400 mg/kg; TOPO: 3000 mg/kg LC50 inalatoria: CL0 16000 ppm/4h RATTO; TCL012500 ppm/4h UOMO DL50 cutanea:20000 mg/kg CONIGLIO Intossicazioni acute per inalazione: irritazione degli occhi delle vie respiratorie, congiuntiviti, erosione corneale, mal di testa, vertigini, gastriti, nausea, vomito. |
| Tossicità cronica: | Nel caso di esposizioni ripetute si sono notati dei fenomeni di irritazione oculare e respiratoria, sintomi di astenia, sonnolenza, vertigini, dermatosi cutanea. In lavoratori esposti per molti anni sono state osservate rino-faringiti croniche, gastriti, duodeniti, vertigine. |
| Corrosività - Potere irritante: | - cute 395 mg blandi effetti di irritazione CONIGLIO - occhio 3950 µg severi effetti di irritazione CONIGLIO; 500 ppm UOMO |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | L’applicazione cutanea ripetuta di 0,1 ml, per tre volte alla settimana per un anno su topo non ha provocato tumore |
| Mutagenesi: | Vari test di mutagenesi sono risultati negativi |
| Teratogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | L'acetone è abbastanza biodegradabile, dopo acclimatazione, in condizioni aerobiche. Tuttavia alla concentrazione di 2000 mg/l inibisce la fase di nitrificazione dei fanghi attivi BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷ 2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 mg Ossigeno/mg | L'acetone è abbastanza biodegradabile, dopo acclimatazione, in condizioni aerobiche. Tuttavia alla concentrazione di 2000 mg/l inibisce la fase di nitrificazione dei fanghi attivi BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷ 2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 mg Ossigeno/mg |
| Diffusione | n.d. | Dato il valore della costante di Henry (1,4 Pa. X m3/mole a 20°C ) la volatilizzazione dalle acque è definibile come media | n.d. |
| Persistenza | n.d. | Non persistente | Non persistente |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Dato il basso valore di BCF (pesce 0,19 LOG BCF -0,72) non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione |

| Sostanza: | ACETONITRILE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Acetonitrile |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Cianuro di metile; High Purity Acetonitrile |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Acetonitrile |
| Numero di registro CAS: | 75-05-8 |
| Formula bruta: | C2H3N |
| Peso molecolare: | 41,06 |
| Formula di struttura: | --- |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Acre, non intenso |
| Solubilità in acqua: | Solubile in acqua fredda |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d |
| Densità: | 782 kg/m3 (0, 782 g/cm3) a 20 °C |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 1,43 |
| Punto di fusione: | -45,7 °C |
| Punto di ebollizione: | 81,6 |
| Punto di infiammabilità: | 5,6 °C (V.C.) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 4,4 UEL: 16 |
| Temperatura di autoaccensione: | 524°C |
| Tensione di vapore: | 9,681 KPa |
| Reazioni pericolose: | Incompatibile con acidi, basi, agenti nitranti composti fluoro azotati, ossidanti, per clorati, solfiti. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente infiammabile, Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 20/21/22: Nocivo per inalazione contatto con la pelle e per ingestione 36: Irritante per gli occhi |
| Consigli di prudenza S: | 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 36/37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 orale: 3081 mg/kg RATTO; 617 mg/kg TOPO 7400 mg/kg; TOPO: 3000 mg/kg LC50 inalatoria: 3587 ppm/4h TOPO DL50 cutanea: > 2000 mg/kg CONIGLIO |
| Tossicità cronica: | Non sono disponibili informazioni in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | - cute Non irritante per la cute - occhio Irritante |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | Non cancerogeno per la IARC |
| Mutagenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Teratogenesi: | Esperimenti vuoti hanno dimostrato che la sostanza chimica può provocare effetti negativi sul feto in via di sviluppo se assunta in dosi tossiche per la madre. |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Facilmente biodegradabile | Facilmente biodegradabile |
| Diffusione | n.d. | Il prodotto si infiltra nel terreno e inquina l'acqua. | Il prodotto è scarsamente assorbito da terreni o sedimenti. Il prodotto evapora dal suolo a velocità moderata. |
| Persistenza | n.d. | Il prodotto si dissolve rapidamente in acqua | Medio/Bassa |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Log Pow – 0,34 Non bioaccumulabile |

| Sostanza: | ACQUE FENOLICHE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 6-2 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Acque fenoliche Soluzione acquosa contenente: a) Fenolo Concentrazione dal 5 al 25% b) Sodio idrossido Concentrazione dal 5 al 20% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | FB1301, FA314, FA1123, FA1313, DA1209, FA1208/B, FA111, FA1111, DA 1202F, T116, T120, T131, T503 F. |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 108-95-2; b) 1310-73-2 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | 87 g/l a 25°C (fenolo) |
| Solubilità nei principali solventi organici: | solubile in alcol etilico (fenolo) |
| Densità: | n.d. |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 3,2 (fenolo) |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 88 punto iniziale 180 punto finale a 101325 Pa 81 mmHg= 133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 25 °C (V.C.) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,5 UEL: 9 (fenolo) |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | 133,3 Pa a 40°C (fenolo) |
| Reazioni pericolose: | Evitare gli agenti ossidanti, acidi inorganici, composti alogenati, zolfo fuso. L’acido nitrico diluito o concentrato, agisce sul fenolo con formazione di acido picrico, che è un prodotto esplosivo. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | T; C |
| Indicazioni di pericolo: | Tossico, Corrosivo |
| Frasi di rischio R: | 10: Infiammabile 23/24/25: Tossico per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione 35: Provoca gravi ustioni 48/20/21/22: Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione R68: Possibilità di effetti irreversibili (Mut Cat 3) |
| Consigli di prudenza S: | 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medic 36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Fenolo: DL50 orale: 317 mg/kg RATTO; 530 mg/kg RATTO 7400 mg/kg; TOPO: 3000 mg/kg LC50 inalatoria: 316 mg/l RATTO DL50 cutanea: 850 mg/kg CONIGLIO, 668 mg/kg RATTO Intossicazione acuta pelle/mucose: provoca lesioni locali la cui gravità è funzione sia del tempo di contatto, nonché se si tratta di soluzioni delle concentrazioni utilizzate. Esse possono arrivare fino alla cancrena. Ingestione: poco frequente e soprattutto accidentale, la morte può sopravvenire in un lasso di tempo generalmente abbastanza breve, sincope respiratoria: Inalazione: tosse dispnea Idrossido di sodio: Intossicazioni acute: l’ingestione della sostanza può provocare ustioni alla bocca ed all’esofago, gravi irritazioni delle vie digerenti , bruciori, erosione, mucose del tratto gastrointestinale con vomito e diarrea spesso sanguinolente per emorragie. L’inalazione delle nebbie può causare congestione polmonare e riduzione della capacità respiratoria. Può verificarsi perdita di conoscenza. |
| Tossicità cronica | Fenolo: l’assorbimento in piccole dosi in modo ripetuto è suscettibile di provocare turbe digestive, irritazione delle vie respiratorie e turbe nervose (vertigini). Questi sintomi sono conosciuti come “marasma fenico”. Possono accompagnarsi a turbe cutanee (eritemi eczemi) |

| Corrosività - Potere irritante: | Acque fenoliche: Cute: il contatto con la sostanza può causare gravi ustioni e necrosi Occhi: il contatto con la sostanza può causare lesioni gravi con possibile perdita della vista. Fenolo: - cute 500 mg/24h severi effetti di irritazione CONIGLIO - occhio 5 mg severi effetti di irritazione CONIGLIO Idrossido di sodio: - occhio CONIGLIO irritante rischio di seri danni agli occhi - cute TOPO altamente irritante; UOMO irritante; |
| --- | --- |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | Fenolo: solo alcuni test sul ratto attraverso la pelle hanno dato risultati positivi, l’attività cancerogena si può considerare negativa |
| Mutagenesi: | Il prodotto è classificato Mutageno di Cat 3. Fenolo: alcuni test con risultati positivi Idrossido di sodio: test di Ames e saggi su possibili danni al DNA negativi; test di mutazione cellule di mammiferi : positivo |
| Teratogenesi: | Fenolo: alcuni test hanno dato risultati positivi, Fetotossicità : TDL0 (dose tossica più bassa pubblicata)= 1200 mg/kg orale Idrossido di sodio: nel topo: la somministrazione intra-amniotica di sodio idrossido anidro si è rivelata letale |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Fenolo: BOD5 : 1,68 COD : 2,33 ThOD : 2,26-2,40 | Fenolo: BOD5 : 1,68 COD : 2,33 ThOD : 2,26-2,40 |
| Diffusione | n.d. | Fenolo: Costante di Henry : 0,05 Pa m3/mole a 25 ° C | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Fenolo: Fattore di bioconcentrazione (BCF) : 1,9 carassius auratus . Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile. |

| Sostanza: | ACQUE FENOLICHE FASE ORGANICA |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Acque fenoliche Miscela contenente: a) Fenolo Concentrazione dal 30 al 40% b) Acetone dal 30 al 40% c) Cumene Concentrazione dal 15 al 20% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | DA454 REPARTO LCE/MSL DI MANTOVA |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 108-95-2; b) 67-64-1; c) 98-82-0 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |

| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| --- |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Giallo bruno |
| Odore: | Aromatico |
| Solubilità in acqua: | 90 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | a) in alcol etilico b) Alcool, etere, cloroformio c) Alcool, etere, |
| Densità: | 0,964 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | a) 3,2; b) 2; c)e d) 4,1; |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 89°C a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 10°C (v.c.) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | a) LEL: 1,5; UEL: 9, b) LEL: 2,5 ; UEL: 13 c) LEL: 0,9; UEL: 6,5 |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | 10000 Pa a 20°C (1 mmHg=133,3 Pa ) |
| Reazioni pericolose: | a) L'acido nitrico, diluito o concentrato, agisce sul fenolo con formazione di acido picrico, che è un prodotto esplosivo. reagisce violentemente con agenti ossidanti b) L'acetone regisce violentemente con alcuni idrocarburi alogenati quali ad es. triclorometano, tribromometano ecc. in presenza di un base forte per es. l'idrossido di sodio o di potassio c) Reagisce violentemente con agenti ossidanti. In miscela con acido clorosolfonico, acido nitrico o oleum in contenitori chiusi causa un aumento di temperatura e pressione |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Infiammabile, Tossico |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente Infiammabile 23/24/25: Tossico per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione 34: Provoca ustioni 37: Irritante per le vie respiratorie 48/20/21/22: Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 68: Possibilità di effetti irreversibili (Mut Cat 3) 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. |
| Consigli di prudenza S: | 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 29: Non gettare i residui nelle fognature 36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: a) LC50 (ratto): 316 mg/l b) Ratto LCLo: 16000 ppm/4 h c) ratto LC50: 8000 ppm/4h Ingestione: a) Ratto LD50: 317 mg/kg; Ratto LD50 : 530 mg/kg b) Ratto LD50: 7400 mg/kg c) Ratto LD50: 1400 mg/kg Cute: a)Ratto LD50 cutanea : 669 mg/Kg b) Coniglio LD50 cutanea : 20 g/kg Fenolo Intossicazione acuta pelle/mucose: provoca lesioni locali la cui gravità è funzione sia del tempo di contatto, nonché se si tratta di soluzioni delle concentrazioni utilizzate. Esse possono arrivare fino alla cancrena. Ingestione: poco frequente e soprattutto accidentale, la morte può sopravvenire in un lasso di tempo generalmente abbastanza breve, sincope respiratoria: Inalazione: tosse dispnea Acetone I principali sintomi osservati sono disturbi neurologici (vertigini, cefalea, sonnolenza, nei casi più gravi coma e convulsioni), disturbi digestive (nausea, vomito). Può provocare dermatiti per contatto frequente con la pelle E' narcotico ad alte concentrazioni Cumene Per inalazione causa irritazioni agli occhi, alle membrane mucose. L'inalazione di concentrazioni elevate può causare mal di testa, vertigini leggero scoordinamento ed incoscienza. L'ingestione del liquido può causare la formazione di goccioline che entrando nei polmoni possono causare polmonite chimica I |
| Tossicità cronica | Fenolo: l’assorbimento in piccole dosi in modo ripetuto è suscettibile di provocare turbe digestive, irritazione delle vie respiratorie e turbe nervose (vertigini). Questi sintomi sono conosciuti come “marasma fenico”. Possono accompagnarsi a turbe cutanee (eritemi eczemi) |
| Corrosività - Potere irritante: | Fenolo: - cute 500 mg/24h severi effetti di irritazione CONIGLIO - occhio 5 mg severi effetti di irritazione CONIGLIO Acetone: - occhio CONIGLIO 3950 µg : Severi effetti d'irritazione: 500 ppm UOMO - cute CONIGLIO 395 mg : Blandi effetti d'irritazione Cumene: cute CONIGLIO 10 mg/24h/aperto: blandi effetti |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | Fenolo: solo alcuni test sul ratto attraverso la pelle hanno dato risultati positivi, l’attività cancerogena si può considerare negativa Acetone L'applicazione cutanea ripetuta di 0,1 ml, per tre volte alla settimana per un anno sul topo, non ha provocato il tumore |
| Mutagenesi: | Il prodotto è classificato Mutageno di Cat 3 Fenolo: alcuni test con risultati positivi Acetone Saccharomyces cerevisae, analisi citogenetica: 200 mmol/tubo Saccharomyces cerevisiae, perdita cromosoma sessuale e non-disgiunzione: 47600 ppm L'acetone non è risultato mutageno nel corso di un test di Ames, e di uno studio di scambio di cromatidi e di un saggio di riparazione del DNA |
| Teratogenesi: | Fenolo: alcuni test hanno dato risultati positivi, Fetotossicità : TDL0 (dose tossica più bassa pubblicata)= 1200 mg/kg orale |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | a) BOD5 : 1,68 COD : 2,33 ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷ 2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 mg Ossigeno/mg | a) BOD5 : 1,68 COD : 2,33 ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷ 2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 mg Ossigeno/mg |
| Diffusione | Scarsa | a) Costante di Henry : 0,05 Pa • m3/mole a 25°C b) Dato il valore della costante di Henry (1,4 Pa • m3/mole a 20 ° C ) la volatilizzazione dalle acque è definibile come media. c) Dato il valore della costante di Henry (1057,52 Pa. • m3/mole a 20°C ) la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta. Nel terreno, dato il valore calcolato di Koc= 458 indica una mobilità media e una sedimentazione trascurabile | c) l valore calcolato di Koc= 458 indica una mobilità media e una sedimentazione trascurabile |
| Persistenza | n.d. | c): Sulla base della costante di Henry (essendo stata stimata in 5 ore la volatilizzazione dall'ambiente acquatico) la degradabilità può essere definita rapida | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Fattore di bioconcentrazione (BCF) : 1,9 carassius auratus . Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile. b) Fattore di bioconcentrazione (BCF) : pesce 0,19 log BCF= -0,72 (calcolato) . Dato il basso valore di BCF non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. c) Fattore di biocncentrazione (BCF): pesce 35,5. Il bioaccumulo negli organismi acquatici non è significativo |

| Sostanza: | ACQUE SOLFATICHE PR7 |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Acque solfatiche PR7 Miscela acquosa contenente: a) Fenolo Concentrazione dal 2 al 5% b) Acetone idrossido Concentrazione dal 2 al 5% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | FB100 acq., FB314 acq., FA1122 aq., DA1120F |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 108-95-2; b) 67-64-1 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | a) 87 g/l a 25°C; b) completamente solubile |
| Solubilità nei principali solventi organici: | a) in alcol etilico b) Alcool, etere, cloroformio |
| Densità: | n.d. |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | a) 3,2; b) 2 |
| Punto di fusione: | 1,07 |
| Punto di ebollizione: | 80 punto iniziale 104 punto finale°C a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 18°C (v.c.) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | a) LEL: 1,5; UEL: 9 b) LEL: 2,5; UEL: 13 |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |

| Tensione di vapore: | a) 133,3 Pa a 40°C (1 mmHg=133,3 Pa ) b) 24,7 kPa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| --- | --- |
| Reazioni pericolose: | a) L'acido nitrico, diluito o concentrato, agisce sul fenolo con formazione di acido picrico, che è un prodotto esplosivo. reagisce violentemente con agenti ossidanti b) L'acetone regisce violentemente con alcuni idrocarburi alogenati quali ad es. triclorometano, tribromometano ecc. in presenza di un base forte per es. l'idrossido di sodio o di potassio |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Infiammabile, Corrosivo |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente Infiammabile 34: Provoca ustioni 20/21/22: Nocivo per ingestione contatto con la pelle e per ingestione R68: Possibilità di effetti irreversibili (Mut Cat 3) |
| Consigli di prudenza S: | 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico 36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: a) LC50 (ratto) : 316 mg/l b) Ratto LCLo : 16000 ppm/4 h Ingestione: a) Ratto LD50 : 317 mg/kg; Ratto LD50 : 530 mg/kg b) Ratto LD50 : 7400 mg/kg Cute: a)Ratto LD50 cutanea : 669 mg/Kg b) Coniglio LD50 cutanea : 20 g/kg Fenolo Intossicazione acuta pelle/mucose: provoca lesioni locali la cui gravità è funzione sia del tempo di contatto, nonché se si tratta di soluzioni delle concentrazioni utilizzate. Esse possono arrivare fino alla cancrena. Ingestione: poco frequente e soprattutto accidentale, la morte può sopravvenire in un lasso di tempo generalmente abbastanza breve, sincope respiratoria: Inalazione: tosse dispnea Acetone I principali sintomi osservati sono disturbi neurologici (vertigini, cefalea, sonnolenza, nei casi più gravi coma e convulsioni), disturbi digestive (nausea, vomito). Può provocare dermatiti per contatto frequente con la pelle E' narcotico ad alte concentrazioni.I |
| Tossicità cronica | Fenolo: l’assorbimento in piccole dosi in modo ripetuto è suscettibile di provocare turbe digestive, irritazione delle vie respiratorie e turbe nervose (vertigini). Questi sintomi sono conosciuti come “marasma fenico”. Possono accompagnarsi a turbe cutanee (eritemi eczemi) |
| Corrosività - Potere irritante: | Fenolo: - cute 500 mg/24h severi effetti di irritazione CONIGLIO - occhio 5 mg severi effetti di irritazione CONIGLIO Acetone: - occhio CONIGLIO 3950 µg : Severi effetti d'irritazione: 500 ppm UOMO - cute CONIGLIO 395 mg : Blandi effetti d'irritazione |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | Fenolo: solo alcuni test sul ratto attraverso la pelle hanno dato risultati positivi, l’attività cancerogena si può considerare negativa Acetone L'applicazione cutanea ripetuta di 0,1 ml, per tre volte alla settimana per un anno sul topo, non ha provocato il tumore |
| Mutagenesi: | Il prodotto è classificato Mutageno di Cat 3 Fenolo: alcuni test con risultati positivi Acetone Saccharomyces cerevisae, analisi citogenetica: 200 mmol/tubo Saccharomyces cerevisiae, perdita cromosoma sessuale e non-disgiunzione:47600 ppm L'acetone non è risultato mutageno nel corso di un test di Ames, e di uno studio di scambio di cromatidi e di un saggio di riparazione del DNA |
| Teratogenesi: | Fenolo: alcuni test hanno dato risultati positivi, Fetotossicità : TDL0 (dose tossica più bassa pubblicata)= 1200 mg/kg orale |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | a) BOD5 : 1,68, COD : 2,33, ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷ 2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 mg Ossigeno/mg | a) BOD5 : 1,68, COD : 2,33, ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg O2/mg COD : 1,12 ÷ 2,07 mg O2/mg ThOD : 2,20 mg O2/mg |
| Diffusione | n.d | a) Costante di Henry : 0,05 Pa • m3/mole a 25 ° C b) Dato il valore della costante di Henry (,4 Pa • m3/mole a 20 ° C ) la volatilizzazione dalle acque è definibile come media. | n.d |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Fattore di bioconcentrazione (BCF) : 1,9 carassius auratus . Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile. b) Fattore di bioconcentrazione (BCF) : pesce 0,19 Log BCF= -0,72 (calcolato) . Dato il basso valore di BCF non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione |

| Sostanza: | ACRILONITRILE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Acrilonitrile |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Acrilonitrile |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Acrilonitrile |
| Numero di registro CAS: | 107-13-1 |
| Formula bruta: | C3H3N |
| Peso molecolare: | 53,07 |
| Formula di struttura: | n.d. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Acre leggero |
| Solubilità in acqua: | 7,35 a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 806 g/m3; 0,806 g/cm3 a 20°C |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 1,83 |
| Punto di fusione: | -83,5 °C |
| Punto di ebollizione: | 77,3 °C |
| Punto di infiammabilità: | -1 °C (Vaso chiuso) Pensky-Martens. |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 3 UEL: 17 |
| Temperatura di autoaccensione: | 481°C |
| Tensione di vapore: | 11,07 kPa a 20°C |
| Reazioni pericolose: | Altamente reattivo con agenti ossidanti, agenti riduttori, acidi, alcali . Questo prodotto può polimerizzarsi con una violenta esplosione. Può polimerizzarsi durante l'esposizione alla luce del sole, assenza di ossigeno, perossidi, alcali , acidi forti, Ammoniaca, Bromo, Rame. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T; N |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente infiammabile, Tossico Pericoloso perl’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile. 45: Può provocare il cancro. 23/24/25: Anche tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 37/38: Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 41: Rischio di gravi lesioni oculari. 43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. |
| Consigli di prudenza S: | 53: Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. 16: Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 orale 81 mg/kg RATTO DL50 cutaneo 226 a 250 mg/kg CONIGLIO CL50 inalazione 557 ppm/4 h RATTO LCLo inalazione>1008 ppm/1h RATTO CL50 inalazione 946 ppm/ 4h RATTO |
| Tossicità cronica | Non sono disponibili informazioni in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | - cute Irritante - occhio Non irritante |
| Potere sensibilizzante: | Sensibilizzante cutaneo: è stato riscontrato un potenziale di sensibilizzazione cutanea quando la sostanza è stata sottoposta a test secondo le seguenti procedure:- Magnusson e Kligman. |
| Cancerogenesi: | Il rischio di cancro dipende dalla durata e dal livello di esposizione. Classificato 2B (Possibile per l'uomo.) IARC: sono stati osservati cambiamenti neoplastici negli animali da laboratorio dopo una ripetuta esposizione al prodotto per via orale o per inalazione. Si sono riscontrati effetti nei seguenti tessuti: - cervello/tessuti nervosi - - siti multipli. |
| Mutagenesi: | È stato dimostrato che l'acrilonitrile agisce come agente mutageno in sistemi in vitro; tale comportamento non è stato osservato in esperimenti in vivo. |

| Teratogenesi: | Effetti negativi sullo sviluppo dei feti o sulla riproduzione sono stati osservati durante esperimenti su animali con dosi che erano tossiche per la madre. Effetti embriotossici e teratogeni sono stati osservati nella prole di animali da esperimento esposti a dosi di acrilonitrile tossiche per le madri |
| --- | --- |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Facilmente biodegradabile | Facilmente biodegradabile |
| Diffusione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Non è previsto il bioaccumulo di questo prodotto nell'ambiente attraverso la catena alimentare (log Kow: 0,92) |

| Sostanza: | ALTOBOLLENTI FENOLICI |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 9i |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Benzene, (1-metiletil)- ossidato, residui di distillazione Miscela altobollenti fenolici costituita da: a) fenolo 2% b) acetofenone 40% c) alchilfenoli 20% d) fondi di cumene 20÷40% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | BENZENE, (1-METILETIL)- OSSIDATO, RESIDUI DI DISTILLAZIONE MISCELA ALTOBOLLENTI FENOLICI |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Benzene, (1-metiletil)- ossidato, residui di distillazione |
| Numero di registro CAS: | 85665-44-7 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Nero |
| Odore: | Pungente |
| Solubilità in acqua: | a) 87 g/l a 25 °C b) 5.8 g/l a 20 °C c) 0.04 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | acetone, cumene |
| Densità: | 1,05 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | -172 – 450°C a 101325 Pa (1 mmHg=133,32 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 84 °C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | a) LEL: 9; UEL: 1,5; d) LEL: 6,5; UEL: 0,9 c) LEL: 6,1 ; UEL: 1,9 |
| Temperatura di autoaccensione: | a)715 °C b)570 °C |
| Tensione di vapore: | a) 133 4 Pa a 40,1°C b) 44 Pa a 20 °C c) 101,3 Pa a 20°C d) 39,9 Pa a 20°C |
| Reazioni pericolose: | a) Reagisce violentemente con (AlCl3 + nitrobenzene), butadiene. L'acido nitrico, diluito o concentrato, agisce sul fenolo con formazione di acido picrico, che è un prodotto esplosivo. Reagisce con forti ossidanti, con sostanze riducenti e può condensare, in particolare con aldeidi e chetoni, in modo violento. Reagisce esotermicamente con ipoclorito di calcio solido, sviluppando fumi irritanti. b) e c) Può reagire con forti ossidanti e con alcali concentrati. In presenza di acidi minerali libera fenolo. d) Evitare il contatto con l'ossigeno dell'aria: può aversi formazione di idroperossido di cumene. La reazione con acido nitrico, acido clorosolfonico e con oleum è fortemente esotermica. |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | C; N |
| Indicazioni di pericolo: | Corrosivo; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 22: Nocivo per per ingestione. 34 : Provoca ustioni 37 : Irritante per le vie respiratorie 62 : Possibile rischio di ridotta fertilità 63 : Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 68 : Possibilità di effetti irreversibili 50/53 : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 24/25 : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 39: Proteggersi gli occhi/la faccia. 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) 61: Non disperdere nell’ambiente acquatico. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative di sicurezza |

| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione : a) Ratto LC50: 316 mg/m3; Topo LC50: 177 mg/m3 [9] Ingestione : a) Ratto LD50 : 317 mg/Kg b) Topo LD50 : 740 mg/Kg; Ratto LD50 : 815 mg/Kg c) Ratto LD50 : 2236 mg/Kg Cute: a) LD50 : 850 mg/Kg CONIGLIO;LD50 : 669 mg/Kg RATTO a) Intossicazione acuta pelle/mucose: provoca lesioni locali la cui gravità è funzione sia del tempo di contatto, nonché se si tratta di soluzioni delle concentrazioni utilizzate. Esse possono arrivare fino alla cancrena. b) I vapori sono irritanti per gli occhi, le membrane mucose e il tratto respiratorio superiore. Causa irritazione della pelle. |
| Tossicità cronica | a) Intossicazione cronica: l'assorbimento di piccole dosi in modo ripetuto è suscettibile di provocare turbe digestive, irritazione delle vie respiratorie e turbe nervose (vertigini). d) La intossicazione cronica può portare a danni a carico del fegato e dei reni. Gli effetti del cumene sul sistema nervoso centrale durano a lungo e, pertanto, si può ipotizzare un certo potenziale di bioaccumulo. |
| Corrosività - Potere irritante: | a) Irritazione: pelle CONIGLIO : 500 mg/24 h : severi effetti di irritazione occhi coniglio : 5 mg : severi effetti di irritazione. b) Irritazione :pelle CONIGLIO : 10mg/24 h : aperto; pelle CONIGLIO : 515 mg : aperto; occhi coniglio : 771 ug : severo. c)Irritazione: pelle coniglio : 0,5 ml/24 :danni irreversibili sulla pelle. |
| Potere sensibilizzante: | Nessun effetto sensibilizzante |
| Cancerogenesi: | Fenolo: solo alcuni test sul ratto attraverso la pelle hanno dato risultati positivi, l’attività cancerogena si può considerare negativa |
| Mutagenesi: | Il prodotto è classificato Mutageno di Cat 3 a) Alcuni test con risultati positivi b) Analisi citogenica : hamster lung :600 mg/l |
| Teratogenesi: | Il prodotto ha effetti sia sulla fertilità sia sui bambini non ancora nati.: Fenolo: alcuni test hanno dato risultati positivi, Fetotossicità : TDL0 (dose tossica più bassa pubblicata)= 1200 mg/kg orale |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | a) COD : 2,33 ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 mg O2/mg COD : (100% di ThOD) mg O2/mg BOD5/COD : < 0,1 ThOD : 2,53 mg O2/mg ThCO2 : 2,93 mg O2/mg Biodegradabilità in 28 giorni : consumo di ossigeno 88%. Si può considerare il prodotto come "non facilmente biodegradabile” a 28 giorni mentre è facilmente biodegradabile oltre taleperiodo. c) BOD5/COD : inferiore a 0,05 Biodegradabilità in 28 giorni consumo di ossigeno: < 10%. Si deve concludere che il prodotto non è biodegradabile | a) COD : 2,33 ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 mg O2/mg COD : (100% di ThOD) mg O2/mg BOD5/COD : < 0,1 ThOD : 2,53 mg O2/mg ThCO2 : 2,93 mg O2/mg Biodegradabilità in 28 giorni : consumo di ossigeno 88%. Si può considerare il prodotto come "non facilmente biodegradabile” a 28 giorni mentre è facilmente biodegradabile oltre taleperiodo. c) BOD5/COD : inferiore a 0,05 Biodegradabilità in 28 giorni consumo di ossigeno: < 10%. Si deve concludere che il prodotto non è biodegradabile |
| Diffusione | Alcuni componenti diffondono in aria | a) Costante di Henry : 0,05 Pa x m3/mole a 25°C b) Dato il valore della constante di Henry (0,9 Pa x m3/mole a 25°C) la volatilizzazione dalle acque è definibile come medio-bassa. c) Costante di Henry : 6533 Pa x m3/mole a 20°C. La velocità di volatilizzazione dalle acque è da definire alta. Sedimentazione: la percentuale di sostanze ripartite nel sedimento è del 22%calcolata in condizioni standard (sistema "poud without air"). Si nota quindi una tendenza alla sedimentazione | c) Sedimentazione: la percentuale di sostanze ripartite nel sedimento è del 22%calcolata in condizioni standard (sistema "poud without air"). Si nota quindi una tendenza alla sedimentazione |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Fattore di bioconcentrazione (BCF) : 1,9 carassius auratus. Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile[19]. b) Fattore di bioconcentrazione (BCF) : pesce 6,4 Log BCF= 0,81 [16]. Dato il basso valore di BCF non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. c) Dato il basso valore di bioconcentrazione (Log BCF= 1,47), non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione |

| Sostanza: | ALTOBOLLENTI GREZZI (PR7) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Altobollenti grezzi Miscela altobollenti grezzi costituita da: a) fenolo 15-25% b) acetofenone 20-65% c) alfa-metilistireni 5-25% d) cumilfenolo 5-30% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | FB 310, FB201, FB1201; DA1208F, EA2216/A DA1204F |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Altobollenti grezzi |
| Numero di registro CAS: | a) 108-95-2; b) 98-86-2; c) 98-83-9 d) 599-64-4 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | a) 87 g/l a 25 °C b) 5,8 g/l a 20 °C c) 0,0027 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | n.d. |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | a) 3,2 b) 4,4 c) 4,1 d) 7,6 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 200°C punto iniziale 353°C punto finale a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |

| Punto di infiammabilità: | 94 °C |
| --- | --- |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | a) UEL: 1,5; LEL: 9 c) UEL: 1,9; LEL 6,1 |
| Temperatura di autoaccensione: | a) 715 °C b) 570 °C c) 574 °C |
| Tensione di vapore: | a) 133,3 Pa a 40°C (1 mmHg=133,3 Pa ) b) 44 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) c) 253,3 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) d) 1333,3 Pa a190°C (1 mmHg=133,3 Pa ) |
| Reazioni pericolose: | a) Reagisce violentemente con (AlCl3 + nitrobenzene), butadiene. L'acido nitrico, diluito o concentrato, agisce sul fenolo con formazione di acido picrico, che è un prodotto esplosivo. |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | T; N |
| Indicazioni di pericolo: | Tossico; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 23/24/25: Tossico per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione 34: Provoca ustioni 37: Irritante per le vie respiratorie 48/20/21/22: Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione 68: Possibilità di effetti irreversibili (Mut Cat 3) 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. |
| Consigli di prudenza S: | 29: Non gettare i residui nelle fognature 36/37/39 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) |

| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: a) LC50 (ratto): 316 mg/l Ingestione: a)RATTO LD50: 317 mg/kg; RATTO LD50 : 530 mg/kg b) LD50 TOPO: LD50 740 mg/kg; LD50 : 815 mg/kg RATTO c) LD50 : 4900 mg/kg RATTO Contatto con la pelle e con gli occhi: a) LD50 cutaneo : 850 mg/kg CONIGLIO; LD50 cutaneo : 669 mg/kg RATTO a) Intossicazioni acute - pelle e mucose: provoca lesioni locali la cui gravità è funzione sia del tempo di contatto, nonché se si tratta di soluzioni, delle concentrazioni utilizzate. Esse possono arrivare fino alla cancrena. Ingestione: poco frequente e soprattutto accidentale. La morte può sopravvenire, in un lasso di tempo generalmente abbastanza breve, sincope respiratoria. Inalazione: tosse, dispnea. b) I vapori sono irritanti per gli occhi, le membrane mucose e il tratto respiratorio superiore. Causa irritazione della pelle. c) La tossicità sistemica è bassa, ma l’inalazione ripetuta può dare effetti tossici sul sistema nervoso centrale e cardiovascolare e sul sangue, fegato e reni . Irritazione per pelle e occhi |
| Tossicità cronica | a) Intossicazione cronica:l'assorbimento di piccole dosi in modo ripetuto è suscettibile di provocare turbe digestive, irritazione delle vie respiratorie e turbe nervose (vertigini). Questi sintomi sono conosciuti come marasma fenico. Possono accompagnarsi a turbe cutanee (eritemi, eczemi). |
| Corrosività - Potere irritante: | a )Irritazione: pelle CONIGLIO : 500 mg/24 h : severi effetti di irritazione occhi coniglio : 5 mg : severi effetti di irritazione. b) Irritazione :pelle CONIGLIO : 10mg/24 h : aperto; pelle CONIGLIO : 515 mg : aperto; occhi coniglio : 771 ug : severo. c) Irritazione: pelle coniglio : 100%: moderata; occhi coniglio mg: blanda |
| Potere sensibilizzante: | Nessun effetto sensibilizzante |
| Cancerogenesi: | Fenolo: solo alcuni test sul ratto attraverso la pelle hanno dato risultati positivi, l’attività cancerogena si può considerare negativa |
| Mutagenesi: | Il prodotto è classificato Mutageno di Cat.3 a) Alcuni test con risultati positivi b) analisi citogenica : hamster lung :600 mg/l |
| Teratogenesi: | Fenolo: alcuni test hanno dato risultati positivi, Fetotossicità : TDL0 (dose tossica più bassa pubblicata)= 1200 mg/kg orale |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | a) BOD5 : 1,68 COD : 2,33 ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 mg O2/mg COD : (100% di ThOD) mg O2/mg BOD5/COD : < 0,1 ThOD : 2,53 mg O2/mg ThCO2 : 2,93 mg O2/mg Biodegradabilità in 28 giorni : consumo di ossigeno 88%. Si può considerare il prodotto come non facilmente biodegradabile a 28 giorni mentre è facilmente biodegradabile oltre tale periodo. | a) BOD5 : 1,68 COD : 2,33 ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 mg O2/mg COD : (100% di ThOD) mg O2/mg BOD5/COD : < 0,1 ThOD : 2,53 mg O2/mg ThCO2 : 2,93 mg O2/mg Biodegradabilità in 28 giorni : consumo di ossigeno 88%. Si può considerare il prodotto come non facilmente biodegradabile a 28 giorni mentre è facilmente biodegradabile oltre tale periodo. |
| Diffusione | n.d. | a) Costante di Henry : 0,05 Pa x m3/mole a 25°C b) Dato il valore della constante di Henry (0,9 Pa x m3/mole a 25°C ) la volatilizzazione dalle acque è definibile come medio-bassa. c) Dato il valore della costante di Henry (11073,9 Pa x m3/mole a 25°C) la volatilizzazione dalle acque e definibile alta. Nel terreno, dato il valore calcolato di Koc :419,2 indica una media mobilità e una trascurabile tendenza a sedimentare. | c) Il valore calcolato di Koc: 419,2 indica una media mobilità e una trascurabile tendenza a sedimentare. |
| Persistenza | n.d. | Sulla base della costante di Henry (essendo stata stimata in 5 ore la volatilizzazione dall'ambiente acquatico) la degradabilità può essere definita rapida | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Fattore di bioconcentrazione (BCF) : 1,9 carassius auratus . Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile. b) Dato il basso valore di BCF (pesce 6,4 Log BCF= 0,81) non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. c) Dato il basso valore di bioconcentrazione (log BCF= 1,47), non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione |

| Sostanza: | BASSOBOLLENTI GREZZI |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b-91 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Bassobollenti grezzi Miscela bassobollenti grezzi costituita da: a) cicloesano 15-25% b) benzene 10-20% c) cicloesanone 50-70% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | TESTA TD2, 7T16, 7T20 |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Bassobollenti grezzi |
| Numero di registro CAS: | a) 110-82-7; b) 71-43-2; c)108-94-1 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | a) 0,055 g/l; b) 1,78 g/l ;c) 23 g/l |
| Solubilità nei principali solventi organici: | a) in alcol etilico b)Alcool, etere, acetone, acido acetico c) etanolo, etere etilico |
| Densità: | n.d. |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | a) 2,9; b) 2,8; c) 3,4 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 89°C punto iniziale, 183 °C punto finale a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 12 °C (V.C) |

| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | UEL: a)1,2; b)1,3; c)1,3 LEL: a)8,3; b)7,9; c)9,4 |
| --- | --- |
| Temperatura di autoaccensione: | a) 260°C b) 498°C c) 430 °C |
| Tensione di vapore: | a) 10,3 kPa a 20°C (1 mmHg=133,3 Pa ) b) 13,3 kPa a 26,1 °C (1 mmHg=133,3 Pa) c) 533,2 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | Può reagire violentemente con agenti ossidanti b)evitare il contatto con forti ossidanti, cloro, bromo in presenza di ferro, materie plastiche non compatibili e gomma naturale c) Reagisce energicamente con materiali ossidanti; in particolare con acido nitrico e acido perclorico. Con acqua ossigenata forma perossidi. |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T; N |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Tossico; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 20: Nocivo per inalazione 45: Può provocare il cancro 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 48/23/24/25 : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 36/38: Irritante per gli occhi e la pelle 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 50/53 : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 29: Non gettare i residui nelle fognature 36/37/39 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) 53: Evitare l'esposizione - Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. |

| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: a) LC50 (ratto): 13,9 mg/l b) LC50 (ratto): 10000 ppm/7h c) Ratto LC50: 8000 ppm/4,ore Ingestione: a) Ratto LD50: >5000 mg/kg b) Ratto LD50:930 mg/kg c) Ratto LD50 : 1535 mg/kg; Topo LD50 : 1400 mg/kg Contatto con la pelle a) Coniglio LD50: > 2000 mg/kg b) TOPO LD50: 48 mg/kg a) Ad alte concentrazioni è irritante per la pelle. Il liquido sgrassa la pelle e per contatto ripetuto o prolungato può causare dermatiti . b) Euforia, eccitazione, cefalea, vertigini, stimolazione del sistema nervoso centrale, poi depressione con morte per paralisi respiratoria; irritazione respiratoria, edema polmonare; irritazione gastrointestinale, con vomito e colica; eritema, vescicazione aritmie cardiache . c) Si sono notate irritazioni delle mucose oculari e delle vie respiratorie superiori ad una concentrazione di 50 ppm. Come la maggior parte dei solventi, il cicloesanone può provocare delle dermatosi per contatto ripetuto o prolungato . |
| Tossicità cronica | Non sono riportate informazioni in merito all’esposizione cronica dei componenti |
| Corrosività - Potere irritante: | b) Irritazione :Occhi coniglio 2 mg/24 h: effetti severi ; Pelle coniglio 500 mg/24 h : effetti moderati c) Irritazione Occhi umano: 75 ppm; Occhi coniglio: 4740 g (severo); Pelle coniglio: 500 mg aperto (leggero) |
| Potere sensibilizzante: | a) Prove su animali dimostrano che non è un forte sensibilizzante per la pelle. b) In letteratura non si evidenziano dati rilevanti sugli effetti di sensibilizzazione |
| Cancerogenesi: | b) UE : (R45), Categ. 1 - Sostanza nota per gli effetti cancerogeni sull'uomo IARC : Valutazione globale 1 = Cancerogeno per l'uomo. CCTN : Categ. 1 - Sostanze con sufficiente evidenza di effetto cancerogeno sull'uomo. c) IARC :valutazione globale 3 = Non classificabile per la sua cancerogenicità per l'uomo. |

| Mutagenesi: | a) Studi di mutagenesi in vitro indicano che il cicloesano non ha proprietà genotossiche. b) negativo nei batteri e lieviti ma ha indotto aneuploidia, mutazione e conversione genica in funghi Ha indotto mutazioni in cellule umane "in vitro" e in alcune linee cellulari di roditori . Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule umane "in vitro" e in una linea di roditori . c) Analisi citogenetica - umano : leucociti 100 umoli/L. Il cicloesanone non è mutageno su 4 tipi di salmonella typhimurium in presenza o assenza di sistema metabolico esogeno. Il cicloesanone indusse aberrazione cromosomica in culture di cellule umane e nei ratti . |
| --- | --- |
| Teratogenesi: | a) In uno studio su animali a 2 generazioni non si sono osservati effetti sull’apparato riproduttivo. In 2 tests eseguiti su ratti e conigli non sono stati osservati effetti tossici sul feto b) Non ci sono evidenze di effetti teratogeni ma è stata evidenziata fetotossicità in alcuni studi su animali c) Nessuna tossicità significativa sulla riproduzione è stata osservata sui topi |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | a) Il cicloesano nella biodegradazione viene ossidato a cicloesanolo che può essere considerato facilmente biodegradabile. b) ThOD : 3,10 BOD5 : 24-58 % ThOD (= 0,744-1,80 mg/mg) . COD: 1,40 . BOD5/COD = 0,53-1,28 . Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza è biodegradabile. Il benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati . c) BOD5:1,232 COD : 2,605 | a) Il cicloesano nella biodegradazione viene ossidato a cicloesanolo che può essere considerato facilmente biodegradabile. b) ThOD : 3,10 BOD5 : 24-58 % ThOD (= 0,744-1,80 mg/mg) . COD: 1,40 . BOD5/COD = 0,53-1,28 . Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza è biodegradabile. Il benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati . c) BOD5:1,232 COD : 2,605 |
| Diffusione | n.d. | a) Dato il valore della costante di Henry :14900 Pa • m3/mole a 20°C la volatilizzazione dalle acque è molto alta. b) Benzene - Costante di Henry : 4438,4 Pa • m3/mole a 25°C. Rapida volatilizzazione dei sistemi acquosi c) Dato il valore sperimentale della costante di Henry (1,21 Pa • m3/mole) la volatilizzazione dalle acque è definibile media. Nel terreno, dato il valore calcolato di KOC 20 indica una mobilità molto alta e una trascurabile tendenza a sedimentare | c) Dato il valore calcolato di KOC 20 indica una mobilità molto alta e una trascurabile tendenza a sedimentare |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Dato il valore del BCF 167 e un log Pow di 3,44 esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. b) BCF : 12,6; log. BCF: 1,10 - Non bioaccumulabile c) Dato il basso valore del BCF (1,34 Log BCF = 0,13) non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. |

| Sostanza: | BENZENE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Cicloesatriene; Idruro di fenile |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Benzolo |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Benzene |
| Numero di registro CAS: | 71-43-2 |
| Formula bruta: | C6H6 |
| Peso molecolare: | 78,12 |
| Formula di struttura: | --- |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Aromatico |
| Solubilità in acqua: | 1,78 g/l a 20 °C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 0,882-0,886 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 2,8 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 80°a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | -11,9 °C (V.C) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 7,9 UEL: 1,3 |
| Temperatura di autoaccensione: | 498°C |
| Tensione di vapore: | 13,3 kPa a 26,1 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | Reagisce violentemente con forti ossidanti quali ad es.: cloro, trifluoruro di cloro, anidride cromica, ozono, perclorati, perossidi alcalini, permanganati e acido solforico, ossigeno liquido. Acido nitrico concentrato e la miscela solfo nitrica conducono alla formazione di nitrobenzeni: prodotti esplosivi. Forma miscele esplosive con pentafluoruro di arsenico più metanolato di potassio (esplode sopra i 30°C) |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T; N |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Tossico; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 45: Può provocare il cancro 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 48/23/24/25 : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 36/38: Irritante per gli occhi e la pelle 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione |
| Consigli di prudenza S: | 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) 53: Evitare l'esposizione - Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: LC50 : 10000 ppm/7h RATTO; LC50 Umano TCLo: 100 ppm (sonnolenza, nausea o vomito, dermatiti);TCLo Uomo: 150 ppm/1 anno - Intermittente (cambiamenti nel sangue, aumento della temperatura corporea) Ingestione: LD50 : 930 mg/kg RATTO; LDLo : 50 mg/kg UOMO Contatto con la pelle: LD50 : 48 mg/kg TOPO Euforia, eccitazione, cefalea, vertigini, stimolazione del sistema nervoso centrale, poi depressione con morte per paralisi respiratoria; irritazione respiratoria, edema polmonare; irritazione gastrointestinale, con vomito e colica; eritema, vescicazione aritmie cardiache. |
| Tossicità cronica | Anoressia, nausea, perdita di peso, affaticamento, debolezza, mal di testa, vertigini, nervosismo, irritabilità. Manifestazioni emorragiche: pallore, epistassi, disturbi mestruali. Variazioni ematologiche: anemia aplastica, macrocitosi, leucopenia, trombocitopenia, emolisi, leucemia. |
| Corrosività - Potere irritante: | Occhi coniglio 2 mg/24 h : severi effetti Pelle coniglio 20 mg/24 h : moderati effetti |
| Potere sensibilizzante: | In letteratura non si evidenziano dati rilevanti sugli effetti di sensibilizzazione. |
| Cancerogenesi: | UE: (R45) - Categoria 1 = Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo IARC: Valutazione globale 1 = Cancerogeno per l'uomo. CCTN: Categoria 1 = Sostanze note per effetti cancerogeni sull'uomo. NTP: Sostanze riconosciute essere cancerogene. |
| Mutagenesi: | Negativo nei batteri e lieviti ma ha indotto aneuploidia, mutazione e conversione genica in funghi Ha indotto mutazioni in cellule umane "in vitro" e in alcune linee cellulari di roditori . Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule umane "in vitro" e in una linea di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche , micronuclei e scambi fra cromatidi fratelli in cellule di midollo osseo del topo "in vivo" e aberrazioni cromosomiche in cellule del midollo osseo di ratto e criceto "in vivo". Ha indotto deboli aumenti di mutazioni somatiche e ricombinazioni in spermatogoni di Drosophila |
| Teratogenesi: | Non ci sono evidenze di effetti teratogeni ma è stata evidenziata fetotossicità in alcuni studi su animali. |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | ThOD : 3,10 BOD5 : 24-58 % ThOD (= 0,744-1,80 mg/mg) . COD : 1,40 BOD5/COD = 0,53-1,28 Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza è biodegradabile. Il benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati | ThOD : 3,10 BOD5 : 24-58 % ThOD (= 0,744-1,80 mg/mg) . COD : 1,40 BOD5/COD = 0,53-1,28 Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza è biodegradabile. Il benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati |
| Diffusione | Alta | La costante di Henry (4438,4 Pa. m3/mole a 25°C ) è elevata e ciò comporta una rapida volatilizzazione dei sistemi acquosi ed una netta partizione in favore della fase aerea. | Il valore stimato di Koc (< 150) evidenzia un'alta mobilità nel terreno ed una bassa tendenza ad essere adsorbito dalle componenti organiche del terreno e dei sedimenti. La sostanza presenta quindi un'alta tendenza a percolare |
| Persistenza | n.d. | Bassa | Bassa |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | fattore di bioconcentrazione (BCF) = 12,6 (Log BCF = 1,10) Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile |

| Sostanza: | CERE ST 12-15 |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | La miscela contiene: Stirene Conc 35-45% Etilbenzene 0,5-5% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Cere ST 12 – 15 |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.d. |
| Numero di registro CAS: | a) STIRENE 100-42-5 b) ETILBENZENE 100-41-4 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Solido ceroso oleoso |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Pungente aromatico |
| Solubilità in acqua: | 0,29 Kg/m3 (20°C) (rif. Stirene) |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Solubile nei solventi organici clorurati,chetoni e alcoli |
| Densità: | 0,97 (rif. Stirene) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 145°C (rif. Stirene) |
| Punto di infiammabilità: | 31°C (rif. Stirene) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL:6,1 (rif. Stirene) UEL: 1,1 (rif. Stirene) |
| Temperatura di autoaccensione: | 490°C(rif. Stirene) |
| Tensione di vapore: | 906 Kg/m3 (rif. Stirene) |
| Reazioni pericolose: | I materiali ossidanti, basi forti e perossidi, possono causare una forte reazione esotermica con possibilità di incendio ed esplosione |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 20: Nocivo per inalazione 36/38: Irritante per gli occhi e la pelle |
| Consigli di prudenza S: | 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta 33: Evitare l'esposizione procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Il preparato per esposizioni ripetute può procurare danni al sistema respiratorio. Sintomi : I primi sintomi che si manifestano sono: Irritazioni agli occhi ed alla pelle, respirazione rapida, dispnea, riduzione della prontezza dei riflessi e della coordinazione. All'aumentare dell'asfissia possono seguire nausea , vomito, perdita di conoscenza e convulsioni. Inalazione : Un'esposizione eccessiva puo' causare un'irritazione delle vie respiratorie superiori e dei polmoni; Ingestione : Piccole quantità ingerite accidentalmente durante le normali operazioni di manipolazione del prodotto non dovrebbero causare danni; Contatto con la pelle e con gli occhi : Un'esposizione ripetuta della pelle può causare una forte irritazione. Il preparato può causare irritazione e lacrimazione agli occhi. |
| Tossicità cronica | Nessuna informazione disponibile |
| Corrosività - Potere irritante: | Irritante per gli occhi e per la pelle |
| Potere sensibilizzante: | Nessun effetto sensibilizzante |
| Cancerogenesi: | Il prodotto non ha effetti cancerogeni. |
| Mutagenesi: | Il prodotto non ha effetti mutageni. |
| Teratogenesi: | Nessun effetto sulla riproduzione |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Stirene: il prodotto è biodegradabile, dopo 20 giorni è l'80 % (test della bottiglia chiusa) | Stirene: il prodotto è biodegradabile, dopo 20 giorni è l'80 % (test della bottiglia chiusa) |
| Diffusione | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria |
| Persistenza | Non persistente (viene degradato rapidamente) | Non persistente | Non persistente |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | 3,06 (LogPow) (rif. Stirene) |

| Sostanza: | CERE ST 16 - 17 - 18 |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | La miscela contiene: Stirene Conc 35-50% Acrilonitrile 4-30% Etilbenzene 10-20% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Cere ST 16 – 18 e ST 17 |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.d. |
| Numero di registro CAS: | a) STIRENE 100-42-5; b) ACRILONITRILE 107-13-1; c) ETILBENZENE 100-41-4 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Solido ceroso oleoso |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Pungente aromatico |
| Solubilità in acqua: | 0,29 Kg/m3 (20°C) (rif. Stirene) |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Solubile nei solventi organici clorurati,chetoni e alcoli |
| Densità: | 0,97 (rif. Stirene) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 145°C (rif. Stirene) |
| Punto di infiammabilità: | 31°C (rif. Stirene) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 6,1 (rif. Stirene) UEL: 1,1 (rif. Stirene) |
| Temperatura di autoaccensione: | 490°C(rif. Stirene) |
| Tensione di vapore: | 906 Kg/m3 (rif. Stirene) |
| Reazioni pericolose: | I materiali ossidanti, basi forti e perossidi, possono causare una forte reazione esotermica con possibilità di incendio ed esplosione |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T; N |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Tossico Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 45: Può provocare il cancro 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 23/24/25 : Tossico: per inalazione contatto con la pelle e per ingestione 36/37/38: Irritante per gli occhi le vie respiratorie e la pelle 41: Rischio di gravi lesioni oculari 43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termini effetti negativi per l’ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta 53: Evitare l'esposizione procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Il preparato per esposizioni ripetute può procurare danni al sistema nervoso centrale ed al fegato. Il preparato può determinare il cancro. I primi sintomi che si manifestano sono: Irritazioni agli occhi ed alla pelle, respirazione rapida, dispnea, riduzione della prontezza dei riflessi e della coordinazione. All'aumentare dell'asfissia possono seguire nausea , vomito, perdita di conoscenza, convulsioni, fino a coma e morte. Inalazione : Effetti anestetici o narcotici possono essere sintomo di un'esposizione eccessiva. Ingestione : Acrilonitrile: LD50 ratto = 78 mg/Kg; Coniglio LD50 = 93 mg/Kg. Contatto con la pelle e con gli occhi : Un'esposizione ripetuta della pelle può causare un assorbimento in quantità pericolose. Il preparato può causare irritazione e lacrimazione agli occhi fino a gravi danni con lesioni corneali. Acrilonitrile : LD50 pelle ratto = 148 mg/Kg Narcosi : il prodotto ad alte dosi è narcotico. |
| Tossicità cronica | Nessuna informazione disponibile |
| Corrosività - Potere irritante: | Acrilonitrile: pelle coniglio 10 mg/24h; occhi coniglio 20 mg /severa irritazione. |
| Potere sensibilizzante: | Il prodotto è un sensibilizzante cutaneo. |
| Cancerogenesi: | Il prodotto a concentrazioni elevate e contatti ripetuti risulta essere cancerogeno di 2 (sostanze che dovrebbero essere considerate cancerogene umane) per la presenza di Acrilonitrile |
| Mutagenesi: | Il prodotto non è mutageno. Acrilonitrile è mutageno per batteri e funghi. |
| Teratogenesi: | Il prodotto non è teratogeno ne tossico per la riproduzione. L'Acrilonitrile ha mostrato risultati positivi in alcuni test. |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Il prodotto è biodegradabile, dopo 20 giorni è l'80 % (test della bottiglia chiusa) | Il prodotto è biodegradabile, dopo 20 giorni è l'80 % (test della bottiglia chiusa) |
| Diffusione | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria |
| Persistenza | Non persistente (viene degradato rapidamente) | Non persistente | Non persistente |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | 3,06 (LogPow) (rif. Stirene) |

| Sostanza: | CICLOESANONE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 6 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Cicloesanone |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Chetone Pimelico - Chetoesametilene |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Cicloesanone |
| Numero di registro CAS: | 108-94-1 |
| Formula bruta: | C6H10 |
| Peso molecolare: | 98,16 |
| Formula di struttura: |  |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Simile a quello dell’acetone e della menta |
| Solubilità in acqua: | 23 g/l a 20 °C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Etanolo, etere etilico |
| Densità: | 0.9478 (d 20/4) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | -45°C |
| Punto di ebollizione: | 156 °C a 101325 Pa |
| Punto di infiammabilità: | 44 °C (V.C.); 54 °C (V.A.) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 9,4 UEL: 1,3 |
| Temperatura di autoaccensione: | 430°C |
| Tensione di vapore: | 533,2 Pa 20 °C |
| Reazioni pericolose: | Può reagire violentemente con agenti ossidanti forti quali l'acido nitrico o il perossido di idrogeno. In certi casi con il perossido di idrogeno può formare dei perossidi esplosivi |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 10: Infiammabile 20: Nocivo per inalazione |
| Consigli di prudenza S: | 25: Evitare il contatto con gli occhi |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Si sono notate irritazioni delle mucose oculari e delle vie respiratorie superiori ad una concentrazione di 50 ppm. Come la maggior parte dei solventi, il cicloesanone può provocare delle dermatosi per contatto ripetuto o prolungato. Organi bersaglio: cute e mucose, sistema nervoso. Sintomi: irritazione della pelle, occhi, congiuntiviti bronchiti • Inalazione: umano TCL0: 75 ppm; Ratto LC50: 8000 ppm/4h • Ingestione: topo LD50: 1400 mg/Kg; Ratto LD50: 1535 mg/Kg; Coniglio LDL0: : 1600 mg/Kg •Contatto con la pelle: LD50: 948 mg/Kg CONIGLIO |
| Tossicità cronica | Nessuna informazione disponibile |
| Corrosività - Potere irritante: | Occhi 75 ppm UOMO Pelle 500 mg aperto CONIGLIO leggera irritazione Occhi 4740 g CONIGLIO: severa irritazione |
| Potere sensibilizzante: | Nessun effetto sensibilizzante |
| Cancerogenesi: | IARC : valutazione globale 3 = non classificabile per la sua cancerogenicità per l’uomo |
| Mutagenesi: | Mutagenesi: analisi citogenetica - umano : leucociti 100 umoli/L; Il cicloesanone non è risultato essere mutageno su 4 tipi di salmonella typhimurium in presenza o in assenza di sistema metabolico esogeno. Il cicloesanone indusse aberrazione cromosomica in culture di celle umane e nei ratti. |
| Teratogenesi: | Nessuna tossicità significativa sulla riproduzione è stata osservata sui |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | BOD5: 1,232 COD: 2,605 BOD5/COD: 0,47. Il prodotto è confermato biodegradabile | BOD5: 1,232 COD: 2,605 BOD5/COD: 0,47. Il prodotto è confermato biodegradabile |
| Diffusione | n.d. | Dato il valore sperimentale della costante di Henry (1,21 Pa x m3/mole) la volatilizzazione dalle acque è definibile media | Il valore calcolato di Koc : 20 indica una mobilità molto alta e una trascurabile tendenza asedimentare |
| Persistenza | n.d. | Non persistenza | Non persistente |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Dato il basso valore di BCF ( 1,34 Log BCF = 0,13) (G) non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione |

| Sostanza: | CLORURO DI ETILE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 8 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Cloruro di etile |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Cloroetano |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Cloruro di etile |
| Numero di registro CAS: | 75-00-3 |
| Formula bruta: | ClC2H5 |
| Peso molecolare: | 98,16 |
| Formula di struttura: | CH3 - CH2 \ Cl |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Gassoso |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Simile all’etere |
| Solubilità in acqua: | 4.5 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Etanolo, eteri solventi clorurati |
| Densità: | 920 kg/m3 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 2,22 |
| Punto di fusione: | - 139 °C |
| Punto di ebollizione: | 12,3 °C |
| Punto di infiammabilità: | - 50 °C (V.C.) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 15,4 UEL: 3,8 |
| Temperatura di autoaccensione: | 519°C |
| Tensione di vapore: | 1340 hPa (mbar) 20 °C |
| Reazioni pericolose: | Ossidanti : ossigeno, aria (rischio di esplosione) Metalli leggeri : alluminio, magnesio Acqua, basi (Idrolizza) Sodio - Potassio (e leghe) (Rischio di reazione violenta.) |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F+; Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Estremamente Infiammabile; Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 12: Estremamente infiammabile 40: Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 9 :Conservare il recipiente in luogo ben ventilato S16 _ Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare 33: Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche 36/37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti 61:Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Per l'uomo : A forti concentrazioni dei vapori : (13000 ppm (34 mg/l)): Disturbi nervosi (40000 ppm (100 mg/l)) : Effetto anestetico . Come per gli altri componenti alogenati alifatici volatili, il prodotto può causare con l'accumulazione di vapori e/o con l'inalazione di quantità importanti : Perdita di conoscenza e disturbi cardiaci aggravati dallo stress e dalla mancanza di ossigeno ; rischio mortale Per l'animale, riferito : Praticamente non nocivo per inalazione CL50/inalazione/2 ore/su ratto = 160 mg/l |
| Tossicità cronica | Siti d'azione a forti concentrazioni : Fegato Concentrazione massima senza effetto : 2500 ppm/3 mese(i) (ratto,topo) |
| Corrosività - Potere irritante: | Congelamenti possibili per schizzi di gas liquefatto; A forti concentrazioni dei vapori irritazione possibile per gli occhi |
| Potere sensibilizzante: | Pericolo di sensibilizzazione cutanea |
| Cancerogenesi: | Secondo i dati limitati disponibili sull'animale : A forti concentrazioni dei vapori inducono la formazione di tumori. |
| Mutagenesi: | L'insieme dei risultati in vitro e in vivo non induce a considerare il prodotto come genotossico |
| Teratogenesi: | Sviluppo fetale:Secondo i dati limitati disponibili sull'animale:Assenza di effetti tossici per lo sviluppo del feto. A concentrazioni non tossiche per le madri |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Non facilmente biodegradabile : 1% dopo 28 d | Non facilmente biodegradabile: 1% dopo 28 d |
| Diffusione | n.d. | Evaporazione : t½ vita = 2,5 h (fiume) - 5,6 d (stagno) (stimato) | Adsorbimento debole: log Koc = 2,1 (calcolato) |
| Persistenza | Degradazione per i radicali OH: t½ vita = 40 d (stimato) | Lentamente idrolizzabile : t½ vita = 38 d | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Praticamente non bioaccumulabile : log Pow = 1,43 (misurato) |

| Sostanza: | CATALIZZATORE COMPLESSO AlCl3 |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Miscela di cloruro di alluminio 25-50%, benzene 25-50% ed etilbenzene 25-50%. |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Complesso catalitico tricloruro di alluminio |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Miscela di cloruro di alluminio, benzene ed etilbenzene |
| Numero di registro CAS: | 7446-70-0 (cloruro di alluminio); 71-43-2 (benzene); 100-41-4 (etilbenzene) |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Pungente |
| Odore: | Non definito |
| Solubilità in acqua: | Poco e/o non miscibile. |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 1,06 g/cm³ |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | < 78°C |
| Punto di ebollizione: | n.d. |
| Punto di infiammabilità: | -11°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 8 UEL: 1 |
| Temperatura di autoaccensione: | n.a. |
| Tensione di vapore: | 100 hPa |
| Reazioni pericolose: | Nessuna reazione pericolosa |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Tossico |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 20: Nocivo per inalazione 45: Può provocare il cancro 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 48/23/24/25 : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 34: Provoca ustione 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione |
| Consigli di prudenza S: | 53 : Evitare l'esposizione procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso 7/8: Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dell'umidità 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico 36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) 60: Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Benzene Orale LD50 (24h) 4894 mg/kg (rat) Cutaneo LD50 48 mg/kg (mouse) Per inalazione LC50/4 h 9980 mg/l (mouse) Etilbenzene Orale LD50 (24h) 3500 mg/kg (rat) Cutaneo LD50 17800 mg/kg (rabbit) Cloruro d'alluminio anidro Orale LD50 (24h) 3730 mg/kg (rat) |
| Tossicità cronica | Non sono disponibili informazioni sulla cronicità cronica |
| Corrosività - Potere irritante: | Corrosivo sulla pelle e sulle mucose. Fortemente corrosivo. |
| Potere sensibilizzante: | Non si conoscono effetti sensibilizzanti. |
| Cancerogenesi: | Il prodotto è cancerogeno |
| Mutagenesi: | Il prodotto è mutano |
| Teratogenesi: | Il prodotto non è classificato teratogeno |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.d. |

| Sostanza: | CONDENSATI ST 12 -15 |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 6 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | La miscela contiene: Stirene Conc 70-85% Etilbenzene 6-10% Xilene 4-8% n-Propilbenzene 2-4% Cumene 1-3% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Condensati ST 12 – 15 |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.d. |
| Numero di registro CAS: | a)100-42-5; b)100-41-4; c)1330-20-7; d)103-65-1; e)98-82-8 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | Pungente aromatico |
| Solubilità in acqua: | 0,29 Kg/m3 (20°C) (rif. Stirene) |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Solubile nei solventi organici clorurati,chetoni e alcoli |
| Densità: | 0,90 (25°C/4°C)Kg/dm3 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | >70°C |
| Punto di ebollizione: | 143°C |
| Punto di infiammabilità: | >=21°C (prodotto); 31°C (rif. Stirene) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | 490°C(rif. Stirene) |
| Tensione di vapore: | 906 Kg/m3 (rif. Stirene) |
| Reazioni pericolose: | I materiali ossidanti, basi forti e perossidi, possono causare una forte reazione esotermica con possibilità di incendio ed esplosione |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Infiammabile; Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 10: Infiammabile 20: Nocivo per inalazione 36/38: Irritante per e la pelle 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termini effetti negativi per l’ambiente acquatico 65: Nocivo può causare danni ai polmoni in caso di ingestione |
| Consigli di prudenza S: | 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta 53: Evitare l'esposizione procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Il preparato per esposizioni ripetute può procurare danni al sistema respiratorio I primi sintomi che si manifestano sono: Irritazioni agli occhi ed alla pelle, respirazione rapida, dispnea, riduzione della prontezza dei riflessi e della coordinazione. All'aumentare dell'asfissia possono seguire nausea , vomito, perdita di conoscenza, convulsioni. Inalazione: Un'esposizione eccessiva può causare un'irritazione delle vie respiratorie superiori e dei polmoni. Ingestione: Piccole quantità ingerite accidentalmente durante le normali operazioni di manipolazione del prodotto non dovrebbero causare danni. Il preparato può causare irritazione e lacrimazione agli occhi. |
| Tossicità cronica | Nessuna informazione disponibile |
| Corrosività - Potere irritante: | Un'esposizione ripetuta della pelle può causare una forte irritazione. |
| Potere sensibilizzante: | Il prodotto non è un sensibilizzante cutaneo. |
| Cancerogenesi: | Il prodotto non è un cancerogeno umano. |
| Mutagenesi: | Il prodotto non è mutageno. |
| Teratogenesi: | Il prodotto non è teratogeno ne tossico per la riproduzione. |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Stirene: il prodotto è biodegradabile, dopo 20 giorni è l'80 % (test della bottiglia chiusa) | Stirene: il prodotto è biodegradabile, dopo 20 giorni è l'80 % (test della bottiglia chiusa) |
| Diffusione | n.d. | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria |
| Persistenza | Bassa (viene degradato rapidamente) | Se assorbito dal terreno può contaminare la falda acquifera | Se assorbito dal terreno può contaminare la falda acquifera |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.d. |

| Sostanza: | CONDENSATI ST 16 -18 |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | La miscela contiene: a) Stirene Conc 30-70% b) Etilbenzene 20-50% c) Acrilonitrile 0,5-15% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Condensati ST 16 – 18 |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.d. |
| Numero di registro CAS: | a) 100-42-5 b) 100-41-4 c) 107-13-1 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Pungente aromatico |
| Solubilità in acqua: | 0,29 Kg/m3 (20°C) (rif. Stirene) |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Solubile nei solventi organici clorurati,chetoni e alcoli |
| Densità: | 0,97 (rif. Stirene) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 145°C (rif. Stirene) |
| Punto di infiammabilità: | 31°C (rif. Stirene) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,1 UEL: 6,1 (rif. Stirene) |
| Temperatura di autoaccensione: | 490°C(rif. Stirene) |
| Tensione di vapore: | 906 Kg/m3 (rif. Stirene) |
| Reazioni pericolose: | I materiali ossidanti, basi forti e perossidi, possono causare una forte reazione esotermica con possibilità di incendio ed esplosione |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T; N |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Tossico Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 45: Può provocare il cancro 23/24/25 : Tossico: per inalazione contatto con la pelle e per ingestione 36/37/38: Irritante per gli occhi le vie respiratorie e la pelle 41: Rischio di gravi lesioni oculari 43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termini effetti negativi per l’ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta 53: Evitare l'esposizione procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Il preparato per esposizioni ripetute può procurare danni al sistema nervoso centrale ed al fegato. Il preparato può determinare il cancro. I primi sintomi che si manifestano sono: Irritazioni agli occhi ed alla pelle, respirazione rapida, dispnea, riduzione della prontezza dei riflessi e della coordinazione. All'aumentare dell'asfissia possono seguire nausea , vomito, perdita di conoscenza, convulsioni, fino a coma e morte. Inalazione : Effetti anestetici o narcotici possono essere sintomo di un'esposizione eccessiva. Ingestione : Acrilonitrile: LD50 ratto = 78 mg/Kg; Coniglio LD50 = 93 mg/Kg. Contatto con la pelle e con gli occhi : Un'esposizione ripetuta della pelle può causare un assorbimento in quantità pericolose. Il preparato può causare irritazione e lacrimazione agli occhi fino a gravi danni con lesioni corneali. Acrilonitrile : LD50 pelle ratto = 148 mg/Kg Narcosi : il prodotto ad alte dosi è narcotico. |
| Tossicità cronica | Nessuna informazione disponibile |
| Corrosività - Potere irritante: | Acrilonitrile: pelle coniglio 10 mg/24h; occhi coniglio 20 mg /severa irritazione. |
| Potere sensibilizzante: | Il prodotto è un sensibilizzante cutaneo. |
| Cancerogenesi: | Il prodotto a concentrazioni elevate e contatti ripetuti risulta essere cancerogeno di categoria 2 per la presenza di Acrilonitrile |
| Mutagenesi: | il prodotto non è mutageno. Acrilonitrile è mutageno per batteri e funghi. |
| Teratogenesi: | Il prodotto non è teratogeno né tossico per la riproduzione. L'Acrilonitrile ha mostrato risultati positivi in alcuni test. |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Stirene: il prodotto è biodegradabile, dopo 20 giorni è l'80 % (test della bottiglia chiusa) | Stirene: il prodotto è biodegradabile, dopo 20 giorni è l'80 % (test della bottiglia chiusa) |
| Diffusione | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria |
| Persistenza | Viene degradato rapidamente. | Se assorbito dal terreno può contaminare la falda acquifera | Se assorbito dal terreno può contaminare la falda acquifera |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | 3,06 (LogPow) (rif. Stirene) |

| Sostanza: | CUMENE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 6-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | CUMENE |
| Nomi commerciali e sinonimi: | ISOPROPILBENZENE; 2-FENILPROPANO |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | BENZENE, (1-METHYLETHYL)- |
| Numero di registro CAS: | 98-82-8 |
| Formula bruta: | C9H12 |
| Peso molecolare: | 120,2 |
| Formula di struttura: |  |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Acre, penetrante |
| Solubilità in acqua: | 0,05 g/l a 20 ° C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Alcol, etere, benzene. |
| Densità: | 0,8618 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 4,1 |
| Punto di fusione: | - 96 |
| Punto di ebollizione: | 152,4 °C 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 31°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 0,9 UEL: 6,5 |
| Temperatura di autoaccensione: | 424°C |
| Tensione di vapore: | 439,9 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) (22) |
| Reazioni pericolose: | In miscela con acido clorosolfonico, acido nitrico o oleum in contenitori chiusi causa un aumento di temperatura e pressione. Per la sua bassa conducibilità elettrica, la sostanza può generare cariche elettrostatiche pe scorrimento, agitazione ecc. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | Xn; N |
| Indicazioni di pericolo: | Nocivo; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 10: Infiammabile 37: Irritante per le vie respiratorie 65: Nocivo può causare danni ai polmoni i caso di ingestione 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termini effetti negativi per l’ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 24: Evitare il contatto con la pelle 37: Usare guanti adatti 61:Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza 62: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Organi bersaglio: Sistema nervoso centrale, parte superiore del tratto respiratorio L'ingestione del liquido può causare la formazione di goccioline che entrando nei polmoni possono causare polmonite chimica (: Per inalazione causa irritazione agli occhi, alle membrane mucose. L'inalazione di concentrazioni elevate può causare, mal di testa, vertigini leggero scoordinamento ed incoscienza. L'ingestione del liquido causa bruciature alla bocca, allo stomaco con nausea, vomito, dermatiti, narcosi, fino al coma Inalazione:LC50: 8000 ppm/4h RATTO; LC50: 24700 mg/m3//2h TOPO Ingestione: LD50 orale: 1400 mg/Kg RATTO |
| Tossicità cronica | Contatti prolungati con la pelle possono causare vesciche |
| Corrosività - Potere irritante: | Il cumene è considerato un irritante primario per occhi e pelle Pelle coniglio : 10 mg/24 ore/aperto: blandi effetti Occhi coniglio : 86 blandi effetti |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Mutagenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Teratogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | n.d. | Dato il valore della costante di Henry (1057,52 Pa. m3/mole a 20°C (calcolato) ) la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta. | Il valore calcolato di Koc= 458 (B) indica una mobilità media e una sedimentazione trascurabile |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Fattore di bioconcentrazione (BCF): pesce 35,5 Il bioaccumulo negli organismi acquatici non è significativo |

| Sostanza: | CUMENE DI SPUNTA |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Miscela costituita da: a) Benzene Concentrazione 1-10% b) Etilbenzene 0,1-5% c) Cumene 85-99% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Cumene di spunta |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 71-43-2; b) 100-41-4; c) 98-82-8 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Giallo bruno |
| Odore: | Aromatico |
| Solubilità in acqua: | < 1 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | b) c) alcol etere |
| Densità: | 0,8618 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | c) 4,1 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 126 °C a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 21°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 0,9 UEL: 6,5 |
| Temperatura di autoaccensione: | 424°C |
| Tensione di vapore: | 3000 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |

| Reazioni pericolose: | a) Reagisce violentemente con forti ossidanti quali ad es. : cloro, trifluoruro di cloro, anidride cromica,ozono, perclorati, perossidi alcalini, permanganati e acido solforico, ossigeno liquido. b) Reagisce violentemente con forti ossidanti c) In miscela con acido clorosolfonico, acido nitrico o oleum in contenitori chiusi causa un aumento di temperatura e pressione.Per la sua bassa conducibilità elettrica, la sostanza può generare cariche elettrostatiche per scorrimento, agitazione ecc. |
| --- | --- |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Tossico |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 45: Può provocare il cancro 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 48/23/24/25 : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 37: Irritante per le vie respiratorie 51/53: Tossico per gli organismi acquatici può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione |
| Consigli di prudenza S: | S16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare S24: Evitare il contatto con la pelle S29: Non gettare i residui nelle fognature |

| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione : a) Ratto LC50: 10000 ppm/7h . Umano TCLo: 100 ppm (sonnolenza, nausea o vomito, dermatiti). Uomo TCLo: 150 ppm/1 anno - Intermittente (cambiamenti nel sangue, aumento della temperatura corporea) b) ratto LCL0: 4000 ppm/4h c) ratto LC50: 8000 ppm/4h; topo LC50: 24700 mg/m3/2h Ingestione : a) Topo LD50 : 930 mg/kg Uomo LDL0: 50 mg/kg b) orale-ratto LD50: 3500 mg/kg c) orale-ratto LD50: 1400 mg/Kg Contatto con la pelle: a) Pelle-topo LD50: 48 mg/kg a) Intossicazioni acute : euforia, eccitazione, cefalea, vertigini, stimolazione del sistema nervoso centrale, poi depressione con morte per paralisi respiratoria; irritazione respiratoria, edema polmonare; irritazione gastrointestinale, con vomito e colica; eritema, vescicazione aritmie cardiache. Intossicazione cronica; anoressia, nausea, perdita di peso, affaticamento, debolezza, mal di testa,vertigini, nervosismo, irritabilità. Manifestazioni emorragiche: pallore, epistassi, disturbi mestruali. Variazioni ematologiche: anemia aplastica, macrocitosi, leucopenia, trombocitopenia, emolisi, leucemia b) Per inalazione causa irritazioni agli occhi, alle membrane mucose. L'inalazione di concentrazioni elevate può causare mal di testa, vertigini leggero scoordinamento ed incoscienza. L'ingestione del liquido può causare la formazione di goccioline che entrando nei polmoni possono causare polmonite chimica. Per inalazione causa irritazione agli occhi, alle membrane mucose. L'inalazione di concentrazioni elevate può causare, mal di testa, vertigini leggero scoordinamento ed incoscienza. L'ingestione del liquido causa bruciature |
| Tossicità cronica | Non sono disponibili informazioni sulla tossicità cronica |
| Corrosività - Potere irritante: | b) Irritazione: pelle coniglio : 15 mg/24 ore aperto: blanda irritazione occhi coniglio 100 mg irritante c) Irritazione : Pelle coniglio : 10 mg/24 ore/aperto: blandi effetti |
| Potere sensibilizzante: | a) Il benzene sembra essere un sensibilizzante cutaneo in accordo con i test effettuati sul porcellino d'India |
| Cancerogenesi: | a) UE: (R45) - Categoria 1 : Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo IARC: Valutazione globale 1: Cancerogeno per l'uomo CCTN: Categoria 1 : Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo NTP: Sostanze riconosciute essere cancerogene |

| Mutagenesi: | a) Ha indotto mutazioni in cellule umane "in vitro" e in alcune linee cellulari di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule umane "in vitro" e in una linea di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche , micronuclei e scambi fra cromatidi fratelli in cellule di midollo osseo del topo "in vivo" e aberrazioni cromosomiche in cellule del midollo osseo di ratto e criceto "in vivo" . Ha indotto deboli aumenti di mutazioni somatiche e ricombinazioni in spermatogoni di Drosophila . b) NTP: gli studi effettuati indicano che l'etilbenzene non è mutageno. |
| --- | --- |
| Teratogenesi: | a) Non ci sono evidenze di effetti teratogeni ma è stata evidenziata fetotossicità in alcuni studi su animali |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | a) ThOD : 3,10 BOD5 : 24-58 % ThOD (= 0,744-1,80 mg/mg) COD : 1,40 BOD5/COD = 0,53-1,28 Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza è biodegradabile. Il benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati b) BOD 25/35 domanda biochimica di ossigeno): 1,73 (Seawater/inoculum) Sostanza facilmente biodegradabile | a) ThOD : 3,10 BOD5 : 24-58 % ThOD (= 0,744-1,80 mg/mg) COD : 1,40 BOD5/COD = 0,53-1,28 Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza è biodegradabile. Il benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati b) BOD 25/35 domanda biochimica di ossigeno): 1,73 (Seawater/inoculum) Sostanza facilmente biodegradabile |
| Diffusione | Alta | (a) La costante di Henry (: 4438,4 Pa. m3/mole a 25 °C) è elevata e ciò comporta una rapida volatilizzazione dei sistemi acquosi ed una netta partizione in favore della fase aerea (b) Dato il valore della costante di Henry (651,7 Pa. m3/mole a 20°C (calcolato)) la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta. (c) Dato il valore della costante di Henry (1057,52 Pa. m3/mole a 20°C (calcolato)) la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta. | (a) Il valore stimato di Koc (< 150) evidenzia un'alta mobilità nel terreno ed una bassa tendenza ad essere adsorbito dalle componenti organiche del terreno e dei sedimenti. La sostanza presenta quindi un'alta tendenza a percolare. (b) il valore calcolato di Koc= 329,9 indica una sedimentazione media. (c) Nel terreno, dato il valore calcolato di Koc= 458 indica una mobilità media e una sedimentazione trascurabile |

| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | (a) fattore di bioconcentrazione (BCF) = 12,6 (Log BCF = 1,10) Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile (b) Fattore di bioconcentrazione (BCF): pesce: BCF= 100 Log BCF= 2 (calc.) Carassius auratus BCF= 15 Log BCF= 1,19 Dato il valore del BCF non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione c) Fattore di bioconcentrazione (BCF): pesce 35,5 Il bioaccumulo negli organismi acquatici non è significativo |

| Sostanza: | DECANO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 6 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | DECANO |
| Nomi commerciali e sinonimi: | N-DECANO |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | DECANO |
| Numero di registro CAS: | 124-18-5 |
| Formula bruta: | C10H22 |
| Peso molecolare: | 142,29 |
| Formula di struttura: | C10H22 |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | n.d. |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 0,73 g/cm3 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | - 30 °C |
| Punto di ebollizione: | 173 - 174°C |
| Punto di infiammabilità: | 46°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 0,8 UEL: 2,6 |
| Temperatura di autoaccensione: | 210°C |
| Tensione di vapore: | 1 mmHg a 16,5°C |
| Reazioni pericolose: | evitare forti agenti ossidanti |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 10: Infiammabile 65: Nocivo può causare danni ai polmoni i caso di ingestione |
| Consigli di prudenza S: | 62: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 orale/ratto >5000 mg/kg DL50 cutanea/ratto >2000 mg/kg CL50 inalatoria/ratto >1369 ppm Un semplice agente asfissiante. L’esposizione può causare anestesia, respirazione difficile, cefalea e stordimento. Un’esposizione ripetuta o prolungata alla cute causa perdita dei grassi e dermatiti. Effetto narcotico |
| Tossicità cronica | n.d. |
| Corrosività - Potere irritante: | Pelle coniglio : effetto di debole irritazione Occhi coniglio : nessun effetto irritante |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | topo - pelle Tempo di esposizione: 52W Risultato: Oncogenia: tumori al sito di applicazione Cute ed annessi: altro: tumori Oncogenia: dubbio agente oncogeno secondo RTECS |
| Mutagenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Teratogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.d. |

| Sostanza: | DA1202F OLIO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 7b-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | DA1202F OLIO |
| Nomi commerciali e sinonimi: | DA454 REPARTO LCE/MSL DI MANTOVA Miscela contenente: a) Acetone dal 40 al 60% a) Alfametilstirene dal 5al 15% b) Cumene dal 30 al 40% Le informazioni di seguito contraddistinte con a) , b) , c) si riferiscono ai componenti di cui sopra. |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 67-64-1; b) 98-83-9; c) 98-82-8. |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | a) completamente solubile b)0,0027 g/l c) 0,05 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | a) Alcool, etere, cloroformio b) etere, cloroformio c) Alcool, etere, |
| Densità: | n.d. |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 60 °C punto iniziale, 176°C punto finale a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |

| Punto di infiammabilità: | 12°C (v.c.) |
| --- | --- |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | a)LEL: 2,5; UEL: 13 b) LEL: 1,9; UEL: 6,1 c) LEL 0,9; UEL: 6,5 |
| Temperatura di autoaccensione: | a) 538 °C; b) 574°C; c) 424°C . |
| Tensione di vapore: | a) 24,7 kPa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) b) 253,3 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) c) 439,9 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | a)Reagisce vivacemente con sostanze ossidanti quali ad es.: acido cromico, acido nitrico caldo, il permanganato di potassio, le miscele solfonitriche, i perossidi. L'acetone regisce violentemente con alcuni idrocarburi alogenati quali ad es. tricloroetano tribromometano ecc. in presenza di un base forte per es. l'idrossido di sodio o di potassio |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Infiammabile, Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 11 Facilmente Infiammabile 36/37: Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 66: L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle 67: L’inalazione dei vapori può causare sonnolenza e vertifini 68: Possibilità di effetti irreversibili (Mut Cat 3) 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. |
| Consigli di prudenza S: | 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 29 Non gettare i residui nelle fognature 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) |

| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: a) Ratto LCLo : 16000 ppm/4 h c) Ratto LC50: 8000 ppm/4h Ingestione: a) Ratto LD50 : 7400 mg/kg b)Ratto LD50 ; 4900 mg/kg c) orale-ratto: LD50: 1400 mg/kg Contatto con la pelle: a)Pelle coniglio LD50 : 20 g/kg a) I principali sintomi osservati sono disturbi neurologici (vertigini, cefalea, sonnolenza, nei casi più gravi coma e convulsioni), disturbi digestive (nausea, vomito). Può provocare dermatiti per contatto frequente con la pelle E' narcotico ad alte concentrazioni b) La tossicità sistemica è bassa, ma l’inalazione ripetuta può dare effetti tossici sul sistema nervoso centrale e cardiovascolare e sul sangue, fegato e reni . Irritazione per pelle e occhi . c) Per inalazione causa irritazioni agli occhi, alle membrane mucose. L'inalazione di concentrazioni elevate può causare mal di testa, vertigini leggero scoordinamento edincoscienza. L'ingestione del liquido può causare la formazione di goccioline che entrando nei polmoni possono causare polmonite chimica |
| Tossicità cronica | Non sono presenti informazioni sulla tossicità cronica |
| Corrosività - Potere irritante: | Occhi coniglio : 3950 μg : Severi effetti d'irritazione Pelle coniglio : 395 mg : Blandi effetti d'irritazione occhi (umano) : 500 ppm occhi (umano) : 500 ppm b) Irritazione: pelle coniglio 100% : moderata Occhi coniglio 91 mg : blanda c) Irritazione: pelle coniglio: 10 mg/24h/aperto: blandi effetti |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | b) L'applicazione cutanea ripetuta di 0,1 ml, per tre volte alla settimana per un anno sul topo, non ha provocato il tumore |
| Mutagenesi: | a) Saccharomyces cerevisiae, analisi citogenetica: 200 mmol/tubo. Saccharomyces cerevisiae, perdita cromosoma sessuale e non-disgiunzione:47600 ppm L'acetone non è risultato mutageno nel corso di un test di Ames, e di uno studio di scambio di cromatidi e di un saggio di riparazione del DNA |
| Teratogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | a)BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷ 2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 mg Ossigeno/mg | a)BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷ 2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 mg Ossigeno/mg |
| Diffusione | n.d. | a) Dato il valore della costante di Henry (1,4 Pa. • m3/mole a 20 ° C (calcolato) ) la volatilizzazione dalle acque è definibile come media. b) Dato il valore della costante di Henry : 11073,9 Pa • m3/mole a 25°C la volatilizzazione dalle acque e definibile alta. c) Dato il valore della costante di Henry (: 1057,52 Pa. • m3/mole a 20°C (calcolato)) la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta. | b) Il valore calcolato di Koc :419,2 indica una media mobilità e una trascurabile tendenza a sedimentare. c) Il valore calcolato di Koc= 458 indica una mobilità media e una sedimentazione trascurabile |
| Persistenza | n.d. | b) Sulla base della costante di Henry (essendo stata stimata in 5 ore la volatilizzazione dall'ambiente acquatico) la degradabilità può essere definita rapida | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Dato il basso valore di BCF (pesce 0,19 log BCF= -0,72 (calcolato)) non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. b) Dato il basso valore di bioconcentrazione (log BCF= 1,47), non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione c) Fattore di biocncentrazione (BCF): pesce 35,5 Il bioaccumulo negli organismi acquatici non è significativo |

| Sostanza: | EPTANO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 7b-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | EPTANO - SOSTANZA COMPLESSA DERIVATA DAL PETROLIO |
| Nomi commerciali e sinonimi: | n.d. |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: |  |
| Formula bruta: | n.d. |
| Peso molecolare: | 99,617 |
| Formula di struttura: | n.d. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | n.d. |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 0,715 kg/l |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | >1 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 94 - 99°C |
| Punto di infiammabilità: | -4°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,1 UEL: 7 |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | 5,6 kPa |
| Reazioni pericolose: | i vapori possono formare miscele esplosive con l’aria |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; Xn; N |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Nocivo; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 38: Irritante per la pelle 51/53: Tossico per gli organismi acquatici può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini |
| Consigli di prudenza S: | 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 13: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 29: Non gettare i residui nelle fognature 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza 62: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Effetti acuti: per contatto con la pelle si ha irritazione con eritema, edema, secchezza e screpolatura. L'inalazione dei vapori può causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore. L'ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. L'introduzione anche di piccole quantità di liquido nel sistema respiratorio in caso di ingestione o per il vomito può provocare broncopolmonite ed edema polmonare. Il prodotto contiene sostanze molto volatili che possono provocare significativa depressione del sistema nervoso centrale (SNC), con effetti quali sonnolenza, vertigini, perdita dei riflessi, narcosi |
| Tossicità cronica | n.d. |
| Corrosività - Potere irritante: | cute: irritante occhi: n.d. |
| Potere sensibilizzante: | n.d. |
| Cancerogenesi: | n.d. |
| Mutagenesi: | n.d. |
| Teratogenesi: | n.d. |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Gli idrocarburi paraffinici presenti sono molto volatili e si possono ritenere degradabili in acqua e rapidamente nell'aria. Essi si ripartiscono per lo più nell'aria. La piccola parte che si ripartisce nell'acqua e che non biodegrada tende ad accumularsi nel pesce. | n.d. |
| Diffusione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.d. |

| Sostanza: | ESABROMOCICLODECANO (EBCD) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda gruppo 9i |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Esabromociclododecano |
| Nomi commerciali e sinonimi: | HBCD, CD-75P micronizzato, CD-75P compattato |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Esabromociclododecano |
| Numero di registro CAS: | 25637-99-4 |
| Formula bruta: | C12-H18-Br6 |
| Peso molecolare: | 641,70 |
| Formula di struttura: |  |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Solido |
| Colore: | Bianco |
| Odore: | Caratteristico |
| Solubilità in acqua: | a 20 °C 2,08 ug/L gamma isomer |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 2,1 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 22 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | n.a. |
| Punto di infiammabilità: | n.d. |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | n.a. |
| Reazioni pericolose: | n.d. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | N |
| Indicazioni di pericolo: | Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 50/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. |
| Consigli di prudenza S: | 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 ratto Dosi: > 10 000 mg/kg DL50 su coniglio Dosi: > 20 000 mg/kg CL50 ratto Dosi: 202 mg/l |
| Tossicità cronica | Non sono presenti informazioni sulla tossicità cronica |
| Corrosività - Potere irritante: | Coniglio: lieve irritazione Coniglio: Leggera irritazione agli occhi |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Mutagenesi: | Maximisation Test porcellino d'India Risultato: Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio. Ames Test: negativo |
| Teratogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Non immediatamente biodegradabile. 0 %. Metodo: Saggio di bottiglia chiusa | Non immediatamente biodegradabile. 0 %. Metodo: Saggio di bottiglia chiusa |
| Diffusione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Specie: Oncorhynchus mykiss (Trota iridea) Può accumularsi negli organismi acquatici. |

| Sostanza: | ETILBENZENE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Feniletano |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Feniletano |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Feniletano |
| Numero di registro CAS: | 100-41-4 |
| Formula bruta: | C8H10 |
| Peso molecolare: | 106,18 |
| Formula di struttura: |  |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | 0,152 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Alcol etere |
| Densità: | 0,8669 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 3,66 |
| Punto di fusione: | -95 °C |
| Punto di ebollizione: | 136,2 °C a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 21°C (v.c) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,3 LEL: 15,3 |
| Temperatura di autoaccensione: | 460 °C |
| Tensione di vapore: | 933,1 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | Reagisce violentemente con forti ossidanti |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 20: Nocivo per inalazione |
| Consigli di prudenza S: | 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 29: Non gettare i residui nelle fognature |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Ingestione: orale-ratto LD50: 3500 mg/kg Inalazione: ratto LCL0: 4000 ppm/4h Sintomi: congiuntiviti, irritazione delle membrane mucose, del tratto respiratorio superiore e della pelle, dermatiti, vertigini, sensazione di costrizione toracica. Organi bersaglio: occhi, tratto respiratorio superiore, pelle, sistema nervoso centrale, sistema cardio vascolare. Irritante per gli occhi, la pelle e il tratto respiratorio superiore. |
| Tossicità cronica | L'esposizione umana ad elevate concentrazioni di vapori può presentare in primo luogo un rischio di irritazione, ma secondariamente può causare anche effetti sul sistema nervoso centrale |
| Corrosività - Potere irritante: | Irritazione: pelle coniglio : 15 mg/24 ore aperto: blanda irritazione occhi coniglio 100 mg irritante |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Mutagenesi: | NTP: gli studi effettuati indicano che l'etilbenzene non è mutageno. |
| Teratogenesi: | Non sono riportati studi sull'uomo per la tossicità per la riproduzione |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Nel terreno, dato il valore calcolato di Koc= 329,9 indica una sedimentazione media | Nel terreno, dato il valore calcolato di Koc= 329,9 indica una sedimentazione media |
| Diffusione | Alta | Dato il valore della costante di Henry (651,7 Pa. m3/mole a 20°C (calcolato)) la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta. | Il valore calcolato di Koc= 329,9 indica una sedimentazione media |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Fattore di bioconcentrazione (BCF): pesce: BCF= 100 Log BCF= 2 (calc.)(B) Carassius auratus BCF= 15 Log BCF= 1,19. Dato il valore del BCF non esistono le premesse per unapotenziale bioconcentrazione |

| Sostanza: | ETILBENZENE TECNICO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | La miscela è costituita da: a) Benzene 0,1-0,3% b) Etilbenzene 99,7% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Etilbenzene Tecnico |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | a) 71-43-2; b) 100-41-4 |
| Numero di registro CAS: | n.a. |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | b )0,152 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | b) Alcol etere |
| Densità: | b) 0,8669 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | b) 3,66 |
| Punto di fusione: | b) -95 °C |
| Punto di ebollizione: | b)136,2 °C a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 23°C (v.c) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | b)LEL: 1,3 b)UEL: 15,3 |
| Temperatura di autoaccensione: | b)460 °C |
| Tensione di vapore: | b)933,1 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | a) Reagisce violentemente con forti ossidanti quali ad es. : cloro, trifluoruro di cloro, anidride cromica, ozono, perclorati, perossidi alcalini, permanganati e acido solforico, ossigeno liquido. b) Reagisce violentemente con forti ossidanti |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Tossico |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 20: Nocivo per inalazione 45 : Può provocare il cancro 46 : Può provocare alterazioni genetiche ereditarie |
| Consigli di prudenza S: | 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 29: Non gettare i residui nelle fognature |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione : a) Ratto LC50: 10000 ppm/7h; Umano TCLo: 100 ppm (sonnolenza, nausea o vomito, dermatiti); Uomo TCLo: 150 ppm/1 anno - Intermittente (cambiamenti nel sangue, aumento della temperatura corporea) b) ratto LCL0: 4000 ppm/4h Ingestione : a) Topo LD50 : 930 mg/kg; Uomo LDL0: 50 mg/kg b) orale-ratto LD50: 3500 mg/kg Contatto con la pelle: a) Pelle-topo LD50: 48 mg/kg a)intossicazioni acute : euforia, eccitazione, cefalea, vertigini, stimolazione del sistema nervoso centrale, poi depressione con morte per paralisi respiratoria; irritazione respiratoria, edema polmonare; irritazione gastrointestinale, con vomito e colica; eritema, vescicazione aritmie cardiache. Intossicazione cronica; anoressia, nausea, perdita di peso, affaticamento, debolezza, mal di testa, vertigini, nervosismo, irritabilità. Manifestazioni emorragiche: pallore, epistassi, disturbi mestruali. Variazioni ematologiche: anemia aplastica, macrocitosi, leucopenia, trombocitopenia, emolisi, leucemia b)Per inalazione causa irritazioni agli occhi, alle membrane mucose. L'inalazione di concentrazioni elevate può causare mal di testa, vertigini leggero scoordinamento ed incoscienza. L'ingestione del liquido può causare la formazione di goccioline che entrando nei polmoni possono causare polmonite chimica |
| Tossicità cronica | L'esposizione umana ad elevate concentrazioni di vapori può presentare in primo luogo un rischio di irritazione, ma secondariamente può causare anche effetti sul sistema nervoso centrale |
| Corrosività - Potere irritante: | a) Irritazione occhi coniglio 2 mg/24h : severi effetti Pelle coniglio 20 mg/24 h: moderati effetti b) Irritazione: pelle coniglio : 15 mg/24 ore aperto: blanda irritazione occhi coniglio 100 mg irritante |
| Potere sensibilizzante: | a) il benzene sembra essere un sensibilizzante cutaneo in accordo con i test effettuati sul porcellino d'India |
| Cancerogenesi: | a) UE: (R45) - Categoria 1: Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo IARC: Valutazione globale 1: Cancerogeno per l'uomo CCTN: Categoria 1: Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo NTP: Sostanze riconosciute essere cancerogene |
| Mutagenesi: | a) Ha indotto mutazioni in cellule umane "in vitro" e in alcune linee cellulari di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule umane "in vitro" e in una linea di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche , micronuclei e scambi fra cromatidi fratelli in cellule di midollo osseo del topo "in vivo" e aberrazioni cromosomiche in cellule del midollo osseo di ratto e criceto "in vivo". Ha indotto deboli aumenti di mutazioni somatiche e ricombinazioni in spermatogoni di Drosophila. b) NTP: gli studi effettuati indicano che l'etilbenzene non è mutageno. |
| Teratogenesi: | a) Non ci sono evidenze di effetti teratogeni ma è stata evidenziata fetotossicità in alcuni studi su animali |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | a) ThOD : 3,10 BOD5 : 24-58 % ThOD (= 0,744-1,80 mg/mg) . COD : 1,40 BOD5/COD = 0,53-1,28 Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza è biodegradabile. Il benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati b) BOD 25/35 domanda biochimica di ossigeno): 1,73 (Seawater/inoculum) Sostanza facilmente biodegradabile | a) ThOD : 3,10 BOD5 : 24-58 % ThOD (= 0,744-1,80 mg/mg) . COD : 1,40 BOD5/COD = 0,53-1,28 Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza è biodegradabile. Il benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati b) BOD 25/35 domanda biochimica di ossigeno): 1,73 (Seawater/inoculum) Sostanza facilmente biodegradabile |
| Diffusione | n.d. | (a) La costante di Henry (4438,4 Pa. m3/mole a 25 °C ) è elevata e ciò comporta una rapida volatilizzazione dei sistemi acquosi ed una netta partizione in favore della fase aerea. (b) Dato il valore della costante di Henry (651,7 Pa. m3/mole a 20°C (calcolato) ) la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta | (a) Il valore stimato di Koc (< 150) evidenzia un'alta mobilità nel terreno ed una bassa tendenza ad essere adsorbito dalle componenti organiche del terreno e dei sedimenti. La sostanza presenta quindi un'alta tendenza a percolare. (b) il valore calcolato di Koc= 329,9 indica una sedimentazione media |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |

| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | (a) fattore di bioconcentrazione (BCF) = 12,6 (Log BCF = 1,10) Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile (b) Fattore di bioconcentrazione (BCF): pesce: BCF= 100 Log BCF= 2 (calc.) Carassius auratus BCF= 15 Log BCF= 1,19. Dato il valore del BCF non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione |
| --- | --- |

| Sostanza: | ETILENE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 8 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Etilene |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Acetene; etene |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Etene |
| Numero di registro CAS: | 74-85-1 |
| Formula bruta: | C2H4 |
| Peso molecolare: | 28,05 |
| Formula di struttura: | H2C=CH2 |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Gas |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Olefinico |
| Solubilità in acqua: | 0,131 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | alcol, etere, etere etilico, |
| Densità: | 0,384 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 0,978 |
| Punto di fusione: | -169 °C |
| Punto di ebollizione: | 104°C a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) (17) |
| Punto di infiammabilità: | -136,11°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 2,7 UEL: 34 |
| Temperatura di autoaccensione: | 4425 °C |
| Tensione di vapore: | >4053 kPa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | Può reagire in modo esplosivo in presenza di tricloruro di alluminio, cloro, ozono, ossido di azoto, alluminio cloruro, nichel. Reagisce violentemente con acido bromidrico, cloro, acido cloridrico e ossidi di azoto, con rischio di incendio ed esplosione. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F+ |
| Indicazioni di pericolo: | Estremamente infiammabile |
| Frasi di rischio R: | 12: Estremamente infiammabile 67: L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini |
| Consigli di prudenza S: | 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 33: Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: topo LC50: 95 pph L'etilene inalato a dosi di 11,5 g/m3 (10000 ppm) per 4 ore, è epatotossico acuto nei ratti pretrattati con policlorinato bifenile arocloro 1254 somministrato per via orale in dose di 300 u-mol/Kg in peso una volta al giorno per tre giorni. Esso non è tossico acuto senza tale pretrattamento. L'inibizione dell'epossi-idratasi nei ratti aumenta l'effetto epatotossico dell'etilene inalato. Organi bersaglio: Sistema nervoso centrale, sistema respiratorio, cute, mucose, miocardio. Il contatto dermale può provocare bruciature per rapida evaporazione. Sintomi: Intossicazioni acute: nausea, vertigini, mal di testa, effetti narcotici, sonnolenza, difficoltà respiratorie, asfissia. |
| Tossicità cronica: | n.d. |
| Corrosività - Potere irritante: | - cute non irritante - occhio non irritante |
| Potere sensibilizzante: | non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | IARC: Valutazione globale 3 = Non classificabile per la sua cancerogenicità per l'uomo. |
| Mutagenesi: | non riferite evidenze di tale effetto |
| Teratogenesi: | non riferite evidenze di tale effetto |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | n.d. | Dato il valore della constante di Henry (21075,6 Pa • m3/mole calcolato) la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Fattore di bioconcentrazione (BCF): 4 (pimephales promelas). Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile |

| Sostanza: | n-ESANO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 7b-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | N-ESANO |
| Nomi commerciali e sinonimi: | ESANO |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | N-ESANO |
| Numero di registro CAS: | 110-54-3 |
| Formula bruta: | C6H14 |
| Peso molecolare: | 86,18 |
| Formula di struttura: | CH3(CH2)4CH3 |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | neutro |
| Odore: | Aromatico |
| Solubilità in acqua: | n.d. |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 0,667 kg/l |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 3 ca. |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | <71°C |
| Punto di infiammabilità: | <-21°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 0,6 UEL: 7,7 |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | 110 mmHg |
| Reazioni pericolose: | i vapori possono formare miscele esplosive con l’aria |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; Xn; N |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Nocivo; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 38: Irritante per la pelle 48/20: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 51/53: Tossico per gli organismi acquatici può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico 62: Possibile rischio di ridotta fertilità 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini |
| Consigli di prudenza S: | 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 29: Non gettare i residui nelle fognature 33: Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche 36/37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza 62: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | per contatto con la pelle si ha eritema, edema, secchezza e screpolatira. L’inalazione dei vapori può causare moderata irritazione del tratto respiratorio superiore. L’ingestione può provocare disturbi alla salute, che comprendono dolori addominali con bruciore, nausea e vomito. Il prodotto può produrre disturbi funzionali o mutamenti morfologici per esposizioni ripetute o prolungate, per l’inalazione di una dose generalmente inferiore o uguale a 0,25 mg/l , 6h/giorno. L’introduzione anche di piccole quantità di liquido nel sistema respiratorio in caso di ingestione o per il vomito può provocare broncopolmonite ed edema polmonare. Il prodotto contiene sostanze molto volatili che possono provocare significativa depressione del SNC con effetti quali sonnolenza, vertigini, eprdita di riflessi, narcosi. |
| Tossicità cronica | L’azione tossica cronica riguarda il sistema nervoso periferico e quello centrale, il quale è interessato anche dall’effetto acuto. L’azione irritante si esplica su apparato respiratorio, congiuntive e cute. |
| Corrosività - Potere irritante: | cute: irritante occhi: n.d. |
| Potere sensibilizzante: | n.d. |
| Cancerogenesi: | n.d. |
| Mutagenesi: | n.d. |
| Teratogenesi: | Il prodotto è da considerarsi con sospetto per possibili effetti teratogeni che prevedono una riduzione della fertilità umana. |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.d. |

| Sostanza: | FENOLO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Acido fenico |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Acido fenico, idrossibenzene |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Fenolo |
| Numero di registro CAS: | 108-95-2 |
| Formula bruta: | C6H6O |
| Peso molecolare: | 94,11 |
| Formula di struttura: |  |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Solido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Acre |
| Solubilità in acqua: | 82 g/l a 15 °C; 87 g/l a 25 °C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Etanolo, cloroformio, tetracloruro di carbonio, etere etilico, glicerina. |
| Densità: | 1,0576 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 3,2 |
| Punto di fusione: | 40,8 |
| Punto di ebollizione: | 181,7 °C a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 79 °C ( vaso chiuso ): 85 °C ( vaso aperto ) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,5 UEL: 9 |
| Temperatura di autoaccensione: | 715 |
| Tensione di vapore: | 133,3 Pa a 40,1 °C (1 mmHg=133,3 Pa) : 47 Pa a 25 °C |
| Reazioni pericolose: | Reagisce violentemente con (AlCl3 e nitrobenzene), butadiene.L'acido nitrico, diluito o concentrato, agisce sul fenolo con formazione di acido picrico, che è un prodotto esplosivo. Reagisce con forti ossidanti, con sostanze riducenti e può condensare in modo violento, in particolare con aldeidi e chetoni. Reagisce esotermicamente con ipoclorito di calcio solido, sviluppando fumi irritanti. |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | T |
| Indicazioni di pericolo: | Tossico |
| Frasi di rischio R: | 23/24/25: Tossico per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione 34: Provoca ustioni 48/20/21/22: Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione R68: Possibilità di effetti irreversibili (Mut Cat 3) |
| Consigli di prudenza S: | 24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico 28: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con...(prodotti idonei da indicarsi da 36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: LC50 (ratto): 316 mg/l Ingestione: Ratto LD50: 317 mg/kg; Ratto LD50 : 530 mg/kg Cute: Ratto LD50 cutanea : 669 mg/Kg Intossicazione acuta pelle/mucose: provoca lesioni locali la cui gravità è funzione sia del tempo di contatto che della concentrazione. Esse possono arrivare fino alla cancrena. Ingestione: poco frequente e soprattutto accidentale, la morte può sopravvenire in un lasso di tempo generalmente abbastanza breve, sincope respiratoria: Inalazione: tosse dispnea. |
| Tossicità cronica | L’assorbimento in piccole dosi in modo ripetuto è suscettibile di provocare turbe digestive, irritazione delle vie respiratorie e turbe nervose (vertigini). Questi sintomi sono conosciuti come “marasma fenico”. Possono accompagnarsi a turbe cutanee (eritemi eczemi) |
| Corrosività - Potere irritante: | - cute 500 mg/24h severi effetti di irritazione CONIGLIO - occhio 5 mg severi effetti di irritazione CONIGLIO |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | Solo alcuni test sul ratto attraverso la pelle hanno dato risultati positivi, l’attività cancerogena si può considerare negato. |
| Mutagenesi: | Alcuni test con risultati positivi |
| Teratogenesi: | Alcuni test hanno dato risultati positivi, Fetotossicità : TDL0 (dose tossica più bassa pubblicata)= 1200 mg/kg orale |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | BOD5: 1,68 COD: 2,33 ThOD: 2,26-2,40 | BOD5: 1,68 COD: 2,33 ThOD: 2,26-2,40 |
| Diffusione | n.d. | Costante di Henry: 0,05 Pa. m3/mole a 25 °C | Costante di Henry: 0,05 Pa. m3/mole a 25 °C |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | BCF : 1,9 carassius auratus. Non Bioaccumulabile |

| Sostanza: | GASOLIO TRAZIONE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte prima |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Gasolio |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Gasolio Trazione |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.d. |
| Numero di registro CAS: | n.a. |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | liquido |
| Colore: | + 3 max |
| Odore: | caratteristico |
| Solubilità in acqua: | Non solubile. |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 820 - 845 kg/m³ |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 160 - 390 °C |
| Punto di infiammabilità: | >55 °C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1 UEL: 6 |
| Temperatura di autoaccensione: | 220 |
| Tensione di vapore: | 0,4 kPa (37,8 °C) |
| Reazioni pericolose: | Evitare i forti ossidanti. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | Xn - N |
| Indicazioni di pericolo: | Nocivo, Pericoloso per l'ambiente |
| Frasi di rischio R: | 40: Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 66: L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle |
| Consigli di prudenza S: | 24: Evitare il contatto con la pelle 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza 36/37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti 62: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 orale/ratto: >2000 mg/kg DL50 cutanea/coniglio: >2000 mg/kg LC50 inalatoria/ratto: >5 mg/l/4h Può causare irritazione alla pelle, agli occhi e alle prime vie respiratorie in caso di sovraesposizione e per un uso non corretto del prodotto. |
| Tossicità cronica: | I gasoli hanno dato, in studi a lungo termine su topi, risultati di incerta interpretazione. Infatti lo IARC, nel 1989 ha assegnato i "Distillates Light Diesel Fuels" al suo Gruppo 3 (Agente non classificabile per le proprietà cancerogene nell'uomo, per studi inadeguati). Pertanto nel 21° ATP della Dir 67/548/CE, il gasolio commerciale viene classificato cancerogeno di Categoria 3 con frase di rischio R 40 ("Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti" secondo il testo della 2001/59/CE). |
| Corrosività - Potere irritante: | - cute Non riferite evidenze di tale effetto - occhio Non riferite evidenze di tale effetto |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | Cancerogeno di categoria 3 |
| Mutagenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Teratogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | "Inerentemente" biodegradabile, ma non "prontamente" biodegradabile | "Inerentemente" biodegradabile, ma non "prontamente" biodegradabile |
| Diffusione | n.d. | I costituenti più volatili del prodotto evaporano nell'atmosfera | I costituenti più volatili del prodotto evaporano nell'atmosfera |
| Persistenza | Processi di degradazione rapidi | Moderatamente persistente, particolarmente in condizioni anaerobiche | Moderatamente persistente, particolarmente in condizioni anaerobiche |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Alcuni dei composti potenzialmente presenti hanno un potenziale di bioaccumulazione (Log Kow > 3). |

| Sostanza: | IDROCARBURI FENOLICI (PR7) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | IDROCARBURI FENOLICI Miscela contenente: a) Fenolo dal 10 al 70% b) Acetofenone dal 5al 25% c) Alfametilstirene 15-75% d) Cumene dal 5 al 15% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | FB 202, FB203, DA1302T, DA205T, DA1205T,DA1208T |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 108-95-2; b) 98-86-2; c) 98-83-9; d) 98-82-8 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | a) 87 g/l a 25°C; b) 5,8 g/l a 20°C c) 0,0027 g/l; d) 0,05 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | a) in alcol etilico b) e d) Alcool, etere, c) etere, cloroformio |
| Densità: | 0,97 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | a) 3,2; b); c) e d) 4,1 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 135 °C punto iniziale, 311 °C punto finale a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 58°C (v.c.) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | a)LEL: 1,5; UEL: 9 b) LEL: 1,9; UEL:6,1 d) LEL: 0,9; UEL: 6,5 |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | a) 133,3 Pa a 40°C (1 mmHg=133,3 Pa ) b) 44 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) c) 253,3 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) d) 439,9 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | Materie da evitare: reagisce violentemente con agenti ossidanti a) L'acido nitrico, diluito o concentrato, agisce sul fenolo con formazione di acido picrico, che è un prodotto esplosivo. |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | T; N |
| Indicazioni di pericolo: | Tossico, Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 23/24/25: Tossico per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione 34: Provoca ustioni 37: Irritante per le vie respiratorie 48/20/21/22: Nocivo pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione a contatto con la pelle e per ingestione 68: Possibilità di effetti irreversibili (Mut Cat 3) 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. |
| Consigli di prudenza S: | 29: Non gettare i residui nelle fognature 36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) |

| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: a) LC50 (ratto) : 316 mg/l d) ratto LC50: 8000 ppm/4h Ingestione: a) Ratto LD50 : 317 mg/kg Ratto LD50 : 530 mg/kg b) Topo LD50 : 740 mg/kg Ratto LD50 : 815 mg/kg c) ratto LD50 ; 4900 mg/kg d) orale-ratto: LD50: 1400 mg/kg • Contatto con la pelle: a) Contatto cutaneo CONIGLIO LD50 : 850 mg/Kg; RATTO LD50 : 669 mg/Kg a) Intossicazioni acute - pelle e mucose:Provoca lesioni locali la cui gravità è funzione sia del tempo di contatto, nonché se si tratta di soluzioni, delle concentrazioni utilizzate. Esse possono arrivare fino alla cancrena. Ingestione: poco frequente e soprattutto accidentale. La morte può sopravvenire, in un lasso di tempo generalmente abbastanza breve, sincope respiratoria. Inalazione:tosse, dispnea. b) I vapori sono irritanti per gli occhi, le membrane mucose e il tratto respiratorio superiore. Causa irritazione della pelle. c) La tossicità sistemica è bassa, ma l’inalazione ripetuta può dare effetti tossici sul sistema nervoso centrale e cardiovascolare e sul sangue, fegato e reni . Irritazione per pelle e occhi . d) Per inalazione causa irritazioni agli occhi, alle membrane mucose. L'inalazione di concentrazioni elevate può causare mal di testa, vertigini leggero scoordinamento ed incoscienza. L'ingestione del liquido può causare la formazione di goccioline che entrando nei polmoni possono causare polmonite chimica |
| Tossicità cronica | a)L'assorbimento di piccole dosi in modo ripetuto è suscettibile di provocare turbe digestive, irritazione delle vie respiratorie e turbe nervose (vertigini). Questi sintomi sono conosciuti come marasma fenico. Possono accompagnarsi a turbe cutanee (eritemi, eczemi). |
| Corrosività - Potere irritante: | a) Irritazione: pelle CONIGLIO: 500 mg/24 h : severi effetti di irritazione; occhi CONIGLIO: 5 mg : severi effetti di irritazione b) Irritazione :pelle CONIGLIO : 10mg/24 h : aperto; pelle CONIGLIO : 515 mg : aperto; occhi CONIGLIO : 771 ug : severo c)Irritazione: pelle CONIGLIO 100% : moderata; occhi CONIGLIO 91 mg : blanda d) Irritazione: pelle coniglio: 10 mg/24h/aperto: blandi effetti |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | a) Solo alcuni test sul ratto attraverso la pelle con risultati positivi. L’attività cancerogena è negativa |
| Mutagenesi: | a) Alcuni test con risultati positivi b) analisi citogenica : hamster lung :600 mg/l |
| Teratogenesi: | a) Alcuni test : risultati positivi [9] Fetotossicità : TDL0 (dose tossica più bassa pubblicata)= 1200 mg/kg orale |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | a) BOD5 : 1,68 COD : 2,33 ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 mg O2/mg COD : (100% di ThOD) mg O2/mg BOD5/COD : < 0,1 ThOD : 2,53 mg O2/mg ThCO2 : 2,93 mg O2/mg Biodegradabilità in 28 giorni : consumo di ossigeno 88%. Si può considerare il prodotto come non facilmente biodegradabile a 28 giorni mentre è facilmente biodegradabile oltre tale periodo | a) BOD5 : 1,68 COD : 2,33 ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 mg O2/mg COD : (100% di ThOD) mg O2/mg BOD5/COD : < 0,1 ThOD : 2,53 mg O2/mg ThCO2 : 2,93 mg O2/mg Biodegradabilità in 28 giorni : consumo di ossigeno 88%. Si può considerare il prodotto come non facilmente biodegradabile a 28 giorni mentre è facilmente biodegradabile oltre tale periodo |
| Diffusione | Solo alcuni componenti diffondono in aria | a) Costante di Henry : 0,05 Pa • m3/mole a 25 ° C b) Dato il valore della constante di Henry (0,9 Pa • m3/mole a 25 ° C) la volatilizzazione dalle acque è definibile come medio-bassa. c) Dato il valore della costante di Henry : 11073,9 Pa • m3/mole a 25 °C la volatilizzazione dalle acque e definibile alta d) Costante di Henry : 1057,52 Pa. • m3/mole a 20°C (calcolato). Dato il valore della costante di Henry la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta. | c) Il valore calcolato di Koc: 419,2 indica una media mobilità e una trascurabile tendenza a sedimentare d) Nel terreno, dato il valore calcolato di Koc= 458 indica una mobilità media e una sedimentazione trascurabile |
| Persistenza | n.d. | Sulla base della costante di Henry (essendo stata stimata in 5 ore la volatilizzazione dall'ambiente acquatico) la degradabilità può essere definita rapida | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Fattore di bioconcentrazione (BCF) : 1,9 carassius auratus. Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile. b) Fattore di bioconcentrazione (BCF): pesce 6,4 Log BCF= 0,81. Dato il basso valore di BCF non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. c) Dato il basso valore di bioconcentrazione (log BCF= 1,47), non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione d) Fattore di biocncentrazione (BCF): pesce 35,5 Il bioaccumulo negli organismi acquatici non è significativo. |

| Sostanza: | IDROCARBURI PR7 |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 6-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Idrocarburi PR7 Miscela costituita da: a) alfa-metilstirene: 10-70% b) ter-butilbenzene: 50-25% c) Miscela alto bollenti:5-25% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | FB 306, FB308, DA1303F, DA304T(2), DA304F(2), (3), EA1318, DA1210F |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.d. |
| Numero di registro CAS: | a) 98-83-9; b) 98-06-6; c) 85665-44-7 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | a)0,0027 g/l; b) 29,5 |
| Solubilità nei principali solventi organici: | a) etere, cloroformio |
| Densità: | 0,92 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | a) 4,1; b) 4,7 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 159 °C punto iniziale, 189 °C punto finale .a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 47°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | a) LEL: 1,9; UEL: 6,1 b) LEL: 1,3; UEL: 7,91 |

| Temperatura di autoaccensione: | a) 574 °C b) 449°C |
| --- | --- |
| Tensione di vapore: | a) 253,3 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) b) 638,5 Pa a 37,7 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | Reagisce violentemente con agenti ossidanti |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | T; N |
| Indicazioni di pericolo: | Nocivo ; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 10 : Infiammabile 34 : Provoca ustioni 37 : Irritante per le vie respiratorie 22 : Nocivo per ingestione 62 : Possibile rischio di ridotta fertilità 63 : Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 68 : Possibilità di effetti irreversibili 51/53 : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. |
| Consigli di prudenza S: | 29 : Non gettare i residui nelle fognature 36/37/39 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: b) LC50 (ratto): 4,6 mg/l Ingestione: a)RATTO LD50: 4900 mg/kg; b) RATTO LD50: 3045 mg/kg; LD50 a)La tossicità sistemica è bassa, ma l’inalazione ripetuta può dare effetti tossici sul sistema nervoso centrale e cardiovascolare e sul sangue, fegato e reni . Irritazione per pelle e occhi . b)Irritazione delle mucose, tosse, mal di teta nausea. Ad alte concentrazioni è narcotico |
| Tossicità cronica | Non sono disponibili informazioni sulla tossicità cronica |
| Corrosività - Potere irritante: | a)Irritazione: pelle coniglio 100% : moderata; occhi coniglio 91 mg : blanda |
| Potere sensibilizzante: | Nessun effetto sensibilizzante |
| Cancerogenesi: | Il prodotto non ha effetti cancerogeni |

| Mutagenesi: | b) Test di Ames: negativo con e senza attivazione metabolica c) Alcuni test con risultati positivi |
| --- | --- |
| Teratogenesi: | c) Cat.3 R62; R63 |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | - | - |
| Diffusione | a) Alta | a) Dato il valore della costante di Henry (11073,9 Pa x m3/mole a 25°C) la volatilizzazione dalle acque è definibile alta. | a) Il valore calcolato di Koc:419,2 indica una media mobilità e una trascurabile tendenza a sedimentare |
| Persistenza | n.d. | a) Sulla base della costante di Henry (essendo stata stimata in 5 ore la volatilizzazione dall'ambiente acquatico) la degradabilità può essere definita rapida | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Dato il basso valore di bioconcentrazione (log BCF= 1,47), non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione |

| Sostanza: | IDROGENO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte prima |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Idrogeno |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Idrogeno |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Idrogeno |
| Numero di registro CAS: | 1333-74-0 |
| Formula bruta: | H2 |
| Peso molecolare: | 2,016 |
| Formula di struttura: | H-H |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Gas |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Inodore |
| Solubilità in acqua: | 21 ml/l a 0°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | 69,25 ml/l a 0°C in alcool |
| Densità: | 0,0709 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 0,069 |
| Punto di fusione: | -259.2 ° C a 54 mm Hg |
| Punto di ebollizione: | -252,8°C a 101,3 kPa |
| Punto di infiammabilità: | n.a. |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 4 – UEL: 76 |
| Temperatura di autoaccensione: | 585 °C |
| Tensione di vapore: | 1,33 kPa a -261,3°C |
| Reazioni pericolose: | Riscaldato può causare violenta combustione o esplosione. Reagisce violentemente con aria , ossigeno, alogeni e sostanze ossidanti con pericolo di incendio o esplosione. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F+ |
| Indicazioni di pericolo: | Estremamente infiammabile |
| Frasi di rischio R: | 12: Estremamente infiammabile |
| Consigli di prudenza S: | 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 33: Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Può provocare asfissia riducendo l'apporto di ossigeno ai polmoni; gli effetti del gas sono proporzionali alla diminuzione della concentrazione di ossigeno nell'aria. Sintomi: i primi sintomi che si manifestano sono: mal di testa, affaticamento,confusione mentale incoordinazione prostrazione, perdita di conoscenza, convulsioni, coma profondo e morte. |
| Tossicità cronica: | Non sono disponibili informazioni in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | - cute Non riferite evidenze di tale effetto - occhio Non riferite evidenze di tale effetto |
| Potere sensibilizzante: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Cancerogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Mutagenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Teratogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.d. |

| Sostanza: | IDROPEROSSIDO DI alfa-alfa-DIMETILBENZILE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda, gruppo 2-3-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Idroperossido si alfa-alfa dimetilbenzile |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Cumilidroperossido |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | Cumene Idroperossido |
| Numero di registro CAS: | 80-15-9 |
| Formula bruta: | C9H12O2 |
| Peso molecolare: | 152,21 |
| Formula di struttura: |  |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Giallo paglierino |
| Odore: | Acre, penetrante, aromatico |
| Solubilità in acqua: | 15 g/l a 20 ° C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | aldeidi, chetoni, esteri |
| Densità: | 1,01 (22) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 5,3 |
| Punto di fusione: | - 10 °C |
| Punto di ebollizione: | 153 °C 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 79 °C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | 32 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | Reagisce con rischio di incendio ed esplosione se viene a contatto con acidi inorganici e basi. Reagisce violentemente con agenti ossidanti e a contatto con agenti riducenti come il rame le leghe di piombo, cobalto e acidi minerali (C). |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F+, T, N |
| Indicazioni di pericolo: | Estremamente infiammabile, Tossico, Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 7: Può provocare un incendio. 21/22: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 23: Tossico per inalazione 34 : Provoca ustioni. 48/20/22: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. 51/53: Tossico per gli organismi acquatici,può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. |
| Consigli di prudenza S: | 3/7: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco 14 : Conservare lontano da sostanze organiche, agenti ossidanti, acidi e basi. 36/37/39 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l’etichetta). 50: Non mescolare con agenti ossidanti, sostanze organiche, acidi e basi 61: Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: RATTO LC50: 220 ppm/4h (1); TOPO LC50: 200 ppm/4h Ingestione: orale-RATTO LD50: 382 mg/Kg Organi bersaglio: Cute, mucose e sistema nervoso centrale. Il contatto con la pelle è corrosivo e provoca arrossamento, dolore e bruciature, con gli occhi è estremamente corrosivo, provoca lesioni oculari Sintomi: Per inalazione dei vapori, a seconda delle concentrazioni, possono aversi irritazione del tratto respiratorio, tosse, mal di gola, respiro affannoso, e nei casi più gravi, edema polmonare. Per ingestione, a seconda delle dosi, si possono avere mal di gola, nausea, vomito, dolori addominali, e nei casi più gravi, effetti corrosivi a carico del tratto gastroenterico. |
| Tossicità cronica: | Non sono disponibili informazioni in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | Pelle coniglio : 500 mg (1) occhi coniglio : 1 mg (1) |
| Potere sensibilizzante: | non si conoscono effetti sensibilizzanti per la pelle |
| Cancerogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Mutagenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |
| Teratogenesi: | Non riferite evidenze di tale effetto |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | Media | Dato il valore della costante di Henry (1,014 Pa. • m3/mole a 20 °C) la volatilizzazione dalle acque è definibile come media. | Il valore calcolato di Koc= 59,16 indica una mobilità alta |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Fattore di bioconcentrazione (BCF): pesce 7,11 Non esistono le premesse per un potenziale bioaccumulo negli organismi acquatici |

| Sostanza: | LIQUIDO ALCHILATO (MISCELA LIQUIDA ALCHILATA) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Miscela contenete: Benzene 52%; Etilbenzene 35,5%;Dietilbenzene 8% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Liquido alchilato. |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | n.a. |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Bruno chiaro |
| Odore: | Aromatico |
| Solubilità in acqua: | 1,78 g/L a 20°C (rif. Benzene) |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Solubile in solventi aromatici, clorurati, chetoni, alcooli. |
| Densità: | 0,882-0,886 (rif. Benzene) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 2,8 (rif. Benzene) |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 80°C a 101 Kpa (1 mmHg =133,3 Pa) (rif. Benzene) |
| Punto di infiammabilità: | :<21°C;-11,1 °C (rif. Benzene) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,3 (rif. Benzene) UEL: 7,9 (rif. Benzene) |
| Temperatura di autoaccensione: | 498 °C (rif. Benzene) |
| Tensione di vapore: | n.d. |
| Reazioni pericolose: | Reagisce violentemente con forti ossidanti. Acido nitrico concentrato e la miscela solfonitrica conducono alla formazione di nitrobenzeni : prodotti esplosivi. Forma miscele esplosive con pentafloruro di arsenico più metanolato di potassio (esplode sopra i 30°C). |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Tossico |
| Frasi di rischio R: | R11: Facilmente infiammabile; 45: Può provocare il cancro; 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie; 36/38: Irritante per gli occhi e la pelle; 48/23/24/25: Tossico :pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione; 65: Nocivo, può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. |
| Consigli di prudenza S: | 45: In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrandogli l'etichetta). 53: Evitare l'esposizione – procurarsi istruzioni speciali prima dell'uso. |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione : Benzene : Ratto LC50 : 10000 ppm/7h. Benzene : uomo : TCL0 : 100 ppm (sonnolenza, nausea, vomito, dermatiti). [8] Benzene : uomo : TCL0 : 150 ppm/1 anno – Intermittente (Cambiamenti nel sangue, aumento della temperatura corporea) Etilbenzene: LCL0 : 10 ppm /8h/10 anni - intermittente.(Leucemia) Ingestione : Benzene : ratto: LD50 : 930 mg/Kg Benzene : uomo : LDL0 : 50 mg/Kg. Etilbenzene : LDL0 ratto : 5000 mg/Kg ed LD50 ratto : 3500 mg/Kg. Benzene . Pelle topo LD50 : 48 mg/Kg. Il Benzene a concentrazioni elevate e per contatti ripetuti risulta essere cancerogeno di tipo (confermato cancerogeno umano). Etilbenzene: il prodotto è nocivo per inalazione ed irritante della pelle e occhi, ad alte dosi per assorbimento sistemico causa depressione del sistema nervoso centrale con narcosi. Organi bersaglio : Sangue, sistema nervoso centrale, sistema cardiovascolare, pelle, midollo osseo, occhi, sistema respiratorio, leucociti, fegato e reni. - Sintomi : Intossicazioni acute : euforia, eccitazione, mal di testa, vertigini, frasi sconnesse, narcosi, stimolazione del sistema nervoso centrale, poi depressione con morte per paralisi respiratoria; irritazione respiratoria, edema polmonare; irritazione gastrointestinale, con vomito e colica; eritema, vescicazione. Intossicazione cronica :anoressia, nausea, perdita di peso, affaticamento, debolezza, mal di testa, vertigini, nervosismo, irritabilità. Manifestazioni emorragiche : pallore, epistassi, disturbi mestruali. Variazioni ematologiche: anemia aplastica, macrocitosi, leucopenia, tromboctopenia, emolisi. |

| Tossicità cronica | Il Benzene a concentrazioni elevate e per contatti ripetuti risulta essere cancerogeno di tipo 1(confermato cancerogeno umano). Etilbenzene: il prodotto è nocivo per inalazione ed irritante della pelle e occhi, ad alte dosi per assorbimento sistemico causa depressione del sistema nervoso centrale con narcosi. |
| --- | --- |
| Corrosività - Potere irritante: | Benzene : occhi coniglio 2mg/24h : severi effetti. Benzene : Pelle coniglio . 20 mg/24h : moderati effetti. Etilbenzene : è un severo irritante degli occhi, può causare lacrimazione e congiuntiviti. Irritante della pelle, può causare dermatiti; può essere assorbito dalla pelle. Etilbenzene: occhio coniglio : 100 mg irritante. |
| Potere sensibilizzante: | Benzene : il prodotto può essere un sensibilizzante cutaneo. Etilbenzene : non è un sensibilizzante cutaneo. |
| Cancerogenesi: | Il Benzene è un cancerogeno umano, categoria 1=Cancerogeno per l'uomo. Etilbenzene : è un probabile cancerogeno per gli animali. Non esistono dati sulla sua potenziale cancerogenicità sull'uomo. |
| Mutagenesi: | Il Benzene non è classificato dalla UE come mutageno, anche se alcune sperimentazioni hanno portato a risultati positivi. Etilbenzene : non è mutageno. |
| Teratogenesi: | Il Benzene non è teratogeno ne tossico per la riproduzione a dosi che sono fetotossiche ed embrioletali. Etilbenzene : non è teratogeno. |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati | Benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati |
| Diffusione | Alta | Benzene : La costante di Henry è elevata > 4438,4 Pa.m3/mole a 25 °C e ciò comporta una rapida volatilizzazione dai sistemi acquosi ed una netta partizione in favore della fase aerea. Etilbenzene: la costante di Henry calcolata è di 651,7Pa.m3/mole a 20°C, la quale indica per il prodotto una alta volatilizzazione dalle acque. | Benzene:Il valore stimato di Koc(<150) evidenzia un'alta mobilità nel terreno ed una bassa tendenza ad essere adsorbito dalle componenti organiche del terreno e dei sedimenti. La sostanza presenta quindi un'alta tendenza a percolare Etilbenzene: Nel terreno il valore calcolato di Koc è di 329,9: indicante una sedimentazione media. |
| Persistenza | n.d. | Bassa | Medio/Bassa |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Etilbenzene: Dato il valore del BCF (2) non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione |

| Sostanza: | MEDIOBOLLENTI FENOLICI – SOLVENTE CHETONICO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | BENZENE, (1-METILETIL)-OSSIDATO, FRAZIONI LEGGERE DELLA DISTILLAZIONE; MISCELA CONTENENTE IN PROPORZIONI VARIABILE E NON PREDETERMINATA I COMPONENTI: a) acetone 30-50%; b) benzene 0,1-0,2%; c) toluene 1-2%; d) cumene 5-15%; e) etilbenzene 15-25%; f) ossido di mesitile 15-25%. |
| Nomi commerciali e sinonimi: | SOLVENTE CHETONICO; MEDIOBOLLENTI PR7 |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | 90193-66-1 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Giallo bruno |
| Odore: | Aromatico |
| Solubilità in acqua: | 57 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Alcooli eteri, chetoni |
| Densità: | n.d. |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | -55 – 175 °C a 101325 Pa (1 mmHg=133,32 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 4°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 2,5 UEL: 13 |
| Temperatura di autoaccensione: | a) 538 °C e) 460 °C f) 340°C |

| Tensione di vapore: | 3000 Pa a 20 °C Pa a °C (1 mmHg=133,32 Pa) |
| --- | --- |
| Reazioni pericolose: | a) Reagisce violentemente con idrocarburi alogenati quali ad es. triclorometano, tribromometano ecc. in presenza di una base forte per es. idrossido di sodio o di potassio . d) In miscela con acido clorosolfonico,acido nitrico o oleum causa un'azione è fortemente esotermica. f) Può formare perossidi esplosivi. Reagisce violentemente con agenti ossidanti. Attacca molti materiali plastici. g) Reagisce con agenti ossidanti, l’acido nitrico, acido clorosolfonico, perossidi. A contatto con il ter butossido di potassio può dare luogo ad un incendio |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Tossico |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 45: Può provocare il cancro 46 : Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 20/21/22: Anche nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 63: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 65: Anche nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 36: Irritante per gli occhi. 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici,può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. |
| Consigli di prudenza S: | 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 16: Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare 24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico 53: Evitare l’esposizione – procurarsi istruzioni speciali prima dell’uso. |

| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione : a) Ratto LC50 : 16000 ppm/4h d) ratto LC50: 8000 ppm/4h e) ratto LCL0: 4000 ppm/4h g) ratto LC50: 23500 mg/m3/8h • Ingestione : a) Ratto LD50 : 7400 mg/kg d) orale-ratto: LD50: 1400 mg/Kg e) orale-ratto LD50: 3500 mg/kg g) orale-ratto: LD50: 2737 mg/Kg • Contatto con la pelle e con gli occhi : a) Pelle coniglio : LD50: 20 g/kg g) Pelle coniglio : LD50: 20 mg/kg SINTOMI: a) Intossicazioni acute per inalazione: irritazione degli occhi, delle vie respiratorie, congiuntiviti, erosione corneale, mal di testa, vertigini, gastrite, nausea,vomito. b)euforia, eccitazione, cefalea, vertigini, stimolazione del sistema nervoso centrale, poi depressione con morte per paralisi respiratoria; irritazione respiratoria, edema polmonare; irritazione gastrointestinale, con vomito e colica; eritema, vescicazione aritmie cardiache. d) L'inalazione di concentrazioni elevate può causare mal di testa, vertigini leggero scoordinamento ed incoscienza. L'ingestione del liquido può causare la formazione di goccioline che entrando nei polmoni possono causare polmonite chimica f) Esposizione al di sopra del valore limite può causare incoscienza. g) inalazione ad alte concentrazioni può causare effetti sul sistema nervoso centrale che si manifestano con nausea, vertigini, mal di testa, polmonite chimica, edema polmonare, incoscienza fino al coma NARCOSI: e) L'assorbimento sistemico causa depressione del sistema nervoso centrale con narcosi a concentrazioni molto elevate b) narcotico |
| Tossicità cronica | a) nel caso di esposizioni ripetute si sono notati dei fenomeni di irritazione oculare e respiratorie, e dei sintomi di astenia, sonnolenza,vertigini, dermatosi cutanea d) contatti prolungati con la pelle possono causare eruzioni e) L'esposizione umana ad elevate concentrazioni di vapori può presentare in primo luogo un rischio di irritazione, ma secondariamente può causare anche effetti sul sistema nervoso centrale. f) Il liquido sgrassa la pelle La sostanza può avere effetti sul fegato, reni e polmoni g) Per contatti prolungati con la pelle possono determinarsi dermatiti dovute all’effetto sgrassante. |

| Corrosività - Potere irritante: | a) irritazione degli occhi, delle vie respiratorie. Occhi coniglio: 3950 μg: Severi effetti d'irritazione Pelle coniglio : 395 mg: Blandi effetti d'irritazione occhi umano : 500 ppm b) irritazione respiratoria; irritazione gastrointestinale d) Per inalazione causa irritazioni agli occhi, alle membrane mucose. Irritazione: pelle coniglio: 10 mg/24h/aperto: blandi effetti e) Congiuntiviti, irritazioni delle membrane mucose, del tratto respiratorio superiore. Irritazione: pelle coniglio : 15 mg/24 ore aperto: blanda irritazione occhi coniglio 100 mg irritante f) La sostanza è irritante per gli occhi la pelle e il tratto respiratorio. g) Irritazione degli occhi, con danni corneali. |
| --- | --- |
| Potere sensibilizzante: | n.d. |
| Cancerogenesi: | b) UE: (R45) - Categoria 1 = Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. IARC: Valutazione globale 1 = Cancerogeno per l'uomo. CCTN: Categoria 1 = Sostanze note per effetti cancerogeni sull'uomo. NTP: Sostanze riconosciute essere cancerogene. c) IARC : valutazione globale 3 = non classificabile per la sua cancerogenicità per l'uomo. NTP : la sostanza non ha evidenziato nessuna attività cancerogena e nessun effetto neoplastico |
| Mutagenesi: | b) Ha indotto mutazioni in cellule umane "in vitro" e in alcune linee cellulari di roditori . Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule umane "in vitro" e in una linea di roditori. c) risultati di test su Chinese Hamster Ovary Cells negativi |
| Teratogenesi: | e) non sono riportati studi sull'uomo per la tossicità per la riproduzione g) test : vari risultati positivi. In alcuni studi di embriotossicità su ratti e gatti si sono notati effetti collaterali alla maternità. b) Non ci sono evidenze di effetti teratogeni ma è stata evidenziata fetotossicità in alcuni studi su animali c) test : vari risultati positivi. In alcuni studi di embriotossicità su ratti e gatti si sono notati effetti collaterali alla maternità. |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | a) BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 [1] e) BOD25/35: 1,73 Sostanza facilmente biodegradabile | a) BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 [1] e) BOD25/35: 1,73 Sostanza facilmente biodegradabile |
| Diffusione | Alta | a) Dato il valore della costante di Henry (1,4 Pa x m3/mole a 20 °C) la volatilizzazione dalle acque è definibile come media. d) Dato il valore della costante di Henry (1057,52 Pa x m3/mole a 20°C) la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta. e) Dato il valore della costante di Henry (651,7 Pa x m3/mole a 20°C) la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta. | d) il valore calcolato di Koc= 458 indica una mobilità media e una sedimentazione trascurabile. e) Il valore calcolato di Koc=329,9 indica una sedimentazione media |
| Persistenza | n.d. | Bassa | Media |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Dato il basso valore di BCF (pesce 0,19 Log BCF: -0,72) non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. d) Il bioaccumulo negli organismi acquatici non è significativo (BCF: pesce 35,5 e) Dato il valore del BCF non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione (BCF): pesce 100 Log BCF=2 Carassius auratus BCF= 15 Log BCF=1,19) |

| Sostanza: | METANO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte prima |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | METANO |
| Nomi commerciali e sinonimi: | GAS NATURALE |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | METHANE |
| Numero di registro CAS: | 68410-63-9 |
| Formula bruta: | CH4 |
| Peso molecolare: | 16,04 |
| Formula di struttura: | H ¦ H – C – H ¦ H |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Gas |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Inodore |
| Solubilità in acqua: | da 0,0338 a 0,0856 |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 0,7 - 1,0 kg/m3 a =°C e 1 atm |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 0,55/0,77 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | da -185 a -159°C |
| Punto di infiammabilità: | n.d. |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 3,93 UEL: 17,5 |
| Temperatura di autoaccensione: | >482°C |

| Tensione di vapore: | n.d. |
| --- | --- |
| Reazioni pericolose: | Incompatibile con agenti fortemente ossidanti |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F+ |
| Indicazioni di pericolo: | Estremamente Infiammabile |
| Frasi di rischio R: | 12: Estremamente Infiammabile |
| Consigli di prudenza S: | 2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini 9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 16: Conservare lontano da fiamme o scintille - non fumare 33: Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Per riduzione del tenore di ossigeno nell’aria, a concentrazione elevata provoca asfissia (i sintomi sono riconducibili a respirazione difficoltosa - mal di testa - battito cardiaco accelerato - eccitazione e confusione mentale - vertigini e perdita di conoscenza) |
| Tossicità cronica | Non riferiti dati in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | In caso di esposizione prolungata può provocare irritazione agli occhi, alle mucose e alle vie respiratorie superiori. |
| Potere sensibilizzante: | Non riferiti dati in merito |
| Cancerogenesi: | Non riferiti dati in merito |
| Mutagenesi: | Non riferiti dati in merito |
| Teratogenesi: | Non riferiti dati in merito |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | Bassa | Media |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.d. |

| Sostanza: | MISCELA DEIDROGENATA |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. I, parte seconda gruppo 2-7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | CONTENENTE IN PROPORZIONI VARIABILE E NON PREDETERMINATA I COMPONENTI: a) STIRENE 50-70%; b) ETILBENZENE 30-40%; c) TOLUENE 1-10%; d) BENZENE 0-5%. |
| Nomi commerciali e sinonimi: | MISCELA DEIDROGENATA |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 100-42-5; b) 100-41-4; c) 108-88-3; d) 71-43-2 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Leggermente ambrato opalescente |
| Odore: | Aromatico pungente |
| Solubilità in acqua: | 0,29 Kg/m3 (20°C) riferito allo stirene |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Solubile in solventi aromatici, clorurati, chetoni, alcooli |
| Densità: | 0,887 Kg/dm3 a 20°C |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 137°C |
| Punto di infiammabilità: | <21°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | n.d. |

| Reazioni pericolose: | Può polimerizzare spontaneamente, con rapido aumento della temperatura. In contenitori chiusi si ha pure rapido aumento della pressione Polimerizza violentemente con reazione che può diventare esplosiva per azione della luce, del calore, di acidi forti o di perossidi. Evitare il contatto con Acidi. Soda caustica. Alogenuri metallici come cloruro di ferro o d’alluminio. Perossidi. I materiali ossidanti possono causare una forte reazione esotermica con la possibilità di incendio ed esplosione |
| --- | --- |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente Infiammabile; Tossico |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente Infiammabile 45: Può provocare il cancro 46: Può causare alterazioni genetiche ereditarie 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 48/23/24/25: Anche tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 63: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 65: Nocivo, può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 67: L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini |
| Consigli di prudenza S: | 23: Non respirare i vapori. 16: Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli l’etichetta). 53: Evitare l’esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso. |

| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | - Ingestione: STIRENE:La tossicità per una singola dose orale è bassa. La LD50 orale per i ratti è 5000 mg/kg. Piccole quantità ingerite accidentalmente durante le normali operazioni di manipolazione del prodotto non dovrebbero causare danni; l’ingestione di quantità maggiori può causare danni al fegato e ai reni. ETILBENZENE: LDL0 (ratto) 5000 mg/Kg. LD50 (ratto):3500 mg/Kg. BENZENE: LD50 (ratto) 3306 mg/Kg. - Contatto con la pelle STIRENE:La LD50 cutanea non é stata determinata. Un’esposizione ripetuta della pelle può causare un assorbimento in quantità pericolose. ETILBENZENE: può essere assorbito dalla pelle. BENZENE: pelle-topo LD50 48 mg/Kg. - Inalazione STIRENE: LC50 ratto=11,8 μg/l. Concentrazioni eccessive di vapori si possono verificare e possono essere pericolose a seguito di un'esposizione singola. Effetti anestetici o narcotici possono essere sintomo di un'esposizione eccessiva. Se aspirata può essere rapidamente assorbita attraverso i polmoni e causare danni ad altri organi ed apparati. BENZENE: Uomo TCL0: 210 ppm(euforia,allucinazioni,nausea,vomito).[13]. BENZENE: Uomo :TCL0 150 ppm/1anno-intermittente (cambiamenti nella crasi ematica,aumento della temperatura corporea. |
| Tossicità cronica | Esposizioni ripetute a grandi quantità possono causare effetti sul sistema nervoso centrale, fegato e reni |
| Corrosività - Potere irritante: | - Ingestione: STIRENE: L’ingestione può causare irritazione della bocca, gola e del tratto gastrointestinale. - Contatto con la pelle e con gli occhi STIRENE: Un'esposizione prolungata o ripetuta può causare irritazione della pelle, fino ad arrivare a secchezza e desquamazione . Può causare lieve irritazione con danni corneali. I vapori possono irritare gli occhi e/o causare lacrimazione. ETILBENZENE: è un severo irritante degli occhi, può causare lacrimazione e congiuntiviti. Irritante della pelle, può causare dermatiti. - Inalazione STIRENE: Un'esposizione eccessiva può causare un'irritazione delle vie respiratorie superiori e dei polmoni. |

| Potere sensibilizzante: | n.d. |
| --- | --- |
| Cancerogenesi: | STIRENE:I dati di studi epidemiologici sui lavoratori esposti allo stirene non forniscono evidenze per poter affermare che lo stirene sia cancerogeno. Vari studi a lungo termine sugli animali sono risultati negativi. Uno studio su topi ha causato un eccesso di carcinomi polmonari. Lo IARC ha classificato lo stirene come 2B (Sufficienti evidenze negli animali da esperimento per ritenere la sostanza possibilmente cancerogena per l’uomo). TOLUENE: la sostanza sembra non esplicare effetti cancerogeni per l’uomo. ETILBENZENE: è un probabile cancerogeno per gli animali. Non esistono dati sulla sua potenziale cancerogenicità sull’uomo. BENZENE: CEE (R45)-Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo |
| Mutagenesi: | STIRENE:I risultati dei test di mutagenesi in vitro non sono stati significativi. I risultati dei test di mutagenesi su animali non sono stati definitivi. ETILBENZENE: non è mutageno. BENZENE: ha indotto mutazioni in cellule umane in vitro ed in alcune linee cellulari di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule del midollo osseo di ratto e criceto in “vivo” TOLUENE:non ci sono dati definitivi sulla sua potenziale mutagenicità. |
| Teratogenesi: | STIRENE:Il prodotto non sembra esplicare un effetto teratogeno. I risultati delle sperimentazioni condotte non hanno portato a dati significativi. ETILBENZENE: il prodotto non causa effetti negativi sulla riproduzione, non porta a danni sui nascituri, ne procura altri effetti pericolosi durante lo sviluppo fetale. BENZENE: non è teratogeno negli animali a dosi fetotossiche ed embrioletali. |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | STIRENE: La biodegradazione raggiunta nella prova della bottiglia chiusa dopo 20 giorni é dell’80%. BENZENE: è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche. TOLUENE: il prodotto è prontamente biodegradabile. | STIRENE: La biodegradazione raggiunta nella prova della bottiglia chiusa dopo 20 giorni é dell’80%. BENZENE: è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche. TOLUENE: il prodotto è prontamente biodegradabile. |
| Diffusione | Alta | STIRENE: Galleggia sull’acqua ed evapora rapidamente. Se viene assorbito dal terreno può contaminare la falda acquifera. BENZENE: La costante di Henry è elevata (4438,4 Pa.m3/mole a 25°C) e ciò comporta una rapida volatilizzazione dai sistemi acquosi ed una netta partizione in favore della fase aerea. | BENZENE: Il valore stimato di Koc(<150) evidenzia un’alta mobilità nel terreno ed una bassa tendenza ad essere adsorbito dalle componenti organiche del terreno e dei sedimenti. La sostanza presenta un’alta tendenza a percolare |
| Persistenza | Lo stirene viene degradato rapidamente nell’atmosfera. | Medio/Bassa | Bassa |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | STIRENE: Il fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato sperimentalmente nei pesci è uguale a 13,5. Il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log/pow) riportato in letteratura è uguale a 3,06. BENZENE: il fattore di bioconcentrazione BCF è di 12,6, la sostanza non è biaccumulabile |

| Sostanza: | OFF GAS –(IDROGENO CON IMPUREZZE) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda, gruppo 2-8 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | MISCELA CONTENENTE IN PROPORZIONI VARIABILE E NON PREDETERMINATA I COMPONENTI: a) IDROGENO 90-93%, b) BENZENE 0,1-2,0%, c) TOLUENE 0,1-2,0%, d) MONOSSIDO DI CARBONIO 2,0-3,0% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | OFF GAS - STM |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 215-605-7; b) 200-753-7 ; c) 203-625-9; d) 211-123-3 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Gas |
| Colore: | n.a. |
| Odore: | Inodore |
| Solubilità in acqua: | n.a. |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 0,269 Kg/Nmc |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 0,0695 (rif. Idrogeno) |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | n.a. |
| Punto di infiammabilità: | < 0°C (rif. Idrogeno) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 4 (rif. Idrogeno) UEL: 76 (rif. Idrogeno) |
| Temperatura di autoaccensione: | 585°C (rif. Idrogeno) |
| Tensione di vapore: | 1,33 kPa (1mmHg=133,3 Pa)(rif. Idrogeno) |
| Reazioni pericolose: | I materiali ossidanti possono causare una forte reazione esotermica con possibilità di incendio ed esplosione |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F+; T |
| Indicazioni di pericolo: | Estremamente infiammabile; Tossico |
| Frasi di rischio R: | 12 :Estremamente infiammabile; 45: Può provocare il cancro; 46 :Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 48/23/24/25: Anche Tossico :pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 61: Può danneggiare i bambini non ancora nati |
| Consigli di prudenza S: | 45: In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrandogli l'etichetta). 53: Evitare l'esposizione – procurarsi istruzioni speciali prima dell'uso |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Il prodotto è essenzialmente composto da idrogeno che agisce da asfissiante semplice. A La presenza di monossido di carbonio suggerisce possibili effetti di asfissia, per tossicità ematica. Fasi acute di intossicazioni si hanno per alte concentrazioni e per tempi brevi di esposizione con possibilità di danni irreversibili, alterazioni del ritmo cardiaco e congestione con edema del sistema nervoso centrale. Sintomi : I primi sintomi che si manifestano sono: respirazione rapida, dispnea, riduzione della prontezza dei riflessi e della coordinazione. All'aumentare dell'asfissia possono seguire nausea, vomito, perdita di conoscenza, convulsioni, fino a coma e morte. Monossido di carbonio: fino a concentrazioni superiori al 10% di carbossiemoglobina nel sangue non sono evidenti segni clinici particolari Inalazione : asfissia TOLUENE : LC50 inalatoria topo : 5320 ppm/8ore – LC50 ratto inalatoria. :4000 ppm/4ore. BENZENE: Ratto LC50 : 10000ppm/7h; Uomo TCL0 : 100ppm (sonnolenza, nausea,vomito e dermatiti) Contatto con la pelle: TOLUENE :Occhi coniglio 2mg/24 h severi effetti di irritazione. Uomo occhio 300 ppm irritante. Pelle coniglio 435 mg blandi effetti di irritazione. BENZENE: Pelle-topo LD50: 48 mg/Kg |
| Tossicità cronica | Esposizioni ripetute a grandi quantità possono causare effetti sul sistema nervoso centrale, fegato e reni |

| Corrosività - Potere irritante: | TOLUENE: Occhi coniglio 2mg/24 h severi effetti di irritazione. Uomo occhio 300 ppm irritante; Pelle coniglio 435 mg blandi effetti di irritazione. BENZENE: Occhi coniglio 2 mg/24h:effetti severi; Pelle coniglio 500 mg/24h: moderati effetti. |
| --- | --- |
| Potere sensibilizzante: | IDROGENO non è un sensibilizzante cutaneo. BENZENE: sembra esplicare un effetto sensibilizzante cutaneo secondo test effettuati su porcellino d'india |
| Cancerogenesi: | il preparato è un cancerogeno umano. BENZENE: CEE : (R45) – categoria 1 =Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. IARC : Valutazione globale 1 = cancerogeno per l'uomo. CCTN : Categoria 1 = Sostanze per le quali esiste una sufficiente evidenza di effetti cancerogeni sull'uomo. NTP : Sostanze riconosciute essere cancerogene |
| Mutagenesi: | BENZENE : Negativo nei batteri e lieviti ma ha indotto aneuploidia, mutazione e conversione genica in funghi. Ha indotto mutazioni in cellule umane "in vitro" e in alcune linee cellulari di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule umane "in vitro" e in una linea di roditori. Ha indotto deboli aumenti di mutazioni somatiche e ricombinazioni in spermatogoni di Drosophila |
| Teratogenesi: | BENZENE : Negativo nei batteri e lieviti ma ha indotto aneuploidia, mutazione e conversione genica in funghi. Ha indotto mutazioni in cellule umane "in vitro" e in alcune linee cellulari di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule umane "in vitro" e in una linea di roditori. Ha indotto deboli aumenti di mutazioni somatiche e ricombinazioni in spermatogoni di Drosophila |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | n.a. | n.a. |
| Diffusione | Il prodotto si distribuisce principalmente nell'aria | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | Il prodotto nell'ambiente degrada velocemente |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.a.. |

| Sostanza: | OLONE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda, gruppo 6 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | MISCELA CONTENENTE IN PROPORZIONI VARIABILE E NON PREDETERMINATA I COMPONENTI: a) CICLOESANOLO (50-90%) b) CICLOESANONE (10-40%) |
| Nomi commerciali e sinonimi: | OLONE |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 108-93-0; b) 108-94-1 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | (a) 36 g/l a 20°C; (b) 23 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | (a) etanolo, etilacetato (b) etanolo, etere etilico |
| Densità: | 0,94 (relativa all’acqua) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 3,4 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | a partire da 156 °C a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 53°C vaso aperto; 48,5°C Vaso chiuso |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,3 UEL: 9,4 |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | (a) 133,3 Pa a 20°C (1 mmHg=133,3 Pa ) (b) 533,2 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | (a) Può reagire violentemente con agenti ossidanti forti quali l'acido nitrico o il permanganato di potassio. Può reagire violentemente con triossido di cromo. Può reagire violentemente con agenti ossidanti forti quali l'acido nitrico o il perossido di idrogeno. In certi casi con il perossido di idrogeno può formare dei perossidi organici |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 10: Infiammabile 20/22: Nocivo per inalazione e per ingestione 37/38: Irritante per le vie respiratorie e la pelle |
| Consigli di prudenza S: | 24/25: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione : (a) umano TCLo : 75 ppm (b) Ratto LC50 : 8000 ppm/4,ore OCSE 40 • Ingestione : (a) Ratto LD50 : 2060 mg/kg Coniglio LDL0 : 2200 mg/kg (b) Ratto LD50 : 1535 mg/kg Topo LD50 : 1400 mg/kg • Contatto con la pelle e con gli occhi : (a) Pelle coniglio LD L0 : 12 g/kg (b) Pelle coniglio LD L0 : 948 mg/kg Sintomi : (a) nausea, vomito, mal di testa, tremore (b) Irritazione della pelle, occhi, congiuntiviti bronchiti |
| Tossicità cronica | Nessun effetto tossico conosciuto |
| Corrosività - Potere irritante: | (a) Ad alte concentrazioni è irritante per gli occhi, naso e gola. Il liquido sgrassa la pelle e per contatto ripetuto o prolungato può causare dermatiti. Occhi coniglio : 2 mg (severo) (1) Occhi umano : 100 ppm (1) pelle coniglio : 14600 μg/24 h aperto: moderati effetti di irritazione (b) Si sono notate irritazioni delle mucose oculari e delle vie respiratorie superiori ad una concentrazione di 50 ppm. Come la maggior parte dei solventi, il cicloesanone può provocare delle dermatosi per contatto ripetuto o prolungato Occhi umano : 75 ppm (1) Occhi coniglio : 4740 μg (severo) (1) pelle coniglio : 500 mg aperto (leggero) |

| Potere sensibilizzante: | Non riferiti dati in merito |
| --- | --- |
| Cancerogenesi: | b) IARC :valutazione globale 3 = Non classificabile per la sua cancerogenicità per l'uomo |
| Mutagenesi: | (a) Analisi citogenetica - umano : leucociti 100 micro moli/L danni al DNA - mammifero : linfociti 150 micro moli/l Il cicloesanolo non è mutageno per parecchi ceppi di salmonella typhimurium nelle condizioni abituali del test di Ames (con e senza attivazione metabolica (b) Analisi citogenetica - umano : leucociti 100 umoli/L Il cicloesanone non è mutageno su 4 tipi di salmonella typhimurium in presenza o assenza di sistema metabolico esogeno. Il cicloesanone indusse aberrazione cromosomica in culture di celle umane e nei ratti |
| Teratogenesi: | (a) l’iniezione sottocutanea di 15 mg/kg al giorno per 21 giorni sui ratti maschi provocò delle anomalie sul sistema riproduttivo (atrofizzazione dei testicoli, della prostata, e delle ghiandole seminali) e della spermatogenesi. Sottocutaneo ratto TDL0 : 315 mg/kg (21 giorni maschio) spermatogenesi, gonadi maschili, epididimo, condotto seminale, prostata, vescica seminale, ghiandola Cowper, ghiandole accessorie (b) Nessuna tossicità significativa sulla riproduzione è stata osservata sui topi |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.d. | a) biodegradabile fino a 500 mg/l in impianti aerobici,specie se con Fanghi adattati (F). • (a) BOD5 :3%;4%; 13% del ThOd; (b) BOD5 :32% ; 47% del ThOd; • (a) COD : 76% ; 96% di ThOd; (b) COD : 100% di ThOd; • (a) ThOd : 2,82; (b) ThOdf : 2,60 | a) biodegradabile fino a 500 mg/l in impianti aerobici,specie se con Fanghi adattati (F). • (a) BOD5 :3%;4%; 13% del ThOd; (b) BOD5 :32% ; 47% del ThOd; • (a) COD : 76% ; 96% di ThOd; (b) COD : 100% di ThOd; • (a) ThOd : 2,82; (b) ThOdf : 2,60 |
| Diffusione | n.d. | (a) Dato il valore della costante di Henry :0,37 Pa x m3/mole la volatilizzazione dalle acque è definibile media. (b) Dato il valore sperimentale della costante di Henry :1,21 Pa x m3/mole la volatilizzazione dalle acque è definibile media. | (a)Nel terreno, dato il valore calcolato di KOC 33,1 (G) indica una mobilità molto alta e una trascurabile tendenza a sedimentare. b) Nel terreno, dato il valore calcolato di KOC 20 indica una mobilità molto alta e una trascurabile tendenza a sedimentare |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Dato il basso valore del BCF(a: 2,91 Log BCF = 0,46; b: 1,34 Log BCF = 0,13) non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. |

| Sostanza: | PENTANO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda, gruppo 8-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | (A) PENTANO al 72,5 – 77,5% e (B) ISOPENTANO al 22,5 – 27,5% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | EXXSOL PENTANE 75 |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | PENTANO (A); ISOPENTANO (B) |
| Numero di registro CAS: | 78-78-4 (ISO PENTANO); 109-66-0 (PENTANO) |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Solvente dolciastro/petrolio |
| Solubilità in acqua: | Trascurabile |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 630 kg/m³ (15 °C) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | > 1 a 101 kPa |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 26-40°C |
| Punto di infiammabilità: | < -50°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,3 UEL: 7,8 |
| Temperatura di autoaccensione: | > 200°C |
| Tensione di vapore: | 62 kPa (465 mm Hg) a 20°C. 116 kPa (870 mm Hg) a 38°C. 171 kPa (1282,5 mm Hg) a 50°C |
| Reazioni pericolose: | Evitare il contatto con ossidanti forti |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F+; Xn; N |
| Indicazioni di pericolo: | Estremamente infiammabile; Nocivo; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 12: Estremamente infiammabile. 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 66: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle 67: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. |
| Consigli di prudenza S: | 3/7: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco 16: Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. S23; Non respirare i gas/fumi/vapori/spray 24: Evitare il contatto con la pelle 33: Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. S43; In caso di incendio usare schiuma, polvere secca, o anidride carbonica (CO2) 57: Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale 60: Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza 62: In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: Minimamente tossico. In base a dati di test per materiali di struttura simile. Ingestione: LD 50 > 2000 mg/kg. Minimamente tossico. In base a dati di test per materiali di struttura simile. Contatto cutaneo: Tossicità: LD 50 > 2000 mg/kg. Minimamente tossico. In base a dati di test per materiali di struttura simile. SINTOMI: Concentrazioni di vapore superiori ai livelli di esposizione raccomandati sono irritanti per gli occhi e le vie respiratorie, possono causare cefalea e vertigini, avere effetto anestetico e causare altri effetti sul sistema nervoso centrale. Il contatto ripetuto e/o prolungato della pelle con materiali a bassa viscosità può sgrassare la pelle con possibile sviluppo di irritazione e dermatite. Piccole quantita' di liquido, aspirate nei polmoni in caso di ingestione o di vomito, possono causare polmonite chimica o edema polmonare. |

| Tossicità cronica | Non riferiti dati in merito |
| --- | --- |
| Corrosività - Potere irritante: | Inalazione: Pericolo trascurabile a temperatura ambiente o di normale manipolazione. In base a dati di test per il materiale Pelle: Leggermente irritante per la pelle in caso di esposizione prolungata. In base a dati di test per il materiale Occhi: Può causare disturbi lievi di breve durata agli occhi. In base a dati di test per materiali di struttura simile. |
| Potere sensibilizzante: | Non riferiti dati in merito |
| Cancerogenesi: | Non riferiti dati in merito |
| Mutagenesi: | Non riferiti dati in merito |
| Teratogenesi: | Non riferiti dati in merito |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.d. | Si presume che sia facilmente biodegradabile | Si presume che sia facilmente biodegradabile |
| Diffusione | Estremamente volatile, si ripartisce rapidamente in aria | Non si presume che si ripartisca in sedimento e solidi sospesi nelle acque reflue | n.d. |
| Persistenza | La trasformazione per fotolisi non si presume sia significativa. Si presume che degradi rapidamente in aria per ossidazione atmosferica | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.d. |

| Sostanza: | PEROSSIDO DI 1,1-DI(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO, SOLUZIONE AL 50% IN FTALATO DI DIBUTILE (TRIGONOX 29-B50, LUPEROX 231P50) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda, gruppo 3-9i |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | PEROSSIDO DI 1,1-DI(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO, SOLUZIONE AL 50% IN FTALATO DI DIBUTILE |
| Nomi commerciali e sinonimi: | TRIGONOX 29-B50, LUPEROX 231P50 |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.d. |
| Numero di registro CAS: | 6731-36-8 (PEROSSIDO DI 1,1-DI(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO) e 84-74-2 (FTALATO DI DIBUTILE) |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Aromatico |
| Solubilità in acqua: | Immiscibile |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Miscibile in ftalati puro solventi aromatici Solubile nella maggioranza dei solventi organici |
| Densità: | 980 kg/m³ (20 °C) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | < -20°C |
| Punto di ebollizione: | n.a. (decompone) |
| Punto di infiammabilità: | 108°C a vaso aperto |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | n.a. |
| Tensione di vapore: | (20 °C) : molto basso (50°C) circa 10 hPa (mbar) |

| Reazioni pericolose: | SADT - (Self accelerating decomposition temperature o temperatura di decomposizione autoaccelerante) è la temperatura minima alla quale si innescherà la decomposizione autoaccelerante di una sostanza contenuta in un imballaggio tipico usato per il trasporto del prodotto. Una reazione pericolosa di decomposizione autoaccelerante e, in determinate circostanze, esplosione o incendio possono essere causati da decomposizione termica alla temperatura qui indicata o ad essa superiore: 60°C. Il contatto con sostanze incompatibili può causare la decomposizione alla temperatura SADT o a temperature ad essa inferiori 60°C. Evitare il contatto con Agenti ossidanti forti, riducenti, ammine, acidi e basi, Composti di zolfo, metalli pesanti, composti di metalli pesanti, Ruggine (rischio di decomposizione esotermica autoaccelerata). Evitare l'urto e lo sfregamento. |
| --- | --- |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | O; T; N |
| Indicazioni di pericolo: | Comburente; Tossico; pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 7: Può provocare un incendio 61 : Può danneggiare i bambini non ancora nati 62 : Possibile rischio di ridotta fertilità 50/53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | S3/7: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco S14 : Conservare lontano da agenti riducenti (per es. ammine), acidi, alcali e composti di metalli pesanti S36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia S53: Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso S60: Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi S61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza |

| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione : 1,1-DI-(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO : 75 % in soluzione in FTALATO DI DI-n-BUTILE, Per l'animale : Praticamente non nocivo per inalazione CL50/Inalazione /4h/ ratto, circa 800 mg/l. Ingestione : 1,1-DI-(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO 75 % in soluzione in FTALATO DI DI-n-BUTILE, Per l'animale : praticamente non nocivo per ingestione Nessuna mortalità riscontrata sul ratto a 13000 mg/kg Contatto con la pelle : 1,1-DI-(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO : 75 % in soluzione in FTALATO DI DI-n-BUTILE, Per l'animale : Praticamente non nocivo per contatto con la pelle Nessuna mortalità riscontrata sul coniglio ( 8000 mg/kg ) |
| Tossicità cronica | Non riferiti dati in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | Contatto con la pelle : Materia attiva : 1,1-DI-(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO, Per l'animale : Leggermente irritante per la pelle. (dopo contatto occlusivo , 4h, coniglio) Contatto con gli occhi : 1,1-DI-(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5 TRIMETILCICLOESANO, 75 % in soluzione in FTALATO DI DI-n-BUTILE, Per l'animale : Leggermente irritante per gli occhi. (coniglio |
| Potere sensibilizzante: | Per la sua composizione, può essere considerato come : Non sensibilizzante cutaneo (cavia) |
| Cancerogenesi: | 1,1-DI-(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO : Assenza di effetti cancerogeni per l'animale (via alimentare, topo) |
| Mutagenesi: | 1,1-DI-(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO : Inattivo su : - test Ames in vitro |
| Teratogenesi: | FTALATO DI DI-n-BUTILE, Fertilità : Effetti tossici per l'apparato riproduttore (Roditore) Sviluppo fetale : Effetti tossici per lo sviluppo del feto (Roditore) |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | Nessuna informazione in merito | Non facilmente biodegradabile : 2 % dopo 28 d (1,1-DI-(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO). Facilmente biodegradabile : 80 % dopo 28 d (FTALATO DI DI-n-BUTILE) | Non facilmente biodegradabile : 2 % dopo 28 d |
| Diffusione | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Persistenza | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | 1,1-DI-(TERZ-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO : Bioaccumulabile Log Pow = 7,56 (calcolato) (*) Fattore di bioconcentrazione (FBC)/Pesce (Cyprinus carpio), 4w = 3500 – 13200 FTALATO DI DI-n-BUTILE: log Pow = 4,57 Pesce : Fattore di bioconcentrazione (FBC) , 42d (Cyprinus carpio) = 1,9 |

| Sostanza: | PEROSSIDO DI 1,1-DI(TERZ-BUTILPEROSSI)CICLOESANO, SOLUZIONE AL 50% IN OLIO MINERALE (TRIGONOX 22-E50, CH-50_WO) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda, gruppo 3 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | PEROSSIDO DI 1,1-DI(TERZ-BUTILPEROSSI)CICLOESANO (A), SOLUZIONE AL 50% IN OLIO MINERALE (B) |
| Nomi commerciali e sinonimi: | TRIGONOX 22-E50, CH-50_WO |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.d. |
| Numero di registro CAS: | 3006-86-8 (A); 8042-47-5 (B) |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Trasparente |
| Odore: | Lieve |
| Solubilità in acqua: | Immiscibile |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Solventi aromatici solventi alifatici |
| Densità: | 900 kg/m³ (20 °C) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | < -15°C |
| Punto di ebollizione: | n.a. (decompone) |
| Punto di infiammabilità: | n.d. |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | n.a. |
| Tensione di vapore: | n.d. |

| Reazioni pericolose: | SADT - (Self accelerating decomposition temperature o temperatura di decomposizione autoaccelerante) è la temperatura minima alla quale si innescherà la decomposizione autoaccelerante di una sostanza contenuta in un imballaggio tipico usato per il trasporto del prodotto. Una reazione pericolosa di decomposizione autoaccelerante e, in determinate circostanze, esplosione o incendio possono essere causati da decomposizione termica alla temperatura qui indicata o ad essa superiore: 70 °C. Il contatto con sostanze incompatibili può c ausare la decomposizione alla temperatura SADT o a temperature ad essa inferiori 70 °C. Evitare il contatto con la ruggine, il ferro e rame. Il contatto con materiali incompatibili come acidi, alcali, metalli pesanti e agenti riducenti causerà una decomposizione pericolosa |
| --- | --- |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | O |
| Indicazioni di pericolo: | Comburente |
| Frasi di rischio R: | 7: Può provocare un incendio |
| Consigli di prudenza S: | S3/7: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco S14 : Conservare lontano da agenti riducenti (es. ammine), acidi, alcali e composti a base di metalli pesanti (p.es. acceleranti, essiccativi, saponi metallici) |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | 1,1-Bis(terz-butilperossi)cicloesano, 65 % : Orale LD50 ratto:> 5000 mg/kg; Dermico LD50 ratto:> 2000 mg/kg Inalazione LC50 ratto:>207.2 mg/l ; 4 ore tempo di esposizione massima concentrazione ottenibile Olio minerale bianco (petrolio): Orale LD50 ratto : >5000 mg/kg; Dermico LD50 coniglio : >3000 mg/kg |
| Tossicità cronica | Non riferiti dati in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | 1,1-Bis(terz-butilperossi)cicloesano, 65 % : Leggermente irritante per gli occhi e la pelle |
| Potere sensibilizzante: | Non riferiti dati in merito |
| Cancerogenesi: | Non riferiti dati in merito |
| Mutagenesi: | Non mutagenico (1,1-Bis(terz-butilperossi)cicloesano, 65 %) |
| Teratogenesi: | Non riferiti dati in merito |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.d. |

| Sostanza: | PEROSSIDO PERCARBONATO DI O,O-TERZ-BUTILE E DI O-2-ETILESILE (TRIGONOX 117, Perossido TBPEHC) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda, gruppo 3 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | PEROSSIDO PERCARBONATO DI O,O-TERZ-BUTILE E DI O-2-ETILESILE |
| Nomi commerciali e sinonimi: | TRIGONOX 117, Perossido TBPEHC |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | TER-BUTILPEROSSI-2-ETILESIL-CARBONATO |
| Numero di registro CAS: | 34443-12-4 |
| Formula bruta: | n.d. |
| Peso molecolare: | n.d. |
| Formula di struttura: | n.d. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Trasparente |
| Odore: | Lieve |
| Solubilità in acqua: | Immiscibile |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 930 kg/m³ (20 °C) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | < -50°C |
| Punto di ebollizione: | n.a. (decompone) |
| Punto di infiammabilità: | 66°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | n.a. |
| Tensione di vapore: | n.d. |

| Reazioni pericolose: | SADT - (Self accelerating decomposition temperature o temperatura di decomposizione autoaccelerante) è la temperatura minima alla quale si innescherà la decomposizione autoaccelerante di una sostanza contenuta in un imballaggio tipico usato per il trasporto del prodotto. Una reazione pericolosa di decomposizione autoaccelerante e, in determinate circostanze, esplosione o incendio possono essere causati da decomposizione termica alla temperatura qui indicata o ad essa superiore: 60 °C. Il contatto con sostanze incompatibili può c ausare la decomposizione alla temperatura SADT o a temperature ad essa inferiori 60 °C. Evitare il contatto con la ruggine, il ferro e rame. Il contatto con materiali incompatibili come acidi, alcali, metalli pesanti e agenti riducenti causerà una decomposizione pericolosa |
| --- | --- |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | O; Xi |
| Indicazioni di pericolo: | Comburente; Irritante |
| Frasi di rischio R: | 7: Può provocare un incendio 38: Irritante per la pelle |
| Consigli di prudenza S: | 3/7: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco 14: Conservare lontano da agenti riducenti (es. ammine), acidi, alcali e composti a base di metalli pesanti (p.es. acceleranti, essiccativi, saponi metallici). 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 36/37/39 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Orale LD50 ratto:> 5000 mg/kg¸Dermico LD50 coniglio:> 2000 mg/kg |
| Tossicità cronica | Non riferiti dati in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | Leggermente irritante per gli occhi e la pelle |
| Potere sensibilizzante: | Non riferiti dati in merito |
| Cancerogenesi: | Non riferiti dati in merito |
| Mutagenesi: | Test Ames: Positivo |
| Teratogenesi: | Non riferiti dati in merito |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diffusione | n.d. | n.d. | n.d. |
| Persistenza | n.d. | n.d. | n.d. |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | n.d. |

| Sostanza: | PEROSSIDO DI DIBENZOILE (PERKADOX L-W75, BP-75-W) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda, gruppo 3-9II |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Perossido di dibenzoile, polvere al 75%, con acqua |
| Nomi commerciali e sinonimi: | PERKADOX L-W75, BP-75-W |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | PEROSSIDO DI DIBENZOILE |
| Numero di registro CAS: | 94-36-0 |
| Formula bruta: | n.d. |
| Peso molecolare: | n.d. |
| Formula di struttura: | n.d. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Granuli |
| Colore: | Bianco |
| Odore: | Lieve |
| Solubilità in acqua: | Insolubile |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Solubile in solventi aromatici e ftalati |
| Densità: | 630 kg/m³(APPARENTE) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.a. |
| Punto di fusione: | Si decompone prima di fondere |
| Punto di ebollizione: | n.a. (decompone) |
| Punto di infiammabilità: | n.a. |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | n.a. |
| Tensione di vapore: | n.a. |

| Reazioni pericolose: | SADT - (Self accelerating decomposition temperature o temperatura di decomposizione autoaccelerante) è la temperatura minima alla quale si innescherà la decomposizione autoaccelerante di una sostanza contenuta in un imballaggio tipico usato per il trasporto del prodotto. Una reazione pericolosa di decomposizione autoaccelerante e, in determinate circostanze, esplosione o incendio possono essere causati da decomposizione termica alla temperatura qui indicata o ad essa superiore: 80 °C. Il contatto con sostanze incompatibili può c ausare la decomposizione alla temperatura SADT o a temperature ad essa inferiori 80 °C. Evitare il contatto con la ruggine, il ferro e Rame. Il contatto con materiali incompatibili come acidi, alcali, metalli pesanti e agenti riducenti causerà una decomposizione pericolosa. Non mescolare con acceleranti di perossidi. Evitare l'urto e lo sfregamento. Esplosivo allo stato secco. |
| --- | --- |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | E; Xi |
| Indicazioni di pericolo: | Esplosivo; Irritante |
| Frasi di rischio R: | 2: Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione 36: Irritante per gli occhi 43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. |
| Consigli di prudenza S: | 3/7: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco 14: Conservare lontano da agenti riducenti (es. ammine), acidi, alcali e composti a base di metalli pesanti (p.es. acceleranti, essiccativi, saponi metallici). 22: Non respirare le polveri 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 36/37/39 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Orale LD50 ratto:> 5000 mg/kg Inalazione:LC50 ratto:> 24.3 mg/l ; 4 ore tempo di esposizione massima concentrazione ottenibile |
| Tossicità cronica | Non riferiti dati in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | Pelle: non irritante ( 4 ore tempo di esposizione ) Occhi: moderatamente irritante |
| Potere sensibilizzante: | Possibile sensibilizzazione a contatto con la pelle |
| Cancerogenesi: | Non riferiti dati in merito |
| Mutagenesi: | Test Ames: non mutagenico |
| Teratogenesi: | Non riferiti dati in merito |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | Nessuna informazione in merito | Facilmente biodegradabile (prova in bottiglia chiusa ) | Facilmente biodegradabile (prova in bottiglia chiusa ) |
| Diffusione | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Persistenza | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Nessuna informazione in merito |

| Sostanza: | PEROSSIDO DI DICUMILE (PERKADOX BC-FF, LUPEROX DCP) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda, gruppo 3-9II |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | PEROSSIDO DI DICUMILE |
| Nomi commerciali e sinonimi: | PERKADOX BC-FF, LUPEROX DCP |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | PEROSSIDO DI DICUMILE |
| Numero di registro CAS: | 80-43-3 |
| Formula bruta: | n.d. |
| Peso molecolare: | n.d. |
| Formula di struttura: | n.d. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Cristallino solido |
| Colore: | Bianco |
| Odore: | Acre |
| Solubilità in acqua: | < 10 g/l |
| Solubilità nei principali solventi organici: | In Esano e Cloroformio > 500 g/l In Metanolo < 150 g/l |
| Densità: | 1110 kg/m3 a 20°C; APPARENTE 660 kg/m3 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.a. |
| Punto di fusione: | 38-40°C |
| Punto di ebollizione: | n.a. (decompone) |
| Punto di infiammabilità: | 121 °C vaso aperto |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | n.a. |
| Tensione di vapore: | 0,03 kPa a 101°C |

| Reazioni pericolose: | SADT - temperatura minima alla quale si innescherà la decomposizione autoaccelerante del prodotto, una reazione pericolosa di decomposizione autoaccelerante e, in determinate circostanze, esplosione o incendio possono essere causati da decomposizione termica alla temperatura di 75 °c o ad essa superiore. Il contatto con sostanze incompatibili può causare la decomposizione alla temperatura SADT o a temperature ad essa inferiori. Evitare il contatto con genti ossidanti forti, acidi forti e basi forti, ammine, riducenti, composti di zolfo, composti di metalli pesanti, metalli pesanti, ruggine |
| --- | --- |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | O; Xi; N |
| Indicazioni di pericolo: | Comburente; Irritante; Pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 7 : Può provocare un incendio 36/38 : Irritante per gli occhi e la pelle 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 3/7: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco 14: Conservare lontano da agenti riducenti (es. ammine), acidi, alcali e composti a base di metalli pesanti (es. acceleranti, essiccativi, saponi metallici) 36/37/39 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 61 : Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 via orale (4 ore): RATTO : c.a. 4000 mg/kg; TOPO: > 4500 mg/kg CL50 per inalazione (4 ore): RATTO > 224 mg/l DL50 via cutanea (4 ore): RATTO > 2000 mg/kg |
| Tossicità cronica | Effetti sperimentali sugli animali - Orale: 1 Mesi/ratto Disturbi del fegato Livello al quale non si osservano effetti dannosi (NOAEL): 60 mg/kg |
| Corrosività - Potere irritante: | Leggermente irritante per pelle e occhi |
| Potere sensibilizzante: | Non sensibilizzante su cavia |
| Cancerogenesi: | Non riferiti dati in merito |
| Mutagenesi: | Test di Ames: non mutagenico |
| Teratogenesi: | Non riferiti dati in merito |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | Nessuna informazione in merito | Non facilmente biodegradabile.: 0 % dopo 28 d (OCDE Linea direttiva 301 C) Intrinsecamente biodegradabile: 60 % dopo 57 d (OECD linea direttiva 301D (test in fiala chiusa)) | Non facilmente biodegradabile.: 0 % dopo 28 d (OCDE Linea direttiva 301 C) Intrinsecamente biodegradabile: 60 % dopo 57 d (OECD linea direttiva 301D (test in fiala chiusa)) |
| Diffusione | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Forte adsorbimento: log Koc 3,56 (calcolato) |
| Persistenza | Degradazione per radicali OH : fotolisi diretta (Tempo di semi-vita): 23 h(calcolato) | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Cyprinus carpio (Carpa): Fattore di bioconcentrazione (BCF): 137 -1.470 (8 Sett.) |

| Sostanza: | PRODOTTO IDROGENATO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda, gruppo 6 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | MISCELA CONTENENTE IN PROPORZIONI VARIABILE E NON PREDETERMINATA I COMPONENTI: a) CICLOESANOLO 5-95%; b) BENZENE 0,1-1%; c) CICLOESANONE 95-5% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | 1R1/1-7, 7T14-7T15,7T25,7T21-7T26,7T24,7D10T |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 108-93-0; b) 71-43-2; c) 108-94-1 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | a) 36 g/l b) 1,78 g/l c) 23 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | a) etanolo, etilacetato b) Alcool, etere, acetone, acido acetico c) etanolo, etere etilico |
| Densità: | 0,94 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | a) 3,45; b) 2,8 c) 3,4 |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 135 °C punto iniziale 209 °C punto finale a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 32°C (vaso chiuso) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: a)2,4; b)1,3; c)1,3 UEL: a)8,4; b)7,9; c) 9,4 |
| Temperatura di autoaccensione: | a) 290°C; b) 498°C; c) 430°C |

| Tensione di vapore: | a) 133,3 Pa a 20°C (1 mmHg=133,3 Pa ) b) 13,3 kPa a 26,1 c) 533,2 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| --- | --- |
| Reazioni pericolose: | a) è incompatibile e può reagire con materiali ossidanti Reagisce violentemente con acido nitrico. Si accende a contatto con triossido di cromo . b)evitare il contatto con forti ossidanti, cloro, bromo in presenza di ferro, materie plastiche non compatibili e gomma naturale c) Reagisce energicamente con materiali ossidanti; in particolare con acido nitrico e acido perclorico. Con acqua ossigenata forma perossidi |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | T |
| Indicazioni di pericolo: | Tossico |
| Frasi di rischio R: | 10 : Infiammabile 45 : Può provocare il cancro 46 : Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 48/20/21/22 : Anche nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 37/38 : Irritante per le vie respiratorie e la pelle |
| Consigli di prudenza S: | 36/37/39 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) 53 : Evitare l'esposizione - Procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | • Inalazione: a) umano TCLo : 75 ppm b) LC50 (ratto) : 10000 ppm/7h c) Ratto LC50 : 8000 ppm/4,ore • Ingestione: a) Ratto LD50 : 2060 mg/kg Coniglio LDL0 : 2200 mg/kg b) Ratto LD50 : 930 mg/kg c) Ratto LD50 : 1535 mg/kg Topo LD50 : 1400 mg/kg • Contatto con la pelle e con gli occhi: a) Pelle coniglio LD L0 : 12 g/kg b) Pelle-topo LD50 : 48 mg/kg c) Pelle coniglio LD L0 : 948 mg/kg (1) NARCOSI: b) narcotico |
| Tossicità cronica | Non riferiti dati in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | a) Irritazione : Occhi coniglio : 2 mg (severo) Occhi umano : 100 ppm pelle coniglio : 14600 g/24 h aperto: moderati effetti di irritazione Ad alte concentrazioni è irritante per gli occhi, naso e gola. Il liquido sgrassa la pelle e per contatto ripetuto o prolungato può causare dermatiti . b) Irritazione :Occhi coniglio 2 mg/24 h : severi effetti . Pelle coniglio 500 mg/24 h : moderati effetti c) Irritazione Occhi umano : 75 ppm Occhi coniglio : 4740 g (severo) pelle coniglio : 500 mg aperto (leggero) Si sono notate irritazioni delle mucose oculari e delle vie respiratorie superiori ad una concentrazione di 50 ppm. Come la maggior parte dei solventi, il cicloesanone può provocare delle dermatosi per contatto ripetuto o prolungato. |
| Potere sensibilizzante: | b) In letteratura non si evidenziano dati rilevanti sugli effetti di sensibilizzazione |
| Cancerogenesi: | b) UE : (R45), Categ. 1 - Sostanza nota per gli effetti cancerogeni sull'uomo IARC : Valutazione globale 1 = Cancerogeno per l'uomo. CCTN : Categ. 1 - Sostanze con sufficiente evidenza di effetto cancerogeno sull'uomo c) IARC :valutazione globale 3 = Non classificabile per la sua cancerogenicità per l'uomo |
| Mutagenesi: | a) Analisi citogenetica - umano : leucociti 100 μmoli/l danni al DNA - mammifero : linfociti 150 mmoli/l Il cicloesanolo non è mutageno per parecchi ceppi di salmonella typhimurium nelle condizioni abituali del test di Ames (con e senza attivazione metabolica b) negativo nei batteri e lieviti ma ha indotto aneuploidia, mutazione e conversione genica in funghi Ha indotto mutazioni in cellule umane "in vitro" e in alcune linee cellulari di roditori . Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule umane "in vitro" e in una linea di roditori . c) Analisi citogenetica - umano : leucociti 100 μmoli/l Il cicloesanone non è mutageno su 4 tipi di salmonella typhimurium in presenza o assenza di sistema metabolico esogeno. Il cicloesanone ha indotto aberrazione cromosomica in culture di celle umane e nei ratti |
| Teratogenesi: | a)l’iniezione sottocutanea di 15 mg/kg al giorno per 21 giorni sui ratti maschi provocò delle anomalie sul sistema riproduttivo (atrofizzazione dei testicoli, della prostata, e delle ghiandole seminali) e della spermatogenesi . Sottocutaneo ratto TDL0 : 315 mg/kg (21 giorni maschio) spermatogenesi, gonadi maschili, epididimo, condotto seminale, prostata, vescica seminale, ghiandola Cowper, ghiandole accessorie (1). b) Non ci sono evidenze di effetti teratogeni ma è stata evidenziata fetotossicità in alcuni studi su animali c) Nessuna tossicità significativa sulla riproduzione è stata osservata sui topi |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | Nessuna informazione in merito | a) biodegradabile fino a 500 mg/l in impianti aerobici,specie se con fanghi adattati . BOD5 : 0,379 COD : 2,15 b) ThOD : 3,10 BOD5 : 24-58 % ThOD (= 0,744-1,80 mg/mg) . COD : 1,40 . BOD5/COD = 0,53-1,28 . Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza è biodegradabile. Il benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati . c) BOD5 :1,232 COD : 2,605 | a) biodegradabile fino a 500 mg/l in impianti aerobici,specie se con fanghi adattati . BOD5 : 0,379 COD : 2,15 b) ThOD : 3,10 BOD5 : 24-58 % ThOD (= 0,744-1,80 mg/mg) . COD : 1,40 . BOD5/COD = 0,53-1,28 . Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza è biodegradabile. Il benzene è prontamente biodegradabile sia in condizioni aerobiche che anaerobiche, specie con fanghi attivi acclimatati . c) BOD5 :1,232 COD : 2,605 |
| Diffusione | Nessuna informazione in merito | a) Dato il valore della costante di Henry:0,37 Pa x m3/mole la volatilizzazione dalle acque è definibile media. b) Benzene - Costante di Henry : 4438,4 Pa.m3/mole a 25°C .Rapida volatilizzazione dei sistemi acquosi c) Dato il valore sperimentale della costante di Henry :1,21 Pa x m3/mole la volatilizzazione dalle acque è definibile media. | a) Nel terreno, dato il valore calcolato di KOC 33,1 indica una mobilità molto alta e una trascurabile tendenza a sedimentare. c) Nel terreno, dato il valore calcolato di KOC 20 indica una mobilità molto alta e una trascurabile tendenza a sedimentare |
| Persistenza | Nessuna informazione in merito | Vedi sopra | Vedi sopra |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Dato il basso valore del BCF (2,91 Log BCF = 0,46) non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. b) BCF : 12,6; log. BCF: 1,10 (H) - Non bioaccumulabile c) Dato il basso valore del BCF (1,34 Log BCF = 0,13) non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione |

| Sostanza: | PRODOTTO SCISSO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda, gruppo 2-7b-9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | MISCELA CONTENENTE IN PROPORZIONI VARIABILE E NON PREDETERMINATA I COMPONENTI: a) FENOLO 30-50%; b) ACETONE 20-40%; c) ALFA-METILSTIRENE 10-2%; d) CUMENE 15-10% |
| Nomi commerciali e sinonimi: | FB1101, FB102, FB314/1, FB100/OLIO, DC105, DC1106/A, DC1106/B, DA1110 OLIO |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 108-95-2; b) 67-64-1; c) 98-83-9; d) 98-82-8 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | n.d. |
| Odore: | n.d. |
| Solubilità in acqua: | a) 87 g/l a 25°C; b) completamente solubile c) 0,0027 g/l; d) 0,05 g/l a 20°C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | a) in alcol etilico b) Alcool, etere, cloroformio c) etere, cloroformio d) Alcool, etere |
| Densità: | 0,95 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | a) 3,2; b) 2; c) e d) 4,1; |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 67°C punto iniziale 355°C punto finale a 101325 Pa (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Punto di infiammabilità: | 13°C (vaso chiuso) |

| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | a) limite di espl. inf. 1,5 %vol. limite di espl. sup.9, %vol. b) limite di espl. inf. 2,5 % vol. limite di espl. sup. 13 % vol. - c) limite di espl. inf. 1,9 %vol. limite di espl. sup.6,1, %vol. - d) limite di espl. inf. 0,9 %vol. limite di espl. sup.6,5, %vol |
| --- | --- |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | a) 133,3 Pa a 40°C (1 mmHg=133,3 Pa ) b) 24,7 kPa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) c) 253,3 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) d) 439,9 Pa a 20 °C (1 mmHg=133,3 Pa) |
| Reazioni pericolose: | a)agenti ossidanti, acidi inorganici, composti alogenati, zolfo fuso. L'acido nitrico, diluito o concentrato, agisce sul fenolo con formazione di acido picrico, che è un prodotto esplosivo. reagisce violentemente con agenti ossidanti |
| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T; N |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente infiammabile; Tossico; pericoloso per l’ambiente |
| Frasi di rischio R: | 11 : facilmente infiammabile 23/24/25 : Tossico per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 34 : Provoca ustioni 48/20/21/22 : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 65 : Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 68 : Possibilità di effetti irreversibili 51/53 : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 9 : Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 29 : Non gettare i residui nelle fognature 36/37/39 : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) |

| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione: a) LC50 (ratto) : 316 mg/l b) Ratto LCLo : 16000 ppm/4 h d) ratto LC50: 8000 ppm/4h · Ingestione: a) Ratto LD50 : 317 mg/kg Ratto LD50 : 530 mg/kg b) Ratto LD50 : 7400 mg/kg c) ratto LD50 ; 4900 mg/kg d) orale-ratto: LD50: 1400 mg/kg · Contatto con la pelle e con gli occhi: a) Contatto cutaneo coniglio LD50 : 850 mg/Kg Pelle ratto LD50 : 669 mg/Kg b) Pelle coniglio LD50 : 20 g/kg SINTOMI: a) Intossicazioni acute - pelle e mucose: Provoca lesioni locali la cui gravità è funzione sia del tempo di contatto, nonché se si tratta di soluzioni, delle concentrazioni utilizzate. Esse possono arrivare fino alla cancrena. Ingestione: poco frequente e soprattutto accidentale. La morte può sopravvenire, in un lasso di tempo generalmente abbastanza breve, sincope respiratoria. Inalazione:tosse, dispnea. Intossicazione cronica: l'assorbimento di piccole dosi in modo ripetuto è suscettibile di provocare turbe digestive, irritazione delle vie respiratorie e turbe nervose (vertigini). Questi sintomi sono conosciuti come marasma fenico. Possono accompagnarsi a turbe cutanee (eritemi, eczemi). b) I principali sintomi osservati sono disturbi neurologici (vertigini, cefalea, sonnolenza, nei casi più gravi coma e convulsioni), disturbi digestive (nausea, vomito). Può provocare dermatiti per contatto frequente con la pelle E' narcotico ad alte concentrazioni c) La tossicità sistemica è bassa, ma l’inalazione ripetuta può dare effetti tossici sul sistema nervoso centrale e cardiovascolare e sul sangue, fegato e reni . Irritazione per pelle e occhi . d) Per inalazione causa irritazioni agli occhi, alle membrane mucose. L'inalazione di concentrazioni elevate può causare mal di testa, vertigini leggero scoordinamento ed incoscienza. L'ingestione del liquido può causare la formazione di goccioline che entrando nei polmoni possono causare polmonite chimica |
| Tossicità cronica | Non riferiti dati in merito |

| Corrosività - Potere irritante: | a) Irritazione: pelle conglio : 500 mg/24 h : severi effetti di irritazione occhi coniglio : 5 mg : severi effetti di irritazione b) Occhi coniglio : 3950 ug : Severi effetti d'irritazione Pelle coniglio : 395 mg : Blandi effetti d'irritazione occhi (umano) : 500 ppm occhi (umano) : 500 ppm c) Irritazione: pelle coniglio 100% : moderata Occhi coniglio 91 mg : blanda d) Irritazione: pelle coniglio: 10 mg/24h/aperto: blandi effetti |
| --- | --- |
| Potere sensibilizzante: | Non riferiti dati in merito |
| Cancerogenesi: | a) Alcuni test sul ratto attraverso la pelle con risultati positivi. Attività cancerogena negativa b) L'applicazione cutanea ripetuta di 0,1 ml, per tre volte alla settimana per un anno sul topo, non ha provocato il tumore |
| Mutagenesi: | a) Alcuni test con risultati positivi b) Saccharomyces cerevisae, analisi citogenetica: 200 mmol/tubo Saccharomyces cerevisiae, perdita cromosoma sessuale e non-disgiunzione:47600 ppm L'acetone non è risultato mutageno nel corso di un test di Ames, e di uno studio di scambio di cromatidi e di un saggio di riparazione del DNA |
| Teratogenesi: | a) Alcuni test : risultati positivi [9] Fetotossicità : TDL0 (dose tossica più bassa pubblicata)= 1200 mg/kg orale |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | Nessuna informazione in merito | a) BOD5 : 1,68 (metodo di analisi standard olandese) COD : 2,33 (metodo di analisi standard olandese) ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷ 2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 mg Ossigeno/mg | a) BOD5 : 1,68 (metodo di analisi standard olandese) COD : 2,33 (metodo di analisi standard olandese) ThOD : 2,26-2,40 b) BOD5 : 0,5 ÷ 1 mg Ossigeno/mg COD : 1,12 ÷ 2,07 mg Ossigeno/mg ThOD : 2,20 mg Ossigeno/mg |
| Diffusione | Nessuna informazione in merito | a) Costante di Henry : 0,05 Pa • m3/mole a 25 ° C b) Costante di Henry : 1,4 Pa • m3/mole a 20 ° C (calcolato) Dato il valore della costante di Henry la volatilizzazione dalle acque è definibile come media. c) Dato il valore della costante di Henry : 11073,9 Pa • m3/mole a 25 °C la volatilizzazione dalle acque e definibile alta. d) Costante di Henry : 1057,52 Pa. • m3/mole a 20°C (calcolato). Dato il valore della costante di Henry la volatilizzazione dalle acque è definibile come alta. | c) Nel terreno, dato il valore calcolato di Koc :419,2 indica una media mobilità e una trascurabile tendenza a sedimentare. d) Nel terreno, dato il valore calcolato di Koc= 458 indica una mobilità media e una sedimentazione trascurabile |
| Persistenza | Nessuna informazione in merito | c) e d) Bassa (elevata volatilità) | Vedi sopra |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | a) Fattore di bioconcentrazione (BCF) : 1,9 carassius auratus . Le evidenze di letteratura disponibili indicano che la sostanza non è bioaccumulabile. b) Fattore di bioconcentrazione (BCF) : pesce 0,19 log BCF= -0,72 (calcolato) . Dato il basso valore di BCF non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione. c) Dato il basso valore di bioconcentrazione (log BCF= 1,47), non esistono le premesse per una potenziale bioconcentrazione d) Fattore di biocncentrazione (BCF): pesce 35,5 Il bioaccumulo negli organismi acquatici non è significativo. |

| Sostanza: | STIRENE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda gruppo 6 |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | STIRENE |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Vinilbenzene, Feniletilene, Benzene ethenyl-, Stirolo. |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | STIRENE |
| Numero di registro CAS: | 100-42-5 |
| Formula bruta: | C8H8 |
| Peso molecolare: | 104,15. |
| Formula di struttura: | C6H5CH=CH2 |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | liquido limpido oleoso |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Pungente, aromatico |
| Solubilità in acqua: | 0.29 Kg/m3 (20°C) |
| Solubilità nei principali solventi organici: | solubile in solventi clorurati e aromatici, chetoni, alcoli. |
| Densità: | 906 kg/m3 (20°C/4°C) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 3,6 |
| Punto di fusione: | -31°C |
| Punto di ebollizione: | 145°C |
| Punto di infiammabilità: | 31°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,1 UEL: 6,1 |
| Temperatura di autoaccensione: | 490°C |
| Tensione di vapore: | 6,7 mbar (20°C) |
| Reazioni pericolose: | Evitare il contatto con: Acidi. Soda caustica. Alogenuri metallici come cloruro di ferro o d’alluminio. Perossidi. I materiali ossidanti possono causare una forte reazione esotermica con la possibilità di incendio ed esplosione. Polimerizza spontaneamente, se non inibito, con rapido aumento della temperatura. In contenitori chiusi si ha pure rapido aumento della pressione. Polimerizza violentemente con reazione che può diventare esplosiva per azione della luce, del calore, di acidi forti o di perossidi |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 10: Infiammabile 20 : Nocivo per inalazione 36/38 : Irritante per gli occhi e la pelle |
| Consigli di prudenza S: | 23: Non respirare i vapori |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | -Inalazione LC50 (4h) ratto=11,8 mg/l (2770 ppm). Effetti anestetici o narcotici possono essere sintomo di un'esposizione eccessiva. La sostanza, se aspirata, può essere rapidamente assorbita attraverso i polmoni e causare danni ad altri organi ed apparati. - Ingestione La tossicità per una singola dose orale è bassa. La LD50 orale per i ratti è 5000 mg/kg. Piccole quantità ingerite accidentalmente durante le normali operazioni di manipolazione del prodotto non dovrebbero causare danni; l’ingestione di quantità maggiori può causare danni al fegato e ai reni. - Contatto con la pelle La LD50 cutanea non é stata determinata. Un’esposizione ripetuta della pelle può causare un assorbimento in quantità pericolose. |
| Tossicità cronica | Esposizioni ripetute a grandi quantità possono causare danni sul sistema nervoso centrale, fegato e reni |
| Corrosività - Potere irritante: | Un'esposizione eccessiva può causare un'irritazione delle vie respiratorie superiori e dei polmoni. L’ingestione può causare irritazione della bocca, gola e del tratto gastrointestinale. Un'esposizione prolungata o ripetuta può causare irritazione della pelle, fino ad arrivare a secchezza e desquamazione. Può causare lieve irritazione con danni corneali. I vapori possono irritare gli occhi e/o causare lacrimazione. |
| Potere sensibilizzante: | Il prodotto non risulta essere un sensibilizzante cutaneo. |

| Cancerogenesi: | I dati di studi epidemiologici sui lavoratori esposti allo stirene non forniscono evidenze per poter affermare che lo stirene sia cancerogeno. Limitata evidenza di cancerogenicità negli animali (aumento evidente di tumori polmonari nei topi, ma non nei ratti). Lo IARC ha classificato lo stirene come 2B (Sufficienti evidenze negli animali da esperimento per ritenere la sostanza possibilmente cancerogena per l’uomo). |
| --- | --- |
| Mutagenesi: | Non ritenuto mutageno |
| Teratogenesi: | Il prodotto non sembra esplicare un effetto teratogeno e non si ritiene tossico per la riproduzione. Può causare fetotossicità a dosi che risultano tossiche per la madre |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | Nessuna informazione in merito | E’ per l'80% biodegradabile (test della bottiglia chiusa, dopo 20 giorni) | E’ per l'80% biodegradabile (test della bottiglia chiusa, dopo 20 giorni) |
| Diffusione | Galleggia sull'acqua ed evapora rapidamente. | Galleggia sull’acqua ed evapora rapidamente. | Se viene assorbito dal terreno può contaminare la falda acquifera. |
| Persistenza | Bassa (viene degradato rapidamente nell'atmosfera | Bassa (evapora rapidamente) | Bassa |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Il fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato sperimentalmente nei pesci è uguale a 13,5. Il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log/pow) riportato in letteratura è uguale a 3,06. Non si bioaccumula in maniera significativa. |

| Sostanza: | STIRENE DI REJECT |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda gruppo 7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | a) STIRENE 75 ÷ 92 % CON b) 1,3-BUTADIENE 1,7 ÷ 4%, c) VINILCICLOESENE 2,3 ÷ 7%, d) TOLUENE 2,6 ÷ 7%, e) ETILBENZENE 0,3 ÷ 2%, f)XILENI 0,3 ÷ 1%. |
| Nomi commerciali e sinonimi: | STIRENE DI REJECT |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | a) 100-42-5; b) 106-99-0; c) 100-40-3; d) 108-88-3; e) 100-41-4; f) 1330-20-7 |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Opalescente |
| Odore: | Pungente, caratteristico |
| Solubilità in acqua: | n.d. |
| Solubilità nei principali solventi organici: | n.d. |
| Densità: | 0,907 (d20/4) a 20°C (stirene) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 3,6 (stirene) |
| Punto di fusione: | -31°C (stirene) |
| Punto di ebollizione: | 145°C (stirene) |
| Punto di infiammabilità: | 31°C (vaso aperto) (stirene) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | 490°C (stirene) |
| Tensione di vapore: | n.d. |
| Reazioni pericolose: | Evitare il contatto con Acidi. Soda caustica. Alogenuri metallici come cloruro di ferro o d’alluminio. Perossidi e sostanze ossidanti. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente infiammabile, Tossico |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 45 : Può provocare il cancro. 46 : Può provocare anche alterazioni genetiche ereditarie 38 : Irritante per la pelle 48/20 : Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione 63 : Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. 65 : Nocivo, può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 67 : L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini |
| Consigli di prudenza S: | 16 : Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 23/24 : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 53 : Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. 45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrare l'etichetta) |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | • Inalazione : STIRENE : LC50 inalatoria ratto : 11,8 mg/l (2770 ppm). Concentrazioni eccessive di vapori si possono verificare e possono essere pericolose a seguito di un'esposizione singola. 1,3-BUTADIENE :LC50 inalatoria ratto :285 g/m3/4. LC50 inalatoria topo : 270 g/m3/4H. 1,4-VINILCICLOESENE : LC50 inalatoria nei topi:27000 mg/m3. LCL0 inalatoria ratto 8000 ppm/4H. TOLUENE : LC50 inalatoria topo : 5320 ppm/8ore –LC50 ratto inalatoria : 4000 ppm/4ore. • Ingestione : STIRENE : LD50 orale ratto : 5000 mg/Kg. L'ingestione di grosse quantità può causare danni al fegato ed ai reni. 1,3-BUTADIENE : DL50 orale ratto :5480 mg/Kg. 1,4-VINILCICLOESENE: DL 50 orale ratto : 3080 mg/Kg. Piccole quantità ingerite accidentalmente durante le normali operazioni di manipolazione del prodotto non dovrebbero causare danni; l’ingestione di quantità maggiori può causare danni al fegato e ai reni. TOLUENE :LD50 ratto :5000 mg/Kg. LD0 uomo : 50 mg/Kg. • Contatto con la pelle: STIRENE : La DL50 non è stata determinata. 1,4-VINILCICLOESENE: LD50 pelle coniglio 18g/Kg. ALTRE INFORMAZIONI: • Narcosi : Esposizioni a grandi quantità possono causare effetti narcotici |
| Tossicità cronica | Esposizioni ripetute a grandi quantità possono causare effetti sul sistema nervoso centrale, fegato e reni |
| Corrosività - Potere irritante: | 1,3-BUTADIENE : L'esposizione di volontari a 10000 ppm di 1,3-Butadiene, per un minuto a procurato irritazioni oculari. 1,4-VINILCICLOESENE :Ad alte concentrazioni può dare luogo ad effetti irritanti. TOLUENE : occhi coniglio 2 mg/24h severi effetti di irritazione . Uomo occhio 300 ppm irritante. Pelle coniglio 435 mg blandi effetti di irritazione |
| Potere sensibilizzante: | Nessuna informazione in merito |
| Cancerogenesi: | STIRENE : I dati di studi epidemiologici sui lavoratori esposti allo stirene non forniscono evidenze per poter affermare che lo stirene sia cancerogeno. Vari studi a lungo termine sugli animali sono risultati negativi. Uno studio sui topi ha causato un eccesso di carcinomi polmonari. Lo IARC ha classificato lo stirene come 2B (Sufficienti evidenze negli animali da esperimento per ritenere la sostanza possibilmente cancerogena per l'uomo). 1,3-BUTADIENE : CEE :R45 – Cat.1 = sostanza da considerarsi come cancerogeno umano. CCTN: Categoria 2 = sostanza per la quale esistono elementi sufficienti per ritenere che l'esposizione dell'uomo ad essa possa provocare lo sviluppo di tumori. IARC : 2B = sufficienti evidenze negli animali da esperimento per ritenere la sostanza possibilmente cancerogena per l'uomo. 1,4-VINILCICLOESENE : Non ci sono evidenze di tale effetto nell'uomo, mentre sono confermati dati di cancerogenicità per l'animale. Lo IARC ha classificato il prodotto di gruppo 2B, ovvero come possibile cancerogeno umano. TOLUENE : IARC valutazione globale 3 :non classificabile per la cancerogenicità per l'uomo |
| Mutagenesi: | STIRENE : I risultati dei test di mutagenesi in vitro non sono stati significativi. I risultati dei test di mutagenesi su animali non sono definitivi. 1,3-BUTADIENE : Effetti mutageni su Salmonella typhimurium in presenza di attivazione metabolica, mutageno di cat.2. 1,4-VINILCICLOESENE : Non riferite evidenze di tale effetto da parte di organismi nazionali ed internazionali. TOLUENE: Risultati negativi in test su Chinese Hamster Ovary Cells |
| Teratogenesi: | STIRENE : Il prodotto non sembra esplicare un effetto teratogeno. I risultati delle sperimentazioni condotte non hanno portato a dati significativi. 1,4-VINILCICLOESENE : Studi condotti sui topi non hanno evidenziato effetti negativi del trattamento sulle performance del sistema riproduttivo. Solo nei soggetti maschi è stato evidenziato una riduzione nella produzione degli spermatozoi, mentre nelle femmine non c'è stata interferenza né sul peso delle ovaie nè sul ciclo estrale. TOLUENE : i test hanno dato risultati in parte positivi. |

| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| --- |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | Nessuna informazione in merito | STIRENE: è per l'80% biodegradabile (test della bottiglia chiusa, dopo 20 giorni). TOLUENE: ll prodotto è per l'80% biodegradabile | STIRENE: è per l'80% biodegradabile (test della bottiglia chiusa, dopo 20 giorni). TOLUENE: ll prodotto è per l'80% biodegradabile |
| Diffusione | STIRENE : Galleggia sull'acqua ed evapora rapidamente. 1,3-BUTADIENE: La volatilizzazione dalle acque può essere definita come alta, visto l'elevato valore della costante di Henry (6.22 x 10-2 atm x m3/mole a 20°C - valore sperimentale). | STIRENE : Galleggia sull'acqua ed evapora rapidamente. Se viene assorbito dal terreno può contaminare la falda acquifera. TOLUENE: Costante di Henry = 524,4 Pa.m3/mole a 20°C. 1,3-BUTADIENE: La volatilizzazione dalle acque può essere definita come alta, visto l'elevato valore della costante di Henry (6,22 x 10-2 atm x m3/mole a 20°C - valore sperimentale). | STIRENE : Se viene assorbito dal terreno può contaminare la falda acquifera. |
| Persistenza | STIRENE: viene degradato rapidamente nell'atmosfera | Bassa (è prevista una volatilizzazione dall'acqua all'aria) | Bassa |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | STIRENE: il fattore di bioconcentrazione determinato sperimentalmente nei pesci è di 13,5. Il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log/pow) riportato in letteratura è uguale a 3,06. |

| Sostanza: | 4-TER-BUTIL-1,2-DIIDROSSIBENZENE IN METANOLO (4-TBC 85% in Metanolo) |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda gruppo 2-7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | 4-TER-BUTIL-1,2-DIIDROSSIBENZENE IN METANOLO |
| Nomi commerciali e sinonimi: | 4-TBC 85% in METANOLO |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | 98-29-3 (4-TER-BUTIL-1,2-DIIDROSSIBENZENE), 67-56-1 (METANOLO |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Ambrato |
| Odore: | Di fenolo |
| Solubilità in acqua: | Poco solubile |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Miscibile in tutte le proporzioni in metanolo |
| Densità: | 1,037 a 20°C |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | ca 8°C |
| Punto di ebollizione: | 65°C |
| Punto di infiammabilità: | 35°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 6 UEL: 36,5 |
| Temperatura di autoaccensione: | 465°C |
| Tensione di vapore: | 13 KPa a 20°C |
| Reazioni pericolose: | Evitare il contatto con basi forti ed ossidanti forti |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente infiammabile, Tossico |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile 34: Provoca ustioni 20/21/22: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 39/23/24/25: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico 36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta) 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza 63: In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 via orale (4 ore): RATTO: 5628 mg/kg (metanolo) DL50 via cutanea (4 ore): CONIGLIO: 15,8 g/kg (metanolo) |
| Tossicità cronica | Pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione |
| Corrosività - Potere irritante: | Corrosivo |
| Potere sensibilizzante: | Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle |
| Cancerogenesi: | Nessuna informazione in merito |
| Mutagenesi: | Nessuna informazione in merito |
| Teratogenesi: | Nessuna informazione in merito |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | Nessuna informazione in merito | Non facilmente biodegradabile (TBC) Facilmente biodegradabile (metanolo) | Non facilmente biodegradabile (TBC) Facilmente biodegradabile (metanolo) |
| Diffusione | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Persistenza | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Non potenzialmente bioaccumulabile |

| Sostanza: | TERPINOLENE |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda gruppo 9ii |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | TERPINOLENE |
| Nomi commerciali e sinonimi: | TERPINOLENE 95 (PARAMENTHADIENE |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | p-MENTA-1,4(8)-DIENE |
| Numero di registro CAS: | 586-62-9 |
| Formula bruta: | n.d |
| Peso molecolare: | n.d |
| Formula di struttura: | n.d. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore – leggermente ambra |
| Odore: | Caratteristico/nauseabondo |
| Solubilità in acqua: | Insolubile |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Idrocarburi |
| Densità: | 0,859-0,863 a 20°C |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | n.d. |
| Punto di ebollizione: | 182-186°C |
| Punto di infiammabilità: | 62-63°C |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | 4-6 mm Hg a 20 °C |
| Reazioni pericolose: | Evitare contatto con acidi minerali forti |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | N; Xn |
| Indicazioni di pericolo: | Pericoloso per l’ambiente; Nocivo |
| Frasi di rischio R: | 51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione |
| Consigli di prudenza S: | 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza 60 : Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 via orale (4 ore): 4390 mg/kg (ratto) DL50 via cutanea (4 ore): > 5000 mg/kg (coniglio) |
| Tossicità cronica | Nessuna informazione in merito |
| Corrosività - Potere irritante: | Sulla pelle: Non ha effetti irritanti |
| Potere sensibilizzante: | p-menta-1,4(8)-diene provato a 20% nel petrolato non ha provocato alcuna reazione di sensibilizzazione in 24 volontari durante un test di "maximisation" (Kligman). |
| Cancerogenesi: | Nessuna informazione in merito |
| Mutagenesi: | Nessuna informazione in merito |
| Teratogenesi: | Nessuna informazione in merito |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Diffusione | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Persistenza | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | Nessuna informazione in merito |

| Sostanza: | TERZ-DODECILMERCAPTANO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda gruppo 9i |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | TERZ-DODECILMERCAPTANO |
| Nomi commerciali e sinonimi: | TERZ DODECANTIOLO |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | TERZ-DODECILMERCAPTANO |
| Numero di registro CAS: | 25103-58-6 |
| Formula bruta: | n.d |
| Peso molecolare: | 202,4 |
| Formula di struttura: | n.d. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore – giallo chiaro |
| Odore: | Caratteristico/nauseabondo |
| Solubilità in acqua: | Insolubile a 20 ° C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Idrocarburi |
| Densità: | 0,86 a 20°C |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 7 |
| Punto di fusione: | < - 30°C |
| Punto di ebollizione: | 233°C Sotto 6 hPa: 84-106°C |
| Punto di infiammabilità: | 97°C (vaso chiuso) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | n.d. |
| Tensione di vapore: | 0,03 hPa a 20 °C 0,8 hPa a 50°C |
| Reazioni pericolose: | Reazione violenta con agenti ossidanti forti. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | N; Xi |
| Indicazioni di pericolo: | Pericoloso per l’ambiente; Irritante |
| Frasi di rischio R: | 36/38 : Irritante per gli occhi e la pelle 50/53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 26: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico 60 : Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi 61: Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | DL50 via orale (4 ore): RATTO 4400 –12000 mg/kg CL50 per inalazione (4 ore): RATTO 12 mg/l IN ATM. SATURA NON LETALE DL50 via cutanea (4 ore): CONIGLIO 12600 mg/kg |
| Tossicità cronica | Siti d’azione a forti concentrazioni: fegato, rene, ovaie. Concentrazione massima senza effetto: 25 ppm/1 mese (aerosol) |
| Corrosività - Potere irritante: | INALAZIONE: Per l’uomo: Esposizione ripetuta a forti concentrazioni di vapori/nebbie: Rischio di irritazione per le vie respiratorie. Sperimentalmente per l’animale, esposizione ripetuta: Non irritante per le vie respiratorie (topo) CONTATTO CON LA PELLE: Per l’uomo: Esposizione ripetuta a forti concentrazioni di vapori/nebbie: Rischio di irritazione cutanea. Sperimentalmente per l’animale, contatto diretto con il liquido: Poco o niente irritante per la pelle (coniglio) CONTATTO CON GLI OCCHI Per l’uomo: Esposizione ripetuta a forti concentrazioni di vapori/nebbie: Rischio di irritazione oculare. Sperimentalmente per l’animale, contatto diretto con il liquido: Leggermente irritante per gli occhi (coniglio) |
| Potere sensibilizzante: | Non sensibilizzante cutaneo (cavia) |
| Cancerogenesi: | IARC : valutazione globale 3 = non classificabile per la sua cancerogenicità per l'uomo. NTP : la sostanza non ha evidenziato nessuna attività cancerogena e nessun effetto neoplastico |

| Mutagenesi: | In vitro: l’insieme dei risultati non induce a considerare il prodotto come genotossico |
| --- | --- |
| Teratogenesi: | Assenza di effetti tossici per lo sviluppo del feto (Inalazione – Roditore) |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | Non facilmente biodegradabile: 10,4% dopo 28 giorni | Non facilmente biodegradabile: 10,4% dopo 28 giorni |
| Diffusione | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Persistenza | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | log Pow: 6,1 (calcolato) |

| Sostanza: | TOLUENE TECNICO ST |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda gruppo 2-7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Toluene |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Toluene ST; miscela di toluene al 96% , benzene <1% |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | n.a. |
| Numero di registro CAS: | 108-88-3 (Toluene); 71-43-2 (benzene) |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Aromatico |
| Solubilità in acqua: | 0,5 g/l a 20 ° C |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Alcool,etere,acetone,benzene,cloroformio, acido acetico. |
| Densità: | 0,8669 |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | 3,1 |
| Punto di fusione: | - 95° |
| Punto di ebollizione: | 110,6 °C a 101325 Pa |
| Punto di infiammabilità: | 4°C (vaso chiuso) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | LEL: 1,2 UEL: 7,1 |
| Temperatura di autoaccensione: | 480°C |
| Tensione di vapore: | 2,93 KPa a 20 °C |
| Reazioni pericolose: | Evitare contatti con acidi, soda caustica, alogenuri metallici come cloruro di ferro o di alluminio. Perossidi e sostanze ossidanti. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente infiammabile; Tossico |
| Frasi di rischio R: | R11: Facilmente infiammabile. R45: Può provocare il cancro. R46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. R38:Irritante per la pelle. R 48/23/24/25:Tossico:pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R63:Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. R65: Nocivo, può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. R67: L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. |
| Consigli di prudenza S: | S16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare S23/24 : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle S53: Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrare l'etichetta) |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | • Inalazione : TOLUENE : LC50 inalatoria topo : 5320 ppm/8ore – LC50 ratto inalatoria. :4000 ppm/4ore. BENZENE: Ratto LC50 : 10000ppm/7h. Uomo TCL0 : 100ppm(sonnolenza, nausea,vomito e dermatiti • Ingestione : TOLUENE : LD50 ratto : 5000 mg/Kg. LD0 uomo :50 mg/kg. BENZENE: Ratto LD50: 3306 mg/Kg. Uomo LDL0: 50 mg/Kg. • Contatto con la pelle e con gli occhi : BENZENE: Pelle-topo LD50: 48 mg/Kg. Altre informazioni: Narcosi: Esposizioni a grandi quantità possono causare effetti narcotici |
| Tossicità cronica | Esposizioni ripetute a grandi quantità possono causare effetti sul sistema nervoso centrale, fegato e reni |

| Corrosività - Potere irritante: | TOLUENE :Occhi coniglio 2mg/24 h severi effetti di irritazione. Uomo occhio 300 ppm irritante. Pelle coniglio 435 mg blandi effetti di irritazione. BENZENE: Occhi coniglio 2 mg/24h:effetti severi. Pelle coniglio 20 mg/24h: moderati effetti. |
| --- | --- |
| Potere sensibilizzante: | Il BENZENE: sembra esplicare un effetto sensibilizzante cutaneo secondo test effettuati su porcellino d'india.( |
| Cancerogenesi: | TOLUENE: IARC valutazione globale 3: non classificabile per la cancerogenicità per l'uomo. BENZENE: CEE : (R45) – categoria 1 =Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. IARC : Valutazione globale 1 = cancerogeno per l'uomo. CCTN : Categoria 1 = Sostanze per le quali esiste una sufficiente evidenza di effetti cancerogeni sull'uomo NTP : Sostanze riconosciute essere cancerogene |
| Mutagenesi: | TOLUENE : Risultati negativi in test su Chinese Hamster Ovary Cells BENZENE : Negativo nei batteri e lieviti ma ha indotto aneuploidia, mutazione e conversione genica in funghi. Ha indotto mutazioni in cellule umane "in vitro" e in alcune linee cellulari di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule umane "in vitro" e in una linea di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche, micronuclei e scambi fra cromatidi gemelli in cellule del midollo osseo del topo "in vivo" e aberrazioni cromosomiche in cellule del midollo osseo di ratto e criceto "in vivo". Ha indotto deboli aumenti di mutazioni somatiche e ricombinazioni in spermatogoni di Drosophila. |
| Teratogenesi: | TOLUENE : i test hanno dato risultati in parte positivi. BENZENE : I risultati della maggior parte di studi su topi, ratti, Porcellini d'India e conigli suggeriscono che il benzene non è teratogeno a dosi che sono fetotossiche ed embrioletali |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | TOLUENE: ll prodotto è per l'80% biodegradabile | TOLUENE: ll prodotto è per l'80% biodegradabile |
| Diffusione | Nessuna informazione in merito | TOLUENE: Costante di Henry = 524,4 Pa.m3/mole a 20°C. | Nessuna informazione in merito |
| Persistenza | n.d. | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | BCF: 37,14 (toluene) |

| Sostanza: | TOLUENE SEMILAVORATO |
| --- | --- |
| DLgs. 334/99: | All. II, parte seconda gruppo 2-7b |
| Utilizzazione: | - Materia prima - Solvente - Intermedio - Catalizzatore - Prodotto finito - Altro |
| IDENTIFICAZIONE |
| Nome chimico: | Toluene semilavorato miscela di toluene al 50-80%, benzene al 10-40%, etilbenzene al 0-2% e cumene al 0-7%) |
| Nomi commerciali e sinonimi: | Toluene semilavorato (ex benzina semilavorata |
| Nomenclatura Chemical Abstract : | a) 108-88-3; b) 71-43-2; c) 100-41-4; d) 98-82-8 |
| Numero di registro CAS: | n.a. |
| Formula bruta: | n.a. |
| Peso molecolare: | n.a. |
| Formula di struttura: | n.a. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE |
| Stato fisico: | Liquido |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | Aromatico |
| Solubilità in acqua: | 0,5 g/l a 20 ° C (toluene puro) |
| Solubilità nei principali solventi organici: | Alcool,etere,acetone,benzene,cloroformio, acido acetico. |
| Densità: | 0,86 (toluene puro) |
| Peso specifico dei vapori, relativo all’aria: | n.d. |
| Punto di fusione: | - 95°C (toluene puro) |
| Punto di ebollizione: | 110,6 °C a 101325 Pa (toluene puro) |
| Punto di infiammabilità: | 4°C (vaso chiuso) (toluene puro) |
| Limiti inferiore/superiore di infiammabilità in aria (% in volume): | n.d. n.d. |
| Temperatura di autoaccensione: | 480°C (toluene puro) |
| Tensione di vapore: | 2,93 KPa a 20 °C |
| Reazioni pericolose: | Evitare contatti con acidi, soda caustica, alogenuri metallici come cloruro di ferro o di alluminio. Perossidi e sostanze ossidanti. |

| CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA |
| --- |
| Di legge Provvisoria Non richiesta |
| Simbolo di pericolo: | F; T |
| Indicazioni di pericolo: | Facilmente infiammabile; Tossico |
| Frasi di rischio R: | 11: Facilmente infiammabile. 45: Può provocare il cancro. 46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. 36/38:Irritante per gli occhi e per la pelle. 48/23/24/25:Tossico:pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 63:Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. 65: Nocivo, può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 67: L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico |
| Consigli di prudenza S: | 16: Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare 53: Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. 45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrare l'etichetta) |
| INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE |
| Vie di penetrazione: Ingestione Inalazione Contatto |
| Tossicità acuta: | Inalazione : TOLUENE : LC50 inalatoria topo : 5320 ppm/8ore – LC50 ratto inalatoria. :4000 ppm/4ore. BENZENE: Ratto LC50 : 10000ppm/7h Uomo TCL0 : 100ppm (sonnolenza, nausea,vomito e dermatiti) • Ingestione : TOLUENE : LD50 ratto : 5000 mg/Kg. LD0 uomo :50 mg/kg. BENZENE: Ratto LD50: 930 mg/Kg. Uomo LDL0: 50 mg/Kg. • Contatto con la pelle e con gli occhi : BENZENE: Pelle-topo LD50: 48 mg/Kg. Altre informazioni: Narcosi: Esposizioni a grandi quantità possono causare effetti narcotici |
| Tossicità cronica | Esposizioni ripetute a grandi quantità possono causare effetti sul sistema nervoso centrale, fegato e reni |
| Corrosività - Potere irritante: | TOLUENE :Occhi coniglio 2mg/24 h severi effetti di irritazione. Uomo occhio 300 ppm irritante. Pelle coniglio 435 mg blandi effetti di irritazione. BENZENE: Occhi coniglio 2 mg/24h:effetti severi. Pelle coniglio 20 mg/24h: moderati effetti. |
| Potere sensibilizzante: | Il BENZENE: sembra esplicare un effetto sensibilizzante cutaneo secondo test effettuati su porcellino d'india.( |
| Cancerogenesi: | TOLUENE: IARC valutazione globale 3: non classificabile per la cancerogenicità per l'uomo. BENZENE: CEE : (R45) – categoria 1 =Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. IARC : Valutazione globale 1 = cancerogeno per l'uomo. CCTN : Categoria 1 = Sostanze per le quali esiste una sufficiente evidenza di effetti cancerogeni sull'uomo NTP : Sostanze riconosciute essere cancerogene |
| Mutagenesi: | TOLUENE : Risultati negativi in test su Chinese Hamster Ovary Cells BENZENE : Negativo nei batteri e lieviti ma ha indotto aneuploidia, mutazione e conversione genica in funghi. Ha indotto mutazioni in cellule umane "in vitro" e in alcune linee cellulari di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche in cellule umane "in vitro" e in una linea di roditori. Ha indotto aberrazioni cromosomiche, micronuclei e scambi fra cromatidi gemelli in cellule del midollo osseo del topo "in vivo" e aberrazioni cromosomiche in cellule del midollo osseo di ratto e criceto "in vivo". Ha indotto deboli aumenti di mutazioni somatiche e ricombinazioni in spermatogoni di Drosophila. |
| Teratogenesi: | TOLUENE : i test hanno dato risultati in parte positivi. BENZENE : I risultati della maggior parte di studi su topi, ratti, Porcellini d'India e conigli suggeriscono che il benzene non è teratogeno a dosi che sono fetotossiche ed embrioletali |
| INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE |
| Specificare | Aria | Acqua | Suolo |
| Biodegradabilità | n.a. | TOLUENE: ll prodotto è per l'80% biodegradabile | TOLUENE: ll prodotto è per l'80% biodegradabile |
| Diffusione | Nessuna informazione in merito | TOLUENE: Costante di Henry = 524,4 Pa.m3/mole a 20°C. CUMENE: Costante di Henry = 1057,52 Pa.m3/mole a 20°C | Nessuna informazione in merito |
| Persistenza | n.d. | Nessuna informazione in merito | Nessuna informazione in merito |
| Bioaccumulo/ bioconcentrazione: | BCF: 37,14 (toluene) ; 35,5 pesce (cumene) |

Elementi territoriali e ambientali vulnerabili:

CENTRI VULNERABILI E entro i 2 km

# SCUOLE

1.	Scuola elementare ALLENDE 	Viale Calabria – Lunetta – Mantova

2.	Scuola materna comunale VISENTINI	Via Suzzara Verdi – Frassino – Mantova

3.	Asilo nido comunale PETER PAN	Via Juvara – Lunetta – Mantova

4.	Scuola materna statale A. FRANK	Via Volta – Mantova

5.	Scuola materna statale BERNI	Via Canneti – Lunetta – Mantova

6.	Scuola media ALBERTI succursale	Viale Calabria – Lunetta – Mantova

7.	Scuola elementare	Via Caselle - S. Giorgio di Mantova

8.	Scuola materna	Piazza della Repubblica – Motella - S. Giorgio di Mantova

9.	Scuola materna	Via Salvo D’Acquisto - S. Giorgio di Mantova

10.	Scuola media MILANI	Via Caselle - S. Giorgio di Mantova

11.	Scuola materna	Via Georgiche – Pietole - Virgilio

# EDIFICI RESIDENZIALI

12.	Quartiere Valletta Valsecchi – Mantova

13.	Centro abitato LUNETTA – Mantova

14.	Centro abitato FRASSINO – Mantova

15.	Centro abitato BORGO VIRGILIANA – Mantova

16.	Centro Servizi e Commerciale BOCCABUSA – Mantova

17.	Centro abitato S. GIORGIO DI MANTOVA

18.	Centro abitato MOTTELLA - S. Giorgio di Mantova

19.	Centro abitato FORMIGOSA - Roncoferraro

20.	Centro abitato PIETOLE - Virgilio

21.	Centro abitato PIETOLE VECCHIO - Virgilio

# STRADE

22.	Autostrada Brennero A22

23.	Strada Statale SS236 Bis Viale Della Favorita

24.	Strada Statale SS482 Via Ostiglia

25.	Strada Statale SS10 Via Legnago

26.	Strada Provinciale SP28 Via Brennero

27.	Strada Provinciale SP30 Mantova Cadè

# FERROVIE - STAZIONI

28.	Linea FS Mantova – Monselice

29.	Stazione FS Frassino

#### PARTE TERZA

Si premette che Polimeri Europa S.p.A. ha presentato, nell’ottobre 2005 e nell’ottobre 2010, gli aggiornamenti quinquennale del Rapporto di Sicurezza alle Autorità competenti per lo stabilimento di Mantova. Per il Rapporto 2005 è stata conclusa favorevolmente l’istruttoria di valutazione da parte del Comitato Tecnico Regionale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, mentre per il Rapporto del 2010 l’istruttoria non è ancora stata avviata.

Di seguito vengono riportati sia gli scenari del Rapporto di Sicurezza del 2005, sia quelli contenuti nel Rapporto 2010.

SCENARI INCIDENTALI		RDS 2005

Polimeri Europa S.p.A. ha presentato, nell’ottobre 2005, il Rapporto di Sicurezza alle Autorità competenti per lo stabilimento di Mantova.

Nell’occasione è stata effettuata l’Analisi del Rischio redatta secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

Gli aspetti riportati in seguito fanno riferimento al citato Rapporto di Sicurezza e riguardano tutti i probabili eventi che possono avere effetti esterni allo Stabilimento.

NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI - INFORMAZIONI GENERALI

Nelle tabelle di seguito riportate sono elencate:

le installazioni per le quali, nel Rapporto di Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 334/99, sono state considerate ipotesi incidentali credibili in termini di frequenza di accadimento (si ritiene che un evento sia da considerarsi non ragionevolmente credibile se la sua frequenza di accadimento, determinata con metodologie statistiche, è inferiore a 10-7 occasioni/anno);

le ipotesi incidentali, installazione per installazione, raggruppate per tipologia d'evento.

N.b.: ipotesi di esplosioni confinate all’interno di tubazioni/apparecchiature, che  determinano solo danni alle tubazioni/apparecchiature stesse, non sono state indicate.

EVENTI CON EFFETTI COINVOLGENTI AREE ESTERNE ALLO STABILIMENTO

DEPOSITI SEPARATI

| SIGLA DEL REPARTO | IPOTESI DI EVENTO INCIDENTALE |
| --- | --- |
| Zona CR3 | Rilascio di etilene in fase gas dalla zona di arrivo della pipe-line |
| Zona CR3 | Perdita di liquido infiammabile e tossico (Benzene) per rottura della tubazione di invio della sostanza ai vari reparti |
| DM (Depositi Mobili) Ferrocisterne | Fuoriuscita di Benzene da ferrocisterna in area 1 dovuta a rottura o perdita da giunzioni |
| DM (Depositi Mobili) Ferrocisterne | Fuoriuscita di Cloruro di etile da ferrocisterna in area 1 dovuta a rottura o perdita da giunzioni |
| MSL (Movimentazione Stoccaggio Liquidi) | Perdita di liquido infiammabile e tossico (Benzene) per sovrariempimento del serbatoio di stoccaggio |
| MSL (Movimentazione Stoccaggio Liquidi) | Sovrariempimento serbatoio di stoccaggio toluene semilavorato |
| MSL (Movimentazione Stoccaggio Liquidi) | Perdita di liquido infiammabile (Etilbenzene) durante il carico di una bettolina |
| MSL (Movimentazione Stoccaggio Liquidi) | Perdita di liquido infiammabile e tossico (Acrilonitrile) per foratura del serbatoio di stoccaggio. |
| MSL (Movimentazione Stoccaggio Liquidi) | Affondamento tetto galleggiante dei serbatoi contenenti Benzene, toluene semilavorato e etilbenzene |

IMPIANTI DI PRODUZIONE

| SIGLA DEL REPARTO | IPOTESI DI EVENTO INCIDENTALE |
| --- | --- |
| Impianti pilota | Fuoriuscita di liquido infiammabile e tossico (Acrilonitrile) per rottura o foratura di linea in arrivo dal parco serbatoi |
| SG-30 (Forno) | Sovrariempimento serbatoio D20 contenente sostanze tossiche ed infiammabili |
| Rete metano | Rilascio di metano in fase gas nella zona di collegamento tra la rete esterna e lo Stabilimento |

Gli scenari di seguito riportati vengono identificati riportando la sigla del Reparto o della zona di appartenenza seguita dal numero dell'ipotesi incidentale iniziale.

Si precisa che solo alcune delle ipotesi iniziali, in funzione della credibilità della frequenza di accadimento,  scaturiscono in possibili scenari incidentali.

| Numero Ipotesi Incidentale | Scenario conseguente | Classe di stabilità F2 D5 | Distanza (metri) alla quale si raggiungono le soglie di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZONA I | ZONA II | ZONA III |
|  |  |  | Zona di Sicuro Impatto | Zona di danno | Zona di attenzione |
|  |  |  | Elevata letalità | Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili |
| Parco serbatoi CR3 e pipe-lines Scenario n. CR3-36 Rilascio di etilene da linea. Rilascio di etilene in fase gas dalla zona di arrivo della pipe-line, un eventuale getto incendiato arriva a lambire il muro di cinta in direzione ENE, la nube di gas infiammabile può produrre un incendio che interessa l’area esterna adiacente al muro. | Incendio di nube (flash fire) |  | 25 | 55 | // |
| Parco serbatoi CR3 e pipe-lines Scenario n. CR 3-37 Rilascio di benzene da linea. Perdita di liquido infiammabile e tossico (Benzene) per rottura della tubazione di invio della sostanza ai vari reparti. L’eventuale incendio (fino a 3 Kw) interessa un’area di 54 m all’intorno del punto di rottura. I vapori, disperdendosi, possono raggiungere, nella zona collocata al di fuori del muro di cinta in prossimità dell’area parco serbatoi, valori di concentrazione pari all’IDLH. Può venire interessato il canale diversivo regolatore dei laghi. | Incendio di pozza | F2 | 17 | 31 | 42 |
|  |  | D5 | 29 | 45 | 54 |
|  | Dispersione vapori tossici | F2 | Non raggiunta | 111 | 222* |
|  |  | D5 | Non raggiunta | 43 | 86* |

* Distanza assunta pari al doppio della distanza della zona II.

| Numero Ipotesi Incidentale | Scenario conseguente | Classe di stabilità F2 D5 | Distanza (metri) alla quale si raggiungono le soglie di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZONA I | ZONA II | ZONA III |
|  |  |  | Zona di Sicuro Impatto | Zona di danno | Zona di attenzione |
|  |  |  | Elevata letalità | Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili |
| Depositi mobili Scenario n. DM-38a Rilascio di benzene da ferrocisterna in Area 1 dovuto a rottura o perdita da giunzioni. L’irraggiamento dovuto all’eventuale incendio arriva a toccare il muro di cinta o ad oltrepassarlo di pochi metri. I vapori, disperdendosi, possono raggiungere l’area impegnata dai binari della Stazione di Frassine, con valori di concentrazione pari all’IDLH. L’incendio dovuto al rilascio di benzene può considerarsi rappresentativo anche di altri eventi (es. incendio dovuto a rilascio di stirene o di acetone) di tipologia analoga. | Incendio di pozza | F2 | 4,5 | 8,5 | 11,5 |
|  |  | D5 | 7 | 11 | 13,5 |
|  | Dispersione vapori tossici | F2 | Non raggiunta | 20 | 40* |
|  |  | D5 | Non raggiunta | 14 | 28* |
| Depositi mobili Scenario n. DM-39a Rilascio di cloruro di etile da ferrocisterna in Area 1 dovuto a rottura o perdita da giunzioni. L’eventuale incendio è circoscritto all’area adiacente la ferrocisterna. L’eventuale incendio può interessare (3 kW/m²) un’area esterna per circa 17 m dal muro in direzione NNO. | Incendio di pozza | F2 | 4 | 9 | 12 |
|  |  | D5 | 8 | 14 | 17 |
| MSL Scenario n. MSL-1 Sovrariempimento serbatoio di benzene DA409. Perdita di liquido infiammabile e tossico (Benzene) per sovrariempimento del serbatoio di stoccaggio. I vapori, disperdendosi, possono raggiungere, nella zona collocata al di fuori del muro di cinta in prossimità dell’area parco serbatoi, valori di concentrazione superiori all’IDLH. Possono venire interessate alcune costruzioni, un tratto della strada Ostigliese e il collettore generale scarichi. | Dispersione vapori tossici | F2 | Non raggiunta | 315 | 630* |
|  |  | D5 | Non raggiunta | 168 | 336* |

* Distanza assunta pari al doppio della distanza della zona II.

| Numero Ipotesi Incidentale | Scenario conseguente | Classe di stabilità F2 D5 | Distanza (metri) alla quale si raggiungono le soglie di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZONA I | ZONA II | ZONA III |
|  |  |  | Zona di Sicuro Impatto | Zona di danno | Zona di attenzione |
|  |  |  | Elevata letalità | Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili |
| MSL Scenario n. MSL-4 Sovrariempimento serbatoio toluene semilavorato. Perdita di liquido infiammabile e tossico (toluene semilavorato) per sovrariempimento del serbatoio di stoccaggio. I vapori disperdendosi possono raggiungere, all’esterno dello stabilimento, valori di concentrazione superiori all’IDLH. In tal caso risulta interessato il canale diversivo regolatore dei laghi in direzione E. | Dispersione vapori tossici | F2 | Non raggiunta | 79 | 158* |
|  |  | D5 | Non raggiunta | 61 | 122* |
| MSL Scenario n. MSL-26b Rilascio di Etilbenzene da manichetta (darsena) Perdita di liquido infiammabile (Etilbenzene) durante il carico di una bettolina. L’evento più critico risulta essere l’incendio durante le operazioni di carico, ma l’evento è circoscritto alla riva dello stabilimento ed allo specchio d’acqua impegnato, oltre i quali non viene superata la soglia di 3 kW. | Incendio di pozza | F2 | 6 | 12 | 15 |
|  |  | D5 | 9,5 | 15 | 17 |
| MSL Scenario n. MSL-30 Rilascio di acrilonitrile per foratura serbatoio di stoccaggio (DA422/DA421). Perdita di liquido infiammabile e tossico per foratura del serbatoio di stoccaggio. L’eventuale incendio interessa una zona esterna al muro di cinta in direzione est per alcuni metri. I vapori, disperdendosi, possono raggiungere, nella zona collocata al di fuori del muro di cinta in prossimità dell’area parco serbatoi, valori di concentrazione compresi tra LC50 e IDLH. Possono venire interessate alcune costruzioni ed un tratto della strada Ostigliese. | Dispersione vapori tossici | F2 | 50 | 285 | 570* |
|  |  | D5 | -- | 151 | 302* |

* Distanza assunta pari al doppio della distanza della zona II.

| Numero Ipotesi Incidentale | Scenario conseguente | Classe di stabilità F2 D5 | Distanza (metri) alla quale si raggiungono le soglie di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZONA I | ZONA II | ZONA III |
|  |  |  | Zona di Sicuro Impatto | Zona di danno | Zona di attenzione |
|  |  |  | Elevata letalità | Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili |
| MSL Scenario n. MSL-31 Rilascio di Benzene per affondamento del tetto galleggiante dei serbatoi contenenti benzene, etilbenzene, toluene semilavorato. Facendo riferimento allo scenario, sia l’irraggiamento conseguente all’incendio (3 kW/m²) che la dispersione dei vapori tossici (IDLH) interessano l’esterno dello Stabilimento coinvolgendo lato E il canale diversivo regolatore dei laghi. | Incendio di pozza | D5 | 32,5 | 57 | 76,5 |
|  | Dispersione vapori tossici | F2 | Non raggiunta | 100 | 200* |
| CER Scenario n. CER-21a Rilascio di acrilonitrile da tubazione. Fuoriuscita di liquido infiammabile e tossico per rottura di linea in arrivo dal parco serbatoi. L’incendio interessa la zona dell’evento. La dispersione, con una concentrazione pari all’IDLH fino a 65 m dal muro di cinta direzione SSE. | Incendio di pozza | D5 | 6,5 | 11 | 14 |
|  |  | F2 | 8,5 | 14 | 16 |
|  | Dispersione vapori tossici | D5 | 7 | 115 | 230* |
|  |  | F2 | -- | 55 | 110* |
| Gestione Servizi Ausiliari Scenario n. GSA-3 Sovrariempimento serbatoio D20 reflui liquidi infiammabili e tossici per tracimazione del serbatoio di reparto. L’incendio interessa la zona dell’evento. La dispersione dei vapori può raggiungere una concentrazione pari all’IDLH fino a 40 m all’esterno del muro di cinta in direzione NNO interessando il canale di presa acqua industriale | Incendio di pozza | D5 | 9,5 | 18 | 25 |
|  |  | F2 | 18 | 29 | 35 |
|  | Dispersione vapori tossici | D5 | 17 | 57 | 114* |
|  |  | F2 | -- | 90 | 180* |
| Gestione servizi ausiliari Scenario n. GSA-4 Rilascio di metano da tubazione in fase gas nella zona di collegamento tra la rete esterna e lo Stabilimento, un eventuale getto incendiato interessa la zona fino a 6 m dal punto di rilascio, la nube di gas infiammabile interessa una zona fino a 11,5 m dal punto di rilascio. | Incendio di nube (flash fire) |  | 7 | 13 | 26* |

## * Distanza assunta pari al doppio della distanza della zona II.

# SCENARI INCIDENTALI		RDS 2010

Polimeri Europa S.p.A. ha presentato, nell’ottobre 2010, l’aggiornamento del Rapporto di Sicurezza alle Autorità competenti per lo stabilimento di Mantova.

Nell’occasione è stata effettuata l’Analisi del Rischio redatta secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

Gli aspetti riportati di seguito fanno riferimento al citato Rapporto di Sicurezza e riguardano tutti i probabili eventi che possono avere effetti esterni allo Stabilimento.

In allegato 3 si riporta la tabella di tutti i possibili scenari con effetti interni ed esterni allo Stabilimento.

NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI - INFORMAZIONI GENERALI

Nelle tabelle di seguito riportate sono elencate:

le installazioni per le quali, nel Rapporto di Sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 334/99, sono state considerate ipotesi incidentali credibili in termini di frequenza di accadimento (si ritiene che un evento sia da considerarsi non ragionevolmente credibile se la sua frequenza di accadimento, determinata con metodologie statistiche, è inferiore a 10-6 occasioni/anno);

le ipotesi incidentali, installazione per installazione, raggruppate per tipologia d'evento.

Sempre nelle stesse tabelle sono state anche riportate le sostanze, considerate dal D.Lgs. 334/99, presenti in ogni singola installazione, che possono venire coinvolte nell'evento, in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche.

# DEPOSITI

| SIGLA DEL REPARTO | IPOTESI DI EVENTO INCIDENTALE | SOSTANZE E/O PREPARATI D.LGS 334/99 |
| --- | --- | --- |
| PGS Parco Generale Serbatoi | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio | ACETONE ACQUE FENOLICHE ED OLEOSE ACRILONITRILE BENZENE (compreso benzene di spunta) TOLUOLO SEMILAVORATO CICLOESANONE CLORURO DI ETILE CUMENE CUMENE DI SPUNTA ETILBENZENE ETILENE FENOLO MISCELA DEIDROGENATA OLONE STIRENE |

# IMPIANTI DI PRODUZIONE

| SIGLA DEL REPARTO | IPOTESI DI EVENTO INCIDENTALE | SOSTANZE E/O PREPARATI D.LGS. 334/99 |
| --- | --- | --- |
| STM Stirene Monomero | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio C - Esplosioni confinate | 4-ter-butil-diidrossibenzene 85% in metanolo 15% BENZENE CLORURO DI ETILE COMPLESSO CATALITICO TRICLORURO DI ALLUMINIO ETILBENZENE TECNICO ETILENE LIQUIDO ALCHILATO ST20-ST40 METANO MISCELA DEIDROGENATA OFF-GAS STM STIRENE STIRENE REJECT TOLUENE TECNICO ST |
| STP (Stirene Polimero) | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio C - Esplosioni confinate | ACRILONITRILE CERE ST16-18 E ST17 CERE ST12-15 CONDENSATI ST16-18 CONDENSATI ST12-15 TERZ-DODECIL-MERCAPTANO ESABROMOCICLODODECANO ETILBENZENE METANO ALFA-METILSTIRENE PENTANO PEROSSIDI STIRENE |
| SAU Servizi Ausiliari ed Utilities | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio | REFLUI LIQUIDI (POLIMERI DI STIRENE, PARAFFINE, VASELINA, ACRILONITRILE, BENZENE, CUMENE, ETILBENZENE, FENOLO, STIRENE, TOLUENE, XILENI ED ALTRE SOSTANZE IN PERCENTUALI VARIABILI) METANO |

| SIGLA DEL REPARTO | IPOTESI DI EVENTO INCIDENTALE | SOSTANZE E/O PREPARATI D.LGS. 334/99 |
| --- | --- | --- |
| FED Fenolo E Derivati | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio C - Esplosioni confinate | ACETONE ACQUE FENOLICHE ACQUE SOLFATICHE PR ALFAMETILSTIRENE ALTOBOLLENTI FENOLICI ALTOBOLLENTI GREZZI BASSOBOLLENTI GREZZI BENZENE CICLOESANONE CUMENE CUMENE DI SPUNTA FENOLO OLIO DA DA1202 IDROCARBURI FENOLICI IDROCARBURI PR7 IDROGENO IDROPERROSIDO DI CUMENE MEDIOBOLLENTI FENOLICI METANO OFF GAS PRODOTTO IDROGENATO PRODOTTO SCISSO |
| CER IMPIANTO PILOTA | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio | ACRILONITRILE ALFAMETILSTIRENE BENZENE DECANO EPTANO ESANO ETILENE ETILBENZENE CICLOESANONE METANO PENTANO PEROSSIDI STIRENE |

EVENTI CON EFFETTI COINVOLGENTI AREE ESTERNE ALLO STABILIMENTO

# DEPOSITI SEPARATI

| SIGLA DEL REPARTO | IPOTESI DI EVENTO INCIDENTALE |
| --- | --- |
| PGS | Rilascio di acrilonitrile da flessibile di scarico ferrocisterne Perdita di liquido infiammabile e tossico (acrilonitrile) per rottura di natura random della tubazione flessibile di scarico delle ferrocisterne. |
| PGS | Rilascio dalla linea di trasferimento benzene Perdita di liquido infiammabile e tossico (Benzene) per rottura di natura "random" dalla linea di trasferimento dai serbatoi di stoccaggio alle utenze. |

IMPIANTI DI PRODUZIONE

| SIGLA DEL REPARTO | IPOTESI DI EVENTO INCIDENTALE |
| --- | --- |
| CER | Rilascio di acrilonitrile dalla linea in arrivo al CER Rilascio di liquido tossico ed infiammabile (acrilonitrile) nei limiti di batteria del CER, per perdita di natura "random" dalla linea di trasferimento dal reparto PGS. |
| CER | Rilascio di benzene dalla linea in arrivo al CER Rilascio di liquido tossico ed infiammabile (benzene) nei limiti di batteria del CER, per perdita di natura "random" dalla linea di trasferimento dal reparto STM. |
| FED-PR7 | Rilascio di prodotto scisso dalla tubazione in mandata alla pompa GA-1110 Perdita di liquido tossico ed infiammabile (prodotto scisso) per perdita di natura "random" dalla linea di mandata della pompa GA-1110. |
| FED-PR7 | Rilascio di prodotto scisso dalla tenuta della pompa GA-1110 Perdita di liquido tossico ed infiammabile (prodotto scisso) per perdita di natura "random" dalla tenuta della pompa GA-1110 (danneggiamento catastrofico della tenuta). |
| SAU | Sovrariempimento dell'accumulatore D20 Sovrariempimento del serbatoio con successivo rilascio di idrocarburo liquido tossico ed infiammabile nel bacino di contenimento. |
| STP-ST16 | Rilascio di acrilonitrile per perdita dal linee alimentazione utenze di reparto Rilascio di liquido tossico ed infiammabile (acrilonitrile) per perdita di natura "random" dalle linee di alimentazione alle utenze delle linee ST16/ ST17/ST18 nel tratto compreso tra i punti di distacco dal collettore e le utenze stesse. |
| STM-ST40 | Esplosione confinata all'interno della torcia B‐1700. |

Gli scenari di seguito riportati vengono identificati riportando la sigla del Reparto o della zona di appartenenza seguita dal numero dell'ipotesi incidentale iniziale.

Si precisa che solo alcune delle ipotesi iniziali, in funzione della credibilità della frequenza di accadimento,  scaturiscono in possibili scenari incidentali.

| Numero Ipotesi Incidentale | Scenario conseguente | Classe di stabilità | Distanza (metri) alla quale si raggiungono le soglie di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZONA I | ZONA II | ZONA III |
|  |  |  | Zona di Sicuro Impatto | Zona di danno | Zona di attenzione |
|  |  |  | Elevata letalità | Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili |
| CER Scenario n. CER-01 Rilascio di acrilonitrile dalla linea in arrivo al CER. | Dispersione vapori tossici | F2 | 22 | 145 | 1200 |
| CER Scenario n. CER-02 Rilascio dalla linea di trasferimento benzene. | Dispersione vapori tossici | F2 | 11 | 73 | 440 |
| PGS Scenario n. PGS-26 Rilascio di acrilonitrile da flessibile di scarico ferrocisterne. | Dispersione vapori tossici | F2 | 22 | 187 | 715 |
| PGS Scenario n. PGS-31 Rilascio dalla linea di trasferimento benzene. | Dispersione vapori tossici | F2 | 72 | 270 | 1550 |
| FED-PR7 Scenario n. PR7-R1 Rilascio di prodotto scisso dalla tubazione in mandata alla pompa GA-1110. | Dispersione vapori tossici | F2 | 8 | 115 | 740 |
| FED-PR7 Scenario n. PR7-R7 Rilascio di prodotto scisso dalla tenuta della pompa GA-1110. | Dispersione vapori tossici | F2 | 13 | 62 | 512 |
| SAU Scenario n. SAU-02 Sovrariempimento dell'accumulatore D20. | Dispersione vapori tossici | F2 | 10 | 70 | 430 |

| Numero Ipotesi Incidentale | Scenario conseguente | Classe di stabilità | Distanza (metri) alla quale si raggiungono le soglie di riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZONA I | ZONA II | ZONA III |
|  |  |  | Zona di Sicuro Impatto | Zona di danno | Zona di attenzione |
|  |  |  | Elevata letalità | Lesioni irreversibili | Lesioni reversibili |
| STP Scenario n. STP16-R5 Rilascio di acrilonitrile per perdita dal linee alimentazione utenze di reparto. | Dispersione vapori tossici | F2 | 20 | 290 | 1205 |
| STM Scenario n. ST40-13 Esplosione confinata all'interno della torcia B‐1700. | Sovrapressione | D5 | 8 | 28 | 50 |

## SOGLIE CORRISPONDENTI ALLE ZONE

| MODELLO SORGENTE | ZONA I | ZONA II | ZONA III |
| --- | --- | --- | --- |
| INCENDI (radiazione termica stazionaria) | 12,5 kW/m2 | 5,0 kW/m2 | 3,0 kW/m2 |
| Getto di fuoco (JET FIRE) | lunghezza getto |  |  |
| NUBE VAPORI INFIAMMABILI | LFL | ½ LFL | 2 x distanza ½ LFL |
| NUBE VAPORI TOSSICI | LC50 | IDLH | LOC |
| ESPLOSIONI | 0,3 bar | 0,07 bar | 0,03 bar |

# Incendio radiazione termica stazionaria

12,5 kW/m² : È il valore al di sopra del quale può essere attesa elevata letalità delle persone esposte e possibili inneschi alle strutture di plastica e di legno.

5,0 kW/m² : È il valore al di sotto del quale non sono attesi danni di rilievo su operatori protetti esposti per un lungo periodo di tempo e lesioni irreversibili per personale non protetto.

3,0 kW/m² : È il valore al di sotto del quale sono attese lesioni reversibili per le persone.

# Incendio di nube vapori infiammabili

Nel caso di incendio di una nube di vapori infiammabili (FLASH-FIRE), a causa del limitato protrarsi del fenomeno, non si ha un sensibile effetto di irraggiamento termico tranne che nell’area di sviluppo della fiamma.

LFL : (Limite inferiore del campo d’infiammabilità) : Nella zona in cui la miscela si trovi in condizioni di infiammabilità sono attesi danni alle apparecchiature ed elevata probabilità di letalità.

½ LFL : Nella zona interessata da questa soglia può verificarsi l’inizio di letalità.

# Dispersione nube vapori tossici

LC50 : Valore di soglia con elevata probabilità di letalità.

Concentrazione di sostanza tossica, letale per “inalazione” nel 50% dei soggetti esposti per 30 minuti.

A tale soglia corrisponde un’elevata letalità.

I.D.L.H. : Valore di soglia per danni gravi alle persone.

L’IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) corrisponde alla massima concentrazione cui può essere esposta una persona in buona salute, per un periodo di 30 minuti, senza subire effetti irreversibili per la salute o effetti tali da provocare l’incapacità del soggetto esposto ad attuare appropriate misure protettive.

A tale soglia corrispondono lesioni irreversibili.

LOC : Livello di guardia.

Il LoC (level of concern) corrisponde alla concentrazione in aria di una sostanza pericolosa, in presenza della quale un generico individuo disponga di un tempo massimo di 30 minuti, senza che si producano effetti gravi e irreversibili per la salute o il decesso. Può causare danni alla salute di individui particolarmente vulnerabili, a seguito di un’esposizione, anche relativamente breve. È assunto il valore pari a 1/10 della concentrazione dell’IDLH.

#### PARTE QUARTA

### Legenda Acronimi

Per chiarezza si riporta la seguente legenda degli acronimi utilizzati:

MSA	- Mezzo di Soccorso Avanzato (mezzo di soccorso medicalizzato)

A.R.I. 	- Associazione Radioamatori Italiani

A.R.P.A. 	- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

A.S.L. 	- Azienda Sanitaria Locale

MSB	- Mezzo di Soccorso di Base (equipaggio di soli soccorritori)

C.A.V. 	- Centro Anti Veleni

C.C.S. 	- Centro Coordinamento Soccorsi

C.O. 	- Centrale Operativa

C.O.C. 	- Centro Operativo Comunale

C.O.M. 	- Centro Operativo Misto

C.R.I. 	- Croce Rossa Italiana

D.E.A. 	- Dipartimento di Emergenza Accettazione (urgenza)

E.A.S. 	- Dipartimento di Emergenza Accettazione (urgenza) ad elevata specialità

FF.AA. 	- Forze Armate

P.C. 	- Protezione Civile

P.C.A. 	- Posto di Comando Avanzato

P.M.A. 	- Postazione Medica Avanzata

P.S. 	- Pubblica Sicurezza

R.O.S. 	- Responsabile delle Operazioni di Soccorso dei Vigili del Fuoco

S.S.U.Em.-118 	- Servizio Sanitario Urgenza Emergenza – 118

A.R.E.U.	- Azienda Regionale Emergenza Urgenza

U.C.L. 	- Unità di Crisi Locale

U.C.R. 	- Unità di Crisi Regionale

U.O.O.M.L. 	- Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro

VV.F. 	- Vigili del Fuoco

## Il modello di intervento

### L’organizzazione operativa secondo “funzioni di supporto”

L’organizzazione operativa è attuata mediante l’utilizzo di tutte o di alcune delle “funzioni di supporto” ex Metodo “Augustus”.

Attese le peculiarità che ineriscono al rischio industriale, si ritengono attivabili, di norma e se necessario, le seguenti:

| FUNZIONE DI SUPPORTO | ENTE REFERENTE |
| --- | --- |
| Sanità, assistenza sociale e veterinaria | ASL ed A.R.E.U.(118) |
| Mass-media e informazione | Prefettura |
| Volontariato | Provincia ed Ass. - Volontariato |
| Trasporto, circolazione e viabilità | Polizia Stradale/Polizia Locale di Mantova |
| Telecomunicazioni di emergenza | A.R.I. |
| Servizi essenziali | Aziende erogatrici |
| Censimento danni a persone e cose | Comune/Provincia |
| Assistenza alla popolazione | C.R.I. |
| Protezione dell’ambiente | A.R.P.A. |

Per ogni funzione è individuato, con separato procedimento, un Responsabile o referente (designato dall’ente o dagli enti la cui attività costituisce il contenuto della funzione), che predispone ed aggiorna costantemente un “piano di funzione”. Detto referente assume pertanto a tutti gli effetti il ruolo di “esperto” della funzione di riferimento, in grado di esaudire con rapidità e certezza ogni richiesta consultiva formulata dall’Autorità che gestisce l’emergenza, nel corso della stessa.

### Compiti delle strutture e degli Enti e relative procedure d’intervento

Tenuto conto dell’aleatorietà che può caratterizzare ogni emergenza, sconvolgendone ogni predeterminata tempistica e procedura operativa, si premette che nel caso in cui una o più strutture operative o Enti coinvolti (direttamente o indirettamente) nella gestione dell’emergenza, giunga sul luogo dell’incidente prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco (che avranno il compito di prendere possesso dell’evento e, sentito il P.C.A., di definire le aree di rischio), dovrà attestarsi ad una distanza minima non inferiore a quelle indicate nelle cartografie riportate.

Il gestore, al verificarsi di un incidente in azienda, avverte tutti gli enti tenuti al soccorso ed agli interventi operativi secondo le modalità di seguito indicate.

Nella gestione dell’emergenza sarà, altresì, allestito, se necessario e se possibile, un Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) che dialoghi con la Sala operativa comunale di protezione civile, come di seguito evidenziato.

Il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) è una struttura tecnica operativa di supporto al Sindaco per la gestione dell’emergenza. Il P.C.A. è composto da VV.F., S.S.U.Em.-118, Forze dell’ordine, Polizia Locale, A.R.P.A. ed A.S.L.. Ai fini dell’immediata operatività del P.C.A., e salvo successiva integrazione, è sufficiente la presenza dei soli VV.F. e S.S.U.Em.-118,

Il coordinamento del P.C.A. è proprio dei VV.F., in quanto responsabili della valutazione della sicurezza immediata del luogo dell’incidente e della prima delimitazione delle aree a rischio A, B e C.

Dopo l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, l’ingresso delle altre strutture sul luogo dell’incidente potrà essere consentito solo dal R.O.S. dei VV.F..

La costituzione di un P.C.A. risponde all’esigenza di gestire direttamente sul luogo dell’emergenza, in modo coordinato, tutte le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, individuando le priorità direttamente “sul campo”.

Il P.C.A. individuato nel P.E.E. è suscettibile di sostituzione in ragione dell’evoluzione dell’emergenza in atto e delle indicazioni provenienti dal monitoraggio ambientale.

Le principali attività di competenza del P.C.A. si riassumono nelle seguenti:

- verifica dell’attivazione delle strutture di soccorso necessarie alla gestione dell’emergenza;

- individuazione delle migliori strategie di intervento per il superamento dell’emergenza;

- monitoraggio della situazione in atto ed ipotizzazione della possibile evoluzione;

- individuazione delle azioni da intraprendere per la salvaguardia della popolazione;

- proposizione dell’allertamento e dell’eventuale evacuazione della popolazione a rischio;

- aggiornamento costante delle Autorità di protezione civile (Sindaco e Prefetto) direttamente o tramite le proprie sale operative; in particolare il collegamento con l’Autorità comunale dovrà essere tenuto dalla Polizia Locale.

### Compiti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competono i seguenti compiti:

- fronteggiare l’emergenza con i mezzi in dotazione;

- assumere, appena giunti sul posto, il coordinamento delle operazioni di soccorso tecnico urgente, e costituire, insieme al S.S.U.Em. 118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, all’A.R.P.A., ed all’A.S.L., il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.);

- fatti salvi i prioritari interventi di competenza, fornire indicazioni di carattere tecnico-operativo anche agli altri organismi di Protezione Civile utili per l’effettuazione degli interventi agli stessi demandati;

- tenere costantemente informato, con tempestivi ed aggiornati rapporti informativi, il Sindaco, il Prefetto, il Centro Operativo del Ministero dell’Interno e la Direzione Regionale dei VV.F. sull’andamento e sull’evoluzione della calamità, con particolare riferimento all’esito risolutivo o meno delle misure di soccorso attuate ai fini di limitare i danni;

- coadiuvare le Forze dell’ordine per l’allontanamento immediato delle popolazioni dalle località contaminate in caso di ordine di evacuazione da parte del Sindaco, d’intesa col Prefetto;

- individuare l’area di maggior rischio per consentire la delimitazione della stessa mediante posti di blocco, al fine di impedire l’accesso al personale non autorizzato e/o non adeguatamente protetto: quindi, delimitare, in collaborazione eventualmente con le unità dell’Esercito, le zone di interdizione con apposita segnaletica:

Zona A o rossa: in cui il grado di pericolo è estremamente elevato per la pubblica incolumità: in essa non sono consentiti né la sosta né il transito di persone che non siano allo scopo autorizzate dal C.C.S. e debitamente protette;

Zona B o gialla: in cui il grado di pericolo è tale da consentire solo un limitato transito, per giustificati motivi e per periodi di tempo limitati, di persone opportunamente autorizzate dal C.O.M., se costituito, o dal Sindaco (sempre d’intesa col C.C.S.);

Zona C o bianca: (con la scritta “ATTENZIONE LIMITE ZONA CONTROLLATA” - zona di rispetto): che costituisce la base di partenza per i tecnici degli Enti interessati;

- fare interrompere l’erogazione del flusso di energia elettrica o trasferimenti di gas e liquidi (metanodotti, gasdotti, ecc.)

# TABELLA 1.1 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – VIGILI DEL FUOCO

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| LA SALA OPERATIVA 115 acquisisce dal Gestore e/o dall’utente notizie sulla natura e le dimensioni dell’evento incidentale nonché sulla sua possibile evoluzione (se gestore); attiva le Forze dell’Ordine, il S.S.U.Em.-118, (se non ancora attivate) il Sindaco e la Prefettura (se necessario); dispone l’immediato invio di una o più squadre adeguatamente attrezzate in rapporto alle esigenze rappresentate dal Gestore o dal Sindaco; ricerca un immediato contatto con il Sindaco, chiedendo notizie circa l’area idonea per la collocazione dei mezzi di soccorso; fornisce al Sindaco, se ve ne sia il tempo, ogni utile forma di consulenza per individuare le misure di protezione da adottare a tutela della popolazione; invia un proprio rappresentante al C.C.S. e al C.O.M. istituito presso le strutture individuate nella pianificazione comunale; allerta la Colonna mobile regionale per i rischi industriali (dei VV.F.) allerta la Provincia (Servizio Protezione Civile e Settore Viabilità). IL R.O.S. VV.F. (Responsabile operazioni di soccorso VV.F.) posiziona i mezzi nel “luogo sicuro”; verifica la tipologia dell’incidente e chiede ogni notizia utile al gestore; valuta con il S.S.U.Em.-118 i possibili rischi per gli operatori del soccorso tecnico e sanitario e attiva immediatamente l’A.R.P.A.; costituisce insieme al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ad A.R.P.A. ed all’A.S.L. il P.C.A. (Posto di comando avanzato) di cui assume il coordinamento. | LA SALA OPERATIVA 115 si mantiene informata su eventuali ulteriori esigenze delle squadre intervenute, chiedendo, se del caso, il concorso di altri Comandi. Il R.O.S. VV.F. esercita il controllo delle operazioni di soccorso; effettua una verifica dell’ampiezza della “zona di danno”, delimitandola con appositi nastri, ai limiti della quale posizionare i mezzi e l’organizzazione dei soccorsi; verifica la congruità dei mezzi a disposizione rispetto ai rischi ipotizzati richiedendo, se necessario, l’ausilio di altre strutture di soccorso; impiega le risorse a disposizione secondo procedure standard e secondo specifiche valutazioni, anche concordate con gli altri Enti, della situazione in atto e delle possibili evoluzioni; il rappresentante dei VV.F. presso il C.O.M. tiene costantemente informato il capo del C.O.M. dello stato degli interventi operati presso il luogo dell’incidente. | Il R.O.S. VV.F. accerta con immediatezza il possibile inquinamento di corsi d’acqua, delle condotte idriche o delle fognature; accerta l’eventuale presenza di inneschi che favoriscano reazioni chimico-fisiche che possono aggravare la situazione ed interviene, se possibile, con attività di prevenzione; comunica quanto sopra all’A.R.P.A. (direttamente o tramite la Prefettura); segue l’evoluzione dell’evento. |

### Compiti del Servizio Sanitario Urgenza Emergenza – 118

L’attività del Servizio Sanitario Urgenza Emergenza – 118 (S.S.U.Em.-118) è coordinata da un’apposita Centrale Operativa.

La Centrale Operativa accoglie tutte le richieste di soccorso sanitario e coordina tutti gli interventi nell’ambito territoriale di riferimento, in genere provinciale.

Il S.S.U.Em.-118, per l’espletamento dei propri servizi, si avvale di mezzi propri e di quelli messi a disposizione da Associazioni/Enti convenzionati (es. CRI, ANPAS...).

In fase di emergenza, il compito primario del “S.S.U.Em.-118” è il primo soccorso alle persone eventualmente coinvolte in incidenti rilevanti, nonché il loro trasporto presso le strutture ospedaliere più idonee.

Il S.S.U.Em.-118 svolge in sintesi i seguenti compiti prioritari:

- alla notizia dell’evento incidentale, dispone l’invio di personale e mezzi di soccorso;

- informa le altre strutture tecniche ed amministrative competenti (Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Sindaco, Prefettura, A.S.L., …);

- insieme ai VV.F., alle Forze dell’ordine, alla Polizia Locale, ad A.R.P.A., ed all’A.S.L. costituisce il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.), il cui coordinamento è affidato al Responsabile delle Operazioni di Soccorso dei Vigili del Fuoco e con il quale deve essere concordata ogni iniziativa relativa alla gestione dell’emergenza (esempio accesso al luogo, stazionamento dei mezzi, utilizzo di DPI, ecc), ferme restando le competenze proprie del singolo Ente;

- provvede, secondo le procedure codificate all’interno del piano per le maxi - emergenze, all’effettuazione degli interventi sanitari di competenza e al trasporto dei feriti presso le strutture sanitarie più idonee in relazione al tipo di lesioni riscontrate;

- allerta le strutture ospedaliere ritenute necessarie per l’ospedalizzazione dei feriti;

- mantiene i contatti con le C.O. delle altre province;

- se costituiti, invia un proprio rappresentante presso il Centro Operativo Misto e/o il Centro Coordinamento Soccorsi (coordinamento funzione 2).

TABELLA 1.2 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – SERVIZIO SANITARIO URGENZA EMERGENZA (S.S.U.Em.-118)

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| LA CENTRALE OPERATIVA S.S.U.Em.-118 alla ricezione della richiesta di soccorso, chiede al Gestore della ditta o all’utente informazioni dettagliate circa: tipologia di evento, sostanze interessate, n. di persone coinvolte, (se gestore) possibile evoluzione, misure di emergenza interne attuate; allerta, se non già allertati, i VV.F., il Centro Antiveleni, l’A.S.L., le Forze dell’Ordine e se necessario la Prefettura; invia, sul posto, un proprio mezzo di soccorso a debita distanza di sicurezza per ricognizione (in collaborazione con i VV.F.); valuta e se del caso procede all’invio di ulteriori mezzi A.L.S. e B.L.S.; attiva, se del caso, il proprio piano interno di maxiemergenza (allertamento mezzi e personale, P.S., enti, ecc.); se necessario ricerca un collegamento telefonico con il Sindaco; invia un proprio rappresentante presso il C.C.S. e il C.O.M. se istituiti. PERSONALE DI SOCCORSO durante l’avvicinamento al luogo dell’evento, riceve dalla C.O. (se possibile) ulteriori informazioni disponibili sulla tipologia dell’evento e sull’eventuale trattamento clinico dei feriti; in prossimità del posto rimane ad “adeguata” distanza, chiede ai VV.F. la verifica delle condizioni di sicurezza del luogo e la delimitazione delle aree di rischio; raccoglie ulteriori informazioni possibili da inviare alla C.O.; costituisce insieme ai VV.F., alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ad A.R.P.A. ed all’A.S.L. il P.C.A. (Posto di comando avanzato). | LA CENTRALE OPERATIVA S.S.U.Em.-118 ricevute informazioni più dettagliate dal luogo dell’evento, in base all’entità, attiva, se non già fatto, il piano interno di maxiemergenza, in particolare: attiva ulteriori mezzi A.L.S. e B.L.S. e, se necessario, personale e materiale per P.M.A.; attiva le associazioni di soccorso convenzionate per disponibilità di mezzi e personale in aggiunta a quelli H24; allerta le strutture di P.S. più prossime e, se necessario, tutte quelle provinciali; se necessario, allerta le C.O. limitrofe (o dell’intera regione) per eventuale supporto mezzi e disponibilità posti letto; allerta la Prefettura, se non già allertata, e informa sulle notizie raccolte e sull’andamento dei soccorsi; continua il contatto con il C.A.V. per avere ulteriori notizie da trasmettere al personale sul posto; se necessario allerta Provincia e Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia); Invia un proprio rappresentante presso il C.C.S. ed il C.O.M. se istituiti (se non già inviati). PERSONALE DI SOCCORSO individuata con i VV.F. l’area di raccolta dei feriti, inizia il triage ed il trattamento degli stessi, dopo decontaminazione, se necessaria; istituisce il P.M.A., se necessario; informa costantemente la C.O. sugli interventi effettuati e da effettuare. | LA CENTRALE OPERATIVA 118 coordina il trasporto dei feriti presso il/i Pronto Soccorso provinciali/e; tiene informati i propri rappresentanti al C.C.S. e C.O.M.; segue l’evoluzione dell’emergenza. PERSONALE DI SOCCORSO prosegue le attività di soccorso e procede all’evacuazione dei feriti presso il Pronto Soccorso in accordo con la C.O.; segue l’evoluzione dell’emergenza. |

### Compiti delle Forze dell’ordine

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza sono organi di protezione civile.

Le Forze dell’Ordine cooperano con i VV.F., il Servizio “S.S.U.Em. -118” e la Polizia Locale nella realizzazione degli interventi loro demandati.

Di norma, gli interventi di protezione civile demandati alle Forze di Polizia vengono svolti sotto la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo del funzionario della Polizia di Stato più alto in grado.

Il coordinamento tecnico si estende, in caso di necessità, anche alla Polizia Locale. Gli interventi delle Forze dell’Ordine mirati ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di protezione rivolte alla popolazione (evacuazione o riparo a chiuso) dovranno realizzarsi, salvo diverse indicazioni fornite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo le modalità indicate nel presente piano.

In fase di emergenza i compiti delle Forze dell’Ordine sono i seguenti:

- costituire, insieme ai VV.F., al S.S.U.Em. 118, alla Polizia Locale, all’A.R.P.A., ed all’A.S.L., il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.), il cui coordinamento è affidato al Responsabile delle Operazioni di Soccorso dei Vigili del Fuoco (R.O.S.) e con il quale deve essere concordata ogni iniziativa relativa alla gestione dell’emergenza (ad es. accesso al luogo, stazionamento dei mezzi, utilizzo di DD.PI., ecc), ferme restando le competenze proprie del singolo Ente;

- acquisire e fornire agli altri organi di Protezione Civile elementi informativi sull’incidente;

- collaborare nelle attività di allertamento della popolazione;

- concorrere, con personale specializzato e debitamente protetto, all’opera di soccorso della popolazione;

- accedere, previo nulla-osta dei VV.F., alle aree a rischio per cooperare nelle attività di primo soccorso;

- coadiuvare gli organi di polizia municipale per consentire l’ordinato svolgimento delle operazioni di soccorso e per il rispetto delle zone di divieto;

- mantenere l’ordine pubblico, con il particolare obiettivo di scongiurare stati di panico ed eccessi di allarmismo nella popolazione;

- provvedere allo sgombero della popolazione, qualora disposto dal Sindaco d’intesa col Prefetto, ed al suo accompagnamento al centro di raccolta e/o soccorso;

- sorvegliare i beni lasciati incustoditi dalla popolazione sgomberata (servizi anti-sciacallaggio nelle aree evacuate);

- divulgare messaggi alla popolazione, su richiesta del C.C.S. o del C.O.M.;

- disciplinare il traffico, anche per facilitare l’afflusso delle colonne di soccorso;

- concorrere all’attuazione di percorsi preferenziali, divieti o blocchi o sensi alternati disposti dagli organi di polizia stradale in base all’evoluzione dell’evento (Realizzazione dei posti di blocco secondo le insorgenti evenienze ovvero in base alle indicazioni del sindaco al momento dell’emergenza). Sul punto si specifica che, poiché l’area che dovrà essere isolata verrà definita in prima istanza dal P.C.A., in particolare dalla squadra dei VV.F. presente sul posto, e resterà nel prosieguo suscettibile di rideterminazione sulla base dei dati del rilevamento delle condizioni ambientali e dell’evoluzione dell’incidente, il posizionamento dei posti di blocco potrà conseguentemente subire modifiche;

- interrompere la circolazione ferroviaria e stradale nelle zone contaminate, su disposizione del C.C.S. o del C.O.M. o del Sindaco ovvero del Funzionario statale coordinatore delle Forze di Polizia o del Comandante provinciale VV.F..

- in caso di costituzione del C.O.M. o del C.C.S., inviare un proprio rappresentante presso la sede dei citati organismi rapportandosi con l’Autorità di volta in volta incaricata del coordinamento generale dei soccorsi.

# TABELLA 1.3 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – FORZE DELL’ORDINE

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| ricevuta la notizia dell’evento dal Sindaco e informate dai VV.F. e/o dal S.S.U.Em.-118acquisiscono e forniscono agli altri organi di protezione civile elementi informativi sull’incidente; collaborano nelle procedure di emergenza stabilite dal Sindaco, VV.F. e S.S.U.Em.- 118; realizzano i Posti di blocco secondo le indicazioni stabilite; inviano, se non provveduto, un proprio rappresentante al C.C.S. ed al C.O.M.; accedono, previo nulla osta dei VV.F., nelle aree a rischio per cooperare nelle attività del primo soccorso; insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alla Polizia Locale, ad A.R.P.A. ed all’A.S.L. costituiscono il P.C.A.. | prestano supporto alle attività di soccorso tecnico e sanitario; rendono operativi i posti di blocco, creando appositi corridoi attraverso i quali far confluire sul posto i mezzi dei VV.F. e del S.S.U.Em.-118 e far defluire dalla zona a rischio gli eventuali feriti e/o le persone evacuate; collaborano nelle attività di informazione della popolazione; forniscono ogni utile supporto all’interno del C.C.S. e del C.O.M.. | seguono l’evolversi della situazione aggiornando opportunamente il proprio referente presso il C.O.M. ed il C.C.S..; predispongono i servizi antisciacallaggio nelle aree eventualmente evacuate. il funzionario/militare delle F.d.O. più alto in grado assume, all’interno del C.O.M., il coordinamento tecnico operativo di tutte le forze di polizia intervenute (P.L., CC., ecc). |

### Polizia Locale

La Polizia Locale è braccio operativo dell’Autorità locale di protezione civile. Gli interventi tecnici-operativi affidati alle cure dalla P.L. sono coordinati dal comandante della P.L. d’intesa con l’autorità locale di protezione civile.

In fase di emergenza la Polizia Locale,

- insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell’ordine, ad A.R.P.A., ed all’A.S.L. costituisce il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.), il cui coordinamento (come più volte rammentato) è affidato al Responsabile delle Operazioni di Soccorso dei Vigili del Fuoco e con il quale deve essere concordata ogni iniziativa relativa alla gestione dell’emergenza (esempio accesso al luogo, stazionamento dei mezzi, utilizzo di DD.P.I., ecc), ferme restando le competenze proprie del singolo Ente;

- realizza, in collaborazione delle Forze dell’ordine, e comunque sulla base delle indicazioni dei VV.F., i posti di blocco necessari;

- svolge il fondamentale ruolo di collegamento con la struttura comunale e il C.O.C., per garantire, mediante l’attuazione del piano di emergenza comunale, gli interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità: predisposizione di transenne e di idonea segnaletica stradale, regolamentazione dell’accesso alle zone "a rischio", allertamento ed informazione della popolazione, …);

- informa tempestivamente il coordinamento regionale della Protezione Civile (U.O. Protezione Civile - D.G. Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) dell’emergenza in atto;

- collabora nelle attività di informazione della popolazione, divulgando indicazioni utili sulle misure di sicurezza da adottare;

- vigila sulle eventuali operazioni di evacuazione affinché le stesse avvengano in modo corretto ed ordinato;

- accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., nell’area di rischio e coopera, se possibile, nelle operazioni di soccorso;

effettua il servizio di trasporto e staffetta del Sindaco, dei funzionari provinciali o regionali che devono accedere per ragioni di servizio all’area dell’incidente.

- TABELLA 1.4 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – POLIZIA LOCALE

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| acquisita la notizia dal Sindaco, informa tempestivamente la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Lombardia; svolge il fondamentale ruolo di collegamento con la struttura comunale e il C.O.C., per garantire mediante l’attuazione delle previsioni del presente P.E.E. ovvero di quelle del Piano di Emergenza Comunale gli interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità; prepara il proprio personale al fine di effettuare gli interventi previsti dal presente P.E.E. e dal Piano di Emergenza Comunale; insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell’Ordine, ad A.R.P.A. ed all’A.S.L. costituisce il P.C.A.. | collabora nelle attività di informazione della popolazione sulle misure di sicurezza da adottare; effettua, in collaborazione con gli altri organi di P.C. Comunali, i prioritari interventi di prevenzione per salvaguardare la pubblica incolumità (regola l’accesso alla zona con posti di blocco, coordina l’evacuazione e favorisce l’afflusso dei mezzi di soccorso); accede, previo nulla-osta da parte dei VV.F., nell’area di rischio e coopera nelle operazioni di soccorso; fornisce ogni utile supporto all’interno del C.C.S. (Polizia Provinciale) e del C.O.M. (Polizia Locale). | segue l'evolversi della situazione riferendo tramite il proprio rappresentante al C.O.M. sul loro operato; collabora con le F.d.O. nel controllo delle abitazioni e delle strutture comunali; controlla e presidia i punti comunali individuati per la viabilità di emergenza. |

### Compiti dell’A.R.P.A.

L’A.R.P.A. è l’organo regionale preposto allo studio, alla valutazione della qualità ambientale ed, in fase emergenziale, anche alla quantificazione delle sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo. A tal fine, la stessa appronta apposite squadre di personale specializzato nell’effettuazione dei rilievi, sotto il coordinamento di un tecnico responsabile.

Rilevati, analizzati e validati con immediatezza, i dati sono comunicati alle strutture operative di primo soccorso (P.C.A.), al Sindaco, alla Prefettura ed agli altri organi interessati. Dal punto di vista operativo, l’A.R.P.A. garantisce la reperibilità dei suoi tecnici, al di fuori dell’orario di ufficio, dalle ore 17.00 alle ore 8.00 e nei giorni di sabato e festivi.

In fase di emergenza, l’A.R.P.A.:

- insieme ai vv.f., al s.s.u.em.-118, alle forze dell’ordine, alla polizia locale ed all’a.s.l. costituisce il posto di comando avanzato (p.c.a.), il cui coordinamento è, come prerichiamato, demandato al responsabile delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e con il quale deve essere concordata ogni iniziativa relativa alla gestione dell’emergenza (esempio: accesso al luogo, stazionamento dei mezzi, utilizzo di dd.p.i., ecc), ferme restando le competenze proprie di ogni singolo ente;

- effettua il monitoraggio ambientale necessario alla definizione delle aree soggette a potenziale rischio, limitatamente alla misurazione nelle “zone c o bianche” e nelle altre zone esterne, ai fini della tutela della popolazione e dell’ambiente;

- supporta l’autorità locale di protezione civile nella scelta delle misure più opportune da adottare a tutela della pubblica incolumità.

- rileva con immediatezza la presenza e la concentrazione delle sostanze tossiche, presenti nel suolo, nell’aria e nelle acque provvedendo, senza soluzione di continuità, alle necessarie analisi chimiche con i mezzi a disposizione;

- individua le contromisure immediate per la neutralizzazione, l’isolamento, il recupero e la distruzione delle predette sostanze;

- congiuntamente con l’a.s.l., tiene costantemente informato il responsabile del p.c.a. sull’evolversi della situazione;

fornisce consulenza tecnica agli organismi operanti, circa la natura delle reazioni chimiche dell’evento, in atto o presumibili.

- TABELLA 1.5 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – A.R.P.A. (*)

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| viene attivata immediatamente dai VV.F. arrivati sul posto; viene comunque informata dal Sindaco, dal Prefetto, dall’A.S.L. o dai rappresentanti di altre istituzioni (Polizia, Carabinieri, VV.F., ecc); appronta una squadra di personale specificamente preparato per affrontare la tipologia dell’evento, acquisendo tutte le informazioni utili sulla tipologia dell’attività coinvolta e sulle sostanze utilizzate; nel caso lo reputi necessario, attiva la sede Centrale A.R.P.A. perché invii unità operative di altri dipartimenti provinciali a supporto di quello interessato; costituisce insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e all’A.S.L. il P.C.A.. | invia sul posto un nucleo di specialisti per le valutazioni ambientali ed effettua con immediatezza - campionamenti ed analisi mirate alla valutazione della situazione e del suo evolversi; appronta presso la sede dipartimentale una sala di coordinamento per le analisi ed il supporto tecnico informativo e di collegamento con il nucleo di specialisti inviato sul posto; tiene i contatti con il C.C.S. ed il C.O.M. (se istituiti); i dati elaborati vengono forniti al Sindaco, al Prefetto e agli altri organi interessati. | fornisce, con la massima sollecitudine, alla sala operativa del Comune ed a quella della Prefettura le prime risultanze analitiche sulla scorta delle rilevazioni effettuate in loco ed altresì indicazioni sull’evolversi della situazione, con i suggerimenti circa le azioni da intraprendere a tutela della popolazione (necessità di evacuazione) e dei luoghi dove si è verificato l’evento (interventi di bonifica necessari a tutela delle matrici ambientali); continua il monitoraggio ambientale fino al totale controllo della situazione e al rientro dell’allarme; |

(*)	Il Servizio di pronta disponibilità è in funzione ogni giorno, dalle 17.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, e nei giorni di sabato e festivi: il servizio è attivabile tramite il centralino della sede centrale di Milano (02 696661). In orario di ufficio, dalle 8.00 alle 17.00 dei giorni feriali, il personale A.R.P.A. è rintracciabile tramite il centralino dell’Agenzia (0376-46901).

### Compiti dell’A.S.L. – Dipartimento di Prevenzione Medica

In fase operativa il Dipartimento di Prevenzione Medica dell’A.S.L.:

- insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.-118, alle Forze dell’ordine, alla Polizia Locale e ad A.R.P.A., costituisce il Posto di Comando Avanzato (P.C.A.), il cui coordinamento è affidato al R.O.S. dei Vigili del Fuoco e con il quale dev’essere concordata ogni iniziativa relativa alla gestione dell’emergenza (esempio accesso al luogo, stazionamento dei mezzi, utilizzo di DD.P.I., ecc), ferme restando le competenze proprie di ogni singolo Ente;

- effettua una prima stima e valutazione urgente dell’entità e dell’estensione del rischio e del danno, in stretta collaborazione con le altre strutture del P.C.A.;

- coordina le indagini, dispone le misure igienico-sanitarie necessarie e collabora con l’A.R.P.A. per i controlli ambientali;

- supporta la Prefettura, il Sindaco e gli organi di Protezione Civile con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione, misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico-sanitario (igiene alimenti, acqua potabile, ricoveri animali, gestione dei rifiuti, ecc.);

- collabora con il S.S.U.Em.-118 per il coordinamento delle attività di pronto soccorso e di assistenza sanitaria (attivazione MMG, servizi sociali, ecc.);

- supporta il Sindaco, Autorità Locale di Protezione Civile, nella scelta delle misure più opportune da adottare a tutela della pubblica incolumità;

- fa evacuare i feriti e/o intossicati dalla zona interessata dalla calamità, avviandoli negli ospedali più idonei per le cure del caso, avvalendosi delle strutture e delle organizzazioni che concorrono nelle operazioni di soccorso;

- chiede la collaborazione, se necessario, del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e dei Dipartimenti di Prevenzione delle altre province;

- tiene costantemente aggiornata la Prefettura ed il Sindaco sull’evolversi della situazione sugli effetti immediati che la sostanza ha sull’uomo, sugli animali e sulle cose e sulle precauzioni da adottare;

- tiene stretti contatti con le autorità comunali per gli interventi di controllo e di risanamento dell’area;

- attua le misure di sanità pubblica necessarie, comunicando all’Assessorato regionale alla Sanità al Sindaco ed alla Prefettura l’eventuale esigenza di interventi tecnici direttamente gestibili dalla stessa A.S.L. e dall’A.R.P.A.;

- provvede all’eventuale mobilitazione del personale medico e paramedico necessario.

### Compiti del gestore aziendale

I compiti del Gestore, al verificarsi dell’evento incidentale, sono:

-	adottare ogni misura idonea e tecnologicamente adeguata per ridurre i rischi derivanti dall’attività svolta all’interno dei propri impianti;

-	attivare gli organi di soccorso sanitario e tecnico esterni;

-	bloccare l’attività lavorativa della parte interessata dalla calamità o di tutto lo stabilimento;

-	fare allontanare al di fuori dello stabilimento tutti i lavoratori, fatta eccezione per quelli previsti per gli interventi d’emergenza;

-	accertare, qualora in possesso della strumentazione necessaria, la direzione e l’intensità del vento, allo scopo di individuare le zone che potrebbero essere coinvolte dall’evento;

-	interrompere l’erogazione dell’energia elettrica della parte interessata dalla calamità o di tutto lo stabilimento;

-	informare con la massima tempestività:

•	il Comando provinciale dei VV.F.;

•	il Comune interessato e relativo Comando della Vigilanza Urbana;

•	il Comando Carabinieri competente per territorio;

•	il Gestore della fornitura dei Servizi Elettrici;

-	informare i Sindaci dei Comuni interessati, la Regione Lombardia (Sala Operativa) la Prefettura e la Provincia circa ogni evento incidentale rilevante, nonché le cause dello stesso e le misure più opportune da adottare per assicurare la miglior tutela della pubblica incolumità.

-	fornire le necessarie informazioni agli esercenti degli impianti contigui.

Nella pratica operativa i compiti del gestore sono delegati al Responsabile di stabilimento.

# TABELLA 1.9 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – GESTORE

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| attiva la squadra di emergenza interna per prevenire/contenere effetti incidentali; informa i VV.F., il S.S.U.Em.-118 la Prefettura, la Regione Lombardia (Sala Operativa) e la Provincia circa la tipologia dell’evento e la relativa gravità; allerta il/i Sindaco/i competente/i formulando proposte circa le misure di protezione e di allertamento da adottare a tutela della popolazione; assume, fino all’arrivo dei VV.F., la direzione ed il coordinamento tecnico degli interventi di soccorso ed antincendio; invia un proprio rappresentante al C.O.M. (se istituito) e assicura la propria costante reperibilità telefonica. | trasferisce al responsabile della squadra dei VV.F. la direzione e il coordinamento tecnico degli interventi di soccorso garantendo l’accesso allo stabilimento; fornendo ogni notizia utile e supporto tecnico per la massima efficienza degli interventi; fornendo, se richiesto, il proprio personale e le proprie attrezzature; segue costantemente l’evoluzione del fenomeno, riferendo (direttamente o tramite il rappresentante presso il C.O.M.), alle Autorità di protezione civile interessate; aggiorna costantemente il C.O.M. ed il C.C.S. sull’evolversi della situazione interna. | predispone una relazione* dettagliata per la Prefettura, il/i Comune/i, la Regione, la Provincia, i VV.F. e l’A.R.P.A. circa l’evento occorso precisando: tipologia e quantità delle sostanze coinvolte; parti stabilimento coinvolte; numero persone coinvolte; causa dell’evento; azioni intraprese per la gestione dell’emergenza; le possibili forme di evoluzione del fenomeno. * Per i comuni ove siano ubicati insediamenti soggetti alla normativa RIR, la relazione deve contenere le circostanze dell’incidente, le sostanze pericolose presenti, le misure di emergenza adottate e previste per il medio e lungo termine e tutti i dati e le informazioni che sono disponibili e che vengono continuamente aggiornate. |

### Compiti delle Forze Armate

Si identificano nel concorso nelle operazioni finalizzate a:

- soccorrere le popolazioni colpite dalla calamità;

- evacuare la popolazione residente nelle zone colpite, con precedenza per i feriti e/o intossicati e provvedere al loro trasferimento presso i centri di raccolta e/o soccorso (su richiesta del Prefetto);

- prelevare campionature di terreno, acqua, derrate alimentari, mangimi, ecc., da sottoporre ad analisi, su richiesta specifica dell’A.S.L., dell’A.R.P.A. o dei VV.F.;

- delimitare, con i VV.F., le zone di interdizione;

- rilevare sostanze biologiche o chimiche, d’intesa con l’A.S.L.;

- presidiare, bonificare e decontaminare zone che non possono essere recintate perché di interesse immediato;

- ripristinare la viabilità.

### Compiti della Croce Rossa Italiana

Si identificano descrittivamente nelle seguenti attività:

- allertare le proprie strutture di soccorso che potrebbero essere eventualmente impiegate in ragione dell’entità dell’emergenza;

- disporre il graduale richiamo in servizio del proprio personale in proporzione al grado di necessità;

- concorrere nell’evacuazione dei feriti, dei malati, dei minori e delle altre persone non autosufficienti dalla zona colpita dalla calamità con propri automezzi e personale;

- allestire e gestire posti di soccorso sanitari;

- inviare nella zona interessata nuclei di personale qualificato medico, paramedico e di soccorso;

- inviare proprio personale (infermiere volontarie e volontari del soccorso) ad integrazione del personale degli ospedali interessati dalla calamità;

- concorrere a fare affluire i materiali logistici necessari all’assistenza sanitaria immediata;

- concorrere nell’assistenza socio-sanitaria delle popolazioni colpite;

- concorrere nella raccolta e distribuzione di viveri vestiario ed effetti letterecci per la popolazione colpita;

- concorrere nella gestione di ospedali da campo e treni-ospedale;

- concorrere nell’allestimento di tendopoli e roulottopoli;

- concorrere nel censimento dei morti e dei feriti;

- concorrere nella ricerca e ricongiungimento dei dispersi;

- concorrere nella raccolta e distribuzione dei soccorsi provenienti dall’estero;

- eseguire il censimento del fabbisogno delle popolazioni colpite da calamità.

L’attivazione urgente della CRI in ambito provinciale avviene chiamando uno dei responsabili tramite cellulare attivo hh 24 (v. ALLEGATO).

I compiti della CRI si distinguono concettualmente, riconducendosi a due fondamentali comuni denominatori:

- il Soccorso sanitario gestito dal 118 (per questo tipo di intervento è necessario un comune piano di collaborazione con il 118 sia per quanto riguarda l’allertamento che la gestione dei mezzi e del personale)

La C.R.I. può fornire:- Ambulanze con equipaggio,

  - Squadre di soccorso appiedate,

  - Squadra per montaggio e gestione P.M.A.;

- il Soccorso socio-assistenziale per concorrere in tutte le attività sopra descritte.

# TABELLA 1.10– PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – C.R.I.

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| 1) Soccorso sanitario gestito dal 118 |
| 1 attivazione dei volontari disponibili in tutte le delegazioni, con reperibilità immediata; invio del delegato operativo al C.C.S. ed al C.O.M., se costituiti; Comunicazione al 118 delle ambulanze BLS disponibili; predisposizione di squadre di soccorso appiedate se necessarie; Valutazione con il 118 circa l’eventuale necessità di allestire un P.M.A; comunicazione dell’evento al responsabile regionale ove ritenga necessario il preallertamento ai fini dell’attivazione del modulo regionale. | tutti i volontari allertati sono inviati in zona operativa; in collaborazione con il 118 viene allestito il P.M.A., se necessario; in caso di necessità il DTO chiede l’intervento del modulo regionale con ospedale da campo. | Segue l’evoluzione dell’emergenza; Assicura il ricambio dei volontari a secondo dell’impiego sul campo. |
| 2) Soccorso socio-assistenziale |
| attivazione dei volontari disponibili in tutte le delegazioni, con reperibilità a casa; invio del delegato operativo al C.C.S. e C.O.M. se costituiti; comunicazione dell’evento al responsabile regionale ove ritenga necessario il preallertamento ai fini dell’attivazione del modulo regionale. | tutti i volontari allertati sono inviati in zona operativa; Su indicazione del DTO si provvede ad allestire il centro di raccolta, a censire le necessità degli sfollati a provvedere alle loro necessità; richiesta, se necessario, di strutture e personale alla CRI regionale (tende cucina, mensa, magazzino, ecc.). | Segue l’evoluzione dell’emergenza; Assicura il ricambio dei volontari a secondo dell’impiego sul campo. |

### Strutture Ospedaliere

Tutte le strutture ospedaliere possono essere chiamate a concorrere nella prestazione di interventi sanitari nei confronti di eventuali feriti a causa di un incidente.

Gli ospedali si distinguono in cinque categorie in base al livello di dotazioni tecniche ed al grado di specializzazione di cui è dotato il relativo personale per effettuare interventi sanitari sulla citata categoria di feriti.

- La prima categoria comprende gli Istituti dotati di dipartimento di emergenza urgenza ed accettazione di alta specializzazione (EAS).

- La seconda categoria riguarda le Aziende dotate di dipartimento di emergenza urgenza ed accettazione (DEA).

- La terza categoria comprende gli istituti ospedalieri dotati di “solo” pronto soccorso.

- La quarta categoria comprende gli istituti dotati di punti di primo intervento.

- La quinta categoria concerne gli ospedali o le cliniche prive anche del P.P.I..

Le Strutture Ospedaliere predispongono, diffondono al proprio interno e provano, anche con esercitazioni, i Piani per le maxiemergenze (Piano per il massiccio afflusso di feriti e Piano per l’evacuazione ed emergenza).

In fase di emergenza Attivano i Piani per le Maxiemergenze.

# TABELLA 1.8 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – STRUTTURE OSPEDALIERE

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| i Pronto Soccorso, allertati dalla C. O. del S.S.U.Em.-118, avvisano le proprie Direzioni Sanitarie e pongono in allerta l’Unità di Crisi in merito alle possibili attivazioni dei Piani per le Maxiemergenze (P.E.M.A.F.). | si tengono in contatto con il servizio S.S.U.Em.-118 al fine di essere preventivamente informate sulla tipologia dell’intervento sanitario eventualmente richiesto; attivano i P.E.M.A.F.; si assicurano che il Pronto Soccorso ed il relativo personale medico e paramedico sia adeguato alla tipologia di intervento sanitario richiesto; accertano che i reparti interessati siano informati in ordine alla situazione di allarme in atto; contattano il Centro Antiveleni per avere informazioni aggiornate sugli effetti tossici delle sostanze e le terapie da attuarsi. | LE UNITA’ DI CRISI seguono l’attività dei rispettivi pronto soccorso; si informano costantemente in merito allo stato di salute dei pazienti, riferendo al C.O.C., al C.C.S. ed al C.O.M. (se istituiti); aggiornano tempestivamente il C.O.M. e il C.C.S. sulle patologie effettivamente riscontrate, lo stato di salute dei pazienti ricoverati ed il reparto in cui gli stessi si trovino o siano stati trasferiti (anche di altri nosocomi); richiedono, eventualmente, la disponibilità dei posti presso i reparti Rianimazione, Centro Grandi Ustionati, ecc. per pazienti che devono essere successivamente trasferiti. |

TABELLA 1.6 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – A.S.L. – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA (*)

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA informato circa l’evento, dispone l’invio sul posto di proprio personale tecnico e di propri rappresentanti presso il C.C.S. ed il C.O.M. (se istituiti); contatta il gestore o il sindaco per avere ogni utile notizia sull’evento; provvede, in collaborazione con l’A.R.P.A., all’effettuazione di analisi, rilievi e misurazioni per accertare la possibilità di rischi ambientali e proporre al C.O.M. le eventuali misure di decontaminazione e/o bonifica; fornisce, in collaborazione con il Centro Tossicologico-Centro Antiveleni, ogni necessario supporto tecnico per definire entità ed estensione del rischio per la salute pubblica e per individuare le misure di protezione più adeguate da adottare nei confronti della popolazione e degli stessi operatori del soccorso; costituisce insieme ai VV.F., al S.S.U.Em.- 118, alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale e ad A.R.P.A. il P.C.A. (Posto di comando avanzato); effettua una prima stima e valutazione urgente dell’entità e dell’estensione del rischio e del danno, in stretta collaborazione con le altre strutture del P.C.A.. | si tiene costantemente in contatto con il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione Medica e/o il Direttore Sanitario per eventuali ulteriori interventi e azioni informative tramite i suoi rappresentanti; si coordina con i servizi di Pronto Soccorso e di assistenza sanitaria (guardie mediche, medici di base, S.S.U.Em.-118, Strutture ospedaliere, servizi veterinari, ecc.) in rapporto alle risorse sanitarie disponibili in loco; attiva, se necessario, i medici ed i tecnici di guardia igienica degli altri ambiti territoriali supporta la Prefettura, il Sindaco e gli organi di Protezione Civile con proposte di provvedimenti cautelativi a tutela della popolazione (evacuazione, misure di protezione) e di provvedimenti ordinativi di carattere igienico sanitario (igiene alimenti, acqua potabile, ricoveri animali, gestione dei rifiuti, ecc.) chiede, se necessaria, la collaborazione dei dipartimenti di prevenzione delle altre province chiede, se necessario, l’intervento del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria per le funzioni di competenza. | valuta le diverse problematiche scaturite dall’evento e propone al Capo C.C.S. ed al Capo C.O.M. ogni utile intervento ed ogni indagine ritenuta indispensabile; esprime pareri circa l’opportunità di avviare la fase del contenimento degli effetti incidentali o dichiarare la revoca dello stato di emergenza; segue costantemente le operazioni di soccorso e di bonifica ambientale; valuta insieme al C.A.V. ed alle U.O.O.M.L. la necessità nel tempo di una sorveglianza sanitaria e tossicologica dei soggetti eventualmente contaminati. |

(*) 	Il Servizio di Guardia Igienica dopo le 17 e nei giorni di sabato, domenica e festivi

### Compiti del Sindaco

Il Sindaco è Autorità locale di protezione civile, ai sensi della normativa vigente. I compiti del Sindaco, sono, in estrema sintesi, i seguenti:

Il Sindaco del Comune interessato dalla calamità, coadiuvato dalla struttura comunale di protezione civile all’uopo costituita, provvede a:

- allertare e, se del caso, fare intervenire il personale ed i mezzi dei servizi municipali e delle aziende municipalizzate;

- convocare il C.O.C., secondo quanto previsto dal Piano di emergenza comunale, in coordinamento con il P.C.A. e le altre strutture operative attivate;

- predisporre i mezzi ritenuti più opportuni per diramare messaggi alla popolazione, curando che le notizie da diffondere siano chiare circa le operazioni da compiere (per tale incombenza i Sindaci possono anche rivolgersi alle Forze di Polizia),

- disporre l’immediata utilizzazione (in ambito locale), di edifici o esercizi pubblici da adibire a disinquinamento e/o ricovero del personale, di masserizie e di bestiame, ovvero destinare locali a magazzini provvisori per accogliere materiale di soccorso e di assistenza;

- concordare con l’A.S.L. e con l’A.R.P.A. gli interventi di controllo e disinquinamento delle zone contaminate, l’intervento dei servizi igienico-sanitari di pronto soccorso, di disinfezione e di eventuale distruzione di animali morti;

- richiedere al Prefetto, ove la situazione locale lo imponga, il concorso di personale e mezzi, precisandone entità e tipo;

- tenere aggiornata la situazione numerica e nominativa dei deceduti, dei ricoverati, degli evacuati, dei dispersi, ecc.;

- stabilire le zone ed i limiti entro i quali occorra provvedere allo sbarramento delle vie di accesso, alle zone di interdizione nonché all’eventuale evacuazione della popolazione dall’area colpita;

- attivare i servizi logistici e di sussistenza (vettovagliamento, alloggiamento, provvista di vestiario, fornitura di acqua potabile, ecc.) per persone ed animali, necessari e proporzionati all’evento ed alla sua estensione;

- vigilare sull’attuazione da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti e comunque necessari in relazione al caso concreto;

- segnalare tempestivamente l’evento e gli sviluppi operativi alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile di Milano (U.O. Protezione Civile della Regione Lombardia);

- emanare eventuali ordinanze di divieto (macellazione carni e vendita generi alimentari, raccolta miele, pascolo, ecc.) su indicazione dell’A.S.L.;

- adottare le ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela della pubblica incolumità.

# TABELLA 7.11 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – SINDACO

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| convoca e attiva l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) composta dalle strutture locali di protezione civile secondo le procedure codificate nel piano comunale di P.C., attivando eventualmente i posti di blocco; segnala ai VV.F. e al S.S.U.Em.-118 il luogo esterno all’area di rischio ove far confluire i mezzi di soccorso ovvero individua un punto di confluimento idoneo nel caso non fosse previsto dalla pianificazione comunale; stabilisce e attiva, d’intesa con il gestore, i VV.F. e la Prefettura le misure da adottare per allertare e proteggere la popolazione a rischio di coinvolgimento; nell’impossibilità di concertarsi con le precitate strutture, attiva le misure ritenute più opportune secondo le indicazioni della pianificazione presente e/o del piano comunale; allestisce la sala dove si stabilirà il C.O.M., se necessario. | appena conosciuta la natura dell’evento, informa la popolazione; coordina i primi soccorsi alla popolazione a mezzo del C.O.M., se istituito; attiva (se necessario) i volontari di P.C. locali perché forniscano supporto alle attività di soccorso; dispone, se del caso, l’apertura dei centri di raccolta temporanea e dei centri di ricovero prestabiliti fornendo indicazioni precise in caso sia disposta l’evacuazione; informa la Prefettura, la Regione (Sala Operativa di P.C. della Regione Lombardia) e la Provincia circa l’evoluzione della situazione e le misure adottate a tutela della popolazione, richiedendo, se necessario, l’attivazione di altre forze operative. | se proposto dal C.O.M. ovvero dagli organi tecnici, ordina la sospensione dell’erogazione dei servizi essenziali (acqua, energia elettrica, gas); continua ad informare la popolazione; segue l’evolversi della situazione e, se ne ricorrono i presupposti propone la revoca dello stato di emergenza esterna o la diramazione della fase di contenimento degli effetti incidentali (in questo caso, segue le operazioni per l’ordinato rientro della popolazione presso le abitazioni precedentemente evacuate). |

### Compiti del Prefetto

Il Prefetto svolge le funzioni coordinamentali secondo le modalità e con i limiti previsti dalla normativa statale e da quella regionale (legislazione concorrente).

Nel caso di eventi di cui all’art. 2, lettera b), della legge n. 225/92, si raccorda con il Sindaco e con il Presidente della Provincia, al fine dell’esercizio delle rispettive competenze.

# TABELLA 1.12 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – PREFETTURA

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| acquisisce ogni utile comunicazione sull’evento dal Gestore/cittadino; si accerta dell’avvenuta attivazione dei VV.F. e del S.S.U.Em.-118; dispone l’attivazione della Sala Operativa se del caso; si assicura che la popolazione esterna all’impianto sia stata informata dal Sindaco dello stato di emergenza; presiede il C.C.S.; informa le Autorità centrali e regionale; sente la Provincia, l’A.S.L. e l’A.R.P.A.; | valuta eventuali esigenze di rinforzi e li richiede agli Uffici ed ai Comandi Competenti comprese le FF.AA.; in attesa che il C.C.S. diventi operativo, segue l’evoluzione degli eventi; presiede e coordina le attività del C.C.S.; valuta la necessità di adottare provvedimenti straordinari sulla viabilità e sui trasporti ferme restando le prerogative e le competenze del Sindaco e della Provincia; si accerta che il Sindaco informi la popolazione. | assume ogni utile elemento informativo circa lo stato dei soccorsi tecnici e coordina gli interventi disposti in merito; adotta ogni utile provvedimento per il ripristino delle condizioni normali. |

### Compiti della Provincia

La Provincia – organo di protezione civile - svolge il ruolo e le funzioni coordinamentali e operative, previsti dalla normativa statale e regionale, con particolare riferimento alla legge regionale n. 16/2004.

L’Ente dispone di un servizio di reperibilità hh 24 sia per problematiche attinenti alla sicurezza della relativa rete stradale (Settore Autonomo Viabilità) sia per problematiche attinenti alla protezione civile (Servizio Protezione Civile).

Il servizio di reperibilità relativo al Settore Autonomo Viabilità prevede - su chiamata - l’attivazione di apposite squadre di cantonieri che, all’occorrenza, possono predisporre la necessaria segnaletica ovvero realizzare gli interventi di manutenzione ritenuti necessari ed urgenti.

Il servizio di reperibilità relativo al Servizio Protezione Civile prevede - su chiamata - l’attivazione di apposite squadre del personale dell’Area Ambientale che, all’occorrenza, possono fornire supporto tecnico al P.C.A. ed alle sale operative eventualmente istituite.

In particolare, durante l’emergenza, la Provincia:

- attiva le squadre del Servizio Protezione Civile e quelle del Settore Viabilità (squadre dei cantonieri): le prime come supporto per la fornitura di dati, di risorse e quale supporto tecnico per le operazioni di evacuazione; le seconde per ogni problema connesso con la sicurezza e la viabilità sulle strade di competenza;

- segnala agli organi locali e provinciali competenti ogni circostanza o fenomeno che possa determinare o aggravare un fenomeno incidentale;

- dispone controlli in caso di inquinamento di corsi d’acqua (per inquinamento da idrocarburi);

- partecipa, con propri rappresentanti, al C.O.C., ovvero, se istituiti, al Centro Operativo Misto ed al Centro Coordinamento Soccorsi.

- Il Servizio Protezione Civile, anche tramite il proprio servizio di pronta reperibilità, in relazione all’evento in atto:

- fornisce informazioni relativamente alle previsioni contenute nei piani di emergenza a disposizione;

- fornisce i dati in proprio possesso utili per affrontare l’emergenza (ad esempio: banche dati cartografiche, del volontariato di Protezione Civile, dei recapiti telefonici delle strutture comunali e dei vari soggetti che compongono il sistema della Protezione Civile);

- fornisce la consulenza tecnica al Sindaco, coadiuvandolo nell’organizzazione degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza;

- attiva, se richiesto, il collegamento tra il responsabile del P.C.A., il Sindaco e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;

- tiene i contatti con il Settore Viabilità della Provincia;

- riporta periodicamente la situazione della viabilità conseguente all’incidente alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile.

- tiene costantemente informata la Prefettura sugli interventi svolti.

# TABELLA 1.13 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – PROVINCIA

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| attiva il personale del Settore Viabilità, in supporto alle altre Forze di Polizia, sia per la chiusura delle strade provinciali che per la regolamentazione del traffico; attiva, se richiesto, attraverso il Servizio Protezione civile il collegamento tra il responsabile del P.C.A., il Sindaco e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile; invia un proprio rappresentante presso il C.O.C. o il C.C.S. e il C.O.M. (se istituiti); riporta periodicamente la situazione della viabilità conseguente all’incidente alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile. | tramite i propri rappresentanti all’interno del C.O.C., o del C.C.S. e del C.O.M., fornisce informazioni relativamente alle previsioni contenute nei piani di emergenza a disposizione. e i dati in proprio possesso utili per affrontare l’emergenza; si tiene costantemente informata sull’evoluzione dell’incidente svolgendo una importante attività di coordinamento delle operazioni. | segue l’evoluzione dell’evento; fornisce la consulenza tecnica al Sindaco, coadiuvandolo nell’organizzazione degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza; svolge azione di coordinamento rispetto ai Comuni coinvolti nella valutazione e quantificazione dei danni, da segnalare alla Regione, e nel superamento dell’emergenza a lungo termine. |

### Regione

La Regione è organo regionale di protezione civile.

In emergenza, tramite la Sala Operativa Regionale, l’Unità Organizzativa Protezione Civile e l’Unità di Crisi Regionale (UCR), attive o reperibili hh 24, svolge un ruolo di coordinamento tra le strutture operative regionali ed un ruolo di supporto ai Comuni, alle Province ed alle Prefetture coinvolte.

Inoltre, mediante la stipula di specifiche convenzioni, oppure tramite la mobilitazione della propria Colonna Mobile, può fornire attrezzature e personale volontario per il superamento dell’emergenza.

Il Presidente della Giunta Regionale, inoltre, può avanzare, se l’evento lo giustifica per dimensione e gravità, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza allo Stato, con la conseguente messa in atto di misure straordinarie per il superamento dell’emergenza.

In fase di emergenza, la Regione:

- Ricevuta la segnalazione dal Sindaco del comune colpito, dalla Polizia Locale o da altra fonte accreditata, accerta, tramite il personale h24 della Sala Operativa Regionale, l’entità attuale e la previsione di estensione dei fenomeni in corso, tramite contatti diretti con la Prefettura, i Vigili del Fuoco e con le strutture operative competenti.

- Attiva, se necessario, l’Unità di Crisi Regionale per il coordinamento di tutte le strutture regionali, nell’ambito della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile.

- Fornisce supporto alle strutture che intervengono nell’emergenza e al Sindaco, anche con l’attivazione della Colonna Mobile della Regione Lombardia, sempre tramite la Sala Operativa Regionale.

- Mantiene rapporti funzionali con l’A.S.L., il S.S.U.Em. -118 e le strutture ospedaliere interessate.

- Se il caso lo richiede predispone gli atti per la richiesta allo Stato della dichiarazione dello stato di emergenza.

TABELLA 1.14 – PROCEDURE OPERATIVE IN CASO DI INCIDENTE – REGIONE – U.O. Protezione Civile (Sala Operativa di Milano)

| PRIMA FASE (attivazione) | SECONDA FASE (dispiegamento) | TERZA FASE (consolidamento dell’emergenza) |
| --- | --- | --- |
| riceve la segnalazione dal Sindaco, dalla Polizia Locale o dal Prefetto; accerta dal S.S.U.Em.-118, dai VV.F., dal Prefetto e dall’A.R.P.A. l’entità attuale e la previsione di estensione dei fenomeni in corso; se il caso lo richiede attiva l’Unità di Crisi regionale presso la sala operativa regionale di Protezione Civile; attiva i referenti della Colonna Mobile regionale. | mantiene i contatti con il Sindaco, la Prefettura, il Dipartimento della Protezione Civile oltre che con i vari C.C.S. attivati mettendo a disposizione le risorse tecniche regionali; invia, se del caso, la Colonna Mobile regionale di Pronto intervento; mantiene rapporti funzionali con l’A.S.L. con il S.S.U.Em.-118 e le strutture ospedaliere interessate; si tiene costantemente informata sull’evoluzione dell’incidente svolgendo una importante attività di coordinamento delle operazioni, attraverso la Sala Operativa di P.C., attiva hh 24. | segue l’evoluzione dell’evento predispone, se del caso, gli atti per la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza; invia al Dipartimento di Protezione Civile l’eventuale valutazione dei danni. |

### Notazioni aggiuntive: posti di blocco e cancelli

In relazione all’evolversi dell’incidente, le forze dell’Ordine e la Polizia Locale isoleranno la parte dell’abitato ritenuta a rischio, bloccando l’accesso alla stessa mediante appositi posti di blocco.

Essi saranno posizionati in modo da interdire la circolazione di persone e mezzi e, a tal fine, verranno contestualmente attuate deviazioni stradali alternative.

Nella zona interdetta potranno addentrarsi solo i mezzi di soccorso e quelli degli enti con funzioni operative.

Potranno, altresì, accedere, se compatibile con le esigenze di sicurezza, gli automezzi delle Pubbliche Autorità muniti di altoparlanti, al fine di diffondere sintetici messaggi per la popolazione.

Alla gestione delle accennate postazioni di interdizione potrà concorrere personale delle associazioni dei volontari di protezione civile.

Detti presidi verranno, altresì, riposizionati in relazione al mutare degli eventi emergenziali.

#### PARTE QUINTA

SINTESI DELLA “SCHEDA d’INFORMAZIONE sui RISCHI di INCIDENTI RILEVANTI per i CITTADINI ed i LAVORATORI”

RAGIONE SOCIALE E RIFERIMENTI AZIENDA A RISCHIO

| Nome della Società | Polimeri Europa S.p.A. |
| --- | --- |
| Stabilimento/deposito di | Mantova MN |
| Portavoce della Società | Responsabile Salute Sicurezza e Ambiente Ing. Domenico Iaconetta |
| (telefono) (fax) | 0376/3051 0376/305615 0376/305232 |
| La Società ha presentato la notifica prescritta dall'art. 6 del D.Lgs. 334/99 | SI |
| La Società ha presentato il rapporto di sicurezza prescritto dall'art. 8 del D.Lgs. 334/99 | SI |
| Responsabile dello Stabilimento | Direttore dello Stabilimento Ing. Vito Casadio |

Descrizione delle attività dello Stabilimento.

# Generalità.

Polimeri Europa si estende su una superficie di ca. 125 ettari, di cui circa 110 occupati da installazioni.

La rete interna di comunicazione è costituita da strade asfaltate per 15 Km e da linee ferroviarie per 11,5 Km.

Polimeri Europa ha circa 992 dipendenti, le società coinsediate EniPower Mantova e SOL rispettivamente 70 e 10.

All’interno dello Stabilimento, inoltre, operano imprese collegate alle attività di servizio con un numero medio di addetti di ca. 300 unità.

Il sito Polimeri Europa di Mantova è integrato con gli altri insediamenti produttivi dell'area padana (Porto Marghera, Ferrara, Ravenna) tramite i seguenti collegamenti: via oleodotti (130 km), via fiume attraverso le acque del Mincio e del Po, e via terra, grazie alla vicinanza delle importanti autostrade del Brennero, della Serenissima e del Sole.

L’attuale struttura produttiva dello Stabilimento di Mantova si articola su tre cicli produttivi:

- produzione di stirene monomero;

- produzione di polimeri stirenici;

- produzione di fenolo e derivati (fenolo, acetone e idrogenati).

All’interno dello Stabilimento operano:

  - impianti di trattamento acque e rifiuti liquidi (biologico e inceneritore);

  - impianti di produzione e distribuzione acque (demineralizzata, industriale, pozzi, a circuito chiuso);

  - centro ricerche (con impianti pilota) e laboratorio di controllo;

  - servizio antincendio;

  - servizio sanitario;

  - servizio protezione ambientale e sicurezza;

  - centro formazione;

  - servizi di supporto alla produzione (logistica, programmazione, manutenzione, materiali e appalti, investimenti);

  - servizi amministrativi (personale, amministrazione, organizzazione, servizi informatici)

Gli impianti di produzione sono collegati ad un parco stoccaggio con una capacità nominale di stoccaggio (inclusi i serbatoi inattivi) di ca. 170.000 m3.

# Dati tecnici principali:

# Area

- area dello Stabilimento	125,0 ha

- area occupata dalle installazioni	110,0 ha

# Infrastrutture

- strade asfaltate interne	15,0 km

- ferrovia interna	11,5 km

- pipelines	2 per gas, 2 per liquidi

- pontile in grado di ricevere chiatte fino a 	1300 t di stazza lorda

# Movimento merci

|  |  | (anno 2008) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ingresso | uscita |
| pipelines |  | 93,5 % | 0,0 % |
| ferrovia |  | 3,8 % | 19,1 % |
| strada |  | 0,8 % | 71,6 % |
| fiume |  | 1,9 % | 9,3 % |

# Mezzi di trasporto

- autocarri e carri cisterna 	50-150/giorno

- carri ferroviari 		10-20/giorno

chiatte			1-3/settimana

- Una sintetica descrizione dei cicli operativi dello Stabilimento è riportata di seguito.

CICLO PRODUTTIVO: produzione stirene (Impianto STM)

Linee: ST20 – ST40

Il ciclo produttivo utilizza l’etilene ed il benzene e li trasforma prima in etilbenzene, poi mediante deidrogenazione in stirene.

MATERIE PRIME

Benzene, Etilene, Etilbenzene

PRODOTTI

Etilbenzene, Stirene

UTILIZZO DEI PRODOTTI

La maggior parte dell’etilbenzene necessario alla produzione di stirene viene prodotto dagli stessi impianti ST20-40. Una piccola quantità (10-20%) viene acquistata dall’esterno. Lo stirene è in parte autoconsumato negli impianti di polimerizzazione e in parte destinato alla vendita e all’utilizzo in altri stabilimenti di Polimeri Europa.

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea: ST12

Il ciclo produttivo utilizza lo stirene e lo trasforma in Polistirolo cristallo, mediante polimerizzazione in massa continua. Può essere prodotto anche Polistirolo espandibile utilizzando Stirene e Pentano.

MATERIE PRIME

Stirene, Pentano

PRODOTTI

Polistirolo cristallo (GPPS), Polistirolo Espandibile (EPS)

UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il polistirene cristallo si presta a svariate utilizzazioni nel campo degli imballaggi, dell’elettronica, dei casalinghi e in tutte le applicazioni in cui sono richieste la trasparenza dei manufatti ed elevata rigidità. Il polistirene espandibile è largamente utilizzato nell’edilizia e nell’imballaggio per le sue eccellenti proprietà: isolamento termico, insonorizzazione, leggerezza e capacità di assorbire gli urti.

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea: ST14

Il ciclo produttivo utilizza lo stirene e lo trasforma, mediante polimerizzazione in sospensione e successivi trattamenti, in un tipo di polistirene che può essere poi espanso in forme e manufatti a bassissima densità.

MATERIE PRIME

Stirene, Pentano

PRODOTTI

Polistirolo espandibile (EPS)

UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il polistirene espandibile è largamente utilizzato nell’edilizia e nell’imballaggio per le sue eccellenti proprietà: isolamento termico, insonorizzazione, leggerezza e capacità di assorbire gli urti.

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea ST15

Il ciclo produttivo utilizza come materie prime lo Stirene e la gomma e li trasforma in Polistirolo antiurto mediante polimerizzazione in massa continua.

MATERIE PRIME

Stirene, Gomma polibutadienica

PRODOTTI

Polistirolo antiurto (HIPS)

UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il polistirene antiurto viene impiegato in applicazioni dove sono richieste elevate proprietà meccaniche (principalmente la resistenza all’urto ed ai solventi): imballaggi, elettronica, casalinghi ed elettrodomestici (in particolare frigoriferi), contenitori per alimenti, giocattoli.

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea ST16

La linea trasforma le materie prime stirene, acrilonitrile e gomma, in un terpolimero (ABS), mediante polimerizzazione in massa continua.

MATERIE PRIME

Stirene, Acrilonitrile, Gomma polibutadienica

PRODOTTI

Terpolimero Stirene-Acrilonitrile-Gomma (ABS)

UTILIZZO DEI PRODOTTI

L’ABS si presta ad applicazioni in parte analoghe a quelle del polistirene antiurto: elettronica, casalinghi ed elettrodomestici, componenti per auto, giocattoli e laddove siano richieste elevate proprietà meccaniche, estetiche, di resistenza all’urto ed ai solventi. Alcuni tipi di ABS sono dotati di una resistenza termica superiore rispetto agli altri materiali plastici.

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea ST17

La linea può produrre polistirolo cristallo (da stirene) oppure il co-polimero stirene/acrilonitrile (SAN) mediante polimerizzazione in massa continua.

MATERIE PRIME

Stirene, Acrilonitrile

PRODOTTI

Polistirolo cristallo (GPPS), Copolimero stirene/acrilonitrile (SAN)

UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il polistirene cristallo si presta a svariate utilizzazioni nel campo degli imballaggi, dell’elettronica, dei casalinghi e in tutte le applicazioni in cui sono richieste la trasparenza dei manufatti ed elevata rigidità. Il prodotto SAN si presta ad applicazioni dove siano richieste elevate proprietà estetiche, di trasparenza e di resistenza ai solventi: elettronica, casalinghi ed elettrodomestici, componenti per auto, giocattoli o packaging per cosmetica.

CICLO PRODUTTIVO: Produzione di Polimeri (Impianto STP)

Linea ST18

La linea può produrre, mediante polimerizzazione in massa continua, polistirolo antiurto di due tipologie: HIPS da stirene e gomma e ABS da stirene, acrilonitrile e gomma.

MATERIE PRIME

Stirene, Acrilonitrile, Gomma polibutadienica

PRODOTTI

Polistirolo antiurto (HIPS), Terpolimero Stirene-Acrilonitrile-Gomma Polibutadienica (ABS)

UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il polistirene antiurto viene impiegato in applicazioni dove sono richieste elevate proprietà meccaniche (principalmente la resistenza all’urto ed ai solventi): imballaggi, elettronica, casalinghi ed elettrodomestici (in particolare frigoriferi), contenitori per alimenti, giocattoli.

CICLO PRODUTTIVO: Produzione Fenolo e Derivati (Impianto FED)

Linea: PR7

Il ciclo produce fenolo ed acetone partendo dal cumene. L’impianto, il più grande d’Europa in termini di capacità produttiva installata, consente a Polimeri Europa di essere tra i principali produttori mondiali di fenolo. Nello stesso impianto vengono prodotti ed inviati a vendita (-metilstirene, acetofenone e cumene idroperossido.

MATERIE PRIME

Cumene

PRODOTTI

Fenolo, Acetone, (-metilstirene, Acetofenone, Cumene idroperossido

UTILIZZO DEI PRODOTTI

Il fenolo viene venduto per una quantità pari a un terzo della produzione. La parte rimanente viene trasformata in intermedi di base utilizzati per la produzione di nylon, detergenti, plastificanti e stabilizzanti. L’acetone è destinato alla vendita.

CICLO PRODUTTIVO: Produzione Fenolo e Derivati (Impianto FED)

Linea: PR11

Il ciclo produce prodotti idrogenati del fenolo partendo da fenolo (autoprodotto) e Idrogeno.

MATERIE PRIME

Fenolo, Idrogeno

PRODOTTI

Cicloesanone, Cicloesanolo, Olone (miscela di cicloesanolo e cicloesanone)

UTILIZZO DEI PRODOTTI

I prodotti costituiscono intermedi di base per la produzione di nylon.

# Descrizione sintetica dei SERVIZI dello Stabilimento.

LOGISTICA CENTRALE - Movimentazione Stoccaggio Liquidi

Reparto: PGS

PGS (Parco Generale Serbatoi) è inserito nell’Unità Logistica Centrale (LOGI) e svolge le seguenti attività: Parco stoccaggio: stoccaggio materie prime e prodotti finiti; Pipeline: ricevimento prodotti via pipe line; Rampe ATB-FC: carico/scarico autobotti e ferrocisterne; Darsena fluviale: carico/scarico chiatte fluviali; Trazione ferroviaria: movimentazione ferrocisterne (attività effettuata a ditta terza). LOGI svolge anche le seguenti attività di tipo amministrativo: Svolgimento ordini per tutti i mezzi in ingresso/uscita Reperimento mezzi Predisposizione pratiche doganali (attività affidata ad una ditta terza)

Centro Ricerche - Laboratorio Centrale

CER - LAC

Nel Centro Ricerche vengono effettuate attività che vanno dalla ricerca innovativa allo sviluppo industriale di prodotti e processi, mediante attività di analisi, sintesi, caratterizzazione e studio del comportamento alla trasformazione dei materiali plastici; vengono inoltre effettuate progettazione e studi relativi a nuovi impianti o processi produttivi o a modifiche degli stessi. Può essere suddiviso, per tipologia di destinazione o installazione, nelle seguenti aree: Uffici, Laboratori, Impianti Pilota. Nel Laboratorio Centrale vengono effettuate attività di analisi riferite alla produzione ed ecologia. Le principali attività svolte sono : analisi di processo, analisi di qualità su materie prime approvvigionate, analisi di qualità su materie prime e finite in serbatoi, analisi ecologiche di processo su acque, aria e rifiuti/scorie/residui.

SAU Servizi Ausiliari ed Utilities: Depurazione acque – Termodistruzione rifiuti

Impianti: Reattore Biologico e Forno Inceneritore

Il ciclo di trattamento acque di scarico è costituito dalle seguenti sezioni: - trattamento delle acque di processo organiche (stripping e depurazione biologica) - trattamento delle acque di processo non neutre (neutralizzazione). Il ciclo di trattamento dei rifiuti liquidi (inceneritore) è costituito dalle seguenti sezioni: - serbatoi di accumulo; - forno di incenerimento - trattamento fumi.

|  | Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante |  |
| --- | --- | --- |
| Numero/i CAS | Nome comune o generico | Classificazione di pericolo (*) |  | Principali caratteristiche di pericolosità (*) | Max quantità presente (t) |  |
| 98-83-9 | ALFA-METILSTIRENE | Xi, N | R | 10-36/37-51/53 | 960 |  |
| 67-64-1 | ACETONE | F, Xi | R | 11-36-66-67 | 9433 |  |
| 74-05-8 | ACETONITRILE | F, Xn, Xi | R | 11-20/21/22-36 | 0,36 |  |
| VARI | ACQUE FENOLICHE E ACQUE OLEOSE | F,T | R | 10-11-35-23/24/25-34-35-48-20/21/22-66-67-68 | 8952 |  |
| a) 108-95-2 b) 67-64-1 | ACQUE SOLFATICHE Componenti: a) Fenolo ; b) Acetone. | F, Xn | R | 11-34-20/21/22-68 | 120 |  |
| 107-13-1 | ACRILONITRILE | F, T, N | R | 11-23/24/25-37/38-41-43-45-51/53 | 1645 |  |
| 85655-44-7 | ALTOBOLLENTI FENOLICI | C, N | R | 24/25-34-36/37-51/53 | 1326 |  |
| a) 108-95-2 b) 98-86-2 c) 98-83-9 d) 599-64-4 | ALTOBOLLENTI GREZZI Componenti: a) Fenolo ; b) Acetofenone; c) Alfa-metilstirene; d) Cumilfenolo. | T, N | R | 23/24/25-34-37-48/20/21/22-68-51/53 | 620 |  |
| a) 110-82-7 b) 71-43-2 c) 108-94-1 | MISCELA BASSOBOLLENTI GREZZI Componenti: a) Cicloesano ; b) Benzene; c) Cicloesanone | T, F, N | R | 11-20-45-46-48/23/24/25-36/38-65-50/53 | 200 |  |
| 000071-43-2 | BENZENE | F, T | R | 45-46-11-36/38-48/23/24/25-65 | 22477 |  |
| a) 100-42-5 b) 100-41-4 | CERE ST12/15 Componenti: a) Stirene ; b) Etilbenzene. | F, Xn | R | 11-20-36/38 | 18 |  |
| a) 100-42-5 b) 107-13-1 c) 100-41-4 | CERE ST16-17-18 Componenti: a) Stirene ; b) Acrilonitrile; c) Etilbenzene. | F, T, N | R | 11-45-23/24/25-36/37/38-41-43-51/53 | 8,6 |  |
| 108-94-1 | CICLOESANONE | Xn | R | 10-20 | 7781 |  |
| 75-00-3 | CLORURO DI ETILE | F+, Xn | R | 12-40-52/53-65 | 187 |  |
| a) 100-41-4 b) 71-43-2 c) 7446-70-0 | CATALIZZATORE COMPLESSO AlCl3 Componenti: a) Etilbenzene ; b) Benzene; c) Tricloruro di alluminio | T, F, C, Xn | R | 11-20-45-46-48/23/24/25-34-65 | 9,4 |  |
| a) 100-42-5 b) 100-41-4 c) 1330-20-7 d) 103-65-1 e) 98-82-8 | CONDENSATI ST12-15 Componenti: a) Stirene ; b) Etilbenzene; c) Xilene; d) n-propilbenzene; e) Cumene. | Xn | R | 10-20-36/38-52/53-65 | 126 |  |
| a) 100-42-5 b) 100-41-4 c) 107-13-1 | CONDENSATI ST16-18 Componenti: a) Stirene ; b) Etilbenzene; c) Acrilonitrile. | F, T, N | R | 11-45-23/24/25-36/37/38-41-43-51/53 | 302421,17 |  |

|  | Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante |  |
| --- | --- | --- |
| Numero/i CAS | Nome comune o generico | Classificazione di pericolo (*) |  | Principali caratteristiche di pericolosità (*) | Max quantità presente (t) |  |
| 98-82-8 | CUMENE | Xi, N | R | 10-37-51/53-65 | 21306 |  |
| a) 71-43-2 b) 100-41-4 c) 98-82-8 | CUMENE DI SPUNTA Componenti: a) Benzene ; b) Etilbenzene; c) Rumene. | F, T | R | 11-37-45-48/23/24/25 | 1184 |  |
| 124-18-5 | DECANO | Xn | R | 10-65 | 0,23 |  |
| a) 67-64-1 b) 98-83-9 c) 98-82-8 | OLIO DA1202F Componenti: a) Acetone; b) Alfa-metilstirene; c) Cumene | F, Xn, N | R | 11-36/37-65-51/53-66-67 | 17 |  |
| 142-82-5 | EPTANO | F, XN, N | R | 11-38-51/53-65-67 | 0,21 |  |
| 5637-99-4 | EBCD (ESABROMOCICLODODECANO) E ADDITIVI A BASE DI EBCD | N |  | 50/53 | 10 |  |
| 100-41-4 | ETILBENZENE | F, Xn | R | 11-20 | 13636 |  |
| 100-41-4 | ETILBENZENE TECNICO | F; T | R | 11-20-45/46 | 1660 |  |
| 74-85-1 | ETILENE | F+ | R | 12-67 | 0,1 |  |
| 110-54-3 | ESANO | F, Xn, Xi, N | R | 11-38-48/20-62-65-67-51/53 | 0,21 |  |
| 108-95-2 | FENOLO | T, C | R | 23/24/25-34-48/20/21/22-68 | 6561 |  |
| --- | GASOLIO | Xn, N | R | 40-51/53-65-66 | 10 |  |
| a) 108-95-2 b) 98-86-2 c) 98-83-9 d) 98-82-8 | IDROCARBURI FENOLICI (PR7) Componenti: a) Fenolo ; b) Acetofenone; c) Alfa-metilstirene; d) Cumene. | T, N | R | 23/24/25-34-37-48/20/21/22-68-51/53 | 327 |  |
| a) 98-83-9 b) 98-06-6 c) 85655-44-7 | IDROCARBURI (PR7) Componenti: a) Alfametilstirene; b) ter-butilbenzene; c) miscela altobollenti. | C, N | R | 10-34-37-22-62-63-68-51/53 | 177 |  |
| 1333-74-0 | IDROGENO | F+ | R | 12 | 0,2 |  |
| 80-15-9 | IDROPEROSSIDO DI CUMENE | O, T, N | R | 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53 | 540 |  |
| a) 71-43-2 b) 100-41-4 c) 25340-17-4 | MISCELA LIQUIDA ALCHILATA Componenti: a) Benzene ; b) Etilbenzene c) Dietilbenzene | F, T, Xi, Xn | R | 11-45-46-38-48/23/24/25-45-46-65 | 1218 |  |
| 90193-64-9 | MEDIOBOLLENTI FENOLICI | F, T, N | R | 11-20/21/22-36/37-45-52/53-66-67 | 89 |  |
| 68410-63-9 | METANO – GAS NATURALE | F+ | R | 12 | 0,35 |  |
| a) 100-42-5 b) 100-41-4 c) 108-88-3 d) 71-43-2 | MISCELA DEIDROGENATA Componenti: a) Stirene ; b) Etilbenzene; c) Toluene; d) Benzene. | F, T | R | 11-45-46-36/38-48/23/24/25-63-65-67 | 5105 |  |

|  | Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante |  |
| --- | --- | --- |
| Numero/i CAS | Nome comune o generico | Classificazione di pericolo (*) |  | Principali caratteristiche di pericolosità (*) | Max quantità presente (t) |  |
| a) 1333-74-0 b) 71-43-2 c)108-88-3 d) 630-08-0 | OFF-GAS (IDROGENO CON IMPUREZZE) Componenti: a) Idrogeno ; b) Benzene; c) Toluene; d) Monossido di carbonio | F+, T | R | 12-45-46-48/23/24/25-61 | 0,035 |  |
| a) 108-93-0 b) 108-94-1 | OLONE Componenti: a) Cicloesanolo; b) Cicloesanone | Xn | R | 10-20/22-37/38 | 1753 |  |
| 203-692-4 | PENTANO | F+, Xn, N | R | 12-51/53-65-66-67 | 160 |  |
| a) 003006-86-8 b) 008042-47-5 | 1,1-DI(TERZ-BUTILPEROSSI) CICLOESANO, SOLUZIONE AL 50% IN OLIO MINERALE (TRIGONOX 22E50; CH-50-WO) Componenti: a) 1,1-DI(TERZ-BUTILPEROSSI) CICLOESANO; b) Olio Minerale bianco. | O | R | 7 | 5 |  |
| 34443-12-4 | (PERCARBONATO DI O,O-TERZ-BUTILE E DI O-2-ETILESILE (TRIGONOX 117) | O, Xi | R | 7-38 | 3,5 |  |
| 000094-36-0 | PEROSSIDO DI DIBENZOILE (PERCADOX L-W75; BP-75-W) | E, Xi | R | 2-36-43 | 6 |  |
| 000080-43-3 | PEROSSIDO DI DICUMILE (PERCADOX BC-FF)–(LUPEROX DCP) | O, Xi, N | R | 7-36/38-51/53 | 3 |  |
| a) 108-93-0 b) 71-43-2 c) 108-94-1 | PRODOTTO IDROGENATO Componenti: a) Cicloesanolo; b) Benzene; c) Cicloesanone. | R10 | R | 10-45-46-48/20/21/22-37/38 | 1832 |  |
| a) 108-95-2 b) 67-64-1 c) 98-83-9 d) 98-82-8 | PRODOTTO SCISSO Componenti: a) Fenolo; b) Acetone; c) Alfa-metilstirene; d) Rumene. | T, F, N | R | 11-23/24/25-34-48/20/21/22-65-68-51/53 | 1358 |  |

|  | Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante |  |
| --- | --- | --- |
| Numero/i CAS | Nome comune o generico | Classificazione di pericolo (*) |  | Principali caratteristiche di pericolosità (*) | Max quantità presente (t) |  |
| Vari | REFLUI LIQUIDI (MIX DI POLIMERI DI STIRENE, PARAFFINE, VASELINA, ACRILONITRILE, BENZENE, CUMENE, ETILBENZENE, FENOLO, STIRENE, TOLUENE, XILENI ED ALTRE SOSTANZE IN PERCENTUALI VARIABILI) | (#) |  | (#) | 297 |  |
| 100-42-5 | STIRENE | Xn | R | 10-20-36/38 | 16689 |  |
| a) 100-42-5 b) 106-99-0 c) 100-40-3 d) 108-88-3 e) 100-41-4 f) 1330-20-7 | STIRENE REJECT Componenti: a) Stirene; b) Butadiene; c) Vinilcicloesene; d) Toluene; e) Etilbenzene; f) Xileni. | F, T | R | 11-45-46-38-48/23/24/25-63-65-67 | 356 |  |
| 98-29-3 | 4-ter-BUTIL-DIIDROSSIBENZENE 85% in METANOLO 15% | F, T, N, C, Xn | R | 11-34-20/21/22-23/24/25-39-43-51/52 | 4 |  |
| a) 586-62-9 b) 138-86-3 | TERPINOLENE Componenti: a) P-menta 1,4 (8)-diene; b) Dipentene; | Xn, N | R | 51/53-65 | 2 |  |
| 25103-58-6 | TERZ-DODECILMERCAPTANO | N, Xi | R | 36/38-50/53 | 6,35 |  |
| a) 108-88-3 b) 71-43-2 | TOLUENE TECNICO ST Componenti: a) Toluene; b) Benzene; | F, T, Xi, Xn | R | 11-45-46-38-48/23/24/25-63-65-67 | 16 |  |
| a)108-88-3 b) 71-43-2 c) 100-41-4 d) 98-82-8 | TOLUOLO SEMILAVORATO Componenti: a) Toluene ; b) Benzene; c) Etilbenzene; d) Cumene. | F, T | R | 11-45-46-36/38-48/23/24/25-63-65-67-52/53 | 7394 |  |

# CLASSIFICAZIONI DI PERICOLO E FRASI DI RISCHIO

| T | tossico | F | facilmente infiammabile |
| --- | --- | --- | --- |
| T+ | molto tossico | F+ | estremamente infiammabile |
| C | corrosivo | E | esplosivo |
| Xn | nocivo | O | comburente |
| Xi | irritante | N | pericoloso per l'ambiente |

| ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO |
| --- |
| R1 | Esplosivo allo stato secco. |
| R2 | Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. |
| R3 | Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento fuoco o altre sorgenti d'ignizione. |
| R4 | Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. |
| R5 | Pericolo di esplosione per riscaldamento. |
| R6 | Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. |
| R7 | Può provocare un incendio. |
| R8 | Può provocare l'accensione di materie combustibili. |
| R9 | Esplosivo in miscela con materie combustibili. |
| R10 | Infiammabile. |
| R11 | Facilmente infiammabile. |
| R12 | Altamente infiammabile. |
| R13 | Gas liquefatto altamente infiammabile. |
| R14 | Reagisce violentemente con l'acqua. |
| R15 | A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabile. |
| R16 | Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. |
| R17 | Spontaneamente infiammabile con l'aria. |
| R18 | Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive / infiammabili. |
| R19 | Può formare perossidi esplosivi. |
| R20 | Nocivo per inalazione. |
| R21 | Nocivo a contatto con la pelle. |
| R22 | Nocivo per ingestione. |
| R23 | Tossico per inalazione. |
| R24 | Tossico a contatto con la pelle. |
| R25 | Tossico per ingestione. |
| R26 | Altamente tossico per inalazione. |
| R27 | Altamente tossico a contatto con la pelle. |
| R28 | Altamente tossico per ingestione. |
| R29 | Acontatto con l'acqua libera gas tossici. |
| R30 | Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso. |
| R31 | A contatto con acidi libera gas tossici. |
| R32 | A contatto con acidi libera gas altamente tossici. |
| R33 | Pericolo di effetti cumulativi. |
| R34 | Provica ustioni. |
| R35 | Provoca gravi ustioni. |
| R36 | Irritante per gli occhi. |
| R37 | Irritante per le vie respiratorie. |
| R38 | Irritante per la pelle. |
| R39 | Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. |
| R40 | Possibilità di effetti irreversibili. |
| R41 | Rischio di gravi lesioni. |
| R42 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione. |

| ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO |
| --- |
| R43 | può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. |
| R44 | Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. |
| R45 | può provocare il cancro. |
| R46 | Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. |
| R47 | Può provocare malformazioni congenite. |
| R48 | Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. |
| R49 | Può provocare il cancro per inalazione. |
| R50 | Altamente tossico per organismi acquatici. |
| R51 | Tossico per gli organismi acquatici. |
| R52 | Nocivo per organismi acquatici. |
| R53 | Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. |
| R54 | Tossico per la flora. |
| R55 | Tossico per la fauna. |
| R56 | Tossico per gli organismi de terreno. |
| R57 | Tossico per le api. |
| R58 | Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. |
| R59 | Pericoloso per lo strato di ozono. |
| R60 | Può ridurre la fertilità. |
| R61 | Può danneggiare i bambini non ancora nati. |
| R62 | Possibile rischio di ridotta fertilità. |
| R63 | Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. |
| R64 | Possibile rischio per i bambini allattati al seno. |
| R65 | Nocivo, può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. |
| R66 | L’esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolatura della pelle. |
| R67 | L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. |
| R68 | Possibilità di effetti irreversibili |

| COMBINAZIONI DELLE FRASI DI RISCHIO |
| --- |
| R14 / 15 | Reagisce violenentemente con l'acqua liberando gas facilmente infiammabili. |
| R15 / 29 | A contatto con l'acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili. |
| R20 / 21 | Nocivo per inalzione e contatto con la pelle. |
| R20 / 22 | Nocivo per inalazione e ingestione. |
| R20 / 21 / 22 | Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. |
| R21 / 22 | Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R23 / 24 | Tossico per inalzione e contatto con la pelle. |
| R23 / 25 | Tossico per inalazione e per ingestione. |
| R23 / 24 / 25 | Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. |
| R24 / 25 | Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R26 /27 | Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle. |
| R26 / 28 | Altamente tossico per inalazione e per ingestione. |
| R26 / 27 / 28 | Altamente tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. |
| R27 / 28 | Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R36 / 37 | Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. |
| R36 / 38 | Irritante per gli occhi e la pelle. |
| R36 / 37 / 38 | Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. |
| R37 / 38 | Irritante per le vie respiratorie e la pelle. |
| R39 / 23 | Tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. |
| R39 / 24 | Tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. |
| R39 / 25 | Tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. |
| R39 / 23 / 24 | Tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. |
| R39 / 23 / 25 | Tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. |
| R39 / 24 / 25 | Tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R39 / 23 / 24 / 25 | Tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R39 / 26 | Altamente tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. |
| R39 / 27 | Altamente tossico, pericolo di effetti irreversibili. |
| R39 / 28 | Altamente tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione |
| R39 / 26 / 27 | Altamente tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. |
| R39 / 26 / 28 | Altamente tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazine ed ingestione. |
| R39 / 27 / 28 | Altamente tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R 39 / 26 / 27 / 28 | Altamente tossico, pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R40 / 20 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili per inalazione. |
| R40 /21 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle |
| R40 / 22 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili per ingestione. |
| R40 / 20 / 21 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. |
| R40 / 20 / 22 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili per inalazione e per ingestione. |
| R40 / 21 / 22 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R40 / 20 / 21 / 22 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R42 / 43 | Può provocare sensibilizzazione per inalazione e acontatto con la pelle |
| R48 / 20 | Nocivo, pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. |
| R48 / 21 | Nocivo, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. |

| COMBINAZIONI DELLE FRASI DI RISCHIO |
| --- |
| R48 / 22 | Nocivo, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. |
| R48 / 20 / 21 | Nocivo, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. |
| R48 / 20 / 22 | Nocivo, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione. |
| R48 / 21 / 22 | Nocivo, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R48 / 20 / 21 / 22 | Nocivo, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R48 / 23 | Tossico, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. |
| R48 / 24 | Tossico, pericolo di gravi danni alla salutein caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. |
| R48 / 25 | Tossico, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. |
| R48 / 23 / 24 | Tossico, pericolo di gravi danni alla salute in casi di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. |
| R48 / 23 / 25 | Tossico, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione. |
| R48 / 24 / 25 | Tossico, pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R48 / 23 / 24 / 25 | Tossico, pericoloso di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R 50/53 | Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. |
| R 51/53 | Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. |
| R 52/53 | Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. |
| R 68/20 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili per inalazione. |
| R 68/21 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. |
| R 68/22 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili per ingestione. |
| R 68/20/21 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. |
| R 68/20/22 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione. |
| R 68/21/22 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. |
| R 68/20/21/22 | Nocivo, possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. |

NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI INFORMAZIONI GENERALI

Nelle tabelle di seguito riportate sono elencate:

le installazioni per le quali, nel Rapporto di Sicurezza 2010 redatto ai sensi del D.Lgs. 334/99, sono state considerate ipotesi incidentali credibili in termini di frequenza di accadimento (si ritiene che un evento sia da considerarsi non ragionevolmente credibile se la sua frequenza di accadimento, determinata con metodologie statistiche, è inferiore a 10-6 occasioni/anno;

le ipotesi incidentali, installazione per installazione, raggruppate per tipologia d'evento.

Sempre nelle stesse tabelle sono state anche riportate le sostanze, considerate dal D.Lgs. 334/99, presenti in ogni singola installazione, che possono venire coinvolte nell'evento, in funzione delle loro caratteristiche chimico-fisiche.

# DEPOSITI

| SIGLA DEL REPARTO | IPOTESI DI EVENTO INCIDENTALE | SOSTANZE E/O PREPARATI D.LGS 334/99 |
| --- | --- | --- |
| PGS Parco Generale Serbatoi | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio | ACETONE ACQUE FENOLICHE ED OLEOSE ACRILONITRILE BENZENE (compreso benzene di spunta) TOLUOLO SEMILAVORATO CICLOESANONE CLORURO DI ETILE CUMENE CUMENE DI SPUNTA ETILBENZENE ETILENE FENOLO MISCELA DEIDROGENATA OLONE STIRENE |

# IMPIANTI DI PRODUZIONE

| SIGLA DEL REPARTO | IPOTESI DI EVENTO INCIDENTALE | SOSTANZE E/O PREPARATI D.LGS. 334/99 |
| --- | --- | --- |
| STM Stirene Monomero | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio C - Esplosioni confinate | 4-ter-butil-diidrossibenzene 85% in metanolo 15% BENZENE CLORURO DI ETILE COMPLESSO CATALITICO TRICLORURO DI ALLUMINIO ETILBENZENE TECNICO ETILENE LIQUIDO ALCHILATO ST20-ST40 METANO MISCELA DEIDROGENATA OFF-GAS STM STIRENE STIRENE REJECT TOLUENE TECNICO ST |
| STP (Stirene Polimero) | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio C - Esplosioni confinate | ACRILONITRILE CERE ST16-18 E ST17 CERE ST12-15 CONDENSATI ST16-18 CONDENSATI ST12-15 TERZ-DODECIL-MERCAPTANO ESABROMOCICLODODECANO ETILBENZENE METANO ALFA-METILSTIRENE PENTANO PEROSSIDI STIRENE |
| SAU Servizi Ausiliari ed Utilities | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio | REFLUI LIQUIDI (POLIMERI DI STIRENE, PARAFFINE, VASELINA, ACRILONITRILE, BENZENE, CUMENE, ETILBENZENE, FENOLO, STIRENE, TOLUENE, XILENI ED ALTRE SOSTANZE IN PERCENTUALI VARIABILI) METANO |

| SIGLA DEL REPARTO | IPOTESI DI EVENTO INCIDENTALE | SOSTANZE E/O PREPARATI D.LGS. 334/99 |
| --- | --- | --- |
| FED Fenolo E Derivati | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio C - Esplosioni confinate | ACETONE ACQUE FENOLICHE ACQUE SOLFATICHE PR ALFAMETILSTIRENE ALTOBOLLENTI FENOLICI ALTOBOLLENTI GREZZI BASSOBOLLENTI GREZZI BENZENE CICLOESANONE CUMENE CUMENE DI SPUNTA FENOLO OLIO DA DA1202 IDROCARBURI FENOLICI IDROCARBURI PR7 IDROGENO IDROPERROSIDO DI CUMENE MEDIOBOLLENTI FENOLICI METANO OFF GAS PRODOTTO IDROGENATO PRODOTTO SCISSO |
| CER IMPIANTO PILOTA | A - Fuoriuscita di prodotti infiammabili e/o tossici e/o ecotossici B - Incendio | ACRILONITRILE ALFAMETILSTIRENE BENZENE DECANO EPTANO ESANO ETILENE ETILBENZENE CICLOESANONE METANO PENTANO PEROSSIDI STIRENE |

TIPO DI EFFETTI PER LA POPOLAZIONE E PER L'AMBIENTE

Sulla base delle analisi di sicurezza effettuate per la redazione, ai sensi del D.Lgs. 334/99, dei Rapporti di Sicurezza, gli effetti ipotizzabili per la popolazione, suddivisi per tipologia e zona geografica, possono coì essere sintetizzati:

# DISTANZA DAL MURO DI CINTA

a) malesseri, intossicazioni acute, perdita di coscienza, ...

-	Direzione EST (zona Diversivo, strada Ostigliese)	circa 120 m

-	Direzione OVEST-SUD/OVEST 	circa 150 m

(Collettore generale degli scarichi, Zona Valliva)

# Nota: le conseguenze sono per persone esposte per tempi prolungati dell'ordine dei 30'

b) lievi intossicazioni, malesseri, odori sgradevoli ...

-	Direzione NORD, SUD, EST, OVEST	circa 1300-1400 m

c) Sovrapressione

-	Direzione OVEST (Zona Valliva)	circa 20 m

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA ADOTTATE

Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire gli incidenti

# Precauzioni dal punto di vista impiantistico ed operativo

Dal punto di vista impiantistico, oltre alla presenza di dispositivi di controllo, di allarme e blocco automatico, sono generalmente adottate le seguenti precauzioni, in particolare in occasione di interventi di modifica e installazione di nuove sezioni:

su fluidi pericolosi sono adottate pompe a tenuta meccanica e/o a doppia tenuta (meccanica e a bagno d’olio) e/o a trascinamento magnetico;

sono installate valvole di intercetto sulle linee di collegamento tra tubazioni fisse e mezzi mobili;

sui serbatoi a tetto galleggiante sono presenti guarnizioni a doppia tenuta flexaseal oppure primaria e secondaria;

i serbatoi sono dotati di indicatori locali con allarme di massimo livello e segnalazione in Sala Controllo, mentre le rampe di carico per autobotti o ferrocisterne sono dotate di predeterminatori semiautomatici e la zona infustaggio è fornita di bilance semiautomatiche;

sono installati analizzatori in continuo di sostanze tossiche e/o infiammabili (acrilonitrile, benzene, ecc.) con allarme acustico e visivo nelle Sale Controllo;

sono presenti sistemi di raffreddamento ad acqua nebulizzata e schiuma posti a protezione delle rampe di travaso;

i recipienti contenenti sostanze facilmente infiammabili sono dotati di sistema di polmonazione con fluido inerte (azoto) per evitare che, in caso di guasti o anomalie, possa entrare aria con formazione di miscele infiammabili;

la pavimentazione delle zone di impianto e delle rampe è generalmente realizzata con pendenze e cordolature in modo da facilitare il drenaggio di eventuali spandimenti verso la fognatura oleosa.

Sotto il profilo operativo, il sistema di gestione della sicurezza adottato dallo Stabilimento, prevede esplicitamente l’applicazione di una serie di procedure operative e istruzioni operative e la stesura di documenti di pianificazione che definiscono come svolgere operazioni o attività.

Tali documenti comprendono:

manuali operativi dei reparti;

registro delle consegne permanenti;

specifiche di processo;

procedure di campionamento;

piani di manutenzione;

piani di taratura;

procedure di taratura

piano di ispezione e collaudi apparecchiature soggette a verifiche di legge;

piano di ispezione e controllo tubazioni ed apparecchiature critiche;

piano di controllo allarmi e blocchi;

schede di sicurezza materie prime;

schede di sicurezza prodotti finiti;

piano verifica presidi antincendio fissi e mobili;

piano di verifica dei dispositivi d’emergenza in dotazione ai reparti ed ai servizio Pronto Intervento;

piano di verifica impianti di illuminazione d’emergenza;

piano di verifica delle sirene e dei sistemi di comunicazione d’emergenza dello Stabilimento;

piano prove simulate di emergenza;

piano di addestramento antincendio;

piano obiettivi di sicurezza;

piano di formazione;

piano delle verifiche ispettive interne dei sistemi di gestione;

programma di sorveglianza sanitaria;

procedure informatizzate.

# Accorgimenti previsti per prevenire l’errore umano

Corsi ed incontri di addestramento e formazione, con approfondimento dei temi relativi alla sicurezza, vengono periodicamente tenuti, anche con la partecipazione di consulenti e specialisti esterni all’azienda, al personale dei diversi livelli.

Il personale neoassunto o che viene spostato ad una nuova mansione in impianto è addestrato con corsi di formazione e con un periodo di training tenuto dai responsabili e preposti esperti.

Tutto il personale destinato ad operare negli impianti, prima di essere inserito nella mansione, è affiancato da un operatore esperto per un adeguato periodo di tempo.

# Precauzioni e coefficienti di sicurezza assunti nella progettazione

La realizzazione delle strutture delle installazioni presenti in stabilimento è stata effettuata conformemente alle leggi, norme e regolamenti vigenti.

I punti di travaso, i rack, i fabbricati, nonché gli apparecchi e/o i serbatoi sono protetti contro le scariche atmosferiche in accordo con quanto previsto dalle norme CEI 81-1 (protezione strutture contro i fulmini).

I coefficienti di sicurezza adottati per le altre condizioni atmosferiche (ventosità, sismicità, innevamento ecc.) sono quelli previsti dalle normative vigenti in materia.

# Precauzioni di tipo organizzativo

Trattandosi di un insediamento rientrante nel campo di applicazione della normativa riguardante i rischi di incidenti rilevanti ed essendo presenti  più di 200 lavoratori, lo Stabilimento Polimeri Europa rientra a pieno titolo fra le attività per cui è necessaria la creazione di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno (cfr. D.L.vo 81/08). Attualmente del Servizio di Prevenzione e Protezione fanno parte nove persone, compreso il Responsabile del Servizio.

Al Servizio sono attribuiti tutti i compiti previsti dalla vigente normativa in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro.

Una parte delle persone appartenenti al Servizio si occupa inoltre di quella parte della sicurezza inerente i rischi di incidenti rilevanti e la prevenzione incendi.

Lo Stabilimento, sempre in sintonia con quanto previsto dal D.L.vo 81/08 è dotato di un gruppo di addetti alla lotta antincendio organizzato in turni che garantiscono la copertura totale dell'orario di lavoro (24 ore su 24). Si tratta di personale professionalmente qualificato ed esclusivamente dedito all'attività di prevenzione e lotta antincendio. Ogni squadra in turno è costituita da 4 operatori di Pronto Intervento e da un Responsabile in Turno.

Parimenti lo Stabilimento è dotato di un Centro Sanitario cui fanno capo il Medico Competente (24 ore su 24) e gli addetti al pronto soccorso con compiti che vanno dalla sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al pronto soccorso vero e proprio.

# Fasi di valutazione della sicurezza

Per quanto riguarda gli impianti di produzione, la valutazione della sicurezza è stata effettuata per:

condizioni normali di marcia;

condizioni anomale;

avviamento impianto;

fermata impianto.

La valutazione della sicurezza dei parchi serbatoi è stata effettuata per i seguenti casi:

travaso da autobotte e/o ferrocisterna a serbatoi e viceversa;

movimentazione prodotti da serbatoi ad utenze;

stoccaggio (nessuna operazione di travaso o movimentazione in corso).

Per quanto riguarda poi il Deposito Perossidi, la valutazione è stata svolta per i  seguenti casi:

movimentazione prodotti in ingresso/uscita dal deposito;

fase di stoccaggio stazionario (nessuna operazione di movimentazione in corso).

Le manovre da compiersi, nelle varie fasi delle attività, e le precauzioni da adottare, al fine di evitare la possibilità di incidenti, sono descritte nei Manuali Operativi.

# Precauzioni progettuali e costruttive

Norme e criteri utilizzati per la progettazione degli impianti elettrici, dei  sistemi di strumentazione di controllo e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le cariche elettrostatiche.

La progettazione di:

impianti elettrici;

strumentazione di controllo e regolazione;

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti per evitare la formazione di cariche elettrostatiche;

è stata effettuata secondo le rispettive Norme e Standards che regolano i campi specifici.

Sono state scelte, inoltre, soluzioni tecniche che consentono di mantenere le unità produttive e gli stoccaggi in condizioni di sicurezza anche in caso di mancanza utilities (ad esempio, posizionamento delle valvole in posizione di sicurezza in caso di mancanza fluido di servizio). Le operazioni da effettuare in caso di mancanza delle utilities sono riportate nei manuali operativi degli impianti e comportano generalmente le seguenti azioni:

Avvisare i reparti di produzione utilities.

Avvisare il Tecnico di Turno che provvede a far intervenire personale specializzato.

Seguire le prescrizioni del manuale operativo che descrive dettagliatamente le operazioni da effettuare sugli impianti nei vari casi.

Per quanto riguarda i sistemi di controllo, le variabili (pressione, livello, ecc.) sono misurate, regolate e registrate utilizzando strumentazione pneumatica e/o elettronica centralizzata di norma collocata nelle Sale Controllo dei vari reparti. I sistemi di controllo DCS sono generalmente dotati di energia elettrica di emergenza al fine di garantire la messa in sicurezza dell’impianto.

L’illuminazione di emergenza è assicurata da apposite batterie di accumulatori che entra automaticamente in funzione in caso di black out.

Norme e criteri utilizzati per la progettazione dei sistemi di scarico della pressione

I sistemi di scarico della pressione sono costituiti da dischi di rottura (PSE) dimensionati secondo le norme ISPESL (D.M. 21/5/1974 - Raccolta E ex ANCC) per gli apparecchi a pressione sotto controllo di legge.

I sistemi di sfiato per la protezione contro leggere sovrappressioni degli apparecchi esonerati dal controllo di legge sono dimensionati in base ai criteri della buona tecnica e secondo le normative tecniche internazionali (ASME, API, ecc.) e le norme e procedure aziendali.

# Scarichi funzionali all’atmosfera di prodotti tossici e infiammabili

Gli scarichi delle valvole di sicurezza o dei dischi rottura installati a protezione degli apparecchi presenti in stabilimento sono convogliati in torcia o in blow down.

I fluidi che possono essere inviati nei collettori sono tra loro compatibili.

# Controllo del funzionamento delle valvole di sicurezza e dei sistemi di blocco

Il controllo e la verifica della taratura delle valvole di sicurezza viene effettuato secondo le modalità e scadenze di legge, prevedendo la fermata ed isolamento dal ciclo dell’apparecchiatura interessata e senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza degli impianti.

I sistemi di blocco sono controllati periodicamente da personale specialistico della funzione manutenzione di Stabilimento. La programmazione delle verifiche è gestita mediante apposito sistema informatizzato, rendendo così possibile l’ottimizzazione dei controlli.

Norme e criteri utilizzati per il progetto dei recipienti, dei serbatoi e delle tubazioni

Per quanto riguarda i materiali già unificati di apparecchiature ed impianti si utilizza il riferimento delle norme UNI e ASTM, oltre alle norme aziendali ME.

Le norme utilizzate per la progettazione di modifiche o di nuove parti di impianto sono elencate di seguito:

# Recipienti in pressione sotto controllo ISPESL-ASL

Per le apparecchiature esistenti sono state adottate le norme ISPESL VSR, VSG, raccolta M e raccolta S (ex ANCC), mentre per le nuove apparecchiature a pressione sono applicati i criteri e i disposti del D.Lgs. n.93 del 25/02/2000 “Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” (PED) e del D.P.R. n. 126 del 23/03/1998 “Attuazione della Direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” (ATEX).

# Serbatoi atmosferici

Per gli spessori minimi di progetto si è fatto riferimento a standard aziendali; per i materiali e la costruzione si è fatto riferimento alle norme API 620 / 650.

# Tubazioni

Vengono utilizzate tubazioni progettate e costruite in accordo alle norme ANSI B31.3 ed ANSI B31.1 e standard aziendali.

# Controlli saldature

Per le tubazioni sottoposte a severe condizioni di esercizio sono previsti liquidi penetranti e controlli radiografici con estensione del 100%.

Per le altre tubazioni (zone a bassa temperatura e vapore a bassa pressione) sono previsti liquidi penetranti e radiografie con estensione variabile inferiore al 100%.

# Carpenterie

Normative di legge vigenti all’epoca della realizzazione.

In particolare per le installazioni più recenti: Legge 5/11/1971 n°1086 e D.M. 9/1/1996 e 16/1/1996.

Criteri di protezione dei contenitori delle sostanze pericolose dalla possibile azione di sostanze corrosive

I criteri di protezione contro fenomeni corrosivi si basano essenzialmente nella scelta di idonei materiali, determinata dall’esperienza nel campo e/o suggerita dalle normative tecniche.

Sono inoltre messi in atto ulteriori misure preventive per evitare fenomeni di corrosione come:

verniciature con prodotti studiati allo scopo di resistere agli agenti chimici ed atmosferici;

rivestimenti con materiali antiacidi o resistenti all’aggressione di particolari prodotti per l’interno di apparecchi di processo dove tali prodotti possono essere presenti;

sovraspessori di corrosione.

Sono inoltre previste ispezioni periodiche per la verifica dello stato di conservazione di apparecchi e tubazioni.

Nell’ambito dell’insediamento industriale opera un servizio di controllo orientato a studiare i fenomeni corrosivi ed indicare o confermare le misure più appropriate per prevenirli o minimizzarli.

La scelta del sovraspessore di corrosione viene effettuata nella fase di progettazione di base ed è basata sull’esperienza dei tecnologi e sulle raccomandazioni delle normative di buona tecnica.

In genere, quando non risultino opportuni spessori superiori, viene adottato lo spessore minimo di 1 mm raccomandato dalle norme aziendali.

Le ispezioni ad apparecchi, tubazioni e serbatoi sono effettuate dal servizio ICL (Ispezioni e Collaudi) con il supporto di imprese esterne, con frequenze variabili (in funzione degli “item” controllati), modificabili sulla base dei riscontri effettuati dopo ogni controllo.

Il controllo della qualità di materiali e manufatti ai fini della costruzione o modifica degli impianti viene svolto dalla funzione MATA di Stabilimento.

La società Polimeri Europa è dotata di servizi e tecnici specializzati preposti alla elaborazione di specifiche, allo studio delle caratteristiche e dell’idoneità dei materiali, all’emissione di capitolati e di ordini di acquisto, alla verifica e collaudo della rispondenza a quanto richiesto.

Le procedure per l’acquisizione di apparecchiature, tubazioni e manufatti, prevedono:

qualificazione di progettisti, fornitori ed installatori;

supervisione alla costruzione da parte di personale specializzato e/o tecnici esterni qualificati;

controllo dell’approvvigionamento del materiale;

collaudo di accettazione con prove di tenuta;

collaudo in opera a freddo con prove di tenuta e/o pressatura idraulica prima della messa in esercizio.

Sistemi di blocco di sicurezza e criteri seguiti nella determinazione delle frequenze di prova

I sistemi di blocco sono realizzati in modo da configurarsi automaticamente nella posizione di sicurezza in caso di mancanza di fluido di servizio (fail safe). Essi intervengono automaticamente per scostamento dei parametri di processo (pressione, temperatura, portata, livello) dal campo di condizioni predefinite per la marcia normale dell’impianto, azionando gli organi di controllo e/o sezionamento.

I criteri seguiti nella determinazione delle frequenze di prova dei blocchi ed allarmi e la scelta della configurazione dei sistemi sono stati definiti sulla base dell’esperienza e degli esiti delle verifiche finora effettuate e sono applicati in un piano di controllo allarmi e blocchi.

I sistemi di blocco sono controllati periodicamente da personale specialistico della funzione MANUTENZIONE di Stabilimento e i risultati dei controlli sono registrati mediante apposito sistema informatizzato, rendendo così possibile l’ottimizzazione dei controlli. Per quanto riguarda le sequenze di blocco di sicurezza previste per i vari impianti ed i principali parametri che le attivano, si rimanda ai documenti relativi ai singoli reparti.

Precauzioni assunte per evitare che i serbatoi e le condotte di trasferimento possano essere danneggiati a seguito di collisione

La circolazione degli automezzi all’interno dello Stabilimento è regolata dalle norme del Codice della Strada e dalla procedura Aziendale che pone un limite di velocità massimo di 30 km/h e definisce i percorsi obbligati degli automezzi che entrano nel presidio industriale.

All’interno delle aree di reparto vi sono ulteriori limitazioni per i mezzi che debbono accedervi.

Le apparecchiature d’impianto sono poste a distanza di vari metri dalle strade di transito. Le tubazioni sui rack sono poste a quota minima di 4,6 m dal piano stradale.

In caso di interventi manutentivi che richiedano l’uso di veicoli e/o macchine di sollevamento è richiesto il rilascio di autorizzazione scritta, sulla quale sono riportate le modalità e le avvertenze cui ottemperare per l’esecuzione delle manovre e dei lavori richiesti.

MEZZI DI SEGNALAZIONE DI INCIDENTI

La segnalazione di incidenti alle persone presenti all'interno dello Stabilimento avviene tramite:

- telefoni

- sirene collocate sulla sommità di installazioni produttive

- altoparlanti collocati in più aree di Stabilimento

- sistema radiobox e miniradiobox

- sistema ricetrasmittente

- sistema cercapersone

La segnalazione di incidenti alle Competenti Autorità avviene tramite:

- telefono e fax

La segnalazione di incidenti alla popolazione (a cura Competenti Autorità) avviene tramite:

Vedere :

  - Parte quarta del presente documento “compiti del Sindaco” e successiva tabella 7.11 “Procedure operative in caso di incidente – Sindaco”.

# SISTEMA DI ALLARME DI FRASSINE

E’ installato sul campanile della chiesa di Frassine un sistema di allarme per avvisare la popolazione di un evento pericoloso per la pubblica incolumità.

Il sistema è costituito da due gruppi di sirene, un gruppo primario normalmente in servizio e un gruppo secondario che si attiva automaticamente in caso di anomalia del primario.

Il sistema è di proprietà e gestione del Comune di Mantova.

L’allarme è attivabile mediante pulsanti posti negli stabilimenti IES e Polimeri Europa.

L’attivazione può essere effettuata tramite Polimeri Europa esclusivamente su ordine scritto, trasmesso via Fax, del Sindaco di Mantova o del Comandante della Polizia Municipale di Mantova.

# COMPORTAMENTO DA SEGUIRE

Per il personale presente all'interno dello Stabilimento vedere:

- Circolare Applicativa n° 5/MN-HSE "Norme generali per i casi di emergenza"

- Manuali operativi di reparto

- Circolare Applicativa n° 69/MN-HSE “Comunicazioni con Autorità, Enti di controllo ed Aziende limitrofe nel caso di eventi che determinano effetti esterni”

Per la popolazione:

- vedere: Parte quarta del presente documento “compiti del Sindaco” e successiva tabella 7.11 “Procedure operative in caso di incidente – Sindaco”.

Nella situazione di dispersione nell’atmosfera di sostanza tossica, il comportamento che deve invece tenere la popolazione, come indicato nelle “Linee guida per l’informazione preventiva della popolazione” del Dipartimento della Protezione Civile (Nov. 1994) e DPCM 16/02/2007,  è il seguente:

- non portarsi assolutamente a ridosso dello stabilimento;

- evitare di creare ingorghi per facilitare l’accesso alla stabilimento da parte dei mezzi di soccorso;

- rifugiarsi al chiuso;

- evitare l’uso degli ascensori;

- chiudere tutte le finestre e le porte esterne;

- mantenersi sintonizzati mediante radio o TV sulle stazioni emittenti indicate dalle Autorità,

- ovvero prestare attenzione ai messaggi inviati mediante rete telefonica o altoparlanti;

- fermare i sistemi di ventilazione o condizionamento siano essi centralizzati o locali;

- spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere;

- non andare a prendere i bambini a scuola; sono protetti e curati dalla struttura scolastica;

- al segnale di cessato allarme, riaprire le finestre e portarsi all’esterno.

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI

Durante l'emergenza assolvono il compito di trasmettere informazioni sulla natura dell'incidente in corso e sui conseguenti comportamenti da attuare.

La popolazione esterna sarà informata da:

- sirena esterna installata sul campanile Frassino di gestione del Comune di Mantova,

- radio locale,

- TV regionale,

- altoparlanti montati a bordo di automobili delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco o di volontari autorizzati.

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO

All'interno dello Stabilimento:

- Vigili del Fuoco Aziendali

- Centro Sanitario Aziendale

All'esterno dello Stabilimento:

- le Autorità competenti provvedono, qualora necessario, ad allertare:

.	il Servizio Sanitario Nazionale (Ospedale di Mantova) che poi fornirà autoambulanze attrezzate;

.	la Croce Rossa Italiana, incaricata di coadiuvare nelle operazioni di soccorso con le proprie attrezzature e di gestire eventuali presidi sanitari d'emergenza.

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DI EVENTI CHE DETERMINANO EFFETTI ESTERNI.

Di seguito si riporta un sunto della Circolare Applicativa n° 69/MN-HSE “Comunicazioni con Autorità, Enti di Controllo ed Aziende limitrofe nel caso di eventi che determinano effetti esterni”

-	Allertamento Autorità ed Enti Esterni

L’allertamento di Autorità, Enti di Controllo ed Aziende poste in prossimità dello Stabilimento dovrà avvenire nel caso in cui, all’interno dello Stabilimento si verifichi un evento tale da determinare effetti all’esterno dello Stabilimento stesso.

-	Modalità di allertamento delle Autorità e degli Enti esterni

Per l’allertamento di Autorità, Enti di controllo ed Aziende poste nelle vicinanze dello Stabilimento si prevede l’utilizzo del telefono.

I numeri telefonici da utilizzare sono riportati sui moduli:

a) Comunicazioni alle Autorità ed agli Enti di controllo

• COM-1: SEGNALAZIONE DELLA SITUAZIONE ALLA PUBBLICA AUTORITA’

• COM-2: ATTIVAZIONE PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

• COM-3: FINE EMERGENZA

b) Comunicazioni alle aziende

• COM-4: ATTIVAZIONE PIANO DI EMERGENZA ESTERNO

• COM-5: FINE EMERGENZA

-	Comunicazioni verso l’esterno

In relazione agli eventi tali da determinare effetti all’esterno dello Stabilimento le comunicazioni verso l’esterno, durante il normale orario di lavoro, sono assicurate dal Direttore di Stabilimento o altrimenti, nell’ordine, dal Responsabile Vice Direzione Servizi (che sostituisce il Direttore in caso di assenza), dal Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente. Fuori dal normale orario di lavoro le comunicazioni sono assicurate dal Reperibile di Direzione (sentita anche la Direzione di Stabilimento) quando necessario.

Eventuali comunicazioni successive sono definite di volta in volta dal Direttore di Stabilimento in relazione alle caratteristiche dell’evento ed ai suoi sviluppi.

-	Modalità di allertamento delle Autorità e degli Enti esterni in mancanza dei mezzi di comunicazione standard

Le comunicazioni con gli Enti e le Autorità esterne, nell’ipotesi di un normale funzionamento dei mezzi di comunicazione standard, avverranno secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Nell’ipotesi di un temporaneo “black-out” dei mezzi di comunicazione comunemente utilizzati invece, qualsiasi comunicazione destinata agli Enti ed alle Autorità esterne  avverrà tramite staffetta del Servizio Vigilanza.

TERRITORIO CIRCOSTANTE NEL RAGGIO DI 5 KM.

Lo Stabilimento è inserito nell’area industriale del Comune di Mantova.

Le distanze dai principali insediamenti abitativi circostanti e dalle principali infrastrutture riferite al muro di cinta dello Stabilimento, sono le seguenti:

| Centri abitati | Distanze (km) |
| --- | --- |
| Comune di Mantova Centro abitato Lunetta Frassino Centro abitato Virgiliana Centro abitato Cittadella Centro abitato Ponte Rosso Centro abitato Colle Aperto Centro abitato Gambarara | da 2,5 a 5 da 0,7 a 1,5 da 0,06 a 0,35 4 4,5 5 5 |
| Comune di S. Giorgio di Mantova Centro abitato Mottella Centro abitato Stradella Centro abitato Tripoli | da 1,6 a 4,5 1,5 4 3 |
| Comune di Virgilio Centro abitato Cerese Centro abitato Pietole Centro abitato Andes (già Pietole Vecchia) | da 1,6 a 5 4 2 1 |
| Centro abitato Cappelletta | 5 |
| Centro abitato Levata | 5 |
| Centro abitato San Biagio | 4 |
| Centro abitato Bagnolo S. Vito | 5 |
| Centro abitato Formigosa | 2,3 |
| Centro abitato Pontemerlano | 4,5 |
| Centro abitato Barbasso | 5 |
| Centro abitato Castelletto Borgo | 2 |
| Centro abitato Villanova de Bellis | 2,2 |
| Centro abitato Cade’ | 4,5 |
| Centro abitato Gazzo Bigarello | 5 |
| Strade e ferrovie |  |
| Strada Statale 482 “Ostigliese” | 0,1 |
| Strada Statale 10 “Legnaghese” | 1,6 |
| Strada Provinciale 28 “Via Brennero” | 0,03 |
| Linea ferroviaria Mantova/Monselice | 0,02 |
| Linea Ferroviaria Mantova/Verona | 3,5 |
| Autostrada A22 (Casello MN Nord) | 2 |
| Insediamenti produttivi/commerciali |  |
| Centro commerciale “Servizi Boccabusa” | 1,7 |
| Az. Municipalizzata TEA (nuova sede) | 0,12 |
| Officine Meccaniche Belleli Energy | 0,02 |
| Stabilimento IES | 0,04 |
| Stabilimento SAPIO | 0,12 |
| Trafileria ITAS | 0,06 |
| Società SMURFIT Sisa | 0,4 |
| Confezioni Corneliani | 0,5 |

INDICAZIONI E RECAPITI DI AMMINISTRAZIONI , ENTI, ISTITUZIONI, UFFICI O ALTRI PUBBLICI, A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE A CUI SI E' COMUNICATA L'ASSOGGETTABILITA' ALLA PRESENTE NORMATIVA, O A CUI E' POSSIBILE RICHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO:

# ELENCO DEGLI ENTI

| ENTI | N. TELEFONO | N. FAX |
| --- | --- | --- |
| Prefettura – UTG a | 0376-2351 (h.24) | 0376-235666 |
| Provincia | 337-630154 (h.24) 0376-357409 (in orario d’ufficio) | 0376-357408 |
| Comune Mantova (Comando di Polizia Locale) | 0376 3381 (centralino) 0376 320080 (centrale operativa) 800505454 (numero verde) 335 7002027 – 3357774429 (reperibilità dalle ore 20,00 alle ore 08,00) | 0376-2738045 (centrale operativa) 0376-338846 0376 338846 (Responsabile) |
| Regione Lombardia – Sala operativa Protezione Civile | 800-061160 (H24) 02-67811811 (da tel.cellulare) | 02-67656520 02-69901091 (fax internazionale) |
|  | - Dott. Luca Vaghi tel. 02-67652924 (Resp. Sala Operativa Regionale di Protezione Civile) | 02-67652853 02-3936165 |
|  | - Dott. Carlo Licotti tel. 02-67654599 (Resp. dell’Unità Organizzativa con competenze amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante) | 02-67657339 |
| S.Te.R. Mantova | 0376-2321 |  |
| Dipartimento Protezione Civile | segreteria: 06-6820333 – 6820469 sottosegret.: 06-6820205 – 6820207 06-6820268 sala oper. e centro situaz.: 06-6820265 ufficio stampa: 06-6820376/373 COAU: 06-6820288 servizio emergenza: 06-6820376/544 | 06-68202360 |
| Ministero dell’Interno - Dipartimento dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile | 06-4651 (centralino) 06-46525582 06-4819045 06-4824575 06-4747848 06-4814695 (emergenza - centro oper.) 06-4884731 (ordini e urgenza – centro operativo) |  |
| Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio | 06-57221 |  |
| Questura | 113 (h.24) 0376-2051 | 0376-205777 |
| Sez. Polizia Stradale | 0376-330611 0386-32222 (Ostiglia) | 0376-330666 |
| Comando prov.le Carabinieri | Gazoldo degli Ippoliti (0376-657143) Piubega (0376-655135) Goito (0376-60092) Asola (0376-710179) Castelgoffredo (0376-770315) Volta Mantovana (0376-83002) Viadana (0375-781830 /781944/833100) | 0375-820420 (Viadana) |
| Comando prov.le Guardia di Finanza Mantova | 117 (h.24) 0376-322770 0376-328691 | 0376-322770 |
| Comando prov.le Vigili del Fuoco Mantova | 115 (h.24) 0376-22771 | 0376-322222 |
| Direzione Regionale Vigili del Fuoco | 02-804376 |  |
| 1° Comando Forze di Difesa (Via Celante n. 58, 31029 - Vittorio Veneto - TV) | Capo ufficio Cooperazione Civile-Militare (COCIM) 0438-944372/8 Capo Sezione Pianificazione Concorsi, addetto all’impiego delle forze e ai concorsi per le pubbliche calamità 0438-944273 Sala operativa (orari non di servizio) 0438-944311 Centrale telefonica di comando 0438-9441 | 0438-944439 (H24) 0438-944449/7 (H24) |
| 1° Regione Aerea Milano | 02-73901 |  |
| Gruppo Volo P.S. - Malpensa | 02-58586111 0331-798185 |  |
| Aeroporto “Valerio Catullo” Villafranca (VR) | 045-8095666 | 045-8619074 |
| Aeroporto “Gabriele D’Annunzio” Montichiari (BS) | 030-9656511 |  |
| S.S.U.Em. 118 | 118 (h.24) (soccorso urgente) 0376-201829 (segreteria) 0376-286011 0376-210911 | 0376-326023 |
| ASL Mantova – Dipartimento di Prevenzione Medica | 0376-3341 (dalle 7.00 alle 19.00) 0376-9091 (H24) | 0376-334530 0376-334483 |
| C.R.I. | 0376-262626 Attivazione urgente tramite chiamata ai segg. numeri H24: - Alberto Ceccherini (338/7771764) - Graziano De Leonardis (338/4517282) - Ermanno Dalla Mura (347/7426885) | 0376-263163 |
| Croce Verde | 0376-366666 |  |
| Porto Emergenza | 0376-396000 |  |
| Croce Medica | 0376-557557 |  |
| Soccorso Azzurro | 0376-225523 |  |
| Virgilio Soccorso | 0376-280737 |  |
| Ospedale “Carlo Poma” | 0376-2011 (Mantova) 0376-7211 (Asola) 0386-717207/111 (Pieve d/C) 0376-6351 (Castiglione d/S) 0376-5171 (Suzzara) 0376-83774/293 (Volta Mantovana) |  |
| Centro antiveleni (c/o Ospedale Niguarda Ca’ Granda Mi) | 02-66101029 (H24) |  |
| Servizio Igiene Pubblica Regione | str. Farmaceutica: 02-67653375 segreteria: 02-67653270 Direttore Gen.: 02-67653404 |  |
| Servizio Veterinario della Regione Lombardia Milano | 02-67653382 02-67653213 |  |
| ARPA Mantova | 0376-46901 (in orario d’ufficio) | 0376-4690224 |
| ARPA Milano | 02-696661 H 24 (Servizio di pronta disponibilità dalle ore 17,00 alle ore 8,00 del giorno successivo e nei giorni di sabato e festivi) | 02-69666490 H 24 (riservato per la Prefettura) |
| Autostrada del Brennero S.p.A | 800-279940 0461-980085 MN nord (0376-372768) MN sud (0376-414027) | 0461-212979 0461-234976 |
| Compartimento ANAS | 02-582821 | 02-58313685 |
| APAM | 800-821194 0376-2301 | 0376-380591 |
| Azienda Regionale Porti MN e CR | 0376-302275 |  |
| ARNI | 0522-963811 | 0522-964430 |
| FF.SS. di Mantova | 0376-2081 0376-321540 (emerg.) 0376-208318 (emerg.) 335-1394651 (emerg.) |  |
| Commissariato Polfer | Mantova (0376-369006) Ostiglia (0386-802104) Verona (045-8023883 /8054611) |  |
| ENEL S.p.a. | 800-900800 (n° verde) 0376-093111 |  |
| T.E.R.NA. | 02-72241 | 02-72243004 |
| SNAM Rete gas | 030-3541702 (Brescia) 0532-887011 (Bondeno) 0372-23675 (Cremona) 0522-558050 (Reggio Emilia) 045-8550036 (Verona) |  |
| TEA S.p.a. | 0376-2331 (H24) |  |
| SISAM | 0376-771869 800-859370 |  |
| AGAC | 0522-285555 800-016841 (H24) |  |
| ITALGAS | 0376-689656 800-900777 |  |
| COGAS | 0535-45811 (orario di serv.) 800-308308 |  |
| ACQUE POTABILI | 800-929393 |  |
| AIMAG | 0535-28111 0535-28256 | 0535-28217 |
| ASEP S.p.a. | 0376-391915 335-1419181/2 | 0376-391341 |
| EDIGAS Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. | 0376-70324 |  |
| GEICO S.p.a. | 030-9547465 800-903954 |  |
| ARCALGAS PROGETTI S.r.l. | 0376-818443 | 0376-848357 |
| SO.DI.ME. METANO LOMBARDA A.T. S.r.l. | 0375-899940 |  |
| METANODOTTI PADANI S.p.a. | 0425-474109 |  |
| CASALASCO METANO S.p.a. | 0375-43784 |  |
| ASM Brescia S.p.a. | 030-3530030 (H24) |  |
| S.I.M.A. S.r.l. SERVIZIO GAS METANO | 0376-467760 035-515053 |  |
| Padus Protezione civile intercomunale | 0386-43161 | 0386-437179 |
| Protezione Civile Volontari Interforze Operativi | 0376-368457 340-6085350 (Presidente) | 0376-368457 |
| Delta G.V.I. | 0386-41101 338-9848388 (H24) 335-384241 (H24) |  |
| Ass. Protezione Civile Guidizzolo | 0376-847388 347-2460342 (presidente) 335-8367633 (vicepresidente) | 0376-847388 |
| ANPANA - Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente- Protezione Civile via Marmirolo n°1 46100 Mantova | CELL. 339 3177183 | 0376-385175 |
| VOLONTARI INTERFORZE p.za Diaz n°40 46100 Mantova | CELL. 340 6085350 | 0376-368457 |
| CLUB VIRGILIANO piazza della Repubblica n° 9 San Giorgio di Mantova | CELL. 338 2273781 | 0376-376860 |

# Text boxes

H2O2

Piano campagna

Argille e limi torbosi

Sabbie medio fini

Limi argillosi, argille, materiali torbosi e materiali di riporto

Livello medio di prima falda

Da 4 a 8 m

Spessore circa 20 m

Spessore circa 20 m

Spessore da 1 a 5 m

PRINCIPALI LITOLOGIE DELL’AREA DELLO STABILIMENTO ENICHEM DI MANTOVA